ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

21 января 1999 г. N 9

О ДОПОЛНЕНИИ К "ВРЕМЕННЫМ МЕТОДИЧЕСКИМ УКАЗАНИЯМ ПО

ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ АТМОСФЕРУ ВЕЩЕСТВ ОТ

ОБЪЕКТОВ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 0212.13-97"

Приказываю:

1. Утвердить  дополнение  к Временным методическим указаниям по

определению  выбросов  загрязняющих атмосферу  веществ  от  объектов

очистных сооружений 0212.13-97 согласно приложению.

2. Специализированной  инспекции  государственного  контроля за

использованием и  охраной   атмосферного   воздуха   (Корбут   В.И.)

направить дополнение   областным  и  Минскому  городскому  комитетам

природных ресурсов и охраны окружающей среды, министерствам и другим

заинтересованным.

Министр                                                   М.И.РУСЫЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Министра

природных ресурсов и

охраны окружающей среды

Республики Беларусь

от 21 января 1999 г. N 9

ДОПОЛНЕНИЕ

к "Временным методическим указаниям

по определению выбросов загрязняющих атмосферу веществ

от объектов очистных сооружений" 0212.13-97

1. Раздел 4.1. дополнить:

Расчет максимальных  выбросов - Мi макс - для песковых и иловых

площадок выполняют по уравнению:

Mi макс = 2,905 * [F1 * KМ1 + (F-F1) * KМ2] *

273 + tв макс

* Ky * C1 макс * _____________ * 10 в степени (-7); (4.1.5)

__

\/mi

где:

F1 - площадь поверхности свежезаполненных площадок, кв.м;

КМ1 - значение коэффициента Кm для стадии заполнения карт;

KМ2 - значение коэффициента Км для стадии хранения осадка.

Величину F1 вычисляют следующим образом:

V осадок макс

F1 = _____________           (4.1.6)

0.2

где:

V осадка макс. - наибольший из объемов выгрузки осадка из

какого-либо отстойника, куб.м.

Расчет валовых выбросов - Gi  макс  -  для  песковых  и  иловых

площадок выполняют по уравнению:

Gi макс = 6,916 * Ky * C1 ср * [KМ1 * (48F2 + 24F3) +     (4.1.7)

273 + tв ср

+ KМ2 * (F * t - 48F2 - 24F3)] * ___________ * 10 в степени (-10);

__

\/mi

где:

F2 - суммарная площадь заполнения за теплый период года,

кв.м;

F3 - то же, за холодный период года, кв.м.

Величины F2; F3 вычисляют следующим образом:

Е V осадка Т

F2 = _______________ ,       (4.1.8)

0.2

Е V осадка X

F3 = _______________ ,     (4.1.9)

0.2

где:

Е V  осадка  Т,  Е  V  осадка  X  - объемы поступившего на

площадки осадка за теплый и холодный периоды года, куб.м.

Для  тех  объектов  очистных  сооружений, у которых поверхность

покрыта  льдом  в  холодное  время  года,  время  эксплуатации - t -

уменьшают  на  величину, равную продолжительности нахождения льда на

их поверхности, часов/в год.

Для  объектов  совместной  биологической очистки промышленных и

хозбытовых стоков берут величины Сi макс. и Сi ср. из таблицы П.2.2.

2. Раздел 4.2 дополнить:

Текст  методики,  расположенный  между  уравнениями 4.2.1-4.2.2

изложить в следующей редакции:

"Для очистных  сооружений,  имеющих  в своем составе устройство

для  сбора  с  поверхности  сточной  воды   пленки   нефтепродуктов,

растворителей и т.п. (нефтеловушки, мазутоловушки, флотаторы и т.д.)

значения Сi рассчитывают по уравнению:"

Дополнения и изменения к Примечанию 1 пункта 4.2.:

Фразу "Кt  для  бензинов,  нефтей  ..."  изложить  в  следующей

редакции: "Кt для жидкостей с PS(38)>0 мм.рт.ст.  равно - 0,18,  для

жидкостей с PS(38)<0 мм.рт.ст. равно - 0,126.

Последний абзац дополнить - после слов "определяют натуральными

методами"  -  "Для  определения  PS(38)  пробы  жидкостей  берут  из

устройств,   служащих   для   накопления   и   хранения   уловленных

нефтепродуктов, растворителей и т.п."

3. Таблицу П.2.2 изложить в следующей редакции:

Значения равновесных концентраций загрязняющих веществ

для объектов очистки хозяйственно-бытовых стоков и

объектов биологической очистки промышленных стоков.

---------T----------------------------------------------------T---¬

¦Загряз- ¦  Значения рН (водородного показателя сточных вод)  ¦   ¦

¦няющее  +----------------T----------------T------------------+ М ¦

¦вещество¦   менее 6,8    ¦    6,8-7,2     ¦    более 7,2     ¦   ¦

¦        +--------T-------+--------T-------+---------T--------+   ¦

¦        ¦ Ci max ¦ Ci cp ¦ Ci max ¦ Ci cp ¦  Ci max ¦ Ci cp  ¦уг.¦

¦        +--------+-------+--------+-------+---------+--------+   ¦

¦        ¦мг/кв.нм¦мг/кв. ¦мг/кв.нм¦мг/кв. ¦ мг/кв.нм¦мг/кв.нм¦ед.¦

¦        ¦        ¦нм     ¦        ¦нм     ¦         ¦        ¦   ¦

+--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------+---+

¦Серово- ¦70,0    ¦41,0   ¦2,1     ¦1,2    ¦ 0,4     ¦0,3     ¦34 ¦

¦дород   ¦        ¦       ¦        ¦       ¦         ¦        ¦   ¦

+--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------+---+

¦Аммиак  ¦3,1     ¦2,2    ¦9,3     ¦6,5    ¦ 310,0   ¦215,0   ¦17 ¦

+--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------+---+

¦Метан   ¦2000,0  ¦1500,0 ¦2000,0  ¦1500,0 ¦ 2000,0  ¦1500,0  ¦16 ¦

+--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------+---+

¦Хлор    ¦220,0   ¦150,0  ¦220,0   ¦150,0  ¦ 110,0   ¦75,0    ¦71 ¦

+--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------+---+

¦Этилмер-¦0,0295  ¦0,0205 ¦0,0020  ¦0,0014 ¦ 0,0007  ¦0,0005  ¦62 ¦

¦каптан  ¦        ¦       ¦        ¦       ¦         ¦        ¦   ¦

+--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------+---+

¦Метил-  ¦0,0520  ¦0,0361 ¦0,0035  ¦0,0024 ¦ 0,0012  ¦0,0008  ¦48 ¦

¦мер-    ¦        ¦       ¦        ¦       ¦         ¦        ¦   ¦

¦каптан  ¦        ¦       ¦        ¦       ¦         ¦        ¦   ¦

L--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------+----

Примечание 1 к таблице П.2.2 изложить в следующей редакции:

Концентрации  хлора  приведены  для  контактного резервуара или

подобного  объекта. Значение КМ для этих объектов по хлору принимать

равным 1.

4. Таблицу П.2.4 дополнить:

-----------------------------------T----------------T-------------¬

¦            Вещество              ¦  Pi мм.рт.ст.  ¦   m.уг.ед.  ¦

+----------------------------------+----------------+-------------+

¦Неиндифицированные нефтепродукты, ¦                ¦             ¦

¦растворенные в воде, нормируют как¦    165         ¦    65       ¦

¦углеводороды предельные С1-С10    ¦                ¦             ¦

L----------------------------------+----------------+--------------

5.Таблицу П.3.1 изложить в следующей редакции:

Значения коэффициентов КМ для некоторых объектов

очистки промышленных стоков.

-----------------T-------------------------T---------------------¬

¦Объекты очистных¦С поверхности сточных    ¦С поверхности сточных¦

¦сооружений      ¦вод, поступающих на      ¦вод, поступающих на  ¦

¦                ¦очистку; удалены         ¦очистку; не удалены  ¦

¦                ¦пленкообразующие вещества¦пленкообразующие     ¦

¦                ¦(нефтепродукты,          ¦вещества             ¦

¦                ¦растворители и т.п.)     ¦                     ¦

¦                +-------T----------T------+------T-------T------+

¦                ¦  КМ   ¦   КМ1    ¦ КМ2  ¦  КМ  ¦  КМ1  ¦ КМ2  ¦

+----------------+-------+----------+------+------+-------+------+

¦       1        ¦   2   ¦    3     ¦  4   ¦  5   ¦   6   ¦  7   ¦

L----------------+-------+----------+------+------+-------+-------

Песколовки,

ливнесброс,

приемно-

распределитель-

ная камера.       1         -        -     1,5     -       -

Усреднитель

стоков

Нефтеловушка,

мазутоловушка,    0,05      -        -     0,53    -       -

первичный

отстойник

Пруды

дополнительного

отстоя,

вторичный         0,01      -        -     0,01    -       -

отстойник,

фильтры

Флотаторы         0,009     -        -     0,009   -       -

Шламонакопитель   0,01      -        -     0,01    -       -

Аварийный амбар.

Сброс

неочищенных вод   0,05      -        -     0,05    -       -

Аварийный амбар.

Сброс сточных     0,01      -        -     0,01    -       -

вод после

нефтеловушек

Объекты

биологической

очистки. Без

подачи

хоз.-бытовых

стоков            0,03      -        -     0,03    -       -

Объекты

совместной

биологической

очистки

хоз.-бытовых и

промышленных      0,3       -        -     0,3     -       -

стоков. Камеры

смешения

Аэротенки,

первичные         0,25      -        -     0,25    -       -

отстойники

Вторичные         0,02      -        -     0,02    -       -

отстойники

Биопруды          0,0007    -        -     0,0007  -       -

Песковые и

иловые              -    0,0075     0,0010    -   0,0075  0,0010

площадки

Примечание:

К  устройствам  для  удаления  (сбора) пленкообразующих веществ

относятся  локальные  очистные  сооружения,  резервуары статического

отстоя, декантаторы.

Для  веществ, не  образующих  пленки на поверхности сточных вод

(большей  плотности, чем  вода,  хорошо растворимых в воде), следует

использовать   величины   коэффициентов   КМ   для  сточных  вод,  с

поверхности которых удалены пленкообразующие вещества.

6. Таблицу П.3.2 изложить в следующей редакции:

--------------------------------------------T------T-------T-----¬

¦ Объекты очистных сооружений               ¦  КМ  ¦  КМ1  ¦ КМ2 ¦

+-------------------------------------------+------+-------+-----+

¦Песколовки, распределительные камеры       ¦1,00  ¦   -   ¦  -  ¦

+-------------------------------------------+------+-------+-----+

¦Первичные отстойники, преаэраторы          ¦0,03  ¦   -   ¦  -  ¦

+-------------------------------------------+------+-------+-----+

¦Аэротенки                                  ¦0,07  ¦   -   ¦  -  ¦

+-------------------------------------------+------+-------+-----+

¦Вторичные отстойники                       ¦0,005 ¦   -   ¦  -  ¦

+-------------------------------------------+------+-------+-----+

¦Илоуплотнители                             ¦0,06  ¦   -   ¦  -  ¦

+-------------------------------------------+------+-------+-----+

¦Резервуары осадка и ила                    ¦0,05  ¦   -   ¦  -  ¦

+-------------------------------------------+------+-------+-----+

¦Песковые площадки                          ¦  -   ¦  0,04 ¦0,001¦

+-------------------------------------------+------+-------+-----+

¦Иловые площадки                            ¦  -   ¦  0,05 ¦0,001¦

+-------------------------------------------+------+-------+-----+

¦Биопруды                                   ¦0,0003¦   -   ¦   - ¦

L-------------------------------------------+------+-------+------