ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

31 октября 2000 г. № 15

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИК РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ

ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

[Изменения и дополнения:

Постановление Министерства природных ресурсов  и  охраны

окружающей среды от 28 мая 2002 г. № 11 .

В  соответствии  со статьей 17 Закона Республики Беларусь от 15

апреля 1997 г.  № 29-З "Об охране атмосферного  воздуха"  (Ведамасцi

Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,  1997 г.,  № 14,  ст.260) и

Положением о Министерстве природных  ресурсов  и  охраны  окружающей

среды  Республики  Беларусь,  утвержденным  постановлением  Кабинета

Министров Республики Беларусь от 2 февраля 1996 г.  №  81  (Собрание

указов  Президента  и  постановлений  Кабинета  Министров Республики

Беларусь,  1996 г., № 4, ст.98; Собрание декретов, указов Президента

и  постановлений Правительства Республики Беларусь,  1997 г.,  № 14,

ст.523; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000

г.,   №  11,  5/2459),  Министерство  природных  ресурсов  и  охраны

окружающей среды Республики Беларусь постановляет:

1. Утвердить    и  ввести  в  действие  с  1  января  2001   г.

прилагаемые:

1.1. Утратил силу.

__________________________________________________________

Подпункт 1.1.   утратил  силу  постановлением  Министерства

природных ресурсов и охраны окружающей среды от 28 мая 2002

г. № 11

1.1. Методику  расчета  выбросов  загрязняющих веществ в

атмосферный   воздух   при   использовании    лакокрасочных

материалов;

__________________________________________________________

1.2. Методику  расчетно-аналитического  определения выделений и

выбросов  загрязняющих веществ в атмосферный воздух при производстве

готовых лекарственных форм;

1.3. Методику  инструментально-расчетного  определения выбросов

загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  от   неорганизованных

источников аппаратных дворов технологических производств;

1.4. Методику инструментально-расчетного определения выбросов с

поверхностей выделения загрязняющих атмосферу веществ.

2. С  момента  вступления  в  силу  настоящего постановления не

применяются:

2.1. приложения 10-13 Временных методических указаний по оценке

выбросов    загрязняющих    веществ    в   атмосферу   предприятиями

деревообрабатывающей   промышленности,  утвержденных   Министерством

лесной,  целлюлозно-бумажной  и  деревообрабатывающей промышленности

СССР 28 сентября 1987 г.;

2.2. пункт  6.7  Временной  методики  по  определению  выбросов

вредных  веществ  в  атмосферу  предприятиями  отрасли, утвержденной

приказом Министерства радиопромышленности СССР от 27 декабря 1989 г.

№ 872  "О Временной методике по определению выбросов вредных веществ

в атмосферу предприятиями отрасли";

2.3. подпункт    9.4.4   Руководства  по  контролю   источников

загрязнения    атмосферы.    ОНД-90,  утвержденного   постановлением

Государственного  комитета охраны природы СССР от 30 октября 1990 г.

№ 8 "О Руководстве по контролю источников загрязнения атмосферы".

3. Специализированной  инспекции  государственного  контроля за

охраной  атмосферного  воздуха  настоящее  постановление  довести до

сведения  органов  государственного  управления, областных, Минского

городского  комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды и

других заинтересованных.

Министр                                                 М.И.РУСЫЙ

__________________________________________________________

Методика утратила    силу    постановлением    Министерства

природных ресурсов и охраны окружающей среды от 28 мая 2002

г. № 11

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства природных ресурсов

и охраны окружающей среды

Республики Беларусь

31.10.2000 № 15

МЕТОДИКА

расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

при использовании лакокрасочных материалов 0212.6-2000

УДК 504.3 054:667.6

___________________________________________________________________

Расчет выбросов   загрязняющих   веществ   в

атмосферный    воздух    при   использовании

лакокрасочных материалов

Методика

0212.6-2000

Разлiк выкiдаў   забруджвальных   рэчываў  у

атмасфернае   паветра    пры    выкарыстаннi

лакафарбавых                      матэрыялаў

___________________________________________________________________

Дата введения 2001-01-01

1. РАЗРАБОТАНА      лабораторией    "НИЛОГАЗ"       Белорусской

государственной политехнической академии,  Научно-исследовательским

институтом    охраны    атмосферного   воздуха   "НИИ   Атмосфера",

г.Санкт-Петербург

ВНЕСЕНА Специализированной инспекцией государственного контроля

за охраной атмосферного воздуха Республики Беларусь

2. УТВЕРЖДЕНА  И ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ постановлением Министерства

природных ресурсов и охраны окружающей среды от 31 октября 2000  г.

№ 15

3. СООТВЕТСТВУЕТ Государственному стандарту Республики Беларусь

"Государственная система    стандартизации   Республики   Беларусь.

Требования  к  построению,  изложению,  оформлению   и   содержанию

стандартов", утвержденному приказом Белстандарта от 6 мая 1996 г. №

79

4. ВВЕДЕНА ВПЕРВЫЕ

___________________________________________________________________

Ключевые    слова:    лакокрасочный   материал,   растворитель,

атмосферный воздух, загрязняющее вещество, выброс

___________________________________________________________________

1. Область применения

Методика  расчета  выбросов  загрязняющих веществ в атмосферный

воздух при использовании лакокрасочных материалов (далее - Методика)

предназначена  для расчета выбросов (выделений) загрязняющих веществ

в атмосферный воздух при использовании лакокрасочных материалов.

Настоящая    Методика  распространяется  на  организованные   и

неорганизованные  источники выбросов при использовании лакокрасочных

материалов.  В  приложении А к настоящей Методике приведены данные о

составе импортных и отечественных лакокрасочных материалов.

Полученные по настоящей Методике величины выбросов загрязняющих

веществ   используются  при  учете  и  нормировании  выбросов,   при

разработке проектных решений, оценке воздействия на окружающую среду

и    проведении    государственной  экологической  экспертизы,   при

исчислении  и уплате экологического налога, а также в других случаях

по    охране   атмосферного  воздуха,  предусмотренных   действующим

законодательством Республики Беларусь.

Положения  настоящей  Методики обязательны для применения всеми

юридическими  и физическими лицами, независимо от форм собственности

и  подчиненности,  осуществляющими  свою  деятельность на территории

Республики Беларусь.

2. Нормативные ссылки

В    настоящей   Методике  использованы  ссылки  на   следующие

нормативные документы:

Закон  Республики  Беларусь  от  15  апреля  1997 г. № 29-З "Об

охране    атмосферного   воздуха"  (Ведамасцi  Нацыянальнага   сходу

Рэспублiкi Беларусь, 1997 г., № 14, ст.260)

Закон  Республики  Беларусь от 23 декабря 1991 г. № 1335-XII "О

налоге  за  пользование  природными ресурсами (экологический налог)"

(Ведамасцi  Нацыянальнага  сходу  Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., № 7,

ст.89)

СТБ  1.5-96  Государственная  система стандартизации Республики

Беларусь.    Требования   к  построению,  изложению,  оформлению   и

содержанию стандартов

ГОСТ  17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Метеорологические

аспекты загрязнения и промышленные выбросы

ГОСТ 17.2.4.02-81 Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к

методам определения загрязняющих веществ

ГОСТ 28246-89 Лаки и краски. Термины и определения

3. Термины и определения

Термины и определения приведены в табл.1.

Таблица 1

Термины и определения

--------------T--------------------------------------------------

Термины    ¦                Определения

--------------+--------------------------------------------------

Загрязняющее   Примесь в   атмосфере,  оказывающая  неблагоприятное

воздух         действие на окружающую среду и здоровье населения

вещество

Организованный Выброс, поступающий  в  атмосферу  через  специально

выброс         сооруженные газоходы, воздуховоды, трубы

Неорганизован- Выброс, поступающий    в    атмосферу     в     виде

ный выброс     ненаправленных  потоков  газа в результате нарушения

герметичности    оборудования,    отсутствия     или

неудовлетворительной работы оборудования по отсосу в

местах     загрузки,     выгрузки,      переработки,

использования или хранения продукта (материала)

Выброс         Вещество, поступающее   в   атмосферу  из  источника

вещества       выброса (источника загрязнения атмосферы)

Предельно      Научно-технический норматив,    установленный     из

допустимый     условия,  чтобы  содержание  загрязняющих  веществ в

выброс         приземном  слое  атмосферы  от  источника   или   их

совокупности   не   превышало   нормативов  качества

воздуха для  населения,  животного  и  растительного

мира

Лимит выброса  Система экологических  ограничений  по  территориям,

представляющая          собой          установленный

природопользователю  на  определенный период времени

объем предельного выброса

Краска         Жидкий или   порошкообразный   продукт,   содержащий

пигменты,  который  после  нанесения  на поверхность

образует непрозрачную пленку,  обладающую защитными,

декоративными    или    специальными    техническими

свойствами

Лак            Жидкий или   порошкообразный   продукт,   содержащий

пигменты,  который  после  нанесения  на поверхность

образует прозрачную  пленку,  обладающую  защитными,

декоративными    или    специальными    техническими

свойствами

Растворитель   Жидкость одно-  или  многокомпонентная,  летучая   в

для            условиях сушки, в которой пленкообразующие материалы

лакокрасочного полностью растворяются

материала

Красочный      Твердая составляющая    лакокрасочного    материала,

аэрозоль       выделяющаяся при нанесении покрытия

-------------------------------------------------------------------

В  настоящей  Методике  под  понятием  лакокрасочный   материал

приняты краски, лаки, грунтовки, шпатлевки, эмали и тому подобное.

4. Общие положения

Выделение    (выброс)    загрязняющего   вещества  в   процессе

формирования  покрытия  на  поверхности  происходит  при   нанесении

лакокрасочного материала и его сушке.

Выброс    загрязняющего   вещества,  содержащегося  в   составе

лакокрасочного  материала, зависит от его состава, способа нанесения

покрытия,  производительности  применяемого  оборудования,   толщины

наносимого    покрытия,    наличия    средств  по  улавливанию   или

нейтрализации загрязняющих веществ и другого.

В  настоящей  Методике  принято, что в процессе окраски и сушки

происходит  полный  переход  летучей  части лакокрасочного материала

и/или растворителя в газообразное состояние.

В  качестве  исходных  данных для расчета выбросов загрязняющих

веществ  принимают  фактический  или  плановый расход лакокрасочного

материала,  долю  содержания  в  нем летучей части, долю компонентов

летучей    части   при  наличии  оборудования  по  улавливанию   или

обезвреживанию (газоочистки) - степень очистки.

В  случае  отсутствия  данных  о  летучей  части лакокрасочного

материала   поставщик  или  потребитель  данного  материала   должен

получить  заключение  о  составе  летучей  части  у  аккредитованной

лаборатории.

5. Расчет выбросов от организованных источников

5.1. Количество    красочного    аэрозоля    (Ма)   в   тоннах,

выделяющегося или выбрасываемого в атмосферный воздух при отсутствии

газоочистки,  при  нанесении лакокрасочного материала на поверхность

изделия, определяется по формуле (1):

Ма = Мk х fа х fт х 10**-4,                  (1)

где Mk -  масса  лакокрасочного  материала,  используемого  для

покрытия, т;

fa -  доля  лакокрасочного  материала,   потерянного   в   виде

аэрозоля, в процентах, принимается по табл.2;

fт  -  доля  твердой  составляющей  в лакокрасочном материале в

процентах, принимается по приложению А.

Таблица 2

Выделение загрязняющих веществ при нанесении

лакокрасочных покрытий

------------------T---------------------------------T-------------

¦                                 ¦Доля летучих

¦                                 ¦растворителей

¦                                 ¦от общего их

¦Доля лакокрасочного аэрозоля,    ¦содержания в

Способ нанесения ¦выделяющегося при нанесении      ¦лакокрасочном

покрытия         ¦покрытия, в процентах от массы   ¦материале fp

¦твердой составляющей материала fa+-------T-----

¦                                 ¦при    ¦при

¦                                 ¦окраске¦сушке

¦                                 ¦fр.о   ¦fр.с

------------------+---------------------------------+-------+-----

1         ¦              2                  ¦   3   ¦  4

------------------+---------------------------------+-------+-----

Пневматический                 30,0                     25     75

Безвоздушный                    2,5                     23     77

Гидроэлектростати-

ческий                          1,0                     25     75

Пневмоэлектроста-

тический                        3,5                     20     80

Электростатический              0,3                     50     50

Горячее распыление             20,0                     22     78

Окунание                         -                      28     72

Струйный облив                   -                      35     65

Электроосаждение                 -                      10     90

------------------------------------------------------------------

5.2. Количество    красочного    аэрозоля    (Ma)   в   тоннах,

выделяющегося  в  атмосферу при наличии газоочистки, определяется по

формуле (2):

Ма = Мk х fа х fт х (1-n) х 10**-4,              (2)

где  Mk  -  масса  лакокрасочного  материала, используемого для

покрытия, т;

fa   -  доля  лакокрасочного  материала,  потерянного  в   виде

аэрозоля, в процентах, принимается по табл.2;

fт  -  доля  твердой  составляющей  в лакокрасочном материале в

процентах, принимается по приложению А;

n - степень очистки в долях от единицы.

5.3. Общее  количество  загрязняющих  веществ,  выделяющихся  и

выбрасываемых  в  атмосферный  воздух  при  отсутствии  газоочистки,

содержащихся  в летучей части лакокрасочного материала при нанесении

покрытия, определяется по формуле (3):

Ма = Мk х fp x fp.o x 10**-4,                 (3)

где  Mk  -  масса  лакокрасочного  материала, используемого для

покрытия, т;

fp    -   доля  летучей  части  в  процентах  от  общей   массы

лакокрасочного материала, принимается по приложению А;

fp.o  -  доля  летучих  растворителей от общего их содержания в

лакокрасочном материале при окраске, принимается по табл.2.

5.4. Общее  количество  загрязняющих  веществ,  выделяющихся  и

выбрасываемых  в  атмосферный  воздух  при  отсутствии  газоочистки,

содержащихся  в  летучей  части  лакокрасочного материала при сушке,

определяется по формуле (4):

Ма = Мk x fp x fp.c x 10**-4,                 (4)

где  Mk  -  масса  лакокрасочного  материала, используемого для

покрытия, т;

fp    -   доля  летучей  части  в  процентах  от  общей   массы

лакокрасочного материала, принимается по приложению А;

fp.c  -  доля  летучих  растворителей от общего их содержания в

лакокрасочном материале при сушке, принимается по табл.2.

5.5. Выделение  или  выброс в тоннах при отсутствии газоочистки

индивидуального    загрязняющего    вещества,    содержащегося     в

лакокрасочном  материале  при  нанесении покрытия (Mo) и сушке (Mc),

определяется по формулам (5) и (6):

Мо = Мk x fp x fp.o x fk x 10**-6,              (5)

где  Mk  -  масса  лакокрасочного  материала, используемого для

покрытия, т;

fp    -   доля  летучей  части  в  процентах  от  общей   массы

лакокрасочного материала, принимается по приложению А;

fp.o  -  доля  летучих  растворителей от общего их содержания в

лакокрасочном материале   при  нанесении  покрытий,  принимается  по

табл.2;

fk -  доля  содержания  загрязняющего  вещества в летучей части

лакокрасочного материала в процентах, принимается по приложению А;

Мс = Мk x fp x fp.c x fk x 10**-6,              (6)

где  Mk  -  масса  лакокрасочного  материала, используемого для

покрытия, т;

fp    -   доля  летучей  части  в  процентах  от  общей   массы

лакокрасочного материала, принимается по приложению А;

fp.c  -  доля  летучих  растворителей от общего их содержания в

лакокрасочном материале при сушке, принимается по табл.2;

fk  -  доля  содержания  загрязняющего вещества в летучей части

лакокрасочного материала в процентах, принимается по приложению А.

5.6. Выброс    индивидуального    загрязняющего       вещества,

содержащегося  в  летучей части лакокрасочного материала при наличии

газоочистки  в  процессе нанесения покрытия и сушки, определяется по

формулам (7) и (8):

Мok = Mk x fp x fp.o x fk x (1-n) x 10**-6,          (7)

где  Mk  -  масса  лакокрасочного  материала, используемого для

покрытия, т;

fp    -   доля  летучей  части  в  процентах  от  общей   массы

лакокрасочного материала, принимается по приложению А;

fp.o  -  доля  летучих  растворителей от общего их содержания в

лакокрасочном материале  при  нанесении  покрытий,  принимается   по

табл.2;

fk  -  доля  содержания  загрязняющего вещества в летучей части

лакокрасочного материала в процентах, принимается по приложению А;

n - степень очистки в долях от единицы;

Mck = Mk x fp x fp.c x fk x (1-n) x 10**-6,          (8)

где  Mk  -  масса  лакокрасочного  материала, используемого для

покрытия, т;

fp    -   доля  летучей  части  в  процентах  от  общей   массы

лакокрасочного материала, принимается по приложению А;

fp.с  -  доля  летучих  растворителей от общего их содержания в

лакокрасочном материале при сушке, принимается по табл.2;

fk  -  доля  содержания  загрязняющего вещества в летучей части

лакокрасочного материала в процентах, принимается по приложению А;

n - степень очистки в долях от единицы.

5.7. Общий    выброс  индивидуального  загрязняющего   вещества

(Mобщ),  содержащегося  в  летучей  части  лакокрасочного материала,

определяется по формуле (9):

Мобщ = Mok + Mck.                       (9)

5.8. В  случаях,  когда  известны суммарная площадь поверхности

окрашиваемого  изделия и удельное количество загрязняющего вещества,

выделяющегося  в  атмосферный воздух при отсутствии газоочистки, при

применении  определенного типа лакокрасочного материала в конкретном

технологическом    процессе   и  однослойном  покрытии,   количество

загрязняющего вещества в тоннах определяется по формуле (10):

n

Мокр = 10**-6 х SUM qij x Fij,               (10)

i=1

где    qij   -  удельное  количество  загрязняющего   вещества,

выделяющегося  в  атмосферу  при  применении i-типа   лакокрасочного

материала при j-технологическом процессе нанесения покрытия с учетом

транспортировки и предварительной сушки, г/кв.м

Fij  -  суммарная  поверхность  изделий,   окрашиваемых i-типом

лакокрасочного  материала  при j-технологическом  процессе нанесения

покрытия, кв.м/год.

5.9. Масса  вредного  вещества,  выбрасываемого  в  атмосферу в

единицу  времени  (г/с),  рассчитывается  по  тем же формулам, что и

валовой  выброс,  только  вместо  массы  лакокрасочного   материала,

используемого  для  покрытия (Mk), используется масса лакокрасочного

материала,  расходуемого  в  единицу  времени, с учетом рекомендаций

ОНД-86  не  более  чем  за  30-минутный  интервал осреднения, или по

формуле (11):

1000

Мk = Mc.p x --------,                    (11)

(t x 60)

где  Mc.p  - расход лакокрасочного материала за t минут ведения

технологического процесса нанесения покрытия, кг;

t - время ведения технологического процесса, мин.

Следовательно,   формула  (1)  расчета  количества   красочного

аэрозоля, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени, примет вид

Ма = 0,56 х Мk x fa x fт х 10**-4,             (1а)

где  Mk  -  масса лакокрасочного материала, используемого за 30

минут ведения технологического процесса нанесения покрытия, кг.

Формулы (2)-(10) имеют аналогичный вид.

6. Расчет выбросов от неорганизованных источников

При  нанесении лакокрасочных покрытий на архитектурные элементы

зданий    и  сооружений,  строительные  конструкции,   трубопроводы,

воздуховоды,  трубы,  технологические  агрегаты  и тому подобное при

отсутствии  оборудования  по  отсосу загрязненного воздуха источники

являются  неорганизованными  и расчет выбросов загрязняющих веществ,

содержащихся в летучей части лакокрасочного материала, проводится по

формуле (12):

М = 0,56 х Мk x fa x fт х 10**-4.              (12)

Расчет  выбросов красочного аэрозоля только на открытом воздухе

проводится по формуле (1).

7. Расчет экологического налога за выбросы

загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Ущерб,   наносимый  окружающей  среде  выбросами   покрасочного

производства, определяется валовым выбросом загрязняющих веществ при

применении лакокрасочного(ых) материала(ов).

Расчет  валовых  выбросов  загрязняющих  веществ  в  тоннах  за

определенный  промежуток  времени  проводится  по разделам 5 и/или 6

настоящей  Методики,  согласно которой необходимо знать лишь марку и

расход применяемого материала.

Экологический    налог    за    выброс   загрязняющих   веществ

рассчитывается  по  каждому веществу согласно его классу опасности и

существующим ставкам платы за тонну выбрасываемого вещества, которые

утверждаются постановлением Совета Министров Республики Беларусь, по

формуле (13):

n

С =  SUM ПiЦi (руб.),                   (13)

i=1

где Пi - валовой выброс i-го загрязняющего вещества, т;

Цi  -  ставка платы за выброс i-го вещества согласно его классу

опасности, руб./т.

Класс  опасности  веществ, содержащихся в составе лакокрасочных

материалов, приведен в приложении Б.

Примеры  расчета  экологического  налога приведены в приложении

В.

Приложение А

(обязательное) к Методике расчета выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух

при использовании лакокрасочных материалов

31.10.2000 № 15

Состав лакокрасочных материалов и их назначение

-----------T-----------T-------T-------T--------------T------------

¦           ¦Доля   ¦Доля   ¦              ¦Содержание

¦           ¦твердой¦летучей¦Наименование  ¦загрязняющих

¦           ¦состав-¦части в¦загрязняющего ¦веществ в

Марка      ¦Назначение ¦ляющей ¦лако-  ¦вещества,     ¦летучей

лакокрасоч-¦лакокрасоч-¦в лако-¦красоч-¦входящего в   ¦части лако-

ного       ¦ного       ¦красоч-¦ном ма-¦летучую часть ¦красочного

материала  ¦материала  ¦ном ма-¦териале¦лакокрасочного¦материала

¦           ¦териале¦fp, %  ¦материала     ¦fk, %

¦           ¦fт, %  ¦       ¦              ¦

-----------+-----------+-------+-------+--------------+------------

1     ¦     2     ¦   3   ¦   4   ¦      5       ¦     6

-----------+-----------+-------+-------+--------------+------------

1. Автомобильные лаки, краски и средства автокосметики (импортные)

Растворители, разбавители, обезжириватели

Clearcut    Очиститель     -     100,0  Амиловый спирт    1,58

поверхности

перед кон-                  Ацетон            3,34

сервацией

Бутилацетат      54,86

Ксилол           13,65

Псевдокумол       2,75

Стирол            0,96

Этилбензол        5,24

Этилцеллозольв    4,26

Углеводороды

С1-С10           13,36

Standox     Раствори-      -     100,0  Бутилацетат      32,23

msb-11050   тель

82608                                   Ксилол           11,50

Уайт-спирит      52,32

Этилбензол        3,95

Standox     Раствори-      -     100,0  Бутилацетат      59,53

msb-11050   тель

82489                                   Ксилол           11,50

Уайт-спирит      25,02

Этилбензол        3,95

Standox 2k  Раствори-      -     100,0  Бутилацетат      86,11

express     тель

Этилцеллозольв   13,89

Standox 2k  Раствори-      -      100,0 Бутилацетат       9,82

for 11031   тель

78058       глубокого                   Стирол           70,58

проникнове-

ния                         Уайт-спирит       5,21

Этилцеллозольв   14,39

Standox 2k  Раствори-      -      100,0 Бутилацетат       9,03

for 11031   тель

78082       глубокого                   Стирол           67,85

проникнове-

ния                         Уайт-спирит       5,79

Этилцеллозольв   17,33

Standox     Раствори-      -      100,0 Амилацетат        4,12

silicon     тель

remover     силикона                    Амиловый спирт    0,08

85917

Бутилацетат       6,76

Ксилол           14,92

Кумол             0,41

Стирол            1,87

Уайт-спирит      61,51

Этилбензол        6,28

Этилцеллозольв    2,52

Этилметилбен-

зол               1,53

Standox     Раствори-      -     100,0  Бутилацетат       3,68

silicon     тель

remover     силикона                    Ксилол            9,61

86786

Толуол            4,56

Уайт-спирит      79,31

Этилбензол        2,84

Standox     Раствори-      -     100,0  Амилацетат        0,22

silistop    тель

86875       для снятия                  Ацетон            6,00

подтеков

силикона                    Бутилацетат       9,50

Ксилол           59,61

Этилацетат        0,27

Этилбензол       18,43

Углеводороды

С1-С10            5,97

Standox 2k- Двухкомпо-     -     100,0  Бутилацетат      89,15

Verdunnung  нентный

Lang 78104  раствори-                   Этилцеллозольв   10,85

тель

Standox 2k- Двухкомпо-     -     100,0  Бутилацетат      88,51

Verdunnung  нентный

Lang 78732  раствори-                   Этилцеллозольв   11,49

тель

Standox 2k- Двухкомпо-     -     100,0  Бутилацетат      92,55

Verdunnung  нентный

Lang 78090  раствори-                   Этилцеллозольв    7,45

тель

Standox     Комбиниро-     -     100,0  Ацетон           25,19

Combi       ванный

Verdunnung  раствори-                   Бутилацетат      20,27

тель

Толуол           54,53

Грунтовки, порозаполнители, шпатлевки, герметики и отвердители

для них

Standox     Быстротвер-  76,43    23,57 Ацетон            0,19

Rapid-      деющая

Spachtel    шпатлевка                   Бутилацетат       2,30

86077

Диоксан           6,38

Ксилол            3,12

Метанол           4,10

Пропанол          0,29

Толуол            4,47

Этилацетат       18,87

Этилметилбен-

зол              55,11

Углеводороды

С1-С10            5,17

Standox     Однокомпо-   60,31    39,69 Бутилацетат       7,17

1k-body     нентная

fine 89424  шпатлевка                   Диоксан           1,18

Пропанол         24,5

Ксилол           42,49

Стирол            1,83

Толуол            1,03

Уайт-спирит       9,86

Этилбензол       11,94

Standox     Двухкомпо-   70,91    29,09 Бутилацетат       2,04

2k,         нентный

plastic-    грунт-                      Диоксан           0,81

hardener    порозапол-

82551       нитель для                  Ксилол           66,07

пластмасс

Толуол            0,18

Уайт-спирит       6,54

Этилбензол       23,82

Этилметилбен-

зол               0,54

Standox     Шовный       70,03    29,97 Бутилацетат       1,75

3m, super   герметик

seam sealer                             Диоксан          36,55

Ксилол            2,25

Метанол          22,17

Толуол           28,52

Этилацетат        2,16

Этилбензол        0,65

Этилметилбен-

зол               1,70

Углеводороды

С1-С10            4,25

Standox     Отвердитель    -     100,0  Ацетон            1,83

pehardener  полиэфирной

82918       шпатлевки                   Этилацетат       71,28

Этилбензол        0,25

Углеводороды

С1-С10           26,64

Spray Max   Однокомпо-   62,07    37,93 Амилацетат       25,58

1K-         нентный

Fullprimer  грунт-                      Ацетон            2,37

75121       порозапол-

нитель                      Бутилацетат       5,40

Пропанол          1,48

Ксилол            4,75

Этилацетат        1,11

Этилбензол       53,65

Углеводороды

С1-С10            5,66

Standox     Однокомпо-   71,07    28,93 Бутилацетат       5,06

1k-body     нентная

fine 89602  шпатлевка                   Диоксан           1,18

Пропанол         24,5

Ксилол           44,9

Стирол            1,30

Толуол            1,03

Уайт-спирит      10,09

Этилбензол       11,94

Standox 2k  Двухкомпо-   68,76    31,24 Амилацетат        0,46

plastic     нентный

82519       грунт-                      Бутилацетат       2,24

порозапол-

нитель для                  Диоксан           0,91

пластмасс

Ксилол           65,93

Толуол            0,28

Уайт-спирит       6,28

Этилбензол       23,62

Этилметилбен-

зол               0,28

PE-Spachtel Полиэфирная  22,7     77,3  Стирол           86,85

86662       шпатлевка

Толуол           13,15

Hardener    Отвердитель    -     100,0  Амиловый спирт    0,75

2K-HS 82365

Бутилацетат      72,44

Ксилол           13,43

Углеводороды

С1-С10            3,92

Этилбензол        5,92

Этилцеллозольв    2,80

Этилметилбен-

зол               0,74

Отвердитель Отвердитель  44,33    55,67 Бутилацетат      16,39

шпатлевки

red 85330                               Ксилол           46,46

Диоксан           3,02

Метилацетат       8,55

Стирол            3,63

Толуол            1,57

Этилацетат        1,69

Этилбензол       18,69

2k MS       Двухкомпо-     -     100,0  Бутилацетат      23,51

harter      нентный

83310       отвердитель                 Ксилол           53,44

Этилбензол       23,05

Standox     Полиэфирный  74,4     25,6  Амилацетат       15,06

polyester   грунт-

spritz-     порозапол-                  Бутилацетат      16,60

plastic     нитель

Стирол           68,34

2k plastik  Двухкомпо-     -     100,0  Амиловый спирт    5,94

harter      нентный

82560       отвердитель                 Углеводороды

пластмасс                   С1-С10           23,63

Диоксан          13,51

Ксилол           34,8

Псевдокумол       1,29

Стирол            0,31

Толуол            2,85

Этилацетат        1,62

Этилбензол       13,04

Этилцеллозольв    3,01

Standox 2k  Двухкомпо-   62,0     38,0  Амиловый спирт    5,99

nonstop     нентный

82560       грунт-                      Углеводороды

порозапол-                  С1-С10           23,08

нитель

Диоксан          13,14

Ксилол           35,05

Псевдокумол       1,3

Стирол            0,31

Толуол            2,87

Этилацетат        1,63

Этилбензол       13,14

Этилцеллозольв    3,03

2K-HS       Двухкомпо-   67,8     32,2  Ацетон           19,87

Fuller      нентный

78317       грунт-                      Бутилацетат      30,46

порозапол-

нитель                      Углеводороды

С1-С10           10,60

Диоксан           8,21

Метилацетат      12,15

Толуол            7,96

Этанол            3,14

Этилацетат        7,61

1K-HS Full- Однокомпо-   52,22    47,78 Бензол           12,42

priemer     нентный

81350       грунт-                      Бутилацетат      19,89

порозапол-

нитель                      Углеводороды

С1-С10           10,64

Дибутилфталат     5,78

Толуол           51,27

2K-Color-   Однокомпо-   68,09    31,91 Бутилацетат      68,17

fuler       нентный

грунт-                      Ксилол           16,64

порозапол-

нитель                      Кумол             0,12

Уайт-спирит       7,44

Этилбензол        7,63

Лаки, краски и отвердители для них

Charcoal    Базовая      42,68    57,32 Ацетон            8,32

green-pcrl  краска

6861                                    Бензол            0,47

Бутилацетат      51,99

Углеводороды

С1-С10           16,76

Амилацетат        4,22

Пропанол          1,08

Ксилол           12,73

Метанол           2,02

Этилацетат        0,04

Этилбензол        2,37

Standox 2k  Двухкомпо-   52,78    47,22 Амилацетат        0,60

klsrlak     нентный

20-60 84163 автолак                     Амиловый спирт    3,45

Бензол            0,41

Бутилацетат       1,13

Углеводороды

С1-С10           40,65

Дибутилформа-

мид               2,39

Ксилол           16,75

Псевдокумол       2,39

Стирол            0,19

Толуол            0,21

Этилбензол        5,12

Этилцеллозольв   13,18

Этилметилбен-

зол               2,91

Irfacer     Полироль     42,35    57,65 Амиловый спирт    1,01

and coat

Бутилацетат      78,69

Ксилол            5,29

Псевдокумол       2,36

Стирол            0,59

Уайт-спирит       6,76

Этилбензол        1,22

Этилцеллозольв    3,29

Этилметилбен-

зол               0,78

Standox 2K  Добавка-      7,93    92,07 Амилацетат        0,50

elastik     пластифика-

additive    тор для                     Бутилацетат      32,21

84279       шпатлевок

Ксилол           30,57

Псевдокумол       1,38

Стирол            2,49

Уайт-спирит      15,73

Этилбензол       10,75

Этилцеллозольв    4,46

Этилметилбен-

зол               1,91

Standoflex  Добавка-     62,2     37,8  Амилацетат        0,23

2K plastic  пластифика-

тор для                     Бутилацетат      24,93

шпатлевок

Углеводороды

С1-С10            0,63

Диоксан           0,24

Кумол             0,33

Ксилол           46,18

Метанол           0,58

Псевдокумол       0,82

Стирол            0,28

Толуол            1,04

Этилацетат        1,18

Этилбензол       21,71

Этилцеллозольв    1,28

Этилметилбен-

зол               0,57

Standoflex  Автолак      49,4     50,6  Бутилацетат      39,99

2K autolak

Ксилол           31,54

Уайт-спирит      15,66

Этилбензол       12,81

Standoflex  Автолак      57,44    42,56 Бутилацетат      16,88

2K klarlak

82500                                   Уайт-спирит      83,12

Standoflex  Автолак      53,84    46,16 Амилацетат        0,41

2K klarlak

84171                                   Амиловый спирт    0,74

Бутилацетат      70,23

Ксилол           13,58

Кумол             0,06

Уайт-спирит       6,15

Этилбензол        5,90

Этилцеллозольв    2,93

2K          Автолак      53,1     46,9  Бутилацетат      70,47

standocryl

84171                                   Ксилол           15,09

Кумол             0,06

Уайт-спирит       6,52

Этилбензол        7,86

2. Типографские краски и растворители (импортные)

Краска      Базовая      97,63     2,37 Углеводороды

типограф-                               С1-С10            7,88

ская

Ксилол            6,03

Метилацетат      80,50

Толуол            2,96

Этилбензол        2,63

"Hartmann"  Типограф-    98,25     1,75 Углеводороды

ская краска                 С1-С10           53,88

Диоксан           6,82

Ксилол           21,76

Кумол             4,48

Стирол            1,79

Толуол            1,44

Этилацетат        2,09

Этилбензол        7,74

"Unipak     Типограф-    96,7      3,3  Ксилол           96,84

gold" 9974  ская

краска                      Толуол            3,16

"Euro opti  Типограф-    99,83     0,17 Ксилол           13,15

cyan" 75637 ская

краска                      Стирол           86,85

Combiprint  Типограф-    21,9     78,1  Амиловый спирт    0,10

116         ская

краска                      Метанол           0,06

Этанол           99,84

Combiprint  Типограф-    40,9     59,1  Амиловый спирт    0,01

811         ская

краска                      Метанол           0,09

Этанол           99,9

Combiprint  Типограф-    35,0     65,0  Амиловый спирт    0,21

044         ская

краска                      Метанол           1,87

Этанол           97,92

Combiprint  Раствори-      -     100,0  Метоксипропа-    47,89

тель                        нол

Этанол            1,02

Этилцеллозольв   51,09

Diamont № 4 Типограф-    20,0     80,0  Амилацетат       13,18

ская

краска                      Бензол           10,12

Диоксан           3,33

Метилэтилкетон   43,20

Уайт-спирит      27,5

Этанол            2,67

Diamont № 5 Типограф-    96,2      3,8  Амиловый спирт    8,70

ская

краска                      Метанол           4,12

Этанол           87,18

Diamont № 6 Типограф-    98,2      1,8  Амиловый спирт    2,15

ская

краска                      Метанол           6,04

Этанол           91,81

3. Порошковые краски (импортные)

Faproxid    Термостой-   99,47     0,53 Бутилацетат      33,36

серии 700   кие

покрытия                    Углеводороды

С1-С10           15,26

Толуол           11,65

Этилбензол       35,73

Faproxid    Термостой-   99,49     0,51 Бутилацетат      22,27

серии 710   кие

покрытия                    Углеводороды

С1-С10           31,83

Толуол            5,33

Этилбензол       40,58

Kr          Термостой-   99,03     0,97 Бутилацетат      13,21

Herberts    кие

Powder      покрытия                    Углеводороды

Coatings                                С1-С10           19,10

Бутанол           4,43

Ксилол           34,0

Кумол             5,54

Стирол            1,79

Толуол            4,28

Этилацетат        1,60

Этилбензол       12,75

Этилцеллозольв    3,31

4. Производство мебели (импортные)

Краситель       -        16,9     83,1  Ацетон           20,25

Е-50

Этанол           13,25

н-Пропанол        8,36

н-Бутилацетат    28,00

Изоамилацетат    17,99

н-Бутанол        12,15

Краситель       -         3,2     96,8  Ацетон           19,31

Р-43

Изопропанол       3,57

Этанол            5,73

Толуол            2,18

Ксилол           69,20

Краситель       -         6,8     93,2  Этилацетат       46,24

Р-44

спелая                                  Изопропанол      33,85

вишня

н-Пропанол        1,93

Толуол            2,09

н-Бутилацетат     9,35

Ксилол            6,54

Краситель       -         3,5     96,5  н-Пропанол       35,94

американ-

ская вишня                              н-Бутилацетат    38,68

Ксилол           25,39

НЦ матовый      -        31       69    Ацетон           25,28

Knehe

Этилацетат       10,98

Метилэтилкетон    2,07

Изопропанол      13,72

н-Пропанол        1,47

Толуол           19,20

н-Бутилацетат    12,60

Изоамилацетат     1,64

Ксилол            7,68

н-Бутанол         5,37

Грунт           -        83,51    16,49 Ацетон           36,59

акриловый

УФ сушки                                Этилацетат        2,77

Изопропанол      13,17

н-Пропанол        1,18

Толуол            3,88

н-Бутилацетат    18,88

Изоамилацетат     3,27

Ксилол           10,30

н-Бутанол         5,64

Стирол            2,35

Грунт           -        80,5     19,5  н-Бутилацетат    23,55

полиэфирный

вальцовый                               Этилбензол        0,38

УФ сушки

Ксилол            0,80

Стирол           75,26

-------------------------------------------------------------------

Состав лакокрасочных материалов производства стран СНГ

--------T--------T--------T-------------------------T--------------

¦Доля    ¦Доля    ¦                         ¦Содержание

Марка   ¦твердой ¦летучей ¦                         ¦загрязняющих

лакокра-¦состав- ¦части в ¦Наименование             ¦веществ в

сочного ¦ляющей в¦лакокра-¦загрязняющего вещества,  ¦летучей части

материа-¦лакокра-¦сочном  ¦входящего в летучую часть¦лакокрасочного

ла      ¦сочном  ¦материа-¦лакокрасочного материала ¦материала fk,

¦материа-¦ле fp, %¦                         ¦%

¦ле fт, %¦        ¦                         ¦

--------+--------+--------+-------------------------+--------------

1    ¦   2    ¦   3    ¦          4              ¦      5

--------+--------+--------+-------------------------+--------------

Шпатлевки

МЧ-0054    89       11     Спирт н-бутиловый              40

Ксилол                         40

Этиленгликоль                  10

Этилкарбитол                   10

НЦ-007     65       35     Ацетон                          3

Бутилацетат                    18

Этилацетат                      9

Спирт н-бутиловый              10

Спирт этиловый                 10

Толуол                         50

НЦ-008     30       70     Ацетон                         15

Бутилацетат                    30

Этилацетат                     20

Спирт н-бутиловый               5

Толуол                         30

НЦ-173      3,1     96,9   Бутилацетат                     7

Этилацетат                      5

Спирт н-бутиловый               4

Спирт этиловый                 77

Этилцеллозольв                  3

Толуол                          4

ПФ-002     75       25     Сольвент                      100

ЭП-0010    90       10     Толуол                         55,07

Спирт этиловый                 44,93

ХВ-005     33       67     Ацетон                         25,8

Бутилацетат                    12,1

Толуол                         62,1

ХВ-005      -        -     Бутилацетат                    12

***)

Ацетон                         26

Толуол                         62

Грунтовки

АК-070     14       86     Ацетон                         20,04

Спирт н-бутиловый              12,6

Ксилол                         67,36

ГФ-017     49       51     Ксилол                        100

ГФ-021     55       45     Ксилол                        100

ГФ-021     54     46 ****) Ксилол или нефрас А

***)                       120/200                       100

ГФ-021     54     46 ****) Ксилол или нефрас А

"Л"***)                    120/200                        99,4

Ацетон                          0,6

ГФ-030     75,25    24,75  Уайт-спирит                   100

ГФ-031     54       46     Ксилол                         28,7

Уайт-спирит                    35,65

Сольвент                       35,65

ГФ-032     39       61     Сольвент                      100

ГФ-0119    53       47     Ксилол                        100

ГФ-0119    53       47     Ксилол или нефрас А

красно-             ****)  120/200                       100

коричне-

вая ***)

ГФ-0163    68       32     Сольвент                      100

ВЛ-02      21       79     Спирт н-бутиловый              28,2

Спирт этиловый                 37,6

Ксилол                          6

Ацетон                         28,2

ВЛ-023     26       74     Спирт н-бутиловый              24,06

Спирт этиловый                 48,71

Бутилацетат                     3,17

Толуол                          1,28

Ацетон                         22,78

МЛ-029     60       40     Спирт н-бутиловый              42,62

Ксилол                         57,38

МЧ-0054    89       11     Спирт н-бутиловый              40

Ксилол                         40

Этиленгликоль                  10

Этилкарбитол                   10

НЦ-173      3,1     96,9   Спирт н-бутиловый               4

Спирт этиловый                 77,7

Бутилацетат                     6,4

Этилацетат                      5,2

Толуол                          3,6

Этилцеллозольв                  3,1

НЦ-0135    37       63     Спирт н-бутиловый               4

Спирт изобутиловый             11

Спирт этиловый                  6

Бутилацетат                    46

Этилацетат                     10

Толуол                          5

Этилцеллозольв                 18

НЦ-0140    20       80     Спирт н-бутиловый              15

Спирт этиловый                 10

Бутилацетат                    20

Этилацетат                     15

Толуол                         20

Этилцеллозольв                 15

Циклогексанон                   5

НЦ-0205    39       61     Спирт этиловый                  7

Бутилацетат                    53

Этилацетат                     20

Этиленгликольацетат            20

ПФ-002     75       25     Сольвент                      100

ПФ-020     57       43     Ксилол                        100

ПФ-031

***):

белая      59     41 ****) Уайт-спирит или нефрас С4

150/200                        40,3

Ксилол или нефрас А

120/200                        59,0

Ацетон                          0,7

красно-    53     47 ****) Уайт-спирит или нефрас С4

коричне-                   150/200                        31,2

вая,

светло-                    Ксилол или нефрас А

желтая                     120/200                        68,2

Ацетон                          0,6

ФЛ-О3К     70       30     Уайт-спирит                    50

ФЛ-О3Ж                     Ксилол                         50

ФЛ-086     54       46     Уайт-спирит                    50

Ксилол                         50

ФЛ-087     53       47     Спирт н-бутиловый              58,33

Сольвент                       41,67

ХВ-079     38     62 ****) Бутилацетат                    10

***)

Ацетон                         28

Сольвент                       62

ХС-04      40     60 ****) Бутилацетат                    12

***)

Ацетон                         26

Ксилол или толуол              62

ХС-04      40     60 ****) Бутилацетат                    12

"В" ***)

Ацетон                         26

Толуол                         62

ХС-010     33       67     Ацетон                         26

Бутилацетат                    12

Толуол                         62

ХС-059     36       64     Ацетон                         27,57

Бутилацетат                    12,17

Толуол                         45,35

Циклогексанон                  14,91

ХС-059     36     64 ****) Ацетон                         28

***)

Бутилацетат или                12

изобутилацетат

Толуол                         45

Циклогексанон                  15

ХС-068     31       69     Ацетон                         25,98

Бутилацетат                    12,02

Толуол                         56,37

Циклогексанон                   5,63

ХС-068     21     69 ****) Бутилацетат                    12

***)

Ацетон                         26

Толуол                         52

Циклогексанон                  10

Эмали

АК-194     28      72      Бутилацетат                    50

Спирт н-бутиловый              20

Спирт этиловый                 10

Толуол                         20

АК-1102    19,5    80,5    Ацетон                         29,13

Бутилацетат                    29,13

Спирт н-бутиловый               2,91

Ксилол                         38,83

АС-182     53      47      Ксилол                         85

Уайт-спирит                     5

Сольвент                       10

АС-                        Уайт-спирит или нефрас С4

182 ***):                  150/200                         4,6

светло-     53    47 ****) Ксилол или нефрас А

дымчатая                   120/200                        78,4

слоновая    54    46 ****) Бутиловый спирт                 4,8

кость

красная,    48    52 ****) Сольвент                       12,2

голубая

белая       54    46 ****)

черная      44    56 ****)

ВЛ-515      28     72      Спирт этиловый                 18,4

Толуол                         51,6

Этилцеллозольв                 30

ГФ-92       49     51      Уайт-спирит                     8

Ксилол                         90

Спирт н-бутиловый               2

ГФ-92ГМ     55     45      Ксилол                        100

ГФ-92ГС     57     43      Сольвент                      100

ГФ-92ХС     56     44      Сольвент                      100

ГФ-021      54     46      Ксилол                         59

*)

Уайт-спирит                    41

ГФ-820      50     50      Ксилол                         50

Уайт-спирит                    50

ГФ-0119     53     47      Сольвент                       56

*)

Уайт-спирит                    44

ГФ-0163     54     46      Ксилол                         25

*)

Сольвент                       33

Уайт-спирит                    42

ГФ-230ВЭ    47     53      Ксилол                         22

*)

Уайт-спирит                    55

Вода                           23

КО-83       22     78      Ацетон                         13,17

Бутилацетат                    11,07

Спирт н-бутиловый               9,10

Спирт этиловый                 14,10

Этилцеллозольв                  7,10

Толуол                         45,46

КО-811      34,5  64,5     Бутилацетат                    50

Спирт н-бутиловый              20

Спирт этиловый                 10

Толуол                         20

КО-822      35     65      Ацетон                         10

Бутилацетат                    10

Этилацетат                     10

Спирт н-бутиловый               5

Спирт этиловый                 15

Этилцеллозольв                 11

Ксилол                         39

КО-935      70     30      Толуол                        100

МЛ-12       50,5  49,5     Спирт н-бутиловый              20,78

Уайт-спирит                    20,14

Этилцеллозольв                  1,4

Сольвент                       57,68

МЛ-12                      Этилцеллозольв                  0,4

***)

МЛ-12                      Бутиловый спирт                28,0

"К"

***):

черная      44    56 ****) Уайт-спирит или нефрас С4

150/200                        50,6

защитная    52    48 ****) Ксилол или нефрас А

120/200                         1,0

осталь-     50    50 ****) Сольвент                       20,0

ные

цвета

Примечание. Летучая часть

может содержать также

следующие растворители:

скипидар,

бутилцеллозольв,

бутилгликольацетат,

циклогексанон,

бутилацетат,

этиленгликольацетат - до

4% за счет сольвента.

МЛ-104      68    32 ****) Уайт-спирит или нефрас С4

***)                       150/200                        50,0

Ксилол или нефрас А

120/200                         2,0

Бутиловый спирт                25,0

Сольвент                       23,0

МЛ-106      58    42 ****) Уайт-спирит или нефрас С4

***)                       150/200                        43,3

Ксилол или нефрас А

120/200                         1,1

Бутиловый спирт                21,1

Сольвент                       34,5

МЛ-152      43     57      Спирт н-бутиловый              20,85

Спирт изобутиловый              9,59

Уайт-спирит                    13

Сольвент                       14,07

Ксилол                         39,76

Бензин "калоша"                 2,73

МЛ-158      53     47      Спирт н-бутиловый              37,03

Уайт-спирит                    30,72

Ксилол                         32,25

МЛ-158                     Уайт-спирит или нефрас С4

***):                      150/200                        56,0

черная      54    46 ****) Бутиловый спирт                27,8

осталь-     61    39 ****) Сольвент                       16,2

ные

цвета

МЛ-165      49     51      Спирт н-бутиловый              35,92

Уайт-спирит                     0,68

Ксилол                         63,4

МЛ-197      51     49      Бутилацетат                     8,42

Спирт н-бутиловый              41,42

Уайт-спирит                     2,01

Этилцеллозольв                  8,93

Нефрас                         39,22

МЛ-242      56     44      Спирт н-бутиловый              20

Спирт изобутиловый             20

Ксилол                         60

МЛ-279      50     50      Спирт н-бутиловый              24,74

Ксилол                         75,26

МЛ-283      55     45      Спирт н-бутиловый              19,72

Ксилол                         80,28

МЛ-629      56     44      Спирт н-бутиловый              50

Ксилол                         50

МЛ-1156     51     49      Спирт н-бутиловый              24,58

Ксилол                         75,42

МЛ-1202                    Бутиловый спирт                 2,2

***):

светло-     64    36 ****) Циклогексанон                  78,6

зелено-

голубая                    Сольвент                       18,6

красно-

коричне-    67    33 ****) Этиловый спирт                  0,6

вая

светло-

серая

МЛ-1214     43    57 ****) Уайт-спирит или нефрас С4

МЭ ***)                    150/200                        36,5

Ксилол или нефрас А

120/200                        26,0

Бутиловый спирт                28,0

Сольвент                        9,5

МС-17       43     57      Ксилол                        100

МС-160      43     57      Ксилол                        100

МС-226      50     50      Ксилол                        100

МЧ 123      45     55      Ксилол                        100

МЧ-240      45     55      Спирт н-бутиловый              37,79

Сольвент                       22,9

Ксилол                         39,31

НЦ-11       25,5   74,5    Бутилацетат                    25

Этилацетат                     25

Спирт н-бутиловый              10

Спирт этиловый                 15

Толуол                         25

НЦ-25       34     66      Бутилацетат                    10

Этилцеллозольв                  8

Ацетон                          7

Спирт этиловый                 15

Толуол                         15

Этилацетат                     45

НЦ-132П     20     80      Ацетон                          8

Бутилацетат                     8

Спирт н-бутиловый              15

Спирт этиловый                 20

Этилцеллозольв                  8

Толуол                         41

НЦ-257      38     62      Ацетон                          7

Бутилацетат                    10

Спирт н-бутиловый              15

Спирт этиловый                 10

Этилцеллозольв                  8

Толуол                         50

НЦ-1125     40     60      Ацетон                          7

Спирт н-бутиловый              10

Спирт этиловый                 15

Толуол                         50

Бутилацетат                    10

Этилцеллозольв                  8

"ОЛИ"       52     48      Уайт-спирит                   100

**)

ПФ-115      55     45      Ксилол                         50

Уайт-спирит                    50

ПФ-115      62     38      Ксилол                         31

*)

Уайт-спирит                    69

ПФ-115      62    38 ****) Уайт-спирит или нефрас С4

***)                       150/200                        60

Ксилол или нефрас А

120/200                        40

ПФ-115:                    Уайт-спирит или нефрас С4

"экстра"                   150/200                        59,7

***)

Ксилол или нефрас А

120/200                        39,7

Ацетон                          0,6

белая,      62    38 ****) Уайт-спирит или нефрас С4

светло-                    150/200                        59,7

желтая

Ксилол или нефрас А

120/200                        39,7

Ацетон                          0,6

кремо-      60    40 ****) Уайт-спирит или нефрас С4

вая,                       150/200                        59,7

бежевая,

светло-                    Ксилол или нефрас А

бежевая,                   120/200                        39,7

голубая-

451,                       Ацетон                          0,6

голубая-

1,

голубая-

3,

фисташ-

ковая,

темно-

серая-

894,

темно-

серая-

896,

светло-

голубая,

серая

защитная    57    43 ****) Уайт-спирит или нефрас С4

150/200                        59,7

Ксилол или нефрас А

120/200                        39,7

Ацетон                          0,6

бледно-     54    36 ****) Уайт-спирит или нефрас С4

желтая,                    150/200                        59,7

зеленая,

темно-                     Ксилол или нефрас А

зеленая,                   120/200                        39,7

красно-

коричне-                   Ацетон                          0,6

вая,

желтая,

красно-

оранже-

вая

синяя-2,    49    51 ****) Уайт-спирит или нефрас С4

светло-                    150/200                        59,7

серая,

коричне-                   Ксилол или нефрас А

вая,                       120/200                        39,7

черная,

ультра-                    Ацетон                          0,6

марино-

вая

синяя

красная,    52    48 ****) Уайт-спирит или нефрас С4

вишневая                   150/200                        59,7

Ксилол или нефрас А

120/200                        39,7

Ацетон                          0,6

ПФ-126

***):

морская     52    48 ****) Уайт-спирит или нефрас С4

волна                      150/200                        60

Ксилол или нефрас А

120/200                        40

осталь-     60    40 ****) Уайт-спирит или нефрас С4

ные                        150/200                        60

цвета

Ксилол или нефрас А

120/200                        40

ПФ-131      57    43 ****) Уайт-спирит или нефрас С4

***)                       150/200                        34,0

Ксилол или нефрас А

120/200                        65,4

Ацетон                          0,6

ПФ-133      50     50      Ксилол                         50

Уайт-спирит                    50

ПФ-133      55    45 ****) Уайт-спирит или нефрас С4

красно-                    150/200                        60

коричне-

вая ***)                   Ксилол или нефрас А

120/200                        40

ПФ-167      60     40      Уайт-спирит                   100

ПФ-188      55,5  44,5     Бутилцеллозольв                 8,53

Сольвент                       91,47

ПФ-218ГС    72,5  27,5     Уайт-спирит                   100

ПФ-266      59     41      Ксилол                         31

*)

Уайт-спирит                    69

ПФ-266      59    41 ****) Уайт-спирит или нефрас С4

желто-                     150/200                        60

коричне-

вая ***)                   Ксилол или нефрас А

120/200                        40

ПФ-266      59    41 ****) Уайт-спирит или нефрас С4

желто-                     150/200                        59,7

коричне-

вая                        Ксилол или нефрас А

"люкс"                     120/200                        39,7

***)

Ацетон                          0,6

ПФ-283      50     50      Уайт-спирит                    60

Ксилол                         40

ПФ-837      47     53      Уайт-спирит                    18,16

Ксилол                         81,84

ПФ-1105     61     39      Уайт-спирит                    50

Ксилол                         50

ПФ-1189     53     47      Ксилол                         65,7

Сольвент                       34,3

ПФ-1126     43     57      Сольвент                      100

ПФ-1217     45     55      Ксилол                         28

ВЭ *)

Уайт-спирит                    53

Вода                           19

ПФ-2140     58    42 ****) Уайт-спирит или нефрас С4

***)                       150/200                        49,0

Ксилол или нефрас А

120/200                        25,2

Сольвент или ксилол            25,8

ПЭ-220      65     35      Ацетон                         89

Толуол                          7

Ксилол                          4

ПЭ-232      65     35      Ацетон                         83

ПЭ-250                     Толуол                         14

Ксилол                          3

ПЭ-250М     57     43      Ацетон                         88,4

Толуол                          9,3

Ксилол                          2,3

ПЭ-250ПМ    57     43      Ацетон                         88,4

Толуол                          9,3

Ксилол                          2,3

ПЭ-251      75     25      Стирол                         14

Толуол                          5

Ксилол                          5

Метилизобутилкетон             38

Циклогексанон                  38

ПЭ-251Б     75     25      Стирол                         14

Толуол                          5

Ксилол                          5

Метилизобутилкетон             38

Циклогексанон                  38

ПЭ-247      60     40      Ацетон                         75

Толуол                         15

Ксилол                          2,5

Спирт этиловый                  7,5

ПЭ-246      92      8      Ацетон                         12,5

Бутилацетат                    62,5

Стирол                         25

ПЭ-265      92      8      Ацетон                         12,5

Бутилацетат                    62,5

Стирол                         25

В-ПЭ-       26     74      Бутилцеллозольв                98,3

1179

Этиленгликоль                   1,7

ПЭ-276      90,5    9,5    Ацетон                         20

Бутилацетат                    60

Стирол                         20

ФЛ-5233     12,5   87,5    Спирт этиловый                 73,1

Спирт н-бутиловый              18,3

Бутилацетат                     8,6

ХВ-16       21,5   78,5    Ацетон                         13,33

Бутилацетат                    30

Толуол                         22,22

Ксилол                         34,45

ХВ-16 ***):                Бутилацетат                     5

черная      14    86 ****) Ацетон                         15

черная      16    84 ****) Ксилол матовая                 20

красная     17    83 ****) Толуол                         60

сереб-      18    82 ****)

ристая

защит-      20    80 ****)

ная-760

темно-      21    79 ****)

серая

серо-       21    79 ****)

синяя

серо-       22    78 ****)

коричне-

вая,

серая-

842

лимонно-    23    77 ****)

желтая

серо-       24    76 ****)

зеленая,

темно-

коричне-

вая

синяя,      24    76 ****)

темно-

зеленая

оранже-     24    76 ****)

вая

фисташ-     26    74 ****)

ковая,

стальная

бежевая     29    71 ****)

белая,      25    75 ****)

темно-

кремовая

красно-     19    81 ****)

коричне-

вая "Р"

серая       20    80 ****)

518 "Р",

светло-

лимонная

"Р",

салатная

"Р",

темно-

бежевая

"Р",

голубая

"Р",

голубо-

вато-

зеленая

"Р"

белая       26    74 ****)

ночь

"Р",

светло-

голубая

"Р",

зелено-

вато-

желтая

"Р",

защит-

ная-726

"Р"

ХВ-16                      Бутилацетат                     5

"Р"

***):

черная      14    86 ****) Ацетон                         15

черная      16    84 ****) Ксилол матовая                 20

красная     17    83 ****) Толуол                         60

сереб-      18    82 ****)

ристая

защит-      20    80 ****)

ная-760

темно-      21    79 ****)

серая

серо-       21    79 ****)

синяя

серо-       22    78 ****)

коричне-

вая,

серая-

842

лимонно-    23    77 ****)

желтая

серо-       24    76 ****)

зеленая,

темно-

коричне-

вая

синяя,      24    76 ****)

темно-

зеленая

оранже-     24    76 ****)

вая

фисташ-     26    74 ****)

ковая,

стальная

бежевая     29    71 ****)

белая,      25    75 ****)

темно-

кремовая

красно-     19    81 ****)

коричне-

вая "Р"

серая-      20    80 ****)

518 "Р",

светло-

лимонная

"Р",

салатная

"Р",

темно-

бежевая

"Р",

голубая

"Р",

голубо-

вато-

зеленая

"Р"

белая       26    74 ****)

ночь

"Р",

светло-

голубая

"Р",

зелено-

вато-

желтая

"Р",

защит-

ная-726

"Р"

ХВ-110      38,5   61,5    Ацетон                         15

Сольвент                       50

Ксилол                         35

ХВ-124      73      27     Ацетон                         26

Бутилацетат                    12

Толуол                         62

ХВ-124      27    73 ****) Бутилацетат                    12

***)

Ацетон                         26

Толуол                         62

ХВ-179      38    62 ****) Бутилацетат                    10

защитная

***)                       Ацетон                         28

Сольвент или нефрас А

120/200                        62

ХВ-518      30      70     Ацетон                         28

Бутилацетат                    10

Сольвент                       62

ХВ-785      27      73     Ацетон                         26

Бутилацетат                    12

Толуол                         62

ХВ-785                     Бутилацетат или

***)                       изобутилацетат                 12

Ацетон                         26

Толуол или ксилол              62

ХВ-1120:    25      75     Бутилацетат                    37,43

красно-     26    74 ****) Толуол                         60

коричне-

вая                        Ксилол                          2,57

черная      23    77 ****)

осталь-     28    72 ****)

ных

цветов

ХС-75       38    62 ****) Бутилацетат                    12

***)

белая,                     Ацетон                         26

зеленая

***)                       Толуол                         62

ХС-75У      31,5   68,5    Ацетон                         26,43

Бутилацетат                    12,12

Толуол                         61,45

ХС-75                      Бутилацетат                    12

"У"

***):

черная М    21    79 ****) Ацетон                         26

серая,      28    72 ****) Толуол                         62

черная

ГМ

ХС-119      31,5   68,5    Ксилол                         10,82

ХС-119                     Ацетон                         28

***):

черная      37    63 ****) Бутилацетат                    12

белая,      35    65 ****) Толуол                         45

серая

осталь-     34    66 ****) Циклогексанон                  15

ных

цветов

ХС-558      35    65 ****) Бутилацетат                    12

***)

Ацетон                         26

Ксилол или толуол              62

ХС-558      35    65 ****) Бутилацетат                    12

"В" ***)

Ацетон                         26

Толуол                         62

ХС-759      31     69      Ацетон                         27,58

Бутилацетат                    11,96

Циклогексанон                  14,4

Толуол                         46,06

ХС-759      30    70 ****) Бутилацетат или

***)                       изобутилацетат                 12

Ацетон                         28

Толуол                         45

Циклогексанон                  15

ХС-119Э                    Ацетон                         27,26

Бутилацетат                    11,95

Циклогексанон                  14,5

Толуол                         35,47

ЭП-51       23,5   76,5    Ацетон                          4

Спирт н-бутиловый               4

Бутилацетат                    33

Этилацетат                     16

Толуол                         43

ЭП-56       65    35 ****) Ксилол                         40

***)

Ацетон                         30

Бутилацетат                    30

ЭП-140      46,5   53,5    Ацетон                         33,7

Ксилол                         32,78

Толуол                          4,86

Этилцеллозольв                 28,66

ЭП-140                     Ксилол                         40

***):

сереб-      34    66 ****) Ацетон                         30

ристая

черная      37    63 ****) Этилцеллозольв                 30

темно-      40    60 ****)

красная

желтая,     45    55 ****)

синяя

голубо-     49    51 ****)

вато-

серая,

голубая,

светло-

серая,

слоновая

кость,

белая

темно-      52    48 ****)

зеленая,

защитная

оранже-     53    47 ****)

вая,

темно-

коричне-

вая,

темно-

серая

светло-     55    45 ****)

табач-

ная,

табач-

ная,

светло-

защитная

ЭП-148      65     35      Спирт н-бутиловый              16,15

Ксилол                         72,03

Толуол                          3,32

Этилцеллозольв                  8,5

ЭП-255      63,5   36,5    Ацетон                         36,44

Бутилацетат                    27,79

Толуол                          8,33

Ксилол                         27,44

ЭП-525      71      29     Ацетон                         23,57

Бутилацетат                    45,99

Ксилол                         30,44

ЭП-567      65    35 ****) Ксилол                         40

***)

Ацетон                         30

Бутилацетат                    30

ЭП-586      47    53 ****) Ксилол                         40

кремово-

желтая                     Ацетон                         30

***)

Этилцеллозольв                 30

ЭП-773      62     38      Ацетон                         30

Ксилол                         40

Этилцеллозольв                 30

ЭП-773      60    40 ****) Ксилол                         40

кремовая

***)                       Ацетон                         30

Этилцеллозольв                 30

ЭП-968      60    40 ****) Ксилол                         40

красно-

коричне-                   Ацетон                         30

вая ***)

Бутилацетат                    30

ЭП-1236     41     59      Бутилацетат                    29,55

Ацетон                         31,42

Толуол                          1,78

Ксилол                         37,25

ЭП-1236                    Ксилол                         40

***):

серая       38    62 ****) Ацетон                         30

черная      36    64 ****) Бутилацетат                    30

зеленая,    41    59 ****)

темно-

зеленая,

красно-

коричне-

вая,

светло-

серая

Полуфаб-                   Толуол                         41,9

рикат

эмали                      Ксилол                         18,4

ЭП-12943

Ацетон                         12,0

Бутилацетат                     3,6

Этилцеллозольв                 13,6

Циклогексанон                  10,5

кремо-      42    58 ****)

вой,

серой,

серо-

зеленой,

серо-

сереб-

ристой,

белой,

светло-

серой,

желтой,

зеленой,

красно-

оранже-

вой,

голубой

Фасадные краски

АК-124      69    31 ****) Уайт-спирит или нефрас С4

***)                       150/200                       100

ХВ-161      43    57 ****) Толуол                        100

"Л" ***)

ХВ-161      43    57 ****) Толуол или ксилол             100

"Л"

различ-

ных

цветов

***)

Лаки

АК-113       7     93      Бутилацетат                    50,1

Спирт н-бутиловый              19,98

Спирт этиловый                  9,94

Толуол                         19,98

АК-113Ф      9     91      Спирт н-бутиловый              20,7

Ксилол                         79,3

АС-0133     48    52 ****) Ксилол (нефрас А

***)                       120/200)                      100

Бакели-     43     57      Спирт этиловый                 94,74

товый

лак-180                    Фенол                           5,26

БТ-99       44     56      Уайт-спирит                     4

Ксилол                         96

БТ-577      37     63      Уайт-спирит                    42,6

Ксилол                         57,4

БТ-985      40     60      Уайт-спирит                   100

БТ-987      40     60      Уайт-спирит                   100

БТ-988      40     60      Уайт-спирит                   100

ГФ-01       40    60 ****) Ксилол, или нефрас А          100

***)                       120/200, или сольвент

ГФ-92       54,5   45,5    Спирт н-бутиловый               2

Уайт-спирит                     8

Ксилол                         90

ГФ-95       49      51     Уайт-спирит                    48

Ксилол                         46

Спирт н-бутиловый               6

КАУ-1       43    57 ****) Уайт-спирит                   100

***)

КО-814      19     81      Ацетон                         30

Бутилацетат                    30

Ксилол                         40

КФ-965      35     65      Уайт-спирит                   100

Лак         46     54      Уайт-спирит                   100

алкидный

"ОЛИ"

**)

Лак для     48     52      Уайт-спирит                   100

паркета

"ОЛИ"

**)

ЛБС-1       55     45      Спирт этиловый                 77,8

Фенол                          22,2

БС-21       68     32      Спирт этиловый                 64,06

Фенол                          35,94

НЦ-134      12     88      Ацетон                          3

Бутилацетат                    18

Спирт бутиловый                10

Спирт этиловый                 10

Толуол                         50

Этилцеллозольв                  9

МЛ-92       52,5   47,5    Спирт н-бутиловый              10

Ксилол                         40

Уайт-спирит                    40

Спирт изобутиловый             10

МЛ-92       50    50 ****) Ксилол                         40,5

***)

Уайт-спирит                    40,5

Бутиловый спирт                19

МЛ-133      45     55      Спирт н-бутиловый              40

Ксилол                         60

МЧ-52       61,24  38,76   Спирт н-бутиловый              85

Спирт этиловый                  2,6

Сольвент                       10,4

Формальдегид                    2

МЧ-212      48    52 ****) Ксилол                         67

***)

Бутиловый спирт                33

МЧ-223      48    52 ****) Бутанол                        56,7

***)

Уайт-спирит (нефрас С

150/200)                       30,9

Ксилол (нефрас А

120/200)                        7,3

Скипидар                        5,1

НЦ-62       10     90      Бутилацетат                    15

Этилацетат                     10

Ацетон                          5

Спирт этиловый                 15

Спирт н-бутиловый              15

Толуол                         40

НЦ-211      24     76      Спирт н-бутиловый              10

Спирт этиловый                 15

Бутилацетат                    10

Толуол                         50

Этилцеллозольв                  8

Ацетон                          7

НЦ-218      30     70      Спирт н-бутиловый               9

Спирт этиловый                 16

Бутилацетат                     9

Этилацетат                     16

Ксилол                         23,5

Толуол                         23,5

Этилцеллозольв                  3

НЦ-218      30     70      Бутанол                         9

*)

Спирт этиловый                 16

Бутилацетат                     9

Этилацетат                     16

Толуол                         47

Этилцеллозольв                  3

НЦ-218      30    70 ****) Бутилацетат                     9

***)

Этилацетат                     16

Бутанол                         9

Спирт этиловый                 16

Этилцеллозольв                  3

Толуол                         47

НЦ-221      26,9   83,1    Спирт н-бутиловый              19,98

Бутилацетат                    15,04

Этилацетат                      9,99

Ацетон                          5,05

Толуол                         39,95

Этилцеллозольв                  3

Спирт этиловый                  6,99

НЦ-222      22     78      Спирт н-бутиловый               9,49

Бутилацетат                     9,23

Этилацетат                     15,9

Толуол                         46,54

Этилцеллозольв                  3,2

Спирт этиловый                 15,64

НЦ-223      33     67      Спирт н-бутиловый              15

Бутилацетат                    18

Этилацетат                      5

Ксилол                         25

Толуол                         25

Этилцеллозольв                 12

НЦ-224      25     75      Спирт н-бутиловый              10,67

Спирт этиловый                 45,4

Бутилацетат                    13,6

Этилацетат                     14

Ксилол                         13,73

Растворитель

окситерпеновый                  2,6

НЦ-237      26     74      Бутанол                         9

*)

Спирт этиловый                 16

Бутилацетат                     9

Этилацетат                     16

Толуол                         47

Этилцеллозольв                  3

НЦ-237      26    74 ****) Бутилацетат                     9

***)

Этилацетат                     16

Бутанол                         9

Спирт этиловый                 16

Этилцеллозольв                  3

Толуол                         47

НЦ-243      26     74      Спирт н-бутиловый              20

Спирт этиловый                 10

Этилацетат                      7

Толуол                         50

Этилцеллозольв                  8

Циклогексанон                   5

НЦ-243      26     74      Бутанол                         9

*)

Спирт этиловый                 16

Бутилацетат                     9

Этилацетат                     16

Толуол                         47

Этилцеллозольв                  3

НЦ-243      26    74 ****) Бутилацетат                     9

***)

Этилацетат                     16

Бутанол                         9

Спирт этиловый                 16

Этилцеллозольв                  3

Толуол                         47

НЦ-2101     28     72      Спирт н-бутиловый              14

Спирт изобутиловый              4

Спирт этиловый                 21

Этилацетат                     14

Ксилол                          9

Этилцеллозольв                 14

Толуол                         24

НЦ-2105     19     81      Спирт н-бутиловый               8

Спирт этиловый                 12

Бутилацетат                    80

НЦ-2-95     33     67      Спирт н-бутиловый               9

Спирт этиловый                 17

Этилацетат                     17

Бутилацетат                     9

Толуол                         35

Ксилол                         10

Этилцеллозольв                  3

ПФ-053      52    48 ****) Уайт-спирит (нефрас С

***)                       150/200)                       60

Ксилол (нефрас А

120/150) или                   40

сольвент                       50

Уайт-спирит (нефрас С

150/200)                       50

ПФ-060      51    49 ****) Уайт-спирит (нефрас С

***)                       150/200)                       60

Ксилол (нефрас А

120/150) или                   40

сольвент                       50

Уайт-спирит (нефрас С

150/200)                       50

ПФ-170      50     50      Уайт-спирит                    59,56

Ксилол                         40,44

ПФ-170      45    55 ****) Уайт-спирит                    60

***)

Ксилол или                     40

сольвент                       50

Уайт-спирит                    50

ПФ-283      48    52 ****) Уайт-спирит (нефрас С

***)                       150/200)                       50

Ксилол (нефрас А

120/150) или                   50

уайт-спирит (нефрас С

150/200)                       60

Ксилол (нефрас А

120/150)                       40

ПЭ-220      65     35      Ацетон                         88,57

Ксилол                          4,29

Толуол                          7,14

ПЭ-232      91,1    8,9    Ацетон                         32,58

Ксилол                         11,24

Толуол                         56,18

ПЭ-246      92      8      Ацетон                         18,75

Бутилацетат                    62,5

Стирол                         18,75

ПЭ-250М     57     43      Ацетон                         88,37

Ксилол                          2,33

Толуол                          9,3

ПЭ-251Б     75     25      Стирол                         16

Ксилол                          4

Толуол                          4

Метилизобутилкетон             38

Циклогексанон                  38

ПЭ-265      92      8      Ацетон                         18,75

Бутилацетат                    62,5

Стирол                         18,75

УР-231      30     70      Бутилацетат                    20

Ксилол                         80

УР-249М     29     71      Бутилацетат                    36,62

Ксилол                         22,54

Циклогексанон                  19,72

Этиленгликольацетат            21,12

УР-277М     35     65      Ксилол                          7,69

Циклогексанон                  52,31

Этиленгликольацетат            40

ФЛ-559      40     60      Спирт н-бутиловый               3,98

Толуол                         30,62

Ксилол                          9,71

Этиленгликоль                  55,69

ФЛ-582      35     65      Уайт-спирит                    69,9

Ксилол                         30,1

ХВ-782      18    82 ****) Бутилацетат                    10

****)

Ацетон                         28

Толуол                         20

Ксилол                         42

ХВ-784      16     84      Ацетон                         21,74

Бутилацетат                    13,02

Ксилол                         65,24

ХВ-784      14    86 ****) Бутилацетат или

****)                      изобутилацетат                 12

Ацетон                         26

Толуол или ксилол              62

ХС-76       19    81 ****) Бутилацетат                    12

***)

Ацетон                         26

Толуол                         62

ХС-76       20    80 ****) Бутилацетат                    12

"В" ***)

Ацетон                         26

Толуол или ксилол              62

ХС-558      35    65 ****) Бутилацетат                    12

***)

Ацетон                         26

Ксилол или толуол              62

ХС-558      35    65 ****) Бутилацетат                    12

"В" ***)

Ацетон                         26

Толуол                         62

ХС-724      20    80 ****) Бутилацетат или

***)                       изобутилацетат                 12

Ацетон                         26

Толуол                         62

ЭП-730      30     70      Ацетон                         30

Ксилол                         40

Этилцеллозольв                 30

Разрав-      6     94      Спирт н-бутиловый               4

нивающая

жидкость                   Спирт этиловый                 57

РМЕ

Бутилацетат                    16

Этилацетат                     21

Растворитель

окситерпеновый                  2

Распреде-    3,1   96,9    Спирт н-бутиловый               2

литель-

ная                        Спирт этиловый                 79

жидкость

НЦ-313                     Бутилацетат                     7

Этилацетат                      5

Толуол                          4

Этилцеллозольв                  3

Нитропо-    14      86     Спирт этиловый                 65

литура

НЦ-314                     Бутилацетат                     9

Толуол                         10

Этилцеллозольв                 16

Паста       85      15     Уайт-спирит                   100

полиро-

вочная

Полиро-      3      97     Спирт н-бутиловый               5

вочная

№ 18                       Спирт этиловый                 71

Бутилацетат                     1

Этилацетат                      2

Бензин "калоша"                21

Состав      23    77 ****) Уайт-спирит (нефрас С

ПФ-11                      150/200)                       13,6

бесцвет-

ный ***)                   Ксилол (нефрас А

120/200)                       22,0

Этилцеллозольв                 64,4

Состав      28    72 ****) Ксилол или нефрас А

ПФ-11                      120/200                       100

различ-

ных

цветов

***)

Состав      36    64 ****) Ацетон                         28

ХС-500

различ-                    Бутилацетат                    12

ных

цветов                     Толуол                         45

Циклогексанон                 156

Состав      24     76      Уайт-спирит                   100

декора-

тивно-

защитный

для дре-

весины

"ОЛИ"

**)

Ускори-     10     90      Толуол                        100

тель

№ 25

Ускори-     10     90      Стирол                        100

тель

№ 30

Растворители

АМР-3        -    100      Спирт н-бутиловый              22

Бутилацетат                    25

Спирт этиловый                 23

Толуол                         30

ЛКР          -    100      Бутилацетат                     5

Спирт этиловый                 60

Этилацетат                     25

Ацетон эфирный                 10

М            -    100      Спирт н-бутиловый               5

Бутилацетат                    30

Спирт этиловый                 60

Этилацетат                      5

Р-4          -    100      Ацетон                         26

Бутилацетат                    12

Толуол                         62

Р-4А         -    100      Ацетон                         15

Толуол                         70

Ксилол                         15

Р-5          -    100      Ацетон                         30

Бутилацетат                    30

Ксилол                         40

Р-5А         -    100      Ацетон                         30

Бутилацетат                    30

Ксилол                         40

Р-6          -    100      Бутилацетат                    15

Толуол                         40

Спирт н-бутиловый              15

Спирт этиловый                 30

Р-7          -    100      Спирт этиловый                 50

Циклогексанон                  50

Р-10         -    100      Ацетон                         15

Ксилол                         85

Р-12         -    100      Бутилацетат                    30

Толуол                         60

Ксилол                         10

Р-14         -    100      Толуол                         50

Циклогексанон                  50

Р-24         -    100      Ацетон                         15

Ксилол                         35

Сольвент                       50

Р-40         -    100      Толуол                         50

Этилцеллозольв                 50

Р-60         -    100      Спирт этиловый                 70

Этилцеллозольв                 30

Р-83         -    100      Этилцеллозольв                 40

Растворитель АР                50

Лактон С12                     10

Р-119        -    100      Ацетон                         30

Толуол                         35

Нитропропан                    35

Р-189        -    100      Бутилацетат                    13

Ксилол                         13

Этиленгликольацетат            37

Метилэтилкетон                 37

Р-197        -    100      Ксилол                         27

Растворитель АР                70

Скипидар                        3

Р-198        -    100      Циклогексанон                  50

Этилцеллозольв                 50

Р-119Э       -    100      Ксилол                         40

Спирт н-бутиловый              10

Циклогексанон                  25

Этилцеллозольв                 25

Р-219        -    100      Ацетон                         33

Толуол                         33

Циклогексанон                  34

Р-251Б       -    100      Метилизобутилкетон             40

Циклогексанон                  60

Р-1101       -    100      Толуол                         25

Сольвент                       55

Этиленгликольацетат            20

Р-1166       -    100      Циклогексанон                  15

Этилцеллозольв                 15

Этилацетат                     20

Ксилол                         50

Р-1176       -    100      Циклогексанон                  50

Метилэтилкетон                 50

Р-2106       -    100      Циклогексанон                  30

Сольвент                       70

Р-2106М      -    100      Циклогексанон                  30

Сольвент                       50

Нитропропан                    20

Р-3160       -    100      Спирт н-бутиловый              60

Спирт этиловый                 40

РДВ          -    100      Ацетон                          3

Спирт н-бутиловый              10

Спирт этиловый                 10

Бутилацетат                    18

Этилацетат                      9

Толуол                         50

РКБ-1        -    100      Спирт н-бутиловый              50

Ксилол                         50

РКБ-2        -    100      Спирт н-бутиловый              95

Ксилол                          5

РЛ-176       -    100      Циклогексанон                  50

Сольвент                       50

РЛ-176М      -    100      Циклогексанон                  50

Сольвент                       40

Нитропропан                    10

РЛ-251       -    100      Ацетон                          5

м.А

Циклогексанон                  95

РЛ-251       -    100      Циклогексанон                  60

м.Б

Метилизобутилкетон             40

РЛ-277       -    100      Циклогексанон                  50

Метилэтилкетон                 50

РЛ-278       -    100      Толуол                         25

Этилцеллозольв                 10

Ксилол                         30

Спирт н-бутиловый              20

Спирт этиловый                 15

РЛ-298       -    100      Этилцеллозольв                 30

Ксилол                         70

РЛ-541       -    100      Ацетон                          4,2

Толуол                         70

Этилцеллозольв                  4,8

Спирт бутиловый                 9

Спирт этиловый                  6

Бутилацетат                     6

РМЛ          -    100      Спирт н-бутиловый              10

Спирт этиловый                 64

Этилцеллозольв                 16

Толуол                         10

PMЛ-218      -    100      Спирт н-бутиловый               9

Спирт этиловый                 16

Бутилацетат                     9

Этилацетат                     16

Этилцеллозольв                  3

Толуол                         23,5

Ксилол                         23,5

РМЛ-315      -    100      Спирт н-бутиловый              15

Бутилацетат                    18

Этилцеллозольв                 17

Ксилол                         25

Толуол                         25

РП           -    100      Ацетон                         25

Ксилол                         75

РС-2         -    100      Ксилол                         30

Уайт-спирит                    70

РФГ          -    100      Спирт н-бутиловый              75

Спирт этиловый                 25

№ 645        -    100      Ацетон                          3

Толуол                         50

Спирт н-бутиловый              10

Спирт этиловый                 10

Бутилацетат                    18

Этилацетат                      9

№ 646        -    100      Ацетон                          7

Спирт н-бутиловый              15

Спирт этиловый                 10

Бутилацетат                    10

Этилцеллозольв                  8

Толуол                         50

№ 647        -    100      Спирт н-бутиловый               7,7

Бутилацетат                    29,8

Этилцеллозольв                 21,2

Толуол                         41,3

№ 648        -    100      Спирт н-бутиловый              20

Спирт этиловый                 10

Бутилацетат                    50

Толуол                         20

№ 649        -    100      Спирт н-бутиловый              20

Этилцеллозольв                 30

Ксилол                         50

№ 650        -    100      Спирт н-бутиловый              30

Этилцеллозольв                 20

Ксилол                         50

РВЛ          -    100      Этилцеллозольв                 50

Хлорбензол                     50

Разбавители для электроокраски

РЭ-1В        -    100      Сольвент                       70

Спирт н-бутиловый              20

Спирт диацетоновый             10

РЭ-2В        -    100      Сольвент                       60

Бутилацетат                    20

Этилцеллозольв                 20

РЭ-3В        -    100      Сольвент                       50

Спирт н-бутиловый              30

Этилцеллозольв                 20

РЭ-4В        -    100      Сольвент                       30

Этилцеллозольв                 70

РЭ-5В        -    100      Спирт н-бутиловый              10

Спирт диацетоновый             25

Этилцеллозольв                 25

Ксилол                         40

Р-6В         -    100      Сольвент                       50

Спирт диацетоновый             15

Ксилол                         35

Р-7В         -    100      Спирт бутилацетат              10

Бутилацетат                    25

Ксилол                         60

Циклогексанон                   5

РЭ-8В        -    100      Спирт н-бутиловый              75

Ксилол                         25

РЭ-9В        -    100      Сольвент                       50

Бутилацетат                    30

Этилцеллозольв                 20

РЭ-10В       -    100      Сольвент                       40

Спирт н-бутиловый              40

Этилцеллозольв                 20

РЭ-11В       -    100      Этилцеллозольв                 30

Ксилол                         40

Циклогексанон                  10

Этилацетат                     20

РЭ-12В       -    100      Сольвент                       30

Спирт диацетоновый             30

Этилцеллозольв                 40

РЭС-5107     -    100      Бутилацетат                    17

Ксилол                         17

Толуол                         66

РП           -    100      Ацетон                         25

Ксилол                         75

-------------------------------------------------------------------

____________________________

*) Производитель   -  Открытое  акционерное  общество  "Минский

лакокрасочный завод".

**) Производитель - Совместное предприятие "Оли-Бело".

***) Производитель    -    Открытое    акционерное     общество

"Лакокраска".

****) Дано максимальное содержание летучих веществ  в  массовой

доле.

Приложение Б

(обязательное) к Методике расчета

выбросов загрязняющих веществ в

атмосферный воздух при использовании

лакокрасочных материалов

31.10.2000 № 15

Перечень и характеристики загрязняющих веществ

---T----------------------T-----------T---------T-----T-----T------

№  ¦    Название (по      ¦           ¦ Код (по ¦Класс¦ПДК, ¦ОБУВ,

п/п¦    международной     ¦  Формула  ¦ CAS)    ¦опас-¦мг/  ¦мг/

¦    номенклатуре)     ¦           ¦         ¦ности¦куб.м¦куб.м

---+----------------------+-----------+---------+-----+-----+------

1 ¦          2           ¦     3     ¦    4    ¦  5  ¦  6  ¦  7

---+----------------------+-----------+---------+-----+-----+------

1.  Амилацетат             СН3О2С5Н11  1202(628-   4   0,100

(пентилацетат)                     63-7)

2.  Ацетон (диметилкетон,  (СН3)2СНО   1401(67-    4   0,350

пропан-2-он)                       64-1)

3.  Бензин "калоша"            -           -       4   5,000

4.  Бензол                 С6Н6        0602(71-    2   1,500

43-2)

5.  Бутилацетат            СН3О2С4Н9   1210(123-   4   0,100

86-4)

6.  Бутилцеллозольв        С6Н14О2     4439-24-1   3   1,000

7.  Гексан                 С6Н14       0403(110-   4  60,000

54-3)

8.  Гептан                 С7Н16       0401        4  25,000

9.  Декан                  С10Н22      0401        4  25,000

10. Дибутилфталат          С6Н4(СНО2)2 1215(84-    -          0,100

(С4Н9)2     74-2)

11. Диметилформамид        СНОN(СН3)2  1523(68-    2   0,030

12-2)

12. Диметилфталат                         -        -     -

13. 1,4-Диоксан            С4Н8О2      1610        -          0,070

14. Изоамилацетат          С7Н14О2     1219        -          0,200

15. Ксилол (диметилбензол) С6Н4(СН3)2  0616(1330   3   0,200

-20-7)

16. Кумол                  С6Н5СН(СН3) 0612(98-    4   0,014

(изопропилбензол)      2           82-8)

17. Лактон С12                                     -          0,030

18. Метилацетат,           С2Н3О2СН3   1224(79-    4   0,070

метиловый эфир                     20-9)

уксусной кислоты

19. Метилизобутилкетон     С6Н12О      108-10-1    4   0,100

20. Метилэтилкетон         С4Н8О       78-93-3                0,100

21. Нефрас                   -            -        4          1,500

22. Нитропропан            С3Н7NО2     79-46-9                0,100

23. Нонан                  С9Н20       0401        4  25,000

24. Октан                  С8Н18       0401        4  25,000

25. Пентан                 С5Н12       0405(109-   4 100,000

66-0)

26. Псевдокумол            С6Н3(СН3)3  0626(95-    2   0,040

(триметилбензол)                   63-6)

27. Растворитель              -            -       4   2,000

окситерпеновый (по

скипидару)

28. Растворитель АР           -            -       -     -      -

29. Сольвент                                       -          0,200

30. Спирт амиловый и его   С5Н11ОН     1039(71-    3   0,010

изомеры (пентанол)                 41-0)

31. Спирт бутиловый        С4Н9ОН      1042(71-    3   0,100

(бутанол-1)                        36-3)

32. Спирт диацетоновый                             -          0,300

33. Спирт изобутиловый                             4          0,100

34. Спирт изопропиловый    С3Н7ОН      1051(67-    3   0,600

(изопропанол,                      63-0)

пропан-2-ол)

35. Спирт метиловый        СН3ОН       1052(67-    3   1,000

(метанол)                          56-1)

36. Спирт этиловый         С2Н5ОН      1061(64-    4   5,000

17-5)

37. Стирол (винилбензол)   С6Н5С2Н3    0620(100-   2   0,040

42-5)

38. Толуол                 С6Н5СН3     0621(108-   3   0,600

88-3)

39. Уайт-спирит                        2752        4          1,000

40. Фенол                  С6Н6О       108-95-2    2   0,010

41. Формальдегид           СН2О        50-00-0     2   0,035

42. Хлорбензол             С6Н5Cl      108-90-7    3   0,100

43. Циклогексанон          С6Н10О      108-94-1    3   0,040

44. Этилацетат (этиловый   С2Н3О2С2Н5  1240(141-   4   0,100

эфир уксусной кислоты)             78-6)

45. Этилбензол             С6Н5С2Н5    0627(100-   3   0,020

41-4)

46. Этиленгликоль          С2Н6О2      107-21-1               1,000

47. Этиленгликольацетат    С4Н8О3          -       -     -      -

48. Этилкарбитол           С4Н14О3     11-90-0                1,500

49. Этилметилбензол ((2),  С6Н4СН3С2Н5 0628,                  0,030

(3), (4)-метил-1-                  0629,

этилбензол)                        0630

(611-14-

3, 620-14

-4, 622-

96-8)

50. Этилцеллозольв         С2Н5ОН(СН3) 1119(110-   -          0,700

(2-этоксиэтанол)       2НО         80-5)

51. Эфир дибутиловый       (С4Н9)2О    1124(142-   -          0,100

96-1)

52. Эфир диизопропиловый   (С3Н7)2О    1101(108-   -          0,400

20-3)

53. Эфир диэтиловый            -           -       -     -     -

-------------------------------------------------------------------

Приложение В

(информационное) к Методике расчета

выбросов загрязняющих веществ в

атмосферный воздух при использовании

лакокрасочных материалов

31.10.2000 № 15

Примеры расчета выбросов загрязняющих веществ в

атмосферный воздух при нанесении лакокрасочных покрытий

и расчет экологического налога

Пример 1.

Рассчитаем  выбросы  и  экологический  налог  от  типографского

участка.

Годовой расход типографской краски - 0,8 т.

За получасовой цикл расход краски - 0,3 кг.

Согласно приложению А содержание летучей части - 2,37%.

Состав летучей части:

гептан - 2,89%;

ксилол - 6,03%;

метилацетат - 80,5%;

пентан - 4,99%;

толуол - 2,96%;

этилбензол - 2,63%.

Валовой выброс по веществам составит:

гептан - 0,8х2,37х2,89х10**-4=0,00055 т;

ксилол - 0,8х2,37х6,0х10**-4=0,00115 т;

метилацетат - 0,8х2,37х80,5х10**-4=0,01526 т;

пентан - 0,8х2,37х4,99х10**-4=0,00095 т;

толуол - 0,8х2,37х2,96х10**-4=0,00056 т;

этилбензол - 0,8х2,37х2,63х10**-4=0,0005 т.

Ставка  экологического налога на 1 ноября 1999 г. составляет за

1 т вещества:

1-го класса опасности - 813400 руб./т;

2-го класса опасности - 24350 руб./т;

3-го класса опасности - 8050 руб./т;

4-го класса опасности - 4000 руб./т;

без класса опасности - 20105 руб./т.

Экологический налог составит:

гептан (4 кл.) - 0,00055х4000=22,00 руб.;

ксилол (3 кл.) - 0,00115х8050=9,25 руб.;

метилацетат (4 кл.) - 0,01526х4000=61,04 руб.;

пентан (4 кл.) - 0,00095х4000=3,80 руб.;

толуол (3 кл.) - 0,00056х8050=4,51 руб.;

этилбензол (3 кл.) - 0,0005х8050=4,02 руб.

_______________________________________________________________

ИТОГО: 104,62 руб.

Пример 2.

Рассчитаем  выбросы и экологический налог от покрасочной камеры

при применении краски "Standofix 2k klarlak".

Годовой расход краски - 1,8 т.

За получасовой цикл расход краски - 1,5 кг.

Согласно приложению А содержание летучей части - 50,6%.

Состав летучей части:

бензол - 39,99%;

ксилол - 31,54%;

уайт-спирит - 15,66%;

этилбензол - 12,81%.

Выброс при нанесении покрытия пневматическим методом:

бензол - Мо=1,8х50,6х25,0х39,99х10**-6=0,091 т;

ксилол - Мо=1,8х50,6х25,0х31,54х10**-6=0,072 т;

уайт-спирит  -  Мо=1,8х50,6х25,0х15,66х10**-6=0,036 т;

этилбензол - Мо=1,8х50,6х25,0х12,81х10**-6=0,029 т.

Выброс при сушке:

бензол - Мс=1,8х50,6х75,0х39,99х10**-6=0,273 т;

ксилол - Мс=1,8х50,6х75,0х31,54х10**-6=0,215 т;

уайт-спирит  -  Мс=1,8х50,6х75,0х15,66х10**-6=0,107 т;

этилбензол - Мс=1,8х50,6х75,0х12,81х10**-6=0,088 т.

Суммарный выброс составит:

бензол - 0,091+0,273=0,364 т;

ксилол - 0,072+0,215=0,287 т;

уайт-спирит - 0,036+0,107=0,143 т;

этилбензол - 0,029+0,088=0,117 т.

Выброс окрасочного аэрозоля с учетом 98,0%  очистки на фильтрах

покрасочной камеры составит:

Ма=1,8х30,0х(1-0,98)х10**-2=0,0108 т.

Экологический налог составит:

бензол (2 кл.) - 0,364х24350=8863,40 руб.;

ксилол (3 кл.) - 0,287х8050=2310,35 руб.;

уайт-спирит (4 кл.) - 0,143х4000=572,00 руб.;

этилбензол (3 кл.) - 0,117х8050=941,85 руб.;

окрасочный аэрозоль (3 кл.) - 0,0108х8050=86,94 руб.

_______________________________________________________________

ИТОГО: 12774,54 руб.

__________________________________________________________