ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ИЗ РЕЗЕРВУАРОВ

1997

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

08.04.98	ПРИКАЗ	№ 199

г. москва

Об утверждении методик расчета выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу

С целью обеспечения единого подхода к расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ из резервуаров (приложение 1), Методику расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при сжигании попутного нефтяного газа на факельных установках (приложение 2).

2. Управлению государственного экологического контроля и безопасности окружающей среды (Куценко) и территориальным органам Госкомэкологии России принять к руководству методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров и при сжигании попутного нефтяного газа на факельных установках.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель	(роспись)	В.И. Данилов-Данильян

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Тверь

" ____ " ___________ 199__ г.	№ ______

12 мая 1998 года

ПРИКАЗ №42-п

В целях обеспечения единого подхода к расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух приказываю:

Ввести в действие с 1 июня 1998 года методики расчета выбросов загрязняющих веществ из резервуаров и при сжигании попутного нефтяного газа на факельных установках.

Председатель комитета	(роспись)	В.М. Поздняков

Приложение № 2 к приказу Госкомэкологии России от 08.04.98 № 199

Научно-исследовательский институт охраны атмосферного воздуха

Государственный комитет Российской Федерации по охране
окружающей среды

МЕТОДИКА

расчета выбросов вредных веществ в атмосферу
при сжигании попутного нефтяного газа
на факельных установках

Санкт-Петербург

1998

Сведения о документе

РАЗРАБОТАН:	Научно-исследовательским институтом охраны атмосферного воздуха.

УТВЕРЖДЕН:	приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды (от "__" __________ 1998г. № _____ ).

ВВЕДЕН:	в действие с 01.01.98г. сроком на пять лет для практического применения при учете и оценке выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Настоящий документ не может быть тиражирован и распространен в качестве официального издания без письменного разрешения разработчика.

# 1. Введение

1.1. Настоящий документ:

(1) разработан в соответствии с Законом Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды" с целью получения данных о выбросах загрязняющих веществ при сжигании попутного нефтяного газа на факельных установках;

(2) устанавливает методику расчета параметров выбросов загрязняющих веществ от факельных установок разного типа;

(3) распространяется на факельные установки, эксплуатируемые в соответствии с действующими проектными нормами;

1.2. Разработчики документа: канд. физ.-мат. наук Миляев В.Б., канд. геогр. наук Буренин Н.С., канд. физ.-мат. наук Елисеев В.С., канд. физ.-мат. наук Зив А.Д., канд. техн. наук Гизитдинова М.Р., канд. техн. наук Турбин А.С.

# 2. Ссылки на нормативные документы.

2.1. Правила устройства и безопасной эксплуатации факельных систем, утвержденных Госгортехнадзором России от 21.04.92.

2.2. ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения.

2.3. ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий.

# 3. Основные понятия и определения.

3.1. Факельная установка - устройство для сжигания в атмосфере, непригодного для использования, в народном хозяйстве, попутного нефтяного газа (ПНГ); является одиночным источником загрязнения атмосферы.

3.1.1. Высотная факельная установка - установка в которой подача ПНГ под давлением в зону горения производится по вертикальному факельному стволу (трубе), высотой 4м и более.

3.1.2. Горизонтальная факельная установка - открытый амбар с подачей попутного нефтяного газа под давлением в зону .горения по горизонтальному факельному стволу (трубе); конструкция амбара обеспечивает выход горящего факела в атмосферу под углом 45°.

3.2. Продукты сгорания попутного нефтяного газа, покидающие факельную установку, а также несгоревшие компоненты, являются потенциальным источником загрязнения окружающей атмосферы вредными веществами.

Качественная и количественная характеристики выбросов вредных веществ определяется типом и параметрами факельной установки и составом сжигаемого ПНГ.

3.3. Конструкции высотных и горизонтальных факельных установок обеспечивают бессажевое горение попутного нефтяного газа при выполнении установленного "Правилами устройства и безопасной эксплуатации факельных систем", утв. Госгортехнадзором РФ от 21.04.92 следующего условия: скорость истечения сжигаемого газа должна превышать 0.2 от скорости распространения звука в газе.

3.4. Для оценки максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере, источником которых являются факельные установки, настоящая методика предусматривает выполнение расчетов следующих параметров:

- мощности выброса вредных веществ;

- расхода выбрасываемой в атмосферу газовой смеси;

- высоты источника выброса над уровнем земли;

- средней скорости поступления в атмосферу газовой смеси;

- температуры выбрасываемой в атмосферу газовой смеси.

# 4. Исходные данные

4.1. Проектные характеристики факельной установки

d0 - диаметр выходного сопла, м;

hВ - высота факельной трубы (для высотных факельных установок), м;

hГ - расстояние от выходного сопла до уровня земли (для горизонтальных факельных установок), м;

(hГ > 0 для труб, проложенных выше уровня земли и hГ < 0 в противном случае);

lа - расстояние от выгодного сопла до противоположной стены амбара (для горизонтальных факельных установок), м.

4.2. Измеряемые характеристики

4.2.1. Объемный расход Wv (м3/с) сжигаемого на факельной установке ПНГ;

4.2.2. Скорость истечения ПНГ U, м/с.

4.2.3. Состав сжигаемого ПНГ V1 (% об):

- метан СН4;

- этан С2Н6;

- пропан С3Н8;

- бутан С4Н10;

- пентан С5Н12;

- гексан С6Н14;

- гептан С7Н16;

- азот N2;

- диоксид углерода СО2;

- сероводород Н2S (и/или меркаптаны).

# 5. Оценка производительности факельной установки

5.1. Объемный расход Wv (м3/с) и скорость истечения U (м/с), сжигаемого на факельной установке попутного нефтяного газа измеряется экспериментально, либо, при отсутствии прямых измерений, Wv рассчитывается по формуле:

Wv=0.785·U·d02	(5.1.1)

где U - скорость истечения ПНГ из выходного сопла факельной установки, м/с (по результатам измерений);

d0 - диаметр выходного сопла, м (по проектным данным факельной установки).

При отсутствии прямых измерений скорость истечения U принимается в соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации факельных систем" 1992г. равной

при постоянных сбросах:

U=0.2·UзВ	(5.1.2)

при периодических и аварийных сбросах:

U=0.5·UЗВ,	(5.1.3)

где UЗВ - скорость распространения звука в ПНГ, рассчитываемая согласно Приложению Г.

5.2. Массовый расход Wg (кг/ч) сбрасываемого на факельной установке газа рассчитывается по формуле:

Wg=2826·U·d02·(Г,	(5.2)

где (Г - плотность ПНГ, кг/м3, (измеряется экспериментально, либо рассчитывается по объемным долям Vi (% об) и плотностям Pi (кг/м3) компонентов - см. Приложение А).

5.3. Объемный расход продуктов сгорания, покидающих факельную установку, Wпp (м3/с):

,	(5.3)

где Wv – объемный расход (м3/с) сжигаемого на факельной установке ПНГ, рассчитываемой по формуле (5.1.1);

Vпс - объем продуктов сгорания (м3/м3), рассчитываемый по формуле 3 Приложения В

ТГ - температура горения, рассчитываемая согласно п. 3.3

# 6. Расчет мощности выбросов вредных веществ в атмосферу.

6.1. Расчет физико-химических характеристик сжигаемого попутного нефтяного газа.

6.1.1. Расчет плотности (Г, кг/м3 (формула 1 Приложения А).

6.1.2. Расчет условной молекулярной массы (Г, кг/ноль (формула 2 Приложения А).

6.1.3. Расчет массового содержания химических элементов (% масс.) в ПНГ (формулы 3 и 4 Приложения А).

6.1.4. Расчет числа атомов элементов в условной молекулярной формуле ПНГ (формулы 5 и 6 Приложения А).

6.2. Расчет физико-химических характеристик влажного воздуха.

Для заданных метеоусловий:

- температура t°, C;

- давление Р, мм.рт.ст.;

- относительная влажность ( (в долях или %).

6.2.1. Определение кассового влагосодержания d (кг/кг) влажного воздуха по номограмме (Приложение Б1).

6.2.2. Расчет массовых долей компонентов во влажном воздухе (формулы 2 и 3 Приложения Б).

6.2.3. Расчет количества атомов химических элементов в условной молекулярной формуле влажного воздуха (табл. 3, Приложения Б).

6.2.4. Расчет плотности влажного воздуха (В.В, кг/м3 (формула 5 Приложения Б).

6.3. Расчет стехиометрической реакции горения попутного нефтяного газа в атмосфере влажного воздуха.

6.3.1. Расчет мольного стехиометрического коэффициента М (формула 2 Приложения В).

6.3.2. Определение теоретического количества влажного воздуха VВ.В (м3/м3), необходимого для полного сгорания 1 м3 ПНГ (п. 3 Приложения В).

6.3.3. Расчет количества продуктов сгорания Vпс (м3/м3), образующихся при стехиометрическом сгорании 1 м3 ПНГ в атмосфере влажного воздуха (формула 3 Приложения В).

6.4. Проварка выполнения условий бессажевого горения попутного нефтяного газа на факельной установке.

6.4.1. Расчет скорости распространения звука в сжигаемой газовой смеси UЗВ (м/с) (формула 1 Приложения Г или графики 1-4 Приложения Г).

6.4.2. Проверка выполнения условия бессажевого горения:

Uист > 0.2UЗВ	(6.1)

6.5. Определение удельных выбросов вредных веществ на единицу массы сжигаемого попутного нефтяного газа (кг/кг).

6.5.1. Для оценок мощности выбросов, оксида углерода, оксидов азота (в пересчете на диоксид азота), а также сажи в случае невыполнения условия бессажевого сжигания используются опытные значения удельных выбросов на единицу массы сжигаемого газа [4], представленные в нижеследующей таблице:

Таблица 6.1

| Удельные выбросы (кг/кг) | Бессажевое сжигание | Сжигание с выделением сажи |
| --- | --- | --- |
| qсо | 2·10-2 | 0.25 |
| qNOX | 3·10-3 | 2·10-3 |
| qсажи | - | 3·10-2 |
| бенз(а)пирен | 2·10-11 | 8·10-11 |

В случае сжигания серосодержащего попутного нефтяного газа удельный выброс диоксида серы рассчитывается по формуле:

,	(6.2)

где (SO2 - молекулярная масса SO2. (Г - условная молекулярная масса горючего, s - количество атомов серы в условной молекулярной формуле попутного нефтяного газа (см. Приложения А, А1).

При необходимости определения выбросов со2, N2, О2, H2O следует руководствоваться формулами, приводимыми в приложении Е.

Вредные вещества при сжигании попутного нефтяного газа попадают в атмосферу также за счет недожога газа. Коэффициент недожога определяется или экспериментально для факельных установок определенной конструкции, или полагается равным 0.0006 при бессажевом сжигании и 0.035 в противном случае.

Удельные выбросы углеводородов (в пересчете на метан), а также содержащихся в газе сернистых соединений, таких как сероводород и меркаптаны, определяются по общей формуле:

(Уд. выброс)=0.01 * (коэф. недожога) * (массовая доля в %)	(6.3)

# 7. Расчет максимальных и валовых выбросов вредных веществ.

7.1. Расчет максимальных выбросов вредных веществ в (г/сек):

Ug1=0.278·q1·Wg,	(7.1)

где q1 - удельный выброс i-го вредного вещества на единицу массы сжигаемого газа (кг/кг) (Приложение Д);

Wg - массовый расход сбрасываемого на факельной установке газа (кг/час) (см. формулу 5.2).

7.2. Расчет валовых выбросов вредных веществ за год (т/год):

Wg1(t)=0.001·q1·Wg·t,	(7.2)

где обозначения те же, что и в п.7.1, a t - продолжительность работы факельной установки в течение года в часах.

# 8. расчет параметров факельной установки как потенциального источника загрязнения атмосферы.

## 8.1. Расчет высоты источника выброса загрязняющих веществ в атмосферу над уровнем земли, Н(м)

8.1.1. Для высотных факельных установок:

НВ=hВ + LФ,	(8.1)

где hВ(M) - высота факельной трубы (устанавливается по проектным данным высотной факельной установки);

LФ(м) - длина факела (рассчитывается по формуле (1) Приложения Ж, либо определяется по номограммам Приложения Ж.

8.1.2. Для горизонтальный факельных установок:

НГ=0.707(LФ - lа) ± hГ,	(8.2)

Где la(м) - расстояние от сопла трубы до противоположной стены амбара;

hГ(M) - расстояние выходного сопла от уровня земли (со знаком "плюс", если труба выше уровня земли, и со знаком "минус" в противном случае);

0.707 - коэффициент, учитывающий угол отклонения факела от вертикали.

8.1.3. Длина факела рассчитывается согласно Приложению Ж.

## 8.2. Расчет расхода и средней скорости поступления и атмосферу газовой смеси (продуктов сгорания)

8.2.1. Объемный расход продуктов сгорания, покидающих факельную установку, Wпp (м3/с) рассчитывается по формуле (5.3).

8.2.2. Средняя скорость поступления в атмосферу продуктов сгорания попутного нефтяного газа рассчитывается по формуле:

Wпc=1.274 Wпр/Dф2 (м/с),	(8.3)

где Dф(м) - диаметр факела.

Dф рассчитывается по формуле:

Dф = 0.189 LФ,	(8.4)

где LФ - длина факела (Приложение Ж).

## 8.3. Расчет температуры выбрасываемой в атмосферу газовой смеси.

8.3.1. Расчет удельных выбросов H2O, N2 и O2 на единицу массы сжигаемого ПНГ (кг/кг) (Приложение Е).

8.3.2. Расчет низшей теплоты сгорания сжигаемого газа Qнг (ккал/м3) (Приложение З).

8.3.3. Расчет доли энергии, теряемой за счет радиации факела (:

( = 0.048(Г0.5 ,	(8.5)

где (Г - условная молекулярная масса ПНГ (Приложение А).

8.3.4. Расчет количества теплоты в продуктах сгорания попутного нефтяного газа для трех значений температуры горения Т°К (например, Т1=1500°К; T2=1900°K; Т3=2300°К) Qпс(ккал):

,	(8.6)

где q1(кг) - масса i-го компонента продуктов сгорания 1 м3 ПНГ (Приложение Е);

Ср(Т) - средние массовые изобарные теплоемкости составляющих продуктов сгорания (таблица 3 Приложения В1).

8.3.5. Построение графика Qпс(T).

8.3.6. Определение величины Т по графику Qпс исходя из условия:

Qпс(Т) = qh·(1-()	(8.7)

8.3.7. Определение температуры выбрасываемой в атмосферу газовой смеси:

ТГ=Т - 273, ºС.

# Приложение А.
Расчет физико-химических характеристик попутного нефтяного газа (п. 6.1)

1. Расчет плотности (Г (кг/м3) ПНГ по объемным долям Vi (% об.) (п. 6.1.1) и плотности (i (кг/м3) (таблица 3 Приложения А1) компонентов:

.	(1)

2. Расчет условной молекулярной массы ПНГ (Г, кг/моль (п.6.1.2):

(2)

где (i - молекулярная масса i-го компонента ПНГ (таблица 2 Приложения А1).

3. Расчет массового содержания химических элементов в попутном газе (п. 6.1.3):

Массовое содержание j-го химического элемента в ПНГ бj (% масс.) рассчитывается по формуле:

,	(3)

где бij - содержание (% масс.) химического элемента j в i-том компоненте ПНГ (таблица 4 Приложения А1);

бi - массовая доля i-го компонента в ПНГ; 6i рассчитывается по формуле:

бi=0.01 Vi·(i/(Г	(4)

Примечание: если выбросы углеводородов определяются в пересчете на метан, вычисляется также массовая доля углеводородов, пересчитанных на метан:

б((сН4)i=(бi·(i/(cH4

При этом суммирование осуществляется только по углеводородам, не содержащим серу.

4. Расчет числа атомов элементов в условной молекулярной формуле попутного газа (п. 6.1.4):

Количество атомов j-го элемента Kj рассчитывается по формуле:

.	(5)

Условная молекулярная формула попутного нефтяного газа записывается в виде:

CCHhSSNnOO	(6)

где с=Кc, h=Кh, s= Ks, n= Кn, o=Кo, рассчитываются по формуле (5).

# Приложение А1.
Справочные данные, необходимые для расчетов физико-химических характеристик попутного нефтяного газа

1. Атомные массы химических элементов, входящих в состав попутного газа.

Таблица 1.

| Химический элемент | Углерод С | Водород Н | Сера S | Азот N | Кислород O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атомная масса | 12.011 | 1.008 | 32.066 | 14.008 | 16.000 |

2. Молекулярные массы основных компонентов ПНГ и коэффициенты Гi пересчета углеводородов на метан

Таблица 2.

| Компонент | Метан СН4 | Этан С2Н6 | Пропан С3Н8 | n-, i-бутан С4Н10 | Пентан C5H12 | Гексан C6H14 | Гептан C7H16 | Сероводород Н2S | Диоксид углерода СО | Азот N2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Молекулярная масса (i кг/моль | 16.043 | 30.07 | 44.097 | 58.124 | 72.151 | 86.066 | 100.077 | 34.082 | 44.011 | 28.016 |
| Гi (i/(CH4 | 1.00 | 1.87 | 2.75 | 3.62 | 4.50 | 5.36 | 6.24 |  |

3. Плотность (i (кг/м3) основных компонентов ПНГ

Таблица 3.

| Компонент | Метан СН4 | Этан С2Н6 | Пропан С3Н8 | n-, i-бутан С4Н10 | Пентан c | Гексан C6H14 | Гептан C7H16 | Сероводород Н2S | Диоксид углерода СО2 | Азот N2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность (i, кг/м3 | 0.716 | 1.342 | 1.969 | 2.595 | 3.221 | 3.842 | 4.468 | 1.522 | 1.965 | 1.251 |

4. Содержание (% масс.) химических элементов в основных компонентах ПНГ.

Таблица 4.

| Компонент | Содержание химических элементов в компонентах (% масс) |
| --- | --- |
|  | С | Н | S | O | N |
| СН4 | 74.87 | 25.13 | - | - | - |
| С2Н6 | 79.89 | 20.11 | - | - | - |
| С3Н8 | 81.71 | 18.29 | - | - | - |
| С4Н10 | 82.66 | 17.34 | - | - | - |
| C5H12 | 83.24 | 16.76 | - | - | - |
| C6H14 | 83.73 | 16.27 | - | - | - |
| C7H16 | 84.01 | 15.99 | - | - | - |
| Н2S | - | 5.92 | 94.08 | - | - |
| СО2 | 27.29 | - | - | 72.71 | - |
| n2 | - | - | - | - | 100 |

# Приложение А2.
Примеры расчетов физико-химических характеристик попутного нефтяного газа.

Попутный нефтяной газ Южно-Сургутского месторождения (бессернистый)

Компонентный состав Vi (% об):

Таблица 1.1.

| Компонент | СН4 | С2Н6 | С3Н8 | iС4Н10 | nC5H12 | iC6H14 | nC7H16 | СО2 | n2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vi (% об) | 88.47 | 1.78 | 2.50 | 0.77 | 1.49 | 0.34 | 0.32 | 0.15 | 1.07 |

Расчет плотности (Г (кг/м3)

Таблица 1.2.

| Компонент | СН4 | С2Н6 | С3Н8 | iС4Н10 | nC5H12 | iC6H14 | nC7H16 | СО2 | n2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.01Vi(i | 0.634 | 0.038 | 0.091 | 0.021 | 0.040 | 0.012 | 0.011 | 0.003 | 0.013 |

кг/м3.

Расчет условной молекулярной массы (Г (кг/моль)

Таблица 1.3.

| Компонент | СН4 | С2Н6 | С3Н8 | iС4Н10 | nC5H12 | iC6H14 | nC7H16 | СО2 | n2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.01Vi(i | 14.193 | 0.535 | 1.984 | 0.448 | 0.866 | 0.245 | 0.231 | 0.066 | 0.3 |

кг/моль.

Расчет массового содержания химических элементов в ПНГ.

Таблица 1.4.

| Компонент | СН4 | С2Н6 | С3Н8 | iС4Н10 | nC5H12 | iC6H14 | nC7H16 | СО2 | n2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бi=0.01хVi(i/(Г | 0.735 | 0.044 | 0.109 | 0.024 | 0.047 | 0.014 | 0.013 | 0.003 | 0.016 |

Таблица 1.5

| Компонент | СН4 | С2Н6 | С3Н8 | iС4Н10 | nC5H12 | iC6H14 | nC7H16 | СО2 | n2 | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бj=(бixбij | С | 55.03 | 3.52 | 8.91 | 1.98 | 3.89 | 1.17 | 1.08 | 0.08 | - | 75.66 |
|  | н | 18.47 | 0.88 | 1.99 | 0.42 | 0.81 | 0.23 | 0.22 | - | - | 23.02 |
|  | N | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | 1.60 |
|  | o | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | - | 0.22 |

расчет числа атомов элементов в условной молекулярной формуле попутного нефтяного газа Южно-Сургутского месторождения.

Таблица 1.6.

| Элемент | С | Н | N | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.207 | 4.378 | 0.0219 | 0.0027 |

Условная молекулярная формула ПНГ Южно-Сургутского месторождения:

C1.207H4.378 N0.0219O0.0027

Уточним условную молекулярную массу:

(Г=( Kj·(j=19.260

# Приложение Б.
Расчет физико-химических характеристик влажного воздуха для заданных метеоусловий (п. 6.2)

1. Условная молекулярная формула для сухого воздуха

O0.421N1.586,	(1)

чему соответствует условная молекулярная масса

(С.В.=28.96 кг/моль

и плотность

(С.В.=1.293 кг/м3.

2. Массовое влагосодержание влажного воздуха d (кг/кг) для заданной относительной влажности ( и температуры t, °C при нормальном атмосферном давлении определяется по номограмме Приложения Б1 (п. 6.2.1).

3. Массовые доли компонентов во влажном воздухе (п. 6.2.2):

- сухого воздуха	;	(2)

- влаги (H2O)		(3)

4. Содержание (% масс.) химических элементов в компонентах влажного воздуха

Таблица 1.

| Компонент | Содержание химических элементов (% масс) |
| --- | --- |
|  | О | N | Н |
| Сухой воздух O0.421N1.586 | 23.27 | 76.73 | - |
| Влага H2О | 88.81 | - | 11.19 |

5. Массовое содержание (% масс.) химических элементов во влажном воздухе с влагосодержанием d

Таблица 2.

| Компонент | г | Сухой воздух O0.421N1.586 | Влага H2О | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | О | 23.27 1+d | 88.81 d 1+d | 23.27 + 88.81d 1+d |
| бi | N | 76.73 1+d | - | 76.73 1+d |
|  | H | - | 11.19d 1+d | 11.19d 1+d |

6. Количество атомов химических элементов в условной молекулярной формуле влажного воздуха (п. 6.2.3)

Таблица 3.

| Элемент | О | N | Н |
| --- | --- | --- | --- |
| КJ | 0.421 + 1.607d 1+d | 1.586 1+d | 3.215d 1+d |

Условная молекулярная формула влажного воздуха:

ОКо·nKn·НKh	(4)

5. Плотность влажного воздуха в зависимости от метеоусловий. При заданной температуре влажного воздуха t, °C, барометрическим давлении Р, мм.рт.ст. и относительной влажности ( плотность влажного воздуха рассчитывается по формуле:

(5)

где РП - парциальное давление паров воды в воздухе, зависящее от t и (; определяется по номограмме Приложения Б1.

# Приложение Б1.
Диаграммы "i-d" для влажного воздуха.

На диаграмму на рис. 1 нанесены изолинии энтальпий i, температур t, (C и относительной влажности (, а также зависимости парциального давления водяного пара РП от влагосодержания d.

Диаграмма построена для давлений 745 ( 760 мм.рт.ст.

Точки диаграммы, лежащие на кривой (=1 (100%), определяют состояние насыщенного воздуха. Точки, лежащие под кривой (=1, соответствуют состоянию насыщенного воздуха, содержащего, кроме насыщенного пара, частицы капельножидкой воды или льда. Точки, лежащие над кривой (=1, характеризуют состояние насыщенного воздуха.

Под кривой (=1 и над изотермой t=0(С находится область тумана; по другую сторону изотермы t=0°С, ниже ее, расположена область ледяного тумана.

# Приложение Б2.
Пример расчета физико-химических характеристик влажного воздуха для заданных метеоусловий.

Заданы температура t=20°С, относительная влажность (=0.60 (60%) воздуха и давление Р=7б0 мм.рт.ст.

По номограмме (Приложение Б1) определяется влагосодержание d=0.0087 кг/кг и парциальное давление водяного пара РП=11 мм.рт.ст.

Расчет количества атомов химических элементов в условной молекулярной формуле влажного воздуха:

0.421 > l.607d

;

;

.

Условная молекулярная формула влажного воздуха для заданных метеоусловий:

O0.431N1.572H0.028

Плотность влажного воздуха:

кг/м3.

Рис. 1. Диаграмма характеристик влажного воздуха при нормальном атмосферной давлении.

t,°C - температура,

( - относительная влажность,

i - энтальпия, ккал/кг,

d - влагосодержание кг/кг,

рп - парциальное давление водяного пара, мм.рт.ст.

# Приложение В.
Расчет стехиометрической реакции горения попутного нефтяного газа в атмосфере влажного воздуха (п. 6.3).

1. Стехиометрическая реакция горения записывается в виде:

(1)

2. Расчет мольного стехиометрического коэффициента М по условию полного насыщения валентности (полностью завершенной реакции окисления):

(2)

где vj' и vj - валентности элементов j и j', входящих в состав влажного воздуха и ПНГ;

kj' и kj - количества атомов элементов в условных молекулярных формулах влажного воздуха и газа (Приложения А и Б).

3. Определение теоретического количества влажного воздуха VB.B. (м3/м3), необходимого для полного сгорания 1 м3 ПНГ.

В уравнении стехиометрической реакции горения мольный стехиометрический коэффициент М является и коэффициентом объемных соотношений между горючим (попутный нефтяной газ) и окислителем (влажный воздух); для полного сгорания 1 м3 ПНГ требуется М м3 влажного воздуха.

4. Расчет количества продуктов сгорания VПС (м3/м3), образующихся при стехиометрическом сгорании 1 м3 ПНГ в атмосфере влажного воздуха:

VПС=с + s + 0.5[h + n + М(kh + kn)],	(3)

где с, s, h, n и kh, kn соответствуют условным молекулярным формулам ПНГ и влажного воздуха соответственно.

# Приложение В1.
Справочные данные, необходимые для расчетов теплофизических характеристик попутного нефтяного газа.

1. Показатель адиабаты К для компонентов ПНГ.

Таблица 1.

| Компонент | СН4 | С2Н6 | С3Н8 | iС4Н10 | nC5H12 | iC6H14 | nC7H16 | СО2 | n2 | H2S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель адиабаты К | 1.31 | 1.21 | 1.13 | 1.10 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.30 | 1.40 | 1.34 |

2. Низшая теплота сгорания горючих компонентов ПНГ QHi, ккал/м3

Таблица 2.

| Компонент | СН4 | С2Н6 | С3Н8 | iС4Н10 | nC5H12 | iC6H14 | nC7H16 | H2S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QHi, ккал/м3 | 8555 | 15226 | 21795 | 28338 | 34890 | 44700 | 51300 | 5585 |

3. Средние массовые изобарные теплоемкости составляющих продуктов сгорания, определяемые в интервале от 293 °К до Т 0К (ккал/кг·град).

Таблица 3.

| Компонент | CO2 | Н2О | СО | NO | n2 | О2 | СН4 | H2S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | 1100 | 0.263 | 0.500 | 0.266 | 0.254 | 0.263 | 0.244 | 0.844 | 0.280 |
| Т0 К | 1500 | 0.279 | 0.543 | 0.276 | 0.263 | 0.273 | 0.252 | 0.967 | 0.302 |
|  | 1900 | 0.289 | 0.563 | 0.283 | 0.269 | 0.280 | 0.258 | 1.060 | 0.323 |
|  | 2300 | 0.297 | 0.589 | 0.288 | 0.274 | 0.285 | 0.263 | 1.132 | 0.345 |

# Приложение В2.
Примеры расчетов Расчет стехиометрической реакции горения попутного нефтяного газа в атмосфере влажного воздуха.

Пример 1.

Попутный нефтяной газ Южно-Сургутского месторождения

С1.207H4.378N0.0219O0.0027

сгорает в атмосфере влажного воздуха

O0.431N1.572H0.028 (t=20 (C, (=60%)

в соответствии со стехиометрической реакцией:

C1.207H4.378N0.0219O0.0027+MO0.431N1.572H0.028=nCO2+nH2OH2O+nN2N2	(1.1)

Расчет мольного стехиометрического коэффициента М:

(1.2)

Теоретическое количество влажного воздуха, необходимое для полного сгорания 1м3 ПНГ Южно-Сургугского месторождения, составляет 11.03 м3.

nCO2 = с = 1.207;

nH2O = 0.5(h + Mkh) = 2.344;

nN2 = 0.5(n + Mkn) = 8.681.

Объем продуктов сгорания при стехиометрическом горении равен:

VПС=c+s+0.5[h+n+M(kh+kn)]=1.207+0.5[4.378+0.0219+11.03(0.028+1.572)]=12.23 м3/м3.

Пример 2.

Попутный нефтяной газ Бугурусланского месторождения (серосодержащий) C1.489H4.943S0.0110О0.0160 сгорает в атмосфере влажного воздуха О0.431N1.572H0.028 (t=20°C, (=60%) в соответствии со стехиометрической реакцией:

C1.489H4.943S0.0110О0.0160 + MО0.431N1.572H0.028 = nCO2CO2 + nH2OH2O + nN2N2	(2.1)

Расчет мольного стехиометрического коэффициента М:

(2.2)

nCO2 = c = 1.489;

nH2O = 0.5(h + Мkh) = 2.660;

nSO2 = s = 0.011.

nN2 = 0.5(n + Mkn) = 10.576.

Теоретическое количество влажного воздуха, необходимое для полного сгорания 1м3 ПНГ Бугурусланского месторождения, составляет 13.056 м3.

Объем продуктов сгорания при стехиометрическом горении равен:

VПС = 1.489 + 0.0110 + 0.5[4.943 + 13.056(0.028 + 1.572)] = 14.74 м3/м3.

# Приложение Г.
Расчет скорости распространения звука
в сжигаемой газовой снеси UЗВ (м/с) (п. 6.4)

Скорость распространения звука в сжигаемой газовой смеси UЗВ (м/с) рассчитывается по формуле:

,	(1)

где То,°С - температура ПНГ;

(Г - условная молекулярная масса сжигаемой газовой смеси;

К - показатель адиабаты для сжигаемой газовой смеси или определяется по графикам на рис. 2-3 Приложения Г, где расчеты произведены для четырех значений То,°С (0°С; 10°С; 20°C и 30°С).

Показатель адиабаты К для ПНГ рассчитывается по значениям показателя адиабаты Ki для компонентов (таблица 1 Приложения В1) как средневзвешенное

,	(2)

где Vi (% o6.) - объемная доля i-го компонента ПНГ.

# Приложение Г1.
Пример расчета скорости распространения звука в сжигаемой газовой смеси UЗВ (м/с)

Попутный нефтяной газ Южно-Сургутского месторождения. Компонентный состав Vi (% об.) - см. таблицу 1.1. Прил. А2. Показатель адиабаты

Скорость распространения звука при Тo = 20°C:

м/с

((Г = 19.210, см. таблицу 1.3. Приложения А2.)

Такое же значение UЗВ дает график Приложения Г для Тo = 20°C.

Температура 0(С

Температура 10(С

Рис. 2. Скорость звука в сжигаемой смеси.

Температура 20(С

Температура 30(С

Рис. 3. Скорость звука в сжигаемой смеси

# Приложение Д.
Примеры расчета выбросов вредных веществ при сжигания попутного нефтяного газа

1. Попутный нефтяной газ Южно-Сургутского месторождения. Объемный расход газа Wv = 432000 м3 /сутки =5 м3/с. Сжигание бессажевое, плотность газа (см. приложение А) (Г = 0.863 кг/м3. Массовый расход равен (5.2):

Wg = 3600 (Г·Wv = 15534 (кг/час).

В соответствие с формулой (7.1) и таблицей 6.1 выбросы вредных веществ в г/с составляют:

СО - 86.2 г/с; NOx - 12.96 г/с;

бенз(а)пирен - 0.1·10-6 г/с .

для вычисления выбросов углеводородов в пересчете на метан определяется массовая их доля, исходя из таблиц А.2 и А.1.6. Она равна 120 %. Недожог равен 6·104. Т.о. выброс метана составляет

0.01·6·10-4·120·15534 = 11.2 г/с

Сера в ПНГ отсутствует.

2. Попутный нефтяной газ Бугурусланского месторождения с условной молекулярной формулой C1.489H4.943S0.011О0.016. Объемный расход газа Wv = 432000 м/сутки = 5 м/с. Факельное устройство не обеспечивает бессажевого горения. Плотность газа (см. приложение А) (Г = 1.062 кг/м3. Массовый расход равен (5.2):

Wg = 3600·(Г·Wv = 19116 (кг/час).

В соответствие с формулой (7.1) и таблицей 6.1 выбросы вредных веществ в г/с составляют:

СО - 1328 г/с; NOx - 10.62 г/с;

бенз(а)пирен - 0.3·10-6 г/с .

Выбросы сернистого ангидрида определяются по формуле (6.2), в которой s = 0.011, (Г = 23.455, (SO2 = 64. Отсюда

MSO2 = 0.278·0.03·19116 = 159.5 г/с

В данном случае недожог равен 0.035. Массовое содержание сероводорода 1.6%. Отсюда

MH2S = 0.278·0.035·0.01·1.6·19116 = 2.975 г/с

Выбросы углеводородов определяются аналогично примеру 1.

# Приложение Е.
Расчет удельных выбросов CO2, H2O, N2 и О2 на единицу массы сжигаемого попутного нефтяного газа (кг/кг)

1. Удельный выброс диоксида углерода рассчитывается по формуле:

(1)

где (СО2, (СН4, (СО - молекулярные массы соответствующих газов (Приложение А1);

(Г - условная молекулярная масса ПНГ (Приложение А1);

с - количество атомов углерода в условной молекулярной формуле ПНГ (Приложение А).

2. Удельный выброс водяного пара H2O:

,	(2)

где (Н2О и (СН4 - молекулярные массы Н2О и СН4;

(Г - условная молекулярная масса ПНГ;

h – количество атомов водорода в условной молекулярной формуле ПНГ;

( - коэффициент избытка влажного воздуха;

М - мольный стехиометрический коэффициент (Приложение В);

Кh - количество атомов водорода в условной молекулярной формуле влажного воздуха (Приложение Б).

3. Удельный выброс азота N2:

,	(3)

4. Удельный выброс кислорода O2:

,	(4)

Примечания:

1. Обозначения, принятые в (2) и (3) аналогичны обозначениям, принятым в (1).

2. qCO2, qн2о qso2, qсо, qNO – см. Приложение Д и формулу (1) настоящего Приложения.

# Приложение E1.
Примеры расчетов

Расчет удельных выбросов СО2, H2O, N2 и O2 на единицу массы сжигаемого попутного нефтяного газа (кг/кг)

Пример 1.

Попутный нефтяной газ Южно-Сургутского месторождения с условной молекулярной формулой C1.207H4.378N0.0219O0.027 (Приложение А2) сжигается в атмосфере влажного воздуха с условной молекулярной формулой O0.431N1.572H0.028 (Приложение Б2) при ( = 1.0.

Мольный стехиометрический коэффициент М=11.03 (Приложение В2).

Удельный выброс диоксида углерода (формула (2) Приложения Е):

Удельный выброс водяного пара H2O:

Удельный выброс азота N2:

Удельный выброс кислорода O2:

Пример 2.

Попутный нефтяной газ Бугурусланского месторождения с условной молекулярной формулой C1.489H4.943S0.011O0.016.

Условия сжигания газа те же, что и в примере 1. Удельный выброс диоксида углерода (формула (2) Приложения Е).

Удельный выброс водяного пара H2O:

Удельный выброс азота N2:

Удельный выброс кислорода O2:

# Приложение Ж.
Расчет длины факела

Длина факела (Lф) рассчитывается по формуле:

,	(1)

где dо - диаметр устья факельной установки, м;

ТГ - температура горения, (К (п. 8.3)

То - - температура сжигаемого ПНГ, (К;

VВ.В. - теоретическое количество влажного воздуха, необходимое для полного сгорания 1м3 ПНГ (Приложение В), м3/м3;

(В.В. (г - плотность влажного воздуха (Приложение Б) и ПНГ (Приложение А);

Vo - стехиометрическое количество сухого воздуха для сжигания 1 м3 ПНГ, м3/м3:

где [H2S]о, [CxHy]o, [O2]o - содержание сероводорода, углеводородов, кислорода, соответственно, в сжигаемой углеводородной смеси, % об.

На рис. 4-5 изображены номограммы для определения длины факела (Lф), отнесенной к диаметру устья факельной установки (d), в зависимости от ТГ/То, VВВ и (ВВ/(Г для четырех фиксированных значений TГ/То при диапазонах варьирования VВВ от 8 до 16 и (ВВ/Рг от 0.5 до 1.0.

# Приложение Ж1.
Пример расчета длины факела для Южно-Сургутского месторождения.

Температура горения (см. Приложение И) = 1913 К0;

Температура сжигаемого газа = 293 К°;

VВВ (см. Приложение В2) = 11.03 м3/м3;

Плотность ПНГ (Приложение А2) = 0.863 (кг/м3);

Плотность влажного воздуха (Приложение Б2) = 1.20 (кг/м3).

На основании формулы (1) отношение длины факела к диаметру устья факельной установки:

Lф / do = 190

Относительная длина факела Lф/do.

Тг - температура горения, °К.

То - температура газа в устье, (К.

Рис. 4.

Относительная длина факела Lф/d.

Тг - температура горения, °К.

То - температура газа в устье, (К.

Рис. 5.

# Приложение З.
Расчет низшей теплоты сгорания попутного нефтяного газа qh (ккал/м3)

Низшая теплота сгорания ПНГ QН (ккал/м3) рассчитывается как средневзвешенная сумма низших теплот сгорания горючих газов, входящих в его состав:

,	(1)

где Vi - содержание i-го горючего компонента (% об.) в ПНГ;

qhi - низшая теплота сгорания i-го горючего компонента или по формуле:

QH=85.5[CH4]o + 152[C2H6]o + 218[C3H8]o + 283[C4H10]o + 349[C5H12]o + 56[H2S]o	(2)

Величины QHi приведены в таблице 2 Приложения B1.

# Приложение З1.
Пример расчета низшей теплоты сгорания попутного нефтяного газа

Попутный нефтяной газ Южно-Сургутского месторождения.

Компонентный состав Vi (% o6.) - см. Приложение А2.

Таблица 1.

| Компонент | CH4 | C2H6 | C3H8 | C4H10 | C5H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.01 Vi·qhi | 7569 | 423 | 981 | 640 | 230 |

ккал/м3

# Приложение И.
Пример расчета температуры выбрасываемое в атмосферу газовой смеси

Попутный нефтяной газ Южно-Сургутского месторождения. Низшая теплота сгорания QH = 9843 ккал/м3 (Приложение В1). Доля энергии, теряемой за счет радиации факела

( = 0,048(Г0.5 = 0,21 ((Г = 19,260).

Расчет количества теплоты в продуктах сгорания для трех значений температуры:

Т = l500 °K	QПС = 5576 ккал,

Т = 1900 °К	QПС = 7708 ккал,

Т = 2300 °К	QПС = 9873 ккал.

График QПС (Т) представлен на рис. 6.

Величина qh(1-() = 7776 ккал.

По графику рис. 6 этому значению отвечает температура Т=1913°К.

В итоге, температура продуктов сгорания ПНГ Южно-Сургутского месторождения составляет ТГ = 1640°С.

Рис. 6. Пример графического определения температуры продуктов сгорания /попутный нефтяной газ Южно-Сургутского месторождения/.