ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ИЗ РЕЗЕРВУАРОВ

1997

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

08.04.98	ПРИКАЗ	№ ____199__

г. москва

Об утверждении методик расчета выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу

С целью обеспечения единого подхода к расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ из резервуаров (приложение 1), Методику расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при сжигании попутного нефтяного газа на факельных установках (приложение 2).

2. Управлению государственного экологического контроля и безопасности окружающей среды (Куценко) и территориальным органам Госкомэкологии России принять к руководству методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров и при сжигании попутного нефтяного газа на факельных установках.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель	(роспись)	В.И. Данилов-Данильян

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Тверь

" ____ " ___________ 199__ г.	№ ______

12 мая 1998 года

ПРИКАЗ №42-п

В целях обеспечения единого подхода к расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух приказываю:

Ввести в действие с 1 июня 1998 года методики расчета выбросов загрязняющих веществ из резервуаров и при сжигании попутного нефтяного газа на факельных установках.

Председатель комитета	(роспись)	В.М. Поздняков

Приложение № 1

к приказу

Госкомэкологии России

от 08.04.98 № 199

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ИЗ РЕЗЕРВУАРОВ

1997

СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ

РАЗРАБОТАН	Казанским управлением "Оргнефтехимзаводы", г. Казань

Начальник Ф.Ф. Мухаметшин

МП "БЕЛИНЭКОМП". г. Новополоцк

Директор Б.Ш. Иофик

АОЗТ "ЛЮБЭКОП", г. Москва

Генеральный директор Ю.Л. Мазель

ВНЕСЕН	Управлением государственного экологического контроля и экологической безопасности окружающей среды

СОГЛАСОВАН	Научно-исследовательским институтом по охране атмосферного воздуха

УТВЕРЖДЕН	приказом Госкомэкологии России № ______ от ______

ВКЛЮЧЕН	в "Перечень Методических документов по расчету выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу".

ВВЕДЕН	в действие с 01.01.1998г. сроком на 2 года для практического применения при учете и оценке выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров для хранения нефтепродуктов на предприятиях различных отраслей промышленности и сельского хозяйства Российской Федерации.

Настоящий документ не может быть тиражирован и распространен в качестве официального издания без письменного разрешения разработчика.

# Введение

1.1. Настоящий документ:

Разработан с целью создания единой методологической основы по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров на действующих, проектируемых и реконструируемых предприятиях;

Устанавливает порядок определения выбросов загрязняющих веществ из резервуаров для хранения нефтепродуктов расчетным методом, в том числе и на основе удельных показателей выделения;

Распространяется на источники выбросов загрязняющих веществ нефте- и газоперерабатывающих предприятий, предприятий по обеспечению нефтепродуктами (нефтебазы, склады горюче-смазочных материалов, магистральные нефтепродуктопроводы, автозаправочные станции), тепловых электростанций (ТЭЦ), котельных и других отраслей промышленности;

Применяется в качестве основного методического документа предприятиями и территориальными комитетами по охране природы, специализированными организациями, проводящими работы по нормированию выбросов и контролю за соблюдением установленных нормативов ПДВ.

Полученные по настоящему документу результаты используются при учете и нормировании выбросов загрязняющих веществ от источников предприятий, технологические процессы которых связаны с хранением нефтепродуктов в резервуарах различных типов, а также в экспертных оценках для определения экологических характеристик подобного оборудования.

# 1. Ссылки на нормативные документы

Методические указания разработаны в соответствии со следующими нормативными документами:

1. ГОСТ 17.2.1.01-77. Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. М., Изд-во стандартов, 1978.

2. ГОСТ 17.2.4.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. М., Изд-во стандартов, 1980.

3. ГОСТ 17.2.4.02-81. Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ. М., Изд-во стандартов, 1982.

4. ГОСТ 8.563-96. Методика выполнения измерений. М., Изд-во стандартов, 1996.

# 2. Основные обозначения

М - максимальные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, г/с;

G - годовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, т/год;

Vmax - максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, принимаемый равным производительности насоса, м3/час;

Qоз, - количество нефтепродуктов, закачиваемое в резервуары АЭС в течение осенне-зимнего периода года, м3/период;

Qвл - то же, в течение весенне-летнего периода, м3/период;

В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год;

Воз - то же, в течение осенне-зимнего периода, т/период;

Ввл - то же, в течение весенне-летнего периода, т/период;

tнк - температура начала кипения жидкости, "С;

tжmax, tжmin - максимальная и минимальная температура жидкости в резервуаре, °С;

(ж - плотность жидкости, т/м3;

(1, (2 - время эксплуатации резервуара соответственно, сут/год и час/сут;

Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38°С и соотношении газ-жидкость 4:1, мм.рт.ст.;

С20 - концентрация насыщенных паров нефтепродуктов (кроме бензина) при температуре 20°С и соотношении газ-жидкость 4:1, г/м3;

Pt - давление насыщенных паров индивидуальных веществ при температуре жидкости, мм.рт.ст.;

Pi - парциальное давление пара индивидуального вещества над многокомпонентным раствором, в равновесии с которым он (пар) находится, Па или мм.рт.ст.

А, В, С - константы в уравнении Антуана для расчета равновесного давления насыщенных паров жидкости;

Кr - константа Генри для расчета давления газов над водными растворами, мм.рт.ст.;

Кt, Кр, Кв, Коб, Кнп - коэффициенты;

Х1 - массовая доля вещества;

m - молекулярная масса паров жидкости;

Vp - объем резервуара, м3;

Np - количество резервуаров, шт.;

Сi - концентрация i-го загрязняющего вещества, % масс.;

Сt - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3;

У2, У3 - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний весенне-летний периоды года, г/т;

Gхp - выбросы паров нефтепродуктов при хранении бензина автомобильного в одном резервуаре, т/год;

Vсл - объем слитого нефтепродукта в резервуар АЗС, м3;

Ср - концентрация паров нефтепродуктов при закачке в резервуар АЗС, г/м3;

Сб - то же в баки автомашин, г/м3;

Gык - выбросы пиров нефтепродуктов при закачке в резервуары АЭС и в баки автомашин. т/год;

Qпр - неорганизованные выбросы паров нефтепродуктов при проливах на АЗС, т/год.

# 3. Термины и определения

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Загрязнение атмосферы | Изменение состава атмосферы в результате наличия в ней примеси. |
| Загрязняющее воздух вещество | Примесь в атмосфере, оказывающая неблагоприятное действие на окружающую среду и здоровье людей. |
| Выброс вещества | Вещество, поступающее в атмосферу из источника примеси. |
| Концентрация примеси в атмосфере | Количество вещества, содержащееся в единице массы или объема воздуха, приведенного к нормальным условиям |
| Предельно-допустимая концентрация примеси в атмосфере | Максимальная концентрация примеси в атмосфере, отнесенная к определенному времени осреднения, которая при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека не оказывает на него вредного действия, и на окружающую среду в целом. |
| Ориентировочно безопасный уровень воздействия загрязняющего атмосферу вещества (ОБУВ) | Временный гигиенический норматив для загрязняющего атмосферу вещества, устанавливаемый расчетным методом для целей проектирования промышленных объектов |

# 4. Общие положения

4.1. Разработка настоящего документа проведена исходя из определения термина "унификация" - приведение тлеющихся путей расчета выбросов от однотипных резервуаров на действующих, проектируемых и реконструируемых предприятиях в пределах массива существующих методик к наибольшему возможному единообразию.

4.2. В документе приведены справочно-информационные и экспериментальные данные о физико-химических свойствах, концентрациях и величинах удельных выбросов из резервуаров для хранения наиболее распространенных индивидуальных веществ и многокомпонентных технических смесей, применяемых в нефтехимической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности, а также расчетные формулы для определения максимальных (г/с) и валовых (т/г) выбросов соответствующих загрязняющих веществ.

4.3. По данной методике могут выполняться расчеты выделений (выбросов) загрязняющих веществ:

- для нефти и низкокипящих нефтепродуктов (бензин или бензиновые фракции) - суммы предельных углеводородов C1-С10 и непредельных С2-C5 (в пересчете на C5) и ароматических углеводородов (бензол, толуол, этилбензол, ксилолы);

- для высококипящих нефтепродуктов (керосин, дизельное топливо, масла, присадки и т.п.) - суммы углеводородов С12-С19.

4.4. Расчеты ПДВ (ВСВ) в атмосферу от резервуаров с нефтями и бензинами выполняются с учетом разделения их на группы веществ:

• углеводороды предельные алифатические ряда C1-С10 (в пересчете на пентан*);

• углеводороды непредельные C2-C5 (в пересчете на амилен);

• бензол, толуол, этилбензол, ксилолы;

• сероводород.

Остальные технические смеси (дизельное топливо, печное и др., мазут) не имеют ПДК (ОВУВ). Поэтому, выбросы от этих продуктов временно принимаются как "углеводороды предельные С12-С19". Значения ПДК и ОБУВ ряда веществ и технических смесей представлены в Приложении 1.

4.5. Индивидуальный состав нефтепродуктов определяется по данным завода-изготовителя (техническому паспорту) или инструментальным методом.

4.6. Только для случаев недостаточности информации для расчета по данной методике, а также, когда источник загрязнения не охватывается разделами настоящего документа, рекомендуется руководствоваться отраслевыми методиками, включенными в "Перечень..." [1].

*Примечание: до утверждения ОБУВ для C1-C5 и С6-С10.

# 5. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров перерабатывающих, нефтедобывающих предприятий и магистральных нефтепроводов

## 5.1. Исходные данные для расчета выбросов

### 5.1.1. Данные предприятия

По данным предприятия принимаются:

- максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара (группы одноцелевых резервуаров) во время его закачки (Vqmax м3/час), равный производительности насоса;

- количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года (В, т/год) или иного периода года;

- температура начала кипения (tнк, °C) нефтей и бензинов;

- плотность ((ж, т/м3) нефтей и нефтепродуктов;

- время эксплуатации резервуара или групп одноцелевых резервуаров ((1, сут/год, (2, час/сут);

- давления насыщенных паров нефтей и бензинов (Р18, мм.рт.ст.) определяются при температуре ) 38˚с и соотношении газ-жидкость 4:1.

Примечание. Для нефтеперерабатывающих заводов и других крупных предприятий давление насыщенных паров целесообразно определять газохроматографическим методом.

Физико-химические свойства некоторых газов и жидкостей представлены в приложении 2.

### 5.1.2. Инструментальные измерения

Температуру жидкости измеряют при максимальных (tжmax, °C) и минимальных (tжmin, °C) ее значениях в период закачки в резервуар.

Идентификацию паров нефтей и бензинов (Сi, % масс.) по группам углеводородов и индивидуальным веществам (предельные, непредельные, бензол, толуол, этилбензол, ксилолы и сероводород) необходимо проводить для всех вышеуказанных предприятий. Углеводородный состав определяют газохроматографическим методом, а сероводород - фотометрическим [2-4].

Концентрации насыщенных паров различных нефтепродуктов (кроме бензина) при 20˚С и соотношении газ-жидкость 4:1 (С20, г/м3) определяются газохроматографическими методами [3-4] специализированными подразделениями или организациями, имеющими аттестат аккредитации и при необходимости, соответствующие лицензии.

### 5.1.3. Расчет давления насыщенных паров индивидуальных жидкостей

Давления насыщенных паров индивидуальных жидкостей при фактической температуре (Pt, мм.рт.ст.) определяются но уравнениям Антуана:

(5.1.1)

или

(5.1.2)

где: А, В, С - константы, зависящие от природы вещества, для предприятий нефтепереработки принимаются по приложению 3, а для предприятий иного профиля - по справочным данным, например, "Справочник химика" т.1. Л. "Химия", 1967.

Кроме того, давление насыщенных паров жидкостей можно принимать и по номограммам Pt=f(tж), например, [10] (Павлов К.Ф. и др. "Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии", М., "Химия", 1964), и по ведомственным справочникам.

Примечание: Парциальное равновесное давление пара индивидуального вещества (в паро-воздушной смеси) над многокомпонентным раствором (нефтепродуктом) может быть определено по закону Рауля [9]:

Рt=Рt*хi

где: xi - мольная доля i-го вещества в растворе;

Рt - определяется по уравнениям 5.1.1 - 5.1.2.

### 5.1.4. Расчет давления газов над их водными растворами

Давления гадов над их водными растворами при фактической температуре (pt, мм.рт.ст.) рассчитываются по формуле:

(5.1.3)

где: Кr - константа Генри, мм.рт.ст., принимается по справочным данным или (для некоторых газов) по приложению 4;

Xi - массовая доля i-го газа, кг/кг воды;

18 - молекулярная масса воды;

mi - молекулярная масса i-го газа (см. п. 5.1.5).

### 5.1.5. Определение молекулярной массы паров жидкостей

Молекулярная масса паров нефтей и нефтепродуктов принимается в зависимости от температуры начала их кипения по приложению 5.

Молекулярная масса однокомпонентных веществ нефтепереработки принимается по данным приложения 2, а для других продуктов - по справочным данным или, расчетам, исходя из структурной формулы вещества.

Атомные массы некоторых элементов представлены в приложении 6.

### 5.1.6. определение опытных значений коэффициентов Кt

kt - опытный коэффициент для пересчета значений концентраций насыщенных паров в резервуарах при температуре 38˚С к фактической температуре.

(5.1.4)

где: (t - плотность паров жидкости при фактической температуре, кг/м3;

(38 - то же, при температуре 38˚С, кг/м3.

Значения коэффициента ktmax и ktmin принимаются в зависимости от максимальной (max) и минимальной (min) температуры жидкости при закачке ее в резервуар по приложению 7.

### 5.1.7 определение опытных значений коэффициентов Кp

Кр - опытный коэффициент, характеризующий эксплуатационные особенности резервуара.

(5.1.5)

где: Сф - фактическая концентрация паров жидкости, г/м3;

Сн - концентрация насыщенных паров жидкости, г/м3.

Сф и Сн определяются при одной и той же температуре.

Все эксплуатируемые на предприятии резервуары определяются по следующим признакам:

наименование жидкости;

индивидуальный резервуар или группа одноцелевых резервуаров;

объем;

наземный или заглубленный;

вертикальное или горизонтальное расположение;

режим эксплуатации (мерник или буферная емкость);

оснащенность техническими средствами сокращения выбросов (ССВ): понтон, плавающая крыша (ПК), газовая обвязка резервуаров (ГОР);

количество групп одноцелевых резервуаров.

Примечание 1. Режим эксплуатации "буферная емкость" характеризуется совпадением объемов закачки и откачки жидкости из одного и того же резервуара.

Значения Кр принимаются по данным приложения 8, кроме ГОР.

При этом в приложении 8:

Кр подразделяются, в зависимости от разности температур закачиваемой жидкости и температуры атмосферного воздуха в наиболее холодный период года, на три группы:

Группа А. Нефть из магистрального трубопровода и другие нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха.

Группа Б. Нефть после электрообессоливающей установки (ЭЛОУ), бензины товарные, бензины широкой фракции (прямогонные, катализаты, рафинады, крекинг-бензины и т.д.) и другие продукты при температуре закачиваемой жидкости, не превышающей 30°С по сравнению с температурой воздуха.

Группа В. Узкие бензиновые фракции, ароматические углеводороды, керосин, топлива, масла и другие жидкости при температуре, превышающей 30˚С по сравнению, с температурой воздуха.

Значения коэффициента Кргор для газовой обвязки группы одноцелевых резерваров определяются в зависимости от одновременности закачки и откачки жидкости из резервуаров:

(5.1.6)

где: (qзак-Qотк) - абсолютная средняя разность объемов закачиваемой и откачиваемой из резервуаров жидкости.

Примечание 2. Для группы одноцелевых резервуаров с имеющимися техническими средствами сокращения выбросов (ССВ) и при их отсутствии (ОТС) определяются средние значения коэффициента Крср по формуле:

(5.1.7)

где: Vp - объем резервуара, м3;

Np - количество резервуаров, шт.

### 5.1.8. определение значений коэффициентов Кв

Коэффициент Кв рассчитывается на основе формулы Черникина (ф-ла 1, [13] в зависимости от значения давления насыщенных паров над жидкостью.

При Рt ( 540 мм.рт.ст. Кв=1, а при больших значениях принимается по данным приложения 9.

### 5.1.9. Определение опытных значений коэффициентов Kоб

Значение коэффициента Коб принимается в зависимости от годовой оборачиваемости резервуаров (п):

(5.1.8)

где: Vp - объем одноцелевого резервуара, м3.

Значения опытного коэффициента Коб принимаются по приложению 10.

## 5.2. Выбросы паров нефтей и бензинов

Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитываются но формулам:

максимальные выбросы (М, г/с)

M=P38 * m * Ktmax * Kpmax * Kв * Vчmax * 0.163*10-4	(5.2.1)

годовые выбросы (G, т/год)

(5.2.2)

где: Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38˚С;

m - молекулярная масса паров жидкости;

Кtmin, Кtmax - опытные коэффициенты, принимаются по приложению 7.

Крcp, Кpmax - опытные коэффициенты, принимаются по приложению 8.

Vчmax - максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, м3/час;

Ка - опытный коэффициент, принимается по приложению 9;

Коб - коэффициент оборачиваемости, принимается по приложению 10;

(ж - плотность жидкости, т/м3;

В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течения года, т/год.

Примечание 1. Для предприятии, имеющих более 10 групп одноцелевых резервуаров, допускается принимать значения коэффициента Крср и при максимальных выбросах.

Примечание 2. В случае, если бензины автомобильные закачиваются в группу одноцелевых резервуаров в летний период, как бензин "летний", а в зимний период года, как бензин "зимний", то:

(5.2.3)

Выбросы паров нефтей и бензинов по группам углеводородов (предельных и непредельных), бензола, толуола, этилбензола, ксилола и сероводорода рассчитываются по формулам:

максимальные выбросы (Мi, г/с) i-гo загрязняющего вещества:

Mi=M * Ci * 10-2	(5.2.4)

годовые выбросы (gi, т/год):

Gi=G * Ci * 10-2	(5.2.5)

где Сi - концентрация i го загрязняющего вещества % масс.

## 5.3. выбросы паров индивидуальных веществ

Выбросы нарой жидкости рассчитываются по формулам:

максимальные выбросы (М, г/с)

(5.3.1)

годовые выбросы (G, т/год)

(5.3.2)

где Ptmin, Ptmax - давление насыщенных паров жидкости при минимальной и максимальной температуре жидкости соответственно, мм.рт.ст.;

m - молекулярная масса паров жидкости;

Крcp, Kpmax - опытные коэффициенты, принимаются по приложению 8;

КB - опытный коэффициент, принимается по приложению 9;

Vчmax - максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час;

(ж - плотность жидкости, т/м3;

tжmin, tжmax - минимальная и максимальная температура жидкости в резервуаре соответственно, ˚С;

Коб - коэффициент оборачиваемости, принимается по приложению 10;

В - количество жидкости, закачиваемое в резервуар в течение года, т/год.

## 5.4. выбросы патов многокомпонентных жидких смесей известного состава

Выбросы i-гo компонента паров жидкости рассчитываются по формуле

максимальные выбросы (Мi г/с)

(5.4.1)

годовые выбросы (G, т/год)

(5.4.2)

где Рtimin, Рtimax - давление насыщенных паров i-гo компонента при минимальной и максимальной температуре жидкости соответственно, мм.рт.ст.;

Xi - массовая доля вещества:

Крcp, Kpmax - опытные коэффициенты принимаются по приложению 8;

КB - опытный коэффициент, принимается по приложению 9;

Коб - коэффициент оборачиваемости, принимается по приложению 10;

tжmin, tжmax - минимальная и максимальная температура жидкости в резервуаре соответственно, ˚С;

Vmax - максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час;

В - количество жидкости, закачиваемое в резервуар в течение года, т/год.

Данные по компонентному составу растворителей, лаков, красок и т.д. представлены в приложении 11.

## 5.5. выбросы газов из водных растворов

Выбросы i-гo компонента газа из водных растворов рассчитываются по формулам:

максимальные выбросы (Мi, г/с)

(5.5.1)

годовые выбросы (Gi, т/год)

(5.5.2)

где: Кrmin, Кrmax - константа Генри при минимальной и максимальной температурах соответственно, мм.рт.ст.;

Xi - массовая доля вещества,

Крср, Крmax - опытные коэффициенты, принимаются по приложению 8.

Vчmax - максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, м3/час,

tжmin, tжmax - минимальная и максимальная температура жидкости в резервуаре соответственно, °С;

(1,. (2 - время эксплуатации резервуара соответственно сут/год и час/сут.

## 5.6. Выбросы паров нефтепродуктов (кроме бензинов)

Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формуле:

максимальные выбросы (М, г/с)

M=C20 * Ktmax * Kpmax * Vчmax : 3600	(5.6.1)

годовые выбросы (G, т/год)

(5.6.2)

где С20 - концентрация насыщенных паров нефтепродуктов при температуре 20°С, г/м3;

Кtmin, Кtmax - опытные коэффициенты, при минимальной и максимальной температурах жидкости соответственно, принимаются по приложению 7;

Кр - опытный коэффициент, принимается по приложению 8;

Коб - опытный коэффициент, принимается по приложению 10;

В - количество жидкости, закачиваемое в резервуар в течение года, т/год.

Vчmax - максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, м3/час;

(ж - плотность жидкости, т/м3;

Примечание 1. Для предприятий, имеющих более 10 групп одноцелевых резервуаров (керосинов, дизтоплив и т.д.) допускается принимать значения коэффициента Крcp и при максимальных выбросах.

Примечание 2. В случае, если дизельное топливо закачивается в группу одноцелевых резервуаров в летний период, как ДТ "летнее", а в зимний период года, как ДТ "зимнее", то:

(5.6.3)

где С20n, C203 - концентрация насыщенных паров летнего и зимнего вида дизельного топлива соответственно, г/м3.

# 6. Выбросы паров нефтепродуктов в атмосферу из резервуаров нефтебаз, ТЭЦ, котельных, складов ГСМ

## 6.1. исходные данные для расчета выбросов

Количество закачиваемой в резервуар жидкости принимается по данным предприятия в осенне-зимний (Воз, т) период года и весенне-летний (Ввл, т) период. Кроме того, определяется объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки (Vч, м3/час). принимаемый равным производительности насоса.

Значения опытных коэффициентов Кр принимается по данным приложения 8.

Примечание. Выбросы от резервуаров с нижним и боковым подогревом одновременно рассчитывать согласно раздела 5.6. настоящих методических указаний.

## 6.2. Выбросы паров нефтепродуктов

Валовые выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам *:

максимальные выбросы (М, г/с)

M=C1 * Kpmax * Vчmax : 3600	(6.2.1)

годовые выбросы (G, т/год)

G=(У2 * Воз + У3 * Ввл) * Kpmax * 10-6 + Gxp * Kнп * Np	(6.2.2)

где: Сi - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по приложению 12:

у2, У3 - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний периоды года, г/т, принимаются по приложению 12;

Gхр - выбросы паров нефтепродуктов при хранении бензина автомобильного в одном резервуаре, т/год, принимается по приложению 13;

Кнп - опытный коэффициент, принимается по приложению 12.

При этом:

Кнп=С20 l : C20 ба	(6.2.3)

где: С20 i - концентрация насыщенных паров нефтепродуктов при 20˚С, г/м3;

С20 ба - то же, паров бензина автомобильного, г/м3.

*) При этом выбросы индивидуальных компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5).

Концентрации углеводородов (предельных, непредельных), бензола, толуола, этилбензола и ксилолов (Сi, % масс.) в парах товарных бензинов приведены в приложении 14.

# 7. Выбросы паров нефтепродуктов в атмосферу из резервуаров автозаправочных станций

## 7.1. исходные данные для расчета выбросов

Для расчета максимальных выбросов принимается объем слитого нефтепродукта (Vсл, м3) из автоцистерны в резервуар.

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта принимается по данным АЗС в осенне-зимний (Qоз, м3) и весенне-летний (Gвл, м3) периоды года.

Примечание. Одновременная закачка нефтепродукта в резервуары и баки автомобилей не осуществляется.

## 7.2. Выбросы паров нефтепродуктов

Валовые выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам *:

*) Выбросы индивидуальных компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5).

максимальные выбросы (М, г/с)

автобензины и дизельное топливо

М=(Срmax * Vc() : 1200	(7.2.1)

масла

М=(Срmax * Vc() : 3600	(7.2.2)

где: 1200 и 3600 - среднее время слива, с;

годовые выбросы (G, т/год) рассчитываются суммарно при закачке в резервуар, баки автомашин (Gзак) и при проливах нефтепродуктов на поверхность (Gпр)*:

G=Gзак + Gпр	(7.2.3)

Gзак=[(Ср + Cб) * Qоз + (Cp + Сб) * Qвл] * 10-6	(7.2.4)

где: Ср, Сб - концентрации паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении резервуаров и баков автомашин, г/м3, принимаются по приложению 15.

Годовые выбросы (G, т/год) при проливах составляют *:

для автобензинов

Gпр=125 * (Qоз + Qвл) * 10-6	(7.2.5)

для дизтоплив

Gпр=50 * (Qоз + Qвл) * 10-6	(7.2.6)

Для масел

Gпр=12.5 * (Qоз + Qвл) * 10-6	(7.2.7)

где: 125, 50, 12.5 - удельные выбросы, г/м *

Значения концентраций паров углеводородов (С, г/м3) в выбросах паровоздушной смеси при заполнении резервуара и баков автомашин приведены в приложении 15.

Значения концентраций паров бензинов (предельных, непредельных), бензола, толуола, этилбензола и ксилола** приведены в приложении 14.

* - В качестве удельных выбросов при "проливах" приведены данные о потерях при стекании нефтепродукта со стенок заправочных и сливных шлангов в граммах, отнесенных к 1 м3 соответствующего нефтепродукта.

** - Здесь и далее под термином "ксилол" подразумевается смесь орто-, мета- и параизомеров (синоним "ксилолы").

# 8. Примеры расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

## 8.1 НПЗ. Бензин-катализат. Валовые выбросы

Исходные данные

| Наименование продукта | Р38, | tмк, ˚С | tж, °C | Vчmax м3/час | В, т/год | (ж т/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм.рт.ст |  | max | min |  |  |  |
| Бензин-каталнзат | 420 | 42 | 32 | 10 | 56 | 300000 | 0.74 |

Продолжение исходных данных

| Конструкция резервуара | Режим эксплуатации | ссв | vр, м3 | Np, шт. | Количество групп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наземный вертикальный | мерник | Отсутств. | 1000 | 3 | 22 |

Табличные данные	Валовый выброс

| M | Кtmax | Кtmin | Kpcp | КB | М, г/с | G, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63.7 | 0.78 | 0.42 | 0.62 | 1.0 | 11.8100 | 324.6692 |

n=300000 : (0.74 * 1000 * 3) 135, а Коб=1.35 (По приложению 10).

Расчеты выбросов:

M=0.163 * 420 * 63.7 * 0.78 * 0.62 *1.0 * 56 * 10-4 = 11.8100 г/с	(5.2.1)

G=0.294*420*63.7*(0.78*1.0+0.42)*0.62*1.35*300000*10-70.73=324.6692т/год	(5.2.2)

При необходимости идентификации в выбросах индивидуальных углеводородов по их содержанию в паровой фазе приоритетными являются данные непосредственных инструментальных определений массового состава выброса с последующим расчетом Мi и Gi по формулам 5.2.4 и 5.2.5, соответственно.

Кроме того, для расчета могут быть использованы ориентировочные составы паров нефтепродуктов из приложения 14, а также соотношения давлений насыщенных паров углеводородов при заданной температуре (tcp=(tmax + tmin) / 2 - для Gi, т/год;

tmax - для Mi, г/сек и коэффициенты пересчета Кi/5 из приложения 16.

Индификация состава выбросов (М=11,8100 г/с; G=321.6692 т/год)

| Определяемый | Углеводороды |
| --- | --- |
| параметр* | Предельные C1-10 |  | Ароматические |  |
|  | С5 | С6 | С7 | С8 | С9 | С10 | (С1-10 | бензол | толуол | ксилол | ( |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| С % мас. (Прил. 14. Стабильный катализат.) |  |  |  |  |  |  | 9214 | 2.53 | 2.76 | 1.11 | 100.0 |
| m1 (Прил. 16) | 72.15 | 86.18 | 100.20 | 114.23 | 128.25 | 142.29 |  |  |  |  |  |
| pi30, Па (Прил. 16) | 81770 | 25200 | 7763 | 2454 | 857 | 244.7 | 118288.7 |  |  |  |  |
| У*1 | 0.6914 | 0.2130 | 0.0656 | 0.0207 | 0.0072 | 0.0021 | 1,0000 |  |  |  |  |
| m1, У*1 | 49.88 | 18.36 | 6.57 | 2.36 | 0.92 | 0.30 | 78.39 |  |  |  |  |
| С*1. % мас. | 63.64 | 23.42 | 8.38 | 3.01 | 1.17 | 0.38 | 100.00 |  |  |  |  |
| Сi. % мас. | 59.09 | 21.74 | 7.78 | 2.79 | 1.09 | 0.35 | 92.84 |  |  |  |  |
| Mi, г/с | 6.97 | 2.57 | 0.92 | 0.33 | 0.13 | 0.04 | 10.96 | 0,30 | 0,33 | 0.22 | 11.81 |
| Ki/5 (из прил.16) | 1.000 | 1.667 | 3.125 | 5.882 | 10.000 | 16.667 |  |  |  |  |  |
| Ki/5* Mi .r/с (в пересчете на С5) | 6.97 | 4.28 | 2.88 | 1.94 | 1.3 | 0.67 | 18.04 |  |  |  |  |
| Рi20. Па (Прил. 16) | 56410 | 17600 | 4712 | 1391 | 461.0 | 119.7 | 80693,7 |  |  |  |  |
| У*i | 0.6991 | 0.2181 | 0.0584 | 0.0172 | 0.0057 | 0.0015 | 1.0000 |  |  |  |  |
| mi. У*i | 50.44 | 18.80 | 5.85 | 1.96 | 0.73 | 0.21 | 77.99 |  |  |  |  |
| С*i. % мас. | 64.67 | 24,11 | 7.50 | 2.51 | 0.94 | 0.27 | 100.00 |  |  |  |  |
| Сi. % мас. | 60.05 | 22.38 | 6.96 | 2.33 | 0.87 | 0.25 | 92.84 | 2.52 | 2.76 | 1.88 | 100.0 |
| Gi, т/год в пересчете на С5 | 193.1623 | 71.9845 | 22.3882 | 7.4949 | 2.7985 | 0.8042 | 298.6376 | 8.1061 | 8.8781 | 6.0474 | 321.6692 |
| Ki/5* Gi, т/год | 193.16 | 120.01 | 69.96 | 44.09 | 27.99 | 13.40 | 468.61 |  |  |  |  |

*) Примечание. Относительная равновесная мольная доля:

у*i=Pi / (Pi.

Относительная равновесная концентрация, % мас.:

,

Абсолютная концентрация, % мас.

,

Максимальный разовый выброс, г/сек:

,

Валовый выброс, т/год:

.

## 8.2. НПЗ. Бензин автомобильный. Валовые выбросы. ССВ - понтон и отсутствие ССВ

Исходные данные

| Продукт | Р38, мм.рт.ст | tмк, ˚С | tж, °C | Vчmax | В, т/год | (ж т/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | летний | зимний | летн. | зимн. | max | min | м3/час |  |  |
| Бензин автом. | 425 | 525 | 40 | 35 | 30 | +5 | 250 | 1460000 | 0.73 |

Продолжение исходных данных

| Конструкция резервуара | Режим эксплуатации | ссв | vр, м3 | Np, шт. | Количество групп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наземный вертикальный | мерник | Отсутств. | 10000 5000 | 2 2 | 22 |

Табличные данные	Расчеты

| m | Кtmax | Кtmin | Kpcp | Kpcp | Выбросы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| летн. | зимн. |  |  | Понтон | отсут. |  | М, г/с | G, т/год |
| 63.1 | 61.5 | 0.74 | 0.35 | 0.11 | 0.60 | 0.27 | 21.8344 | 865.3175 |

Средние значения		(5.1.7)

n=1460000 : [0.73 * (10000 * 2 + 5000 * 2)]=67, а Коб=1.75	(5.1.8)

Расчеты выбросов:

М=0.163 * 425 * 63.1 * 0.74 * 0.27 * 1.0 * 250 * 10-4=21.8344 г/с *)

т/год *)	(5.2.3)

*) Примечание. Порядок расчета выбросов индивидуальных углеводородов аналогичен примеру 8.1.

## 8.3. НПЗ. Бензин автомобильный. Идентификация выбросов

Исходные данные

| Продукт | Р38, мм.рт.ст | tмк, ˚С | tж, °C | Vчmax | В, т/год | (ж т/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | летний | зимний | летн. | зимн. | max | min | м3/час |  |  |
| Бензин автом. | 425 | 525 | 40 | 35 | 30 | +5 | 250 | 1460000 | 0.73 |

Продолжение исходных данных

| Конструкция резервуара | Режим эксплуат. | ссв | vр, м3 | Np, шт. | Количество групп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наземный вертикальный | мерник | Отсутств. | 5000 | 4 | 22 |

Табличные данные	Валовые выбросы

| m | Кtmax | Кtmin | Kpcp | Kв | М, г/с | G, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| летн. | зимн. |  |  |  |  |  |  |
| 63.1 | 61.5 | 0.74 | 0.35 | 0.60 | 1.0 | 48.5209 | 1483.4014 |

n=1460000 : (0.73 * 5000 *4)=100, а Коб=1.35

Расчеты валовых выбросов:

М=0.163*425 63.1*0.74* 0.60* 1.0 * 250 * 10-4=48.5209 г/с

т/год

| Концентрации веществ в выбросах, %масс |
| --- |
| Углевод. пред. алиф. С1-С10 | Углевод. непред. С2-С5 | Бензол | Толуол | Этилбензол | Ксилолы | Сероводород |
| 94.223 | 2.52 | 1.82 | 1.16 | 0.045 | 0.132 | отс. |

|  | Идентификация состава выбросов |
| --- | --- |
| Выбросы | Углевод. пред. алиф. С1-С10 | Углевод. непред. С2-С5 | Бензол | Толуол | Этилбензол | Ксилолы | Сероводород |
| М, г/с | 45.8000 | 1.2200 | 0.8830 | 0.5630 | 0.0218 | 0.0640 | отс |
| Gi, т/год | 1400.0000 | 37.4000 | 27.0000 | 17.2000 | 0.6680 | 1.9600 | отс |

Примечание: При необходимости идентификации в выбросах индивидуальных углеводородов предельных С1-С10 и непредельных С2-C5 по известному их содержанию в паровой фазе используются коэффициенты пересчета Ki/5 из приложения 16:

|  | Идентификация состава выбросов углеводородов |
| --- | --- |
| Выбросы | Предельные C1-С10 | Непредельные С2-С5 |
|  | С4 | С5 | С6 | С7 | С8 | С9 | С10 | С4 | С5 |
| Сi %мас | 28.064 | 32.848 | 20.773 | 9.030 | 2.889 | 0.599 | 0.125 | 0.22 | 2.30 |
| М, г/с | 13.6 | 15.9 | 10.1 | 4.4 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | 1.11 |
| Gi, т/г | 416.3 | 487.3 | 308.1 | 134.0 | 42.8 | 8.9 | 1.9 | 3.3 | 34.1 |
| Кi/C5* Мi | 6.8 | 15.9 | 16.8 | 13.8 | 8.2 | 3.0 | 1.7 | 0.04 | 1.11 |
| MC1-10/C5=(Ki/C5 * Мi=66.2 г/с | МC2-С5/С5=(Ki/C5 * Мi=1.15 г/с |
| GC1-10/C5=(Ki/C5 * Gi=1856.4 | GC2-C5/C5=(Ki/C5 * Gi=35.4 |

## 8.4 НПЗ. Керосин технический

Исходные данные

| Наименование | C20, г/м3 | tж, °C | Vчmax м3/час | В, т/год | (ж т/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| продукта |  | max | min |  |  |  |
| Керосин техн. | 11.2 | 55 | 25 | 70 | 500000 | 0.85 |

Продолжение исходных данных

| Конструкция резервуара | Режим эксплуат. | ссв | vр, м3 | Np, шт. | Количество групп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наземный вертикальный | мерник | Отсутств. | 3000 | 4 | 22 |

Табличные данные	Выбросы

| Кtmax | Кtmin | Kpcp | М, г/с | G, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.88 | 1.20 | 0.63 | 0.3950 | 16.9000 |

n=500000 : (0.85 * 3000 * 4) = 49, а Коб=2.0

М=11.2 * 2.88 * 0.63 * 70 : 3600=0.3950 г/с

т/год

## 8.5. Растворитель № 646. Выбросы компонентов

Исходные данные

| Наименование продукта | tж, °C | Vчmax м3/час | В, т/год | Конструкция резервуара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | max | min |  |  |  |
| Раствор. № 646 | 30 | 20 | 0.5 | 1300 | горизонтальный |

Продолжение исходных данных	Табличные данные

| Режим эксплуатации | ссв | vр, м3 | Np, шт. | Крmax | Kpcp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мерник | отс. | 5 | 4 | 1.0 | 0.7 |

Продолжение табличных данных

| Компонент | Константы Антуана | m | (ж т/м3 | Сi, %масс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С |  |  |  |
| Ацетон | 7.2506 | 1281.7 | 237 | 58.1 | 0.792 | 7 |
| Бутиловый спирт | 8.7051 | 2058.4 | 246 | 74.1 | 0.805 | 10 |
| Бутилацетат | 7.006 | 1340.7 | 199 | 116 | 0.882 | 10 |
| Толуол | 6.95334 | 1343.94 | 219.38 | 92.1 | 0.867 | 50 |
| Этиловый спирт | 9.274 | 2239 | 273 | 46.1 | 0.789 | 15 |
| Этилцеллозольв | 8.416 | 2135 | 253 | 90 | 0.931 | 8 |

Расчеты

| Компонент | Р30 | Р20 | Xi : mi | Xi : (i | M, г/с | G, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм.рт.ст. |  |  |  |  |
| Ацетон | 282 | 183 | 0.00120 | 0.088 | 0.0112 | 0.1081 |
| Бутиловый спирт | 17.7 | 9.26 | 0.00135 | 0.124 | 0.0010 | 0.0090 |
| Бутилацетат | 14.2 | 7.66 | 0.000860 | 0.113 | 0.00080 | 0.0073 |
| Толуол | 36.7 | 21.8 | 0.00543 | 0.577 | 0.0104 | 0.0971 |
| Этиловый спирт | 76.7 | 42.9 | 0.00325 | 0.190 | 0.0065 | 0.0596 |
| Этилцеллозольв | 7.44 | 3.94 | 0.00089 | 0.086 | 0.00034 | 0.0010 |

Примечание. Хi=Сi : 100

((Xi : mi)=0.00120 + 0.00135 + 0.00086 + 0.00543 + 0.00325 + 0.00089=0.0130

(Xi : (i)=0.088 + 0.124 + 0.113 + 0.577 + 0.190 + 0.086=1.178

n=1300 : 0.849 : 5 : 4 = 77, а Коб=1.5

г/с и т.д.

т/год и т.д.

## 8.6. Нефтебаза. Бензин автомобильный. Валовые выбросы

Исходные данные

| Наименование продукта | Vчmax м3/час | Воз, m | Ввл, m | Конструкция резервуара | Режим эксплуатац. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бензин автомоб. | 400 | 16000 | 24000 | наземный вертикальн. | мерник |

Продолжение исходных данных

| Vp, м3 | Np, шт. | ссв | Крmax |
| --- | --- | --- | --- |
| 5000 | 8 | отсут. | 0.80 |

М=972 * 0.80 * 400 : 3600 = 86.4 г/с

G=(780 * 16000 + 1100 * 24000) * 0.8х10-6 + 5.8 * 1.0 * 8=77.504 т/год

## 8.7. АЭС. Бензин автомобильный. Валовые выбросы

Исходные данные

| Наименование продукта | Vсл, м3 | Qоз, m | Qвл, м3 | Конструкция резервуара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автобензин | 40 | 3150 | 3150 | заглубленный |

Табличные данные	Выбросы

| Cmax | Сроз | Срвл | Сбоз | Срвл | М, г/с*) | G, т/год*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 480 | 210 | 255 | 420 | 515 | 1.60 | 5.1975 |

М=480 * 4.0:1200 = 1.60 г/с

G= [(210 + 420) * 3150 + (255 + 515) * 3150 + 125 * (3150 + 3150)] * 10-6=5.1975 т/год

*) Примечание. Порядок расчета выбросов индивидуальных углеводородов аналогичен примеру 8.1.

## 8.8. ТЭЦ. Мазут топочный (резервуар с нижним боковым подогревом).

Исходные данные

Согласно примечания к п.6.1. отсчет ведется по п.5.6.

| Наименование продукта | С20, г/м3 | Конструкция резервуара | Режим эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- |
| Мазут топочный М-100 | 54 | наземный вертикальный с нижним и боковым подогревом | мерник |

Продолжение исходных данных

| ссв | Vр, м3 | Nр, шт. | Кол-во групп | tж, ˚C | Vчmax м3/ч | В, т/год | (ж, т/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | max | min |  |  |  |
| отсут. | 1000 | 3 | 1 | 60 | 60 | 85 | 10000 | 1.015 |

Табличные данные	Выбросы

| Кtmax | Кtmin | Кpcp | Кpmax | Коб | М, г/с*) | G, т/год*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | 3.2 | 0.65 | 0.93 | 2.5 | 0,3794 | 0,2766 |

n=10000 : (1.015 1000 * 3) = 9.85

М=5.4 * 3.2 * 0.93 * 85 : 3600=0.3794 г/с

G=(5.4 * 3.2 + 3.2 * 0.65 * 2.5 * 10000) : (2 * 106* 1.015)=0.2766 т/год

## 8.9. ТЭЦ. Мазут топочный (резервуар без обогрева).

Исходные данные

| Наименование продукта | Конструкция резервуара | Воз, т | Ввл, т | Vчmax м3/час | Режим эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мазут топочный М-100 | наземный вертикальный без обогрева | 5000 | 5000 | 85 | мерник |

Продолжение исходных данных

| ссв | Vp, м3 | Nр, шт. |
| --- | --- | --- |
| Отсут. | 1000 | 3 |

Табличные данные	Выбросы

| У1, г/м3 | У2, г/т | У3, г/т | Кpmax | Gxp | Кнп | М, г/с*) | G, т/год*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4 | 4.0 | 4.0 | 0.83 | 1.49 | 4.3*10-3 | 0.1058 | 0.0524 |

М=5.4 * 0.83 * 85 : 3600=0.1058 г/с

G=(4.0 * 5000 + 4.0 * 5000) * 0.83 * 10-6 + 1.49 * 4.3 * 10-3 * 3=0.0524 т/год

*) Примечание. При расчетах ПДВ и ВСВ - учитывать класс опасности 4, ПДКС12-19=1 мг/м3.

# Используемая литература

1.	Перечень методических документов по расчету выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С.-Пб., 1998.

2. Методика определения концентрации сероводорода фотометрическим методом по реакции образования "метиленового голубого". Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л., 1987.

3. Методика газохроматографического измерения массовой концентрации предельных углеводородов C1-C5, а также С6 и выше (суммарно) в промышленных выбросах. Казанское ПНУ "Оргнефтехимзаводы", ЗАО "Любэкоп", МП "Белинэкомп", 1997.

4.	Методика газохроматографического измерения массовой концентрации предельных углеводородов С1-C10 (суммарно), непредельных углеводородов С2-C5 (суммарно) и ароматических углеводородов(бензола, толуола, этилбензола, ксилолов, стирола) при их совместном присутствии в промышленных выбросах. Казанское ПНУ "Оргнефтехимзаводы", ЗАО "Любэкоп", МП "Белинэкомп", 1997.

5. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. - С.П.: НИИ Охраны атмосферного воздуха. Министерство охраны окружающей Среды и природных ресурсов РФ, Фирма "Интеграл". 1997

6. Дополнение № 9-38-96 к списку "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест". Утвержден Главным Государственным санитарным врачом Республики Беларусь от 23 февраля 1996г.

7. Справочник химика. T.1. Л.: "Химия", 1967. С. 1070

8. Краткий справочник по химии. Киев.: "Наукова думка", 1974. С. 992

9. Тищенко Н.Ф. Охрана атмосферного воздуха. М.: "Химия", 1991. С. 368

10. Павлов К.Ф. и др. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. М., Л.,: "Химия", 1964. С. 664

11. Константинов Н.Н. Борьба потерями от испарения нефти и нефтепродуктов. М.: Гостоптехиздат, 1961. С. 250

12. Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами. Л., Гидрометеоиздат. 1986. С. 184.

13. Экспериментально-расчетная методика определения потерь нефти от испарения из резервуара. Уфа. 1990.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

## Приложение 1
Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

| Вещество | Класс опасности | ПДК м.р. мг/м3 | ПДК c.с. мг/м3 | ОБУВ мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Углеводороды предельные алифатического ряда |
| Метан |  |  |  | 50 |
| Бутан | 4 | 200 |  |  |
| Пентан | 4 | 100 | 25 |  |
| Гексан | 4 | 60 |  |  |
| Углеводороды непредельные |
| Этилен | 3 | 3 | 3 |  |
| Пропилен | 3 | 3 | 3 |  |
| Бутилен | 4 | 3 | 3 |  |
| Амилен (смесь изомеров) | 4 | 1.5 | 1.5 |  |
| Углеводороды ароматические |
| Бензол | 2 | 1.5 | 0.1 |  |
| Толуол | 3 | 0.6 | 0.6 |  |
| Этилбензол | 3 | 0.02 | 0.02 |  |
| Ксилолы | 3 | 0.2 | 0.2 |  |
| Изопропилбензол | 4 | 0.014 | 0.014 |  |
| Прочие вещества |
| Спирт метиловый | 3 | 1 | 0.5 |  |
| Спирт этиловый | 4 | 5 | 5 |  |
| Спирт изобутиловый | 4 | 0.1 | 0.1 |  |
| Серная кислота | 2 | 0.3 | 0.1 |  |
| Уксусная кислота | 3 | 0.2 | 0.06 |  |
| Ацетон | 4 | 0.35 | 0.35 |  |
| Метилэтилкетон |  |  |  | 0.1 |
| Фурфурол | 3 | 0.05 | 0.05 |  |
| Фенол | 2 | 0.01 | 0.03 |  |
| Гидроперекись изопропилбензола | 2 | 0.007 | 0.007 |  |
| Этиленгликоль |  |  |  | 1 |
| Аммиак | 4 | 0.2 | 0.04 |  |
| Сернистый ангидрид | 3 | 0.5 | 0.05 |  |
| Сероводород | 2 | 0.008 |  |  |
| Формальдегид | 2 | 0.035 | 0.003 |  |
| Хлор | 2 | 0.1 | 0.03 |  |
| Хлористый водород (соляная кислота) | 2 | 0.2 | 0.2 |  |
| Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10 | 4 |  |  | 25 |
| Керосин |  |  |  | 1.2 |
| Масло минеральное нефтяное |  |  |  | 0.05 |
| Углеводороды предельные С12-С19 | 4 | 1 | 4 |  |
| Уайт-спирит |  |  |  | 1 |
| Сольвент нафга |  |  |  | 0.2 |
| Скипидар | 4 | 2 | 1 |  |

Примечание 1. Значения ПДК (ОБУВ) приведены из [5].

Примечание 2. Значения ОБУВ углеводородов предельных алифатического ряда С1-С10 к приведены из [6] и распространяются только па территорию Республики Беларусь.

## Приложение 2
Физико-химические свойства некоторых газов и жидкостей

| Вещество | Формула | Температура нач. кип. ˚С | Плотность жидкости (ж, т/м3 | Молекул. Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Бутан | C4H10 | -0.5 | - | 58.12 |
| Пентан | С5Н12 | 36.1 | 0.626 | 72.15 |
| Гексан | С6Н14 | 68.7 | 0.660 | 86.18 |
| Гептан | с7н16 | 98.4 | 0.684 | 100.21 |
| Изооктан | с8н18 | 93.3 | 0.692 | 114.24 |
| Цетан | с16н34 | 287.5 | 0.774 | 226.45 |
| Этилен | С2Н4 | -103.7 | - | 28.05 |
| Пропилен | с3н6 | -47.8 | - | 42.08 |
| Бутилен | с4н8 | -6.3 | - | 56.11 |
| Амилен | с5н10 | 30.2 | 0.641 | 70.14 |
| Бензол | с6н6 | 80.1 | 0.879 | 78.11 |
| Толуол | c7h8 | 110.6 | 0.867 | 92.14 |
| О-Ксилол | с8н10 | 144.4 | 0.881 | 106.17 |
| М-Ксилол | с8н10 | 139.1 | 0.864 | 106.17 |
| П-Ксилол | с8н10 | 138.35 | 0.861 | 106.17 |
| Этилбензол | с8н10 | 136.2 | 0.867 | 106.17 |
| Изопропилбензол | С9Н12 | 152.5 | 0.862 | 120.20 |
| Спирт метиловый | СН4О | 64.7 | 0.792 | 32.04 |
| Спирт этиловый | с2н6о | 78.37 | 0.789 | 46.07 |
| Спирт изобутиловый | с4н10о | 108 | 0.805 | 74.12 |
| Уксусная кислота | C2H4O2 | 118.1 | 1.049 | 60.05 |
| Ацетон | с3н6о | 56.24 | 0.792 | 58.08 |
| Метилэтилкетон | с4н8о | 796 | 0.805 | 72.10 |
| Фурфурол | с5н8о2 | 161.7 | 1.159 | 96.09 |
| Фенол | С6Н6О | 182 | - | 94.11 |
| Этиленгликоль | C2H6O2 | 197.2 | 1.114 | 62.07 |
| Диэтиленгликоль | С4Н10О3 | 244.33 | 1.118 | 106.12 |
| Аммиак | nh3 | -33.15 | - | 17.03 |
| Сернистый ангидрид | so2 | -10.1 | - | 64.06 |
| Сероводород | н2s | -60.8 | - | 34.08 |
| Формальдегид | ch2o | -21 | - | 30.03 |
| Хлор | cl2 | -31.6 | - | 70.91 |
| Хлористый водород | НСL | -85.1 | - | 36.46 |

Примечание. Физико-химические свойства приняты по данным [7.8]

## Приложение 3
Константы уравнения Антуана некоторых веществ

| Вещество | Уравнение | Интервал температур, ˚С | Константы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | От | До | А | В | С |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Углеводороды предельные алифатического ряда |
| Бутан | 2 2 | -60 45 | 45 152 | 6.13029 7.39949 | 945.9 1299 | 240.0 219.1 |
| Пентан | 2 | -30 | 120 | 6.87372 | 1075.82 | 233.36 |
| Гексан | 2 | -60 | 110 | 6.17776 | 1171.53 | 224.37 |
| Гептан | 2 | -60 | 130 | 6.90027 | 1266.87 | 216.76 |
| Изооктан* | 2 | -15 | 131 | 6.1117 | 1259.2 | 221 |
| Цетан | 2 | 70 | 175 | 7.33309 | 2036.4 | 172.5 |
| Углеводороды непредельные |
| Этилен | 2 | -70 | 9.5 | 7.2058 | 761.26 | 282.43 |
| Пропилен | 2 2 | -47.7 0.0 | 0.0 91.4 | 6.64808 7.57951 | 712.19 1220.33 | 236.80 309.10 |
| Бутилен | 2 | -67 | 40 | 6.84290 | 926.10 | 240.00 |
| Амилен | 2 | -60 | 100 | 6.78568 | 1014.29 | 229.71 |
| цис-Пентен-2 | 2 | -60 | 82 | 6.87540 | 1069.47 | 230.79 |
| транс-Пентен-2 | 2 | -60 | 81 | 6.90575 | 1083.99 | 232.97 |
| 2-Метилбутен-1 | 2 | -60 | 75 | 6.87314 | 1053.78 | 233.79 |
| 2-Метилбутен-2 | 2 | -60 | 15 | 6.91562 | 1095.09 | 232.84 |
| 2-Метилбутен-З | 2 | -60 | 60 | 6.82611 | 1013.47 | 23612 |
| Углеводороды ароматические |
| Бензол | 2 2 | -20 5.5 | 5.5 160 | 6.48198 6.91210 | 902.28 1214.64 | 178.10 221.20 |
| Толуол | 1 2 | -92 20 | 15 200 | 8.330 6.95334 | 2047.3 1143.94 | - 219.38 |
| О-Ксилол | 2 2 | 25 50 | 50 200 | 7.35638 6.99891 | 1671.8 1474.68 | 231.0 213.69 |
| М-Ксилол | 2 2 | 25 45 | 45 195 | 7.36810 7.00908 | 1658.23 1462.27 | 232.3 215.11 |
| П-Ксилол | 2 2 | 25 45 | 45 190 | 7.32611 6.99052 | 1635.74 1453.43 | 231.4 215.31 |
| Этилбензол | 2 2 | 20 45 | 45 190 | 7.32525 6.95719 | 1628.0 1424.26 | 230.7 213.21 |
| Изопропилбензол | 2 2 | 25 60 | 60 200 | 7.25827 6.93666 | 1637.97 1460.79 | 223.5 207.78 |
| Прочие вещества |
| Спирт метиловый | 1 | 7 | 153 | 8.349 | 1835 | - |
| Спирт этиловый* | 2 | - | - | 9.274 | 2239 | 273 |
| Спирт изобутиловый* | 2 | -9 | 116 | 8.7051 | 2058.4 | 246 |
| Уксусная кислота | 1 2 | -35 16.4 | 10 118 | 8.502 7.55716 | 2177.4 1642.54 | - 233.39 |
| Ацетон* | 2 | 15 | 93 | 7.2506 | 1281.7 | 237 |
| Метилэтилкетон | 1 | -15 | 85 | 7.754 | 1725.0 | - |
| Фурфурол | 2 | - | - | 4.427 | 1052 | 273 |
| Фенол | 2 2 | 0 41 | 40 93 | 11.5638 7.86819 | 3586.36 2011.4 | 273 222 |
| Этиленгликоль | 1 | 25 | 90 | 8.863 | 2694.7 | - |
| Диэтиленгликоль | 1 | 80 | 165 | 8.1527 | 2727.3 | - |

Примечание. Константы уравнении Антуана (без звездочек) приняты по [7], а со звездочками - по [9].

## Приложение 4
Значения постоянной Кr для водных растворов некоторых газов

(в таблице даны значения Kr*10-9 в мм.рт.ст.)

|  | Газ |
| --- | --- |
| tж, ˚С | Метан | Этан | Этилен | Ацетилен | Хлор | Сероводород | Диоксид серы | Хлористый водород | Аммиак |
| 0 | 17000 | 9550 | 4190 | 550.0 | 204.0 | 203.0 | 12.50 | 1.850 | 1.560 |
| 5 | 19700 | 11800 | 4960 | 640.0 | 250.0 | 239.0 | 15.20 | 1.910 | 1.680 |
| 10 | 22600 | 14400 | 5840 | 730.0 | 297.0 | 278.0 | 18.40 | 1.970 | 1.800 |
| 15 | 23600 | 17200 | 6800 | 820.0 | 346.0 | 321.0 | 22.00 | 2.030 | 1.930 |
| 20 | 28500 | 20000 | 7740 | 920.0 | 402.0 | 367.0 | 26.60 | 2.090 | 2.080 |
| 25 | 31400 | 23000 | 8670 | 1010 | 454.0 | 414.0 | 31.00 | 2.150 | 2.230 |
| 30 | 34100 | 26000 | 9620 | 1110 | 502.0 | 463.0 | 36.40 | 2.200 | 2.410 |
| 40 | 39500 | 32200 | - | - | 600.0 | 566.0 | 49.50 | 2.270 | - |
| 60 | 47600 | 42900 | - | - | 731.0 | 782.0 | 83.90 | 2.240 | - |
| 80 | 51800 | 50200 | - | - | 730.0 | 1030 | 128.0 | - | - |
| 100 | 53300 | 52600 | - | - | - | 1120 | - | - | - |

Примечание. Значения постоянной Кr, приняты по [10].

## Приложение 5
Значения молекулярной массы паров (m) нефтей и бензинов

| tнк | m | tнк | m | tнк | m | tнк | m | tнк | m | tнк | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пары нефтей и ловушечных продуктов |
| 10 | 11.0 | 20 | 57.0 | 30 | 63.0 | 40 | 69.0 | 50 | 75.0 | 60 | 81 |
| 11 | 51.6 | 21 | 57.6 | 31 | 63.6 | 41 | 69.6 | 51 | 75.6 | 65 | 84 |
| 12 | 52.2 | 22 | 58.2 | 32 | 64.2 | 42 | 70.2 | 52 | 76.2 | 70 | 87 |
| 13 | 53.4 | 23 | 58.1 | 33 | 64.1 | 43 | 70.8 | 53 | 76.8 | 75 | 90 |
| 14 | 53.4 | 24 | 59.4 | 34 | 65.4 | 44 | 71.4 | 54 | 77.4 | 80 | 93 |
| 15 | 54.0 | 25 | 60.0 | 35 | 66.0 | 45 | 72.0 | 55 | 78.0 | 85 | 96 |
| 16 | 54.6 | 26 | 60.6 | 36 | 66.6 | 46 | 72.6 | 56 | 78.6 | 90 | 99 |
| 17 | 55.2 | 27 | 61.2 | 37 | 67.2 | 47 | 73.2 | 57 | 79.2 | 95 | 102 |
| 18 | 55.8 | 28 | 61.8 | 38 | 67.8 | 48 | 73.8 | 58 | 79.8 | 100 | 105 |
| 19 | 56.4 | 29 | 62.4 | 39 | 68.4 | 49 | 74.4 | 59 | 80.4 | 110 | 111 |
| Пары бензинов и бензиновых фракций |
| 30 | 60.0 | 36 | 61.8 | 42 | 63.7 | 48 | 65.7 | 54 | 67.8 | 60 | 70 |
| 31 | 60.3 | 37 | 62.1 | 43 | 64.1 | 49 | 66.1 | 55 | 68.1 | 62 | 71 |
| 32 | 60.6 | 38 | 62.5 | 44 | 64.4 | 50 | 66.4 | 56 | 68.5 | 85 | 80 |
| 33 | 60.9 | 39 | 62.8 | 45 | 64.7 | 51 | 66.7 | 57 | 68.8 | 105 | 88 |
| 34 | 61.2 | 40 | 63.1 | 46 | 65.1 | 52 | 67.1 | 58 | 69.2 | 120 | 95 |
| 35 | 61.5 | 41 | 63.4 | 47 | 65.4 | 53 | 67.4 | 59 | 69.5 | 140 | 105 |

Примечание. Значения молекулярной массы паров приняты по формулам [11].

## Приложение 6
Атомные массы некоторых элементов

| Название | Символ | Атомная масса | Название | Символ | Атомная масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азот | N | 14.008 | Сера | S | 32.066 |
| Водород | Н | 1.008 | Углерод | С | 12.011 |
| Кислород | О | 16.0 | Хлор | Сl | 35.457 |

## Приложение 7
Значения опытных коэффициентов Кt

| tж, ˚С | Кt | tж, ˚С | Кt | tж, ˚С | Кt | tж, ˚С | Кt | tж, ˚С | Кt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Нефти и бензины |
| -30 | 0.09 | -14 | 0.173 | +2 | 0.31 | 18 | 0.54 | 34 | 0.82 |
| -29 | 0.093 | -13 | 0.18 | +3 | 0.33 | 19 | 0.56 | 35 | 0.83 |
| -28 | 0.096 | -12 | 0.185 | +4 | 0.34 | 20 | 0.57 | 36 | 0.85 |
| -27 | 0.10 | -11 | 0.193 | +5 | 0.35 | 21 | 0.58 | 37 | 0.87 |
| -26 | 0.105 | -10 | 0.2 | +6 | 0.36 | 22 | 0.60 | 38 | 0.88 |
| -25 | 0.11 | -9 | 0.21 | +7 | 0.375 | 23 | 0.62 | 39 | 0.90 |
| -24 | 0.115 | -8 | 0.215 | +8 | 0.39 | 24 | 0.64 | 40 | 0.91 |
| -23 | 0.12 | -7 | 0.25 | +9 | 0.40 | 25 | 0.66 | 41 | 0.93 |
| -22 | 0.125 | -6 | 0.235 | 10 | 0.42 | 26 | 0.68 | 42 | 0.94 |
| -21 | 0.13 | -5 | 0.24 | 11 | 0.43 | 27 | 0.69 | 43 | 0.96 |
| -20 | 0.135 | -4 | 0.25 | 12 | 0.445 | 28 | 0.71 | 44 | 0.98 |
| -19 | 0.14 | -3 | 0.26 | 13 | 0.46 | 29 | 0.73 | 45 | 1.00 |
| -18 | 0.145 | -2 | 0.27 | 14 | 0.47 | 30 | 0.74 | 46 | 1.02 |
| -17 | 0.153 | -1 | 0.28 | 15 | 0.49 | 31 | 0.76 | 47 | 1.04 |
| -16 | 0.16 | 0 | 0.29 | 16 | 0.50 | 32 | 0.78 | 48 | 1.06 |
| -15 | 0.165 | +1 | 0.3 | 17 | 0.52 | 33 | 0.80 | 49 | 1.08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 1.10 |
| Нефтепродукты (кроме бензина) |
| -30 | 0.135 | -3 | 0.435 | 24 | 1.15 | 51 | 2.58 | 78 | 4.90 |
| -29 | 0.14 | -2 | 0.45 | 25 | 1.20 | 52 | 2.60 | 79 | 5.00 |
| -28 | 0.15 | -1 | 0.47 | 26 | 1.23 | 53 | 2.70 | 80 | 5.08 |
| -27 | 0.153 | 0 | 0.49 | 27 | 1.25 | 54 | 2.78 | 81 | 5.10 |
| -26 | 0.165 | +1 | 0.52 | 28 | 1.30 | 55 | 2.88 | 82 | 5.15 |
| -25 | 0.17 | +2 | 0.53 | 29 | 1.35 | 56 | 2.90 | 83 | 5.51 |
| -24 | 0.175 | +3 | 0.55 | 30 | 1.40 | 57 | 3.00 | 84 | 5.58 |
| -23 | 0.183 | +4 | 0.57 | 31 | 1.43 | 58 | 3.08 | 85 | 5.60 |
| -22 | 0.19 | +5 | 0.59 | 32 | 1.48 | 59 | 3.15 | 86 | 5.80 |
| -21 | 0.20 | +6 | 0.62 | 33 | 1.50 | 60 | 3.20 | 87 | 5.90 |
| -20 | 0.21 | +7 | 0.64 | 34 | 1.55 | 61 | 3.30 | 88 | 6.0 |
| -19 | 0.22 | +8 | 0.66 | 35 | 1.60 | 62 | 3.40 | 89 | 6.1 |
| -18 | 0.23 | +9 | 0.69 | 36 | 1.65 | 63 | 3.50 | 90 | 6.2 |
| -17 | 0.24 | 10 | 0.72 | 37 | 1.70 | 64 | 3.55 | 91 | 6.3 |
| -16 | 0.255 | 11 | 0.74 | 38 | 1.75 | 65 | 3.60 | 92 | 6.4 |
| -15 | 0.26 | 12 | 0.77 | 39 | 1.80 | 66 | 3.70 | 93 | 6.6 |
| -14 | 0.27 | 13 | 0.80 | 40 | 1 88 | 67 | 3.80 | 94 | 6.7 |
| -13 | 0.78 | 14 | 0.82 | 41 | 1.93 | 68 | 3.90 | 95 | 6.8 |
| -12 | 0.29 | 15 | 0.85 | 42 | 1.97 | 69 | 4.00 | 96 | 7.0 |
| -11 | 0.30 | 16 | 0.87 | 43 | 2.02 | 70 | 4.10 | 97 | 7.1 |
| -10 | 0.32 | 17 | 0.90 | 44 | 2.09 | 71 | 4.20 | 98 | 7.2 |
| -9 | 0.335 | 18 | 0.94 | 45 | 2.15 | 72 | 4.30 | 99 | 7.3 |
| -8 | 0.35 | 19 | 0.97 | 46 | 2.20 | 73 | 4.40 | 100 | 7.4 |
| -7 | 0.365 | 20 | 1.00 | 47 | 2.25 | 74 | 4.50 |  |  |
| -6 | 0.39 | 21 | 1.03 | 48 | 2.35 | 75 | 4.60 |  |  |
| -5 | 0.40 | 22 | 1.08 | 49 | 2.40 | 76 | 4.70 |  |  |
| -4 | 0.42 | 23 | 1.10 | 50 | 2.50 | 77 | 4.80 |  |  |

## Приложение 8
Значения опытных коэффициентов Кр

| Категория | Конструкция | Крmax, или | Объем резервуара, Vр,. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | резервуаров | Крср | 100 и менее | 200-400 | 700-1000 | 2000 и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Режим эксплуатации "мерник". ССВ - отсутствуют |
| А | Наземный | Крmax | 0.90 | 0.87 | 0.83 | 0.80 |
|  | вертикальный | Крср | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.56 |
|  | Заглубленный | Крmax | 0.80 | 0.77 | 0.73 | 0.70 |
|  |  | Крср | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.50 |
|  | Наземный | Крmax | 1.00 | 0.97 | 0.93 | 0.90 |
|  | горизонтальный | Крср | 0.70 | 0.68 | 0.65 | 0.63 |
| Б | Наземный | Крmax | 0.95 | 0.92 | 0.88 | 0.85 |
|  | вертикальный | Крср | 0.67 | 0.64 | 0.62 | 0.60 |
|  | Заглубленный | Крmax | 0/85 | 0.82 | 0.78 | 0.75 |
|  |  | Крср | 0.60 | 0.57 | 0.35 | 0.53 |
|  | Наземный | Крmax | 1.00 | 0.91 | 0.96 | 0.95 |
|  | горизонтальный | Крср | 0.70 | 0.69 | 0.67 | 0.67 |
| В | Наземный | Крmax | 1.00 | 0.97 | 0.93 | 0.90 |
|  | вертикальный | Крср | 0.70 | 0.68 | 0.650 | 0.63 |
|  | Заглубленный | Крmax | 0.90 | 0.87 | 0.83 | 080 |
|  |  | Крср | 063 | 0.61 | 0.58 | 0.56 |
|  | Наземный | Крmax | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|  | горизонтальный | Крср | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| Режим эксплуатации – "мерник". ССВ - понтон |
| А. Б. В. | Наземный | Крmax | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 016 |
|  | вертикальный | Крср | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| Режим эксплуатации - "мерник". ССВ плавающая крыша |
| А. Б. В. | Наземный | Крmax | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
|  | вертикальный | Крср | 0.094 | 0.087 | 0.080 | 0.074 |
| Режим эксплуатации буферная емкие"." |
| А. Б. В. | Все типы конструкций | Кр | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |

## Приложение 9
Значения коэффициентов КВ

| Ро мм.рт.ст. | КВ | Ро мм.рт.ст. | КВ | Ро мм.рт.ст. | КВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 540 и менее | 1.00 | 620 | 1.33 | 700 | 1.81 |
| 550 | 1.03 | 630 | 1.38 | 710 | 1.89 |
| 560 | 1.07 | 640 | 1.44 | 720 | 1.97 |
| 570 | 1.11 | 650 | 1.49 | 730 | 2.05 |
| 580 | 1.15 | 660 | 1.55 | 740 | 2.14 |
| 590 | 1.19 | 670 | 1.61 | 750 | 2.23 |
| 600 | 1.24 | 680 | 1.68 | 759 | 2.32 |
| 610 | 1.28 | 690 | 1.74 |  |  |

## Приложение 10
Значения опытных коэффициентов kоб

| n | 100 и более | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 и менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коб | 1.35 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 |

## Приложение 11
Компонентный состав растворителей, лаков, красок и т.д. (Ci, % массовый)

| Компонент | Растворители |
| --- | --- |
|  | № 646 | № 647 | № 648 | № 649 | РМЛ-218 | РМЛ | РМЛ 315 | РИД | РКВ-1 |
| Ацетон | 7 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Бутиловый спирт | 10 | 1.7 | 20 | 20 | 19 | 10 | 15 | 10 | 50 |
| Бутилацетат | 10 | 29.8 | 50 | - | 9 | - | 18 | 18 | - |
| Ксилол | - | - | - | 50 | 23.5 | - | 25 | - | 50 |
| Толуол | 50 | 41.3 | 20 | - | 32.5 | 10 | 25 | 50 | - |
| Этиловый спирт | 15 | - | 10 | - | 16 | 64 | - | 10 | - |
| Этилцеллозольв | 8 | - | - | 30 | 3 | 16 | 17 | - | - |
| Этилацетат | - | 21.2 | - | - | 16 | - | - | 9 | - |
| Летучая часть | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Продолжение приложения 11

| Компонент | Растворители |
| --- | --- |
|  | ГКВ-2 | м | Р-4 | Р-219 | АМР-3 | РЛ-277 | PЛ-278 | РЛ-251 |
| Ацетон | - | - | 12 | 23 | - | - | - | - |
| Метилизобутилкетон | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| Бутиловый спирт | 95 | 5 | - | - | 22 | - | 20 | - |
| Бутилацетат | - | 30 | 12 | - | 25 | - | - | - |
| Ксилол | 5 | - | - | - | - | - | 30 | - |
| Толуол | - | - | 62 | 33 | 30 | - | 25 | - |
| Этиловый спирт | - | 60 | - | - | 23 | - | 15 | - |
| Этилцеллозольв | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| Этилацетат | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Циклогексанон | - | - | - | 33 | - | 50 | - | 60 |
| Этилгликоль-ацетат | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| Летучая часть | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Продолжение приложения 11

| Компонент | Лаки |
| --- | --- |
|  | НЦ-221 | НЦ-222 | НЦ-223 | НЦ-224 | НУ-218 | НЦ-243 | НЦ-52 |
| Ацетон | 3.4 | - | - | - | - | - | - |
| Бутиловый спирт | 16.6 | 7.4 | 10.05 | 8 | 6.3 | 11.1 | 33 |
| Бутилацетат | 12.5 | 7.2 | 12.06 | 10.2 | 6.3 | 7.4 | - |
| Этилацетат | 8.3 | 12.4 | 3.35 | 10.5 | 11.2 | 5.18 | - |
| Этиловый спирт | 8.3 | 12.2 | - | 34.05 | 11.2 | 7.4 | 1 |
| Ксилол | - | - | 16.75 | 10.3 | 16.45 | - | - |
| Толуол | 33.2 | 36.3 | 16.75 | - | 16.45 | 37 | - |
| Этилцеллозольв | - | 2.5 | 8.04 | - | 2.1 | 5.92 | - |
| Окситерпеновый растворитель | - | - | - | 1.95 | - | - | - |
| Сольвент-нафта | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Формальдегид | - | - | - | - | - | - | 0.76 |
| Летучая часть | 83.3 | 78 | 68 | 75 | 70 | 74 | 38.76 |
| Сухой остаток | 16.9 | 22 | 32 | 25 | 30 | 26 | 61.24 |

Продолжение приложения 11

| Компонент | Грунтовки | Разравнивающая | Распределительная | Нитрополитура | Полировочная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НЦ-0140 | ВНК | жидкость РМЕ | жидкость НЦ-313 | НЦ-314 | вода №18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ацетон | - | 2.3 | - | - | - | - |
| Бутиловый спирт | 12 | 5.3 | 4 | 2 | - | 5 |
| Бутилацетат | 16 | 3.5 | 15 | 6.4 | 8.1 | 1 |
| Этилацетат | 12 | 9.4 | 20 | 5.2 | - | 2 |
| Этиловый спирт | 8 | 9.4 | 54 | 76.7 | 55.64 | 69 |
| Ксилол | - | 17.8 | - | - | - | - |
| Толуол | 16 | 20.6 | - | 3.6 | 8.7 | - |
| Этилцеллозольв | 12 | 17.7 | - | 3 | 13.6 | - |
| Циклогексанон | 4 | - | - | - | - | - |
| Окситерпеновый растворитель | - | - | 1 | - | - | - |
| Бензин "галоша" | - | - | - | - | - | 20 |
| Летучая часть | 80 | 70 | 94 | 96.9 | 86 | 97 |
| Сухой остаток | 20 | 30 | 6 | 3.1 | 14 | 3 |

Продолжение приложения 11

| Компонент | Полиэфирные, поли- и нитроуретановые краски |
| --- | --- |
|  | ПЭ-246 | ПЭ-265 | ПЭ-232 | ПЭ-220 | ПЭ-250М | УР-277М | ПЭ-251В | УР-245М |
| Ацетон | 1-2 | 1-2 | 29 | 31 | 38 | - | - | - |
| Бутилацетат | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 26 |
| Стирол | 1-2 | 1-2 | - | - | - | - | 3-5 | - |
| Ксилол | - | - | 1 | 1.5 | 1 | 5 | 1 | 16 |
| Толуол | - | - | 5 | 2.5 | 4 | - | 1 | - |
| Метилизобутилкетон | - | - | - | - | - | - | 8-11 | - |
| Циклогексанон | - | - | - | - | - | 34 | 8-11 | 14 |
| Этилгликоль-ацетат | - | - | - | - | - | 26 | - | 15 |
| Летучая часть | 8 | 8 | 35 | 35 | 43 | 65 | 21-29 | 71 |
| Сухой остаток | 92 | 92 | 65 | 65 | 57 | 35 | 79-71 | 29 |

Продолжение приложения 11

| Компонент | Эмали |
| --- | --- |
|  | ПЭ-276 | НЦ-25 | HЦ-132П | НЦ-1125 | НЦ-257 | HЦ-258 | КВ-518 | ПФ-115 | ПФ-133 | МС-17 |
| Бутилацетат | 6 | 6.6 | 6.4 | 6 | 6.2 | 6.5 | 7 | - | - | - |
| Этилцеллозольв | - | 5.28 | 6.4 | 4.8 | 4.96 | - | - | - | - | - |
| Ацетон | 2-4 | 462 | 6.4 | 4.2 | 4.34 | - | 19.h | - | - | - |
| Бутанол | - | 9.9 | 12 | 6 | 9.3 | 10.4 | - | - | - | - |
| Этанол | - | 9.9 | 16 | 9 | 62 | 5.85 | - | - | - | - |
| Толуол | - | 29.7 | 32.8 | 30 | 31 | 13 | - | - | - | - |
| Этилацетат | - | - | - | - | - | 0.75 | - | - | - | - |
| Стирол | 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ксилол | - | - | - | - | - | 16.25 | - | 22.5 | 25 | 60 |
| Сольвент | - | - | - | - | - | - | 43.4 | - | - | - |
| Уайтспирит | - | - | - | - | - | - | - | 22.5 | - | - |
| Циклогексанон | - | - | - | - | - | 3.25 | - | - | - | - |
| Летучая часть | 9-10 | 66 | 80 | 60 | 62 | 65 | 70 | 45 | 50 | 60 |
| Сухой остаток | 91-90 | 34 | 20 | 40 | 38 | 35 | 30 | 55 | 50 | 40 |

Продолжение приложения 11

| Компонент | Шпатлевки, грунтовка |
| --- | --- |
|  | ПФ-002 | НЦ-008 | ХВ-005 | ГФ-032 ГС, ГФ-0163 | ГФ-031 | ГФ-032 | ФЛ-03К ФЛ-03Ж | ХС-010 | АК-070 | Клей ХВК-2А |
| Ацетон | - | 45 | 8.5 | - | - | - | - | 17.4 | - | 17.5 |
| Бутилацетат | - | 9 | 4 | - | - | - | - | 8 | 43.5 | 8.8 |
| Толуол | - | 9 | 20.5 | - | - | - | - | 41.6 | 17.4 | 35 |
| Этанол | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.7 | - |
| Бутанол | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | 17.4 | - |
| Ксилол | - | - | - | - | 51 | 61 | 15 | - | - | - |
| Сольвент | 25 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
| Этилацетат | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 8.7 | - |
| Уайт спирит | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
| Летучая часть | 25 | 30 | 33 | 32 | 51 | 61 | 30 | 67 | 87 | 70 |
| Сухой остаток | 75 | 70 | 67 | 68 | 49 | 39 | 70 | 33 | 13 |  |

## Приложение 12
Значения концентраций паров нефтепродуктов в резервуаре Сi удельных выбросов У2, У3 и опытных коэффициентов Кнп

|  | климатическая зона | Кнп, |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | при t |
| Нефтепродукт | Сi | У2 | У3 | Сi | У2 | У3 | Сi | У2 | У3 | 20˚С |
|  | г/м3 | г/т | г/т | г/м3 | г/т | г/т | г/м3 | г/т | г/т |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Бензин автомоб. | 777,6 | 639,60 | 880,0 | 972,0 | 780,0 | 1100,0 | 1176,12 | 967,2 | 1331,0 | 1,1 |
| Бензин авиацион. | 576,0 | 393,60 | 656,0 | 720,0 | 480,0 | 820,0 | 871,20 | 595,2 | 992,20 | 0,67 |
| БР | 288,0 | 205,00 | 344,0 | 344,0 | 360,0 | 250,0 | 430,0 | 435,60 | 310,0 | 0,35 |
| Т-2 | 244,8 | 164,00 | 272,0 | 306,0 | 200,0 | 340,0 | 370,26 | 248,0 | 411,40 | 0,29 |
| Нефрас | 576,0 | 377,20 | 824,0 | 720,0 | 460,0 | 780,0 | 871,20 | 570,40 | 943,80 | 0,66 |
| Уайт спирит | 28,8 | 18,04 | 29,6 | 36,0 | 22,0 | 37,0 | 43,56 | 27,28 | 44,77 | 0,033 |
| Изооктан | 221,76 | 98,4 | 232,0 | 277,20 | 120,0 | 290,0 | 335,41 | 148,80 | 350,90 | 0,35 |
| Гептан | 178,56 | 78,72 | 184,0 | 223,20 | 96,0 | 230,0 | 270,07 | 119,04 | 278,80 | 0,028 |
| Бензол | 293,76 | 114,8 | 248,0 | 367,20 | 140,0 | 310,0 | 444,31 | 173,60 | 375,10 | 0,45 |
| Толуол | 100,8 | 34,44 | 80,0 | 126,0 | 42,0 | 100,0 | 152,46 | 52,08 | 121,00 | 0,17 |
| Этилбензол | 37,44 | 10,66 | 28,0 | 46,80 | 13,0 | 35,0 | 56,63 | 16,12 | 42,35 | 0,067 |
| Ксилол | 31,68 | 9,02 | 24,0 | 39,6 | 11,0 | 30,0 | 47,92 | 13,64 | 36,30 | 0,059 |
| Изопропилбензол | 21,31 | 9,84 | 16,0 | 29,64 | 12,0 | 20,0 | 32,23 | 14,88 | 24,20 | 0,040 |
| РТ (кроме Т 2) | 5,18 | 2,79 | 4,8 | 6,48 | 3,4 | 6,0 | 7,84 | 4,22 | 7,26 | 5,4х10-3 |
| Сольвент нефтяной | 8,06 | 3,94 | 6,96 | 10,08 | 4,8 | 8,7 | 12,20 | 5,95 | 10,53 | 8,2х10-3 |
| Керосин технич. | 9,79 | 4,84 | 8,8 | 12,24 | 5,9 | 11,0 | 14,81 | 7,32 | 13,31 | 10х10-3 |
| Литроин приборн. | 7,2 | 2,36 | 5,86 | 9,0 | 4,1 | 7,3 | 10,89 | 5,08 | 8,83 | 7,3х10-3 |
| Керосин осветит. | 6,91 | 3,61 | 6,32 | 8,64 | 4,4 | 7,9 | 10,45 | 5,46 | 9,56 | 7,1х10-3 |
| Дизельное топ. | 2,59 | 1,56 | 2,08 | 3,14 | 1,9 | 2,6 | 3,92 | 2,36 | 3,15 | 2,9х10-3 |
| Печное топливо | 4,90 | 2,13 | 3,84 | 6,12 | 2,6 | 4,8 | 7,41 | 3,22 | 5,81 | 5,0х10-3 |
| Моторное топливо | 1,15 | 0,82 | 0,82 | 1,44 | 1,0 | 1,0 | 1,74 | 1,24 | 1,24 | 1,1х10-3 |
| Мазуты | 4,32 | 3,28 | 3,28 | 5,4 | 4,0 | 4,0 | 6,53 | 4,96 | 4,96 | 4,3х10-3 |
| Масла | 0,26 | 0,16 | 0,16 | 0,324 | 0,2 | 0,2 | 0,39 | 0,25 | 0,25 | 0,27х10-3 |

Примечание. Значения Y2 (осенне-зимний период года) принимаются равными – Y3 (весенне-летний период) для моторного топлива, мазутов и масел.

## Приложение 13
Количество выделяющихся паров бензинов автомобильных при хранении в одном резервуаре Сiр, т/год

|  | Вид резервуара |
| --- | --- |
|  | Наземный |  |  |
| Vр, м3 | Средства сокращения выбросов | Загубленный | Горизонтальный |
|  | Отсутсв. | Понтон | пл. крыша | ГОР |  |  |
| 1-я климатическая зона |
| 100 и менее | 0.18 | 0.040 | 0.027 | 0.062 | 0.053 | 0.18 |
| 200 | 0.31 | 0.066 | 0.044 | 0.108 | 0.092 | 0.31 |
| 300 | 0.45 | 0.097 | 0.063 | 0.156 | 0.134 | 0.15 |
| 400 | 0.56 | 0.120 | 0.079 | 0.196 | 0.170 | 0.56 |
| 700 | 0.89 | 0.190 | 0.120 | 0.312 | 0.270 | - |
| 1000 | 1.31 | 0.250 | 0.170 | 0.420 | 0.360 | - |
| 2000 | 2.16 | 0.120 | 0.280 | 0.750 | 0.650 | - |
| 3000 | 3.03 | 0.590 | 0.400 | 1.060 | 0.910 | - |
| 5000 | 4.70 | 0.920 | 0.620 | 1.640 | 1.410 | - |
| 10000 | 8.180 | 1.600 | 1.080 | 2.860 | 2.450 | - |
| 15000 и более | 11.99 | 2.360 | 1.590 | 4.200 | 3.600 | - |
| 2-я климатическая зона |
| 100 и менее | 0.22 | 0.049 | 0.033 | 0.077 | 0.066 | 0.22 |
| 200 | 0.38 | 0.081 | 0.054 | 0.133 | 0.114 | 0.38 |
| 300 | 0.55 | 0.120 | 0.078 | 0.193 | 0.165 | 0.45 |
| 400 | 0.69 | 0.150 | 0.098 | 0.242 | 0.210 | 0.69 |
| 700 | 1.10 | 0.230 | 0.150 | 0.385 | 0.330 | - |
| 1000 | 1.49 | 0.310 | 0.210 | 0.520 | 0.450 | - |
| 2000 | 2.67 | 0.520 | 0.350 | 0.930 | 0.800 | - |
| 3000 | 3.74 | 0.730 | 0.490 | 1.310 | 1.120 | - |
| 5000 | 5.80 | 1.140 | 0.770 | 2.030 | 1.740 | - |
| 10000 | 10.10 | 1.980 | 1.330 | 1.530 | 3.030 | - |
| 15000 и более | 14.80 | 2.910 | 1.960 | 5.180 | 4.440 | - |
| 3 я климатическая зона |
| 100 и менее | 0.27 | 0.060 | 0.041 | 0.095 | 0.081 | 0.27 |
| 200 | 0.47 | 0.100 | 0.066 | 0.164 | 0.142 | 0.47 |
| 300 | 0.68 | 0.157 | 0.096 | 0.237 | 0.203 | 0.68 |
| 400 | 0.85 | 0.180 | 0.121 | 0.298 | 0.260 | 0.85 |
| 700 | 1.35 | 0.280 | 0.180 | 0.474 | 0.410 | - |
| 1000 | 1.83 | 0.380 | 0.260 | 0.640 | 0.550 | - |
| 2000 | 3.28 | 0.640 | 0.430 | 1.140 | 0.980 | - |
| 3000 | 4.60 | 0.900 | 0.600 | 1.610 | 1.380 | - |
| 5000 | 7.13 | 1.400 | 0.950 | 1.640 | 2.140 | - |
| 10000 | 12.42 | 2.440 | 1.640 | 2.500 | 3.730 | - |
| 15000 и более | 18.20 | 3.580 | 2.410 | 4.340 | 5.460 | - |

## Приложение 14
Концентрация загрязняющих веществ (% масс.) в парах различных нефтепродуктов [12].

| Наименование | Концентрация компонентов Ci, % масс |
| --- | --- |
| нефтепродукта | Углеводороды |  |  | Этил |  |  |
|  | предельные С1-С10 | непредельные С2-С5 | Бензол | Толуол | бензол | Ксилолы | сероводород |
| Сырая нефть | 99.16 | - | 0.35 | 0.22 | - | 0,11 | 0,06 |
| Прямогонные бензиновые фракции: | - | - | - | - | - | - | - |
| 62-86 | 99.05 | - | 0.55 | 0.40 | - | - | - |
| 62-105 | 93.90 | - | 5.89 | 0.21 | - | - | - |
| 85-105 | 98.64 | - | 0.24 | 1.12 | - | - | - |
| 85-120 | 97.61 | - | 0.05 | 2.34 | - | - | - |
| 85-180 | 99.25 | - | 0.15 | 0.35 | - | 0,25 | - |
| 105-140 | 95.04 | - | - | 3.81 | - | 1,15 | - |
| 120-140 | 95.90 | - | - | 2.09 | - | 2,01 | - |
| 140-180 | 99.57 | - | - | - | - | 0,43 | - |
| НК-180 | 99.45 | - | 0.27 | 0.18 | - | 0,10 | - |
| Стабильный катализат | 92.84 | - | 2.52 | 2.76 | - | 1,88 | - |
| Уайт-спирит | 93.74 | - | 2.15 | 3.20 | - | 0,91 | - |
| Бензин-рафинад | 98.88 | - | 0.44 | 0.42 | - | 0,26 | - |
| А-76*) | 93.85 | 2.50 | 2.00 | 1.45 | 0,05 | 0,15 | - |
| Аи-93*) | 92.68 | 2.50 | 2.30 | 2.17 | 0,06 | 0,29 | - |
| Крекинг-бензин | 74.03 | 25.0 | 0.58 | 0.27 | - | 0,12 | - |
| Ловушечный продукт | С12-С19 98.31 | - | Сумма ароматических 1.56 | 0.13 |
| Керосин | 99.84 | - | 0.10 | 0.06 |
| Дизельное топливо | 99.57 | - | 0.15 | 0.28 |
| Мазут | 99.31 | - | 0.21 | 0.48 |

*) - по данным разработчиков.

## Приложение 15
Концентрации паров нефтепродуктов (С, г/м3) в выбросах паровоздушной смеси при заполнении резервуаров и баков автомашин

| Нефтепродукт | Вид выброса* | Конструкция резервуара | Бак а/м, С6, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | наземный Ср, г/м3 | заглублен. Ср, г/м3 |  |
| 1-я климатическая зона |
| Бензин автомобильный | макс оз вл | 464.0 205.0 248.0 | 384.0 172.2 255.0 | - 3440 412.0 |
| Дизельное топливо | макс оз вл | 1.49 0.79 1.06 | 1.24 0.66 0,88 | - 1.31 1,76 |
| Масла | Макс оз вл | 0.16 0.10 0.10 | 0.13 0.08 0.08 | - 0.16 0.16 |
| 2-я климатическая зона |
| Бензин автомобильный | макс оз вл | 580.0 250.0 310.0 | 480.0 210.2 255.0 | - 420.0 515.0 |
| Дизельное топливо | макс оз вл | 1.86 0.96 1.32 | 1.55 0.80 1.10 | - 1.6 2.2 |
| Масла | макс оз вл | 020 0.12 0.12 | 0.16 0.10 0.10 | - 0.20 0.20 |
| 3-я климатическая зона |
| Бензин автомобильный | макс оз вл | 701.8 310.0 375.1 | 580.0 260.4 308.5 | - 520.0 623.1 |
| Дизельное топливо | макс оз вл | 225 1.19 1.60 | 1.88 099 1.33 | - 1.98 266 |
| Масла | макс оз вл | 024 0.15 0.15 | 0.19 0.12 0.12 | - 0.25 0.24 |

* макс - максимальный выброс; оз - выброс в осенне-зимний период; вл- выброс в весенне-летний период.

## Приложение 16
Давление насыщенных паров углеводородов, Па

| Углеводороды |
| --- |
| Температура ˚С | н-бутан | н-пентан | н-гексан | н-гептан | н-октан | н-нонан | н-декан | бутен-2 | пентен-2 |
| -30 | 44800 | 5098 | 956 | 174 | 31.5 | 7.5 | - | 22600 | 4860 |
| -20 | 45500 | 9021 | 1587 | 386 | 78.9 | 17.9 | - | 36900 | 9690 |
| -10 | 70000 | 15260 | 1480 | 789 | 179.6 | 49.8 | 8.6 | 57800 | 14700 |
| 0 | - | 24400 | 6110 | 1512 | 380.4 | 114.0 | 22.9 | 87100 | 23800 |
| 10 | - | 37750 | 10450 | 2737 | 748.8 | 234.5 | 54.4 | - | 37000 |
| 20 | - | 56410 | 17600 | 4712 | 1391.0 | 461.0 | 119.7 | - | 55400 |
| 25 | - | 68160 | 20350 | 6079 | 1859 | 633.0 | 174.5 | - | 67300 |
| 30 | - | 81770 | 25200 | 7763 | 2454 | 857.0 | 244.7 | - | 80750 |
| mi | 58.12 | 72.15 | 86.18 | 100.20 | 114.23 | 128.25 | 142.29 | 56.08 | 70.13 |
| Кi/5 для Сi % об. | 0.4021 | 1.0000 | 1.9908 | 4.3399 | 9.3131 | 17.7755 | 32.8690 | 0.3998 | 1.0000 |
| Кi/5 для Сi % мас | 0.500 | 1.000 | 1.667 | 3.125 | 5.882 | 10.000 | 16.667 | 0.500 | 1.000 |