## Генеральному  директору «Омск          Гражданпроект»

## Любчичу И.Н. (для Рощиной)

#### Об   особенностях  расчета выбросов                      644031,  г. Омск - 31, ул. Омская

#### ЗВ от  объектов с.-х. животноводства                            152,  кв. 145.  Рощиной О.Ю.

На Ваш запрос от 22.11.00 г. направляю для практического применения методическое письмо, подготовленное НИИ Атмосфера, с некоторыми разъяснениями, расчетными формулами, рекомендациями, справочными данными, уточнениями в части, касающейся особенностей проведения расчета выбросов и рассеивания вредных (загрязняющих) веществ (ЗВ) в атмосферу от организованных и неорганизованных источников объектов сельскохозяйственного животноводства по удельным показателям, установленным в "Методике расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу от животноводческих комплексов и звероферм" - СПб.: Фирма "Интеграл",1997. - 32 с. (Переиздание 1999 г., доп. тираж).

Приложение А: Упомянутое в тексте, 12 л.

Директор НИИ Атмосфера	В.Б.Миляев

Исп. Трещалов О.Л., отд. 07

Тел. (812) 247-86-58

Приложение А

(рекомендуемое)

к сопроводительному письму НИИ Атмосфера N 760/33-07 от 23.11.00.

"Об особенностях расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу  от  объектов сельскохозяйственного  животноводства"

1 Общие сведения

1.1 В настоящее время в России нет действующего нормативного документа, позволяющего осуществлять расчет выбросов вредных (загрязняющих) веществ (ЗВ) от небольших животноводческих ферм. Однако, установленные в "Методике расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу от животноводческих комплексов и звероферм" (далее по тексту - Методике) величины удельных выделений ЗВ непосредственно от животных, содержащихся на крупных комплексах, можно применить и для нормирования выбросов ЗВ от небольших ферм при условии, если:

- количественный состав скармливаемых животным протеинов, в пересчете на 1      гол./сут. соответствующей группы животных, укладывается в интервал осреднения (по переваримому протеину + 10%; по каждой из 10-и основных аминокислот + 25%);

- потребление животными антибиотиков, сульфаниламидов, консервантов и других химических препаратов, в пересчете на 1 ц живой массы в сутки, укладывается в интервал осреднения + 20% и составляет при:

а) содержании молочного стада КРС - (10 + 2) г/(сут.*1 ц ж.м.);

б) откорме бычков КРС - (20  +  4) г/(сут.*1 ц ж.м.);

в) откорме свиней - (30 + 6) г/(сут.*1 ц ж.м.).

1.2 Для расширения применимости удельных показателей Методики, их  интерполяции на малые фермы, необходимо располагать данными о:

- качественном и количественном составе кормов (по переваримому протеину и аминокислотам), скармливаемых животным каждого вида и каждой весовой группы как на крупном комплексе, так и на небольшой ферме, расположенных в заданном регионе РФ;

- применяемых в хозяйстве антибиотиках и сульфаниламидах, консервантах, синтетических моющих средствах (СМС) и других химических препаратах, применяемых для санитарной обработки помещений и навоза;

- составе поголовья, содержащемся на малой ферме в каждый период года (теплый, переходный, холодный);

- условиях содержания животных (помещения отапливаемые, не отапливаемые; навоз подстилочный, бесподстилочный);

-ежесуточном выходе навоза от животных каждого вида, включая подстилку;

- периодичности удаления навоза из помещения для содержания скота в навозонакопитель и (или) в навозохранилище;

- температурном режиме каждой суточной части навоза, находящейся в помещении для содержания животных, навозонакопителе (навозохранилище). Учитывается навоз, поступивший от животных за 3 последних месяца, поскольку каждая часть суточного навоза за весь этот период вносит свой вклад в мощность выброса ЗВ;

-  технологии переработки и хранения навоза;

- наличии пруда-отстойника (пруда-осветлителя), площади его поверхности и температурном режиме на протяжении года.

1.3 В процессе жизнедеятельности любой организм потребляя белки, расщепляет их на аминокислоты, синтезирует свои собственные аминокислоты и далее синтезирует свои, присущие только данному организму, белки. Поэтому набор ЗВ, образующихся при усвоении животными белкового корма, будет определяться аминокислотным составом корма (потребляемого белка) и продуктами его метаболизма.

1.4 Так как образование и выделение ЗВ в атмосферу непосредственно от животных происходит при температуре (37 + 1)оС естественным испарением, то ЗВ будут включать в себя лишь низкомолекулярные летучие компоненты, например, при ферментативном расщеплении глицина возможно образование диоксида углерода и метиламина; цистина - диметиламина, диоксида углерода и сероводорода; фенилаланина - аммиака, диоксида углерода, метана и толуола. И так далее, по 10-и основным аминокислотам.

1.5 Кроме того, в содержимом толстого кишечника обнаруживаются незначитель-ные количества ферментов и богатая флора бактерий, вызывающих сбраживание углеводов и гниение белков, в результате чего образуются органические кислоты, газы (диоксид углерода, метан и сероводород), ядовитые вещества (фенол, скатол, индол, крезол). Вследствие микробного брожения расщепляется клетчатка.

1.6 Рацион кормления, условия содержания животных, технология переработки, утилизации и хранения навоза, химические препараты, применяемые при содержании и откорме животных на крупных комплексах и небольших фермах различны. Это различие необходимо учитывать при расчете выброса ЗВ от небольших животноводческих ферм по удельным показателям, установленным для крупных животноводческих комплексов и звероферм. Так, например, антибиотики, консерванты, сульфаниламиды, применяемые при откорме с.-х. животных на крупных комплексах (до 40 г/сут.*1 ц ж.м.), приводят к существенному снижению выбросов микроорганизмов, меркаптанов, сероводорода и некоторых других ЗВ, что и нашло свое отражение в окончательной редакции Методики. Естественно предположить, что удельные показатели выделений ЗВ, образующихся в результате деятельности микроорганизмов-деструкторов, для фермерских хозяйств, не практикующих применение антибиотиков и других химических препаратов, будут существенно отличаться от установленных в Методике в сторону увеличения. Кратность увеличения должна быть установлена по данным натурных замеров.

1.7 Если количественный и качественный состав кормов на небольшой ферме такой же, как и на крупном комплексе (укладывается в интервал осреднения по протеинам, аминокислотам и антибиотикам, см. п.1.1), то, до разработки, согласования и утверждения удельных технологических нормативов (УТН) выделений (выбросов) ЗВ (на основе норм кормления животных сбалансированными по аминокислотам кормами) установленные в Методике удельные показатели можно применить и для нормирования выбросов ЗВ от небольших ферм, а именно:

а) при содержании и откорме КРС величины удельных выделений микроорганизмов (код 2603), аммиака (код 0303) и пыли меховой (код 2920) для расчета выделений (выброса) ЗВ непосредственно от КРС и продуктов их жизнедеятельности следует выбирать из таблицы 5.6 (с учетом источника выделения), а сероводорода (код 0333), фенола (код 1071), альдегида пропионового (код1314), кислоты капроновой (код 1531), метантиола (метилмеркаптана, код 1715, ПДКм.р.= 1*10-4), диметилсульфида (код1707) и диметиламина (код 1819) - из второй колонки таблицы Приложения А Методики;

б) при содержании и откорме МРС (коз, овец) величины удельных выделений микроорганизмов, аммиака и пыли меховой для расчета выделений (выброса) ЗВ непосредственно от МРС и продуктов их жизнедеятельности выбираются из таблицы 5.7 (с учетом источника выделения), а сероводорода, фенола, альдегида пропионового, кислоты капроновой, метантиола, диметилсульфида и диметиламина - из третьей колонки таблицы Приложения А  Методики;

в) при содержании и откорме свиней величины удельных выделений микроорганизмов, аммиака, сероводорода, метантиола и пыли меховой для расчета выделений (выбросов) ЗВ непосредственно от свиней и продуктов их жизнедеятельности выбираются из таблицы 5.1 (для переходного периода, с учетом источника выделения), а фенола, альдегида пропионового, кислоты капроновой, диметилсульфида и диметиламина - из четвертой колонки таблицы Приложения А Методики;

г) при содержании кур величины удельных выделений микроорганизмов, аммиака, сероводорода, фенола, альдегида пропионового, кислоты капроновой, метантиола, диметилсульфида, диметиламина и пыли меховой для расчета выделений (выброса) ЗВ непосредственно от кур и продуктов их жизнедеятельности выбираются из 5-й колонки таблицы Приложения А  Методики;

д) при содержании пушных зверей величины удельных выделений микроорганизмов, аммиака, сероводорода, фенола, альдегида пропионового, кислоты капроновой, метантиола, диметилсульфида, диметиламина и пыли меховой для расчета выделений (выброса) ЗВ непосредственно от пушных зверей и продуктов их жизнедеятельности выбираются из 2-7-й колонок таблицы 5.9 Методики.

1.8 Следует иметь в виду, что:

- величины удельных выделений аминов (по диметиламину) непосредственно от животных (по нашей экспертной оценке) должны быть уменьшены в 10 раз относительно указанных в разд. 1.7, п.п. а-д. И нормирование аминов должно осуществляться не по диметиламину, а по монометиламину,код 1849. Вопросы учета и нормирования аминов требуют дополнительной проработки и проведения серии инструментальных замеров;

- меркаптаны (метантиол (метилмеркаптан, 1715), 1-Этантиол (этилмеркаптан, 1728) являются вторичными ЗВ и образуются при гниении серусодержащей органики без доступа кислорода (навоз, помет, подстилка (из опилок, в основном) и непосредственно от животных они не выделяются. Они выделяются в атмосферу, в основном, при рыхлении навоза, длительное время (до десяти суток) пролежавшего перед этим с ограниченным доступом кислорода.

В Методике приводятся условные значения величин удельных выделений меркаптанов непосредственно от животных (по метилмеркаптану), предназначенные для расчета выделений (выбросов) от продуктов жизнедеятельности животных и подстилки. Метантиол выделяется в атмосферу только в теплый период года, не более 5-10 часов за весь теплый период, в момент нарушения корочки, препятствовавшей доступу кислорода к органике. Образованию метантиола способствует и герметизация навозонакопителей.

Если в момент рыхления навоза, который до этого длительное время находился при вышеописанных условиях, проводимые натурные замеры обнаруживают присутствие лишь незначительного количества меркаптанов, можно сделать вывод, что на ферме широко применяются антибиотики, сульфаниламиды, консерванты, а также дезинфицирующие средства, и поэтому активного гниения навоза практически не происходит. В этом случае возникает необходимость нормирования выбросов от навоза (по данным натурных замеров) всех применяемых в хозяйстве антибиотиков, сульфаниламидов, консервантов, а также дезинфицирующих средств, летучих органических соединений (ЛОС) порядка пятидесяти наименований и, наконец, резистентных микроорганизмов, нечувствительных к антибиотикам, и продуктов их жизнедеятельности. Для всех резистентных микроорганизмов нужно будет установить ПДК или ОБУВ;

- микроорганизмы выделяются в атмосферу как непосредственно от животных, так и от продуктов их жизнедеятельности, причем Методикой определен расчет выброса микроорганизмов (код 2603) без учета их резистентности (нечувствительности к антибиотикам) из-за отсутствия ПДК или ОБУВ. Для возможности выполнения расчета величин приземных концентраций микроорганизмов в атмосферном воздухе по программе УПРЗА "Эколог" можно рекомендовать использовать в качестве ОБУВ для микроорганизмов значение, равное 5,0 тыс. кл./м3. В этом случае в формулу (2.1) ОНД-86 при расчете максимального значения приземной концентрации микроорганизмов См (млн. кл./м3) вместо массы М (г/с) микроорганизмов, выбрасываемых в атмосферу в единицу времени, следует подставлять их количество (млн.кл/с), рассчитанное по удельным показателям. Можно рекомендовать также использовать в качестве ОБУВ для микроорганизмов значение, равное 4,0 .10-6 мг/м3, полученное путем перерасчета ОБУВ для микроорганизмов в размерности кл/м3 в размерность мг/м3 при условно принятой(по нашей экспертной оценке) средней массе одной клетки микроорганизма, равной 0,8 .10-9 мг/кл. При этом для расчета мощности выделения микроорганизмов (в г/с) в формулах (5.3) и (5.6) Методики следует учитывать коэффициент перехода от одной размерности к другой, равный 0,8 .10-6 г/млн.кл.

1.9 В связи с участившимися требованиями территориальных комитетов нормировать “Взвешенные вещества” не по суммарному массовому показателю, а по индивидуальным загрязнителам, следует учитывать имеющиеся санитарно – гигиенические нормативы: белково-минеральная добавка (БМД),ОБУВ = 0,0001 мг/м3; белок пыли белково-витаминного концентрата (БВК), ПДКсс = 0,001 мг/м3; взвешенные вещества (пыль недифференцированная), ПДКмр = 0,5 мг/м3; и наконец, пыль: меховая (шерстяная, пуховая), ОБУВ = 0,03 мг/м3; комбикормовая, ОБУВ = 0,010 мг/м3; костной муки, ОБУВ = 0,010 мг/м3; мясокостной муки, ОБУВ = 0,010 мг/м3; зерновая, ПДКмр= 0,500 мг/м3 и т.д.).

1.10 Мощность выделений (выбросов) k-го ЗВ в атмосферу от животноводческой фермы любой производительности складывается из мощностей выделения данного ЗВ от мест:

- содержания животных (организованный  выброс, с учетом  газоочистки и гравита-

ционного оседания аэрозоля) – выброс  ЗВ непосредственно  от  животных,  плюс   вы-

брос от навоза, с учетом периодичности его удаления в навозонакопитель;

-  накопления навоза в непосредственной близости от фермы, с учетом периодично-

сти транспортировки навоза в навозохранилище или пруд - отстойник (осветлитель);

-  транспортировки, переработки и хранения навоза (средства  транспортировки; на-

воза, пруд - отстойник, пруд - осветлитель, навозохранилище;

- утилизации навоза (внесение  на  поля  в виде удобрения, сброс жидкой фракции в

реки, водоемы и т.д.);

- рассчитывается, в общем случае, по формуле:

Mkобщ.= Mkорг.+ Mkнеорг.                                            (1)

2  Расчет выброса ЗВ от организованных источников небольшой животноводческой фермы

2.1 Суммарный максимально разовый г/с (млн. кл./с) выброс в атмосферу k-го ЗВ от организованных источников фермы, с учетом газоочистки и гравитационного оседания аэрозоля, рассчитывается (в общем случае) по формуле:

m       (imin

Mkорг. = Кk1* ( (1 - ----- ) * (Mkжi  + Mk нi)                                 (2)

max         i=1        100                max     1  max

где  k   - условное обозначение ЗВ (с I по 10);

(i   - минимально установленная степень очистки газа пылегазоочистной установкой,%

min   При отсутствии ПГУ  (imin = 0;

Кk1- коэффициент, учитывающий гравитационное оседание аэрозоля: для   микроорга-

низмов, в среднем, К1 = 0,34; для фенола и пыли меховой   К1 = 0,21; для     газо-  парообразных ЗВ  К1 = 1;

Примечание. В случае недостатьчности экспериментальных данных и отсутствии единых (утвержденных Министерством Природных Ресурсов и Госсанэпиднадзором РФ) критериев качества атмосферного воздуха, согласно Федеральному закону "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.99 г., принятие решения о применимости тех или иных значений ПДК, взамен "ОБУВ", относится к компетенции территориальных органов охраны природы и санэпиднадзора.

При расчете выброса аэрозоля от организованных источников обычно учитывается коэффициент К1 зависящий от расстояния между источниками выделения (кормушки, стойла и т.д.) и источниками выброса ЗВ (аэрационный фонарь, дефлектор и т.д.). Коэффициент K1 для определяется по усредненным данным, согласно эмпирической формуле:

0,65

K1 (l) = ----------	                  (3)

l2/3 + 1,8

где  l	- расстояние от стойла (кормушки) до источника выброса, м.

2.1.1 Максимально разовое выделение в помещение для содержания животных k-го ЗВ (Mkжi), г/с (млн. кл./с) непосредственно от i-той группы животных, (группа характеризуется одинаковым удельным показателем), рассчитывается по формуле:

Mkжi = 1,25 *10-6* Кk2 * Уkiп * Qi                                           (4)

или                                              max                                     max                     max

Mkжi = 1,25 *10-6* Уi * Qi                                              (5)

max                                 max     max

где   1,25-максимальный коэффициент осреднения по аминокислотам, при использовании сбалансированного рациона коэффициент не используется;

10-6 - коэффициент перехода от размерности: мкг/c к г/с (кл/с к млн.кл./с);

Кk2 - коэффициент, учитывающий температутные условия содержания животных.Вы-

max    бираем максимальные значения из табл. 1, разд. 2.2.2;

Уkп - удельный показатель, (кл/с*1 ц ж.м., мкг/с*1 ц ж.м.) Устанавливается  для  пере-

ходного периода по табл.5.1, 5.2, 5.6, 5.7, 5.8,5.9 и таблице Приложения А Ме-

тодики;

Уki- максимальное значение удельного показателя, установленное по табл. 5.1  и  5.2

max  Методики;

Qi - максимальное значение общей массы i-той группы животных.

max

2.1.2 Максимально разовое выделение в помещение для содержания животных k-го ЗВ (Mkнi), г/с (млн.кл./с) от продуктов жизнедеятельности i-той группы  животных,  с  уче-том    1  max  периодичности  удаления  навоза  в навозонакопитель, рассчитывается по фор-муле:

Mkнi = Mkжi * Кk3 * К4.1 * К5 * К6                                             (6)

1   max           max                      max     max     max

где   Кk3  - коэффициент,  показывающий   кратность  увеличения   выделений  (выбросов)

k-го  ЗВ  от продуктов жизнедеятельности  животных  по отношению к выде-

лениям  этого ЗВ  непосредственно  от  самих  животных.  Для пыли меховой  К3 = 0,  для остальных восьми  ЗВ ( кроме метантиола , см. разд. 1.8)  К3 =   99;

К4.1  - коэффициент, показывающий какую часть от выделений k-го ЗВ от всего наво-

max   за составляют  выделения от навоза, находящегося  в помещении  для  содер-

жания животных. Рассчитывается с помощью микрокалькулятора по фор-

муле (7) или определяется по графику  на  рис. 1 при T1max. Выделение ме-

тантиола от навоза следует  рассчитывать, с учетом данных разд.1.8;

К5   - коэффициент, учитывающий применение подстилки. Если навоз бесподстилоч-

ный, то К5 = 1; для подстилочного навоза К5 может меняться в пределах от

1,0 до 1,3. Среднее значение К5=1,15. Максимальное значение К5=1,3;

К6   - коэффициент,  указывающий  кратность  увеличения  выделений   меркаптанов,

микроорганизмов и сероводорода (в 3-5 и более раз) в случае, если при со-держании и откорме животных антибиотики, сульфаниламиды, консерванты и дезинфицирующие средства не применяются. Значение К6 устанавливается на основании данных натурных замеров, К6 принимается равным 5.                                                                                                      		max

Максимальное  значение   К4    рассчитывается  с  помощью  микрокалькулятора  по формуле:

К4  = th (0,02 * T)                                               (7)

max                           max

где  th   - тангенс гиперболический;

T    - максимальное время  (в  сутках) отсутствия  уборки  навоза  из  помещения  для

max     содержания животных.

Рис.1 График  зависимости  коэффициента  К4  от периодичности удаления навоза  из по-мещения для содержания животных.

2.2 Суммарный  валовый   выброс  в  атмосферу   k-го  ЗВ  от  всех  организованных источников животноводческой фермы (Gkорг.), т/год, с учетом газоочистки и гравитацион-ного оседания аэрозоля, рассчитывается по формуле:

m          (i

Gkорг. = Кk1 * ((1 -  -----) * (Gkжi+ Gkнi)                                     (8)

i=1           100	   1

где  (i       - степень очистки газа пылегазоочистной установкой, осредненная за год, %;

Gkжi - валовое выделение k-го ЗВ непосредственно от животных i-ой группы. Порядок

расчета представлен в разд.2.2.1;

Gkнi  - валовое  выделение  k-го  ЗВ  от  продуктов  жизнедеятельности  животных i-ой

1           группы. Порядок  расчета представлен в разд. 2.2.3;

2.2.1 Валовое выделение (Gkжi), т/год, k-го ЗВ непосредственно от животных i-й группы при их:

- неравномерном распределении по периодам года рассчитывается по формуле:

Gkжi=8,64*10-2*10-6*Уkiп*(Кk2т*(т*Qiт + Кk2п(п*Qiп + Кk2х*(х*Qiх)*К17              (9)

n

- равномерном распределении по периодам года рассчитывается по формуле:

Gkжi =8,64*10-2*10-6*Уkiп*Qi(Кk2т*(т+Кk2п* (п+Кk2х*(х)*К17                   (10)

r

где  Кk2  - коэффициент,  учитывающий  температутные  условия   содержания   животных

См. табл. 1 разд. 2.2.2;

К17  - коэффициент   перехода от размерности млн. кл./с к г/с. К17 = 0,8 * 10-6;

Qi      - осредненная за год масса животных i-ой группы, в центнерах;

Qiт   - осредненная за теплый период масса животных i-ой группы, в ц;

Qiп    - осредненная за переходный период масса животных i-ой группы, в ц;

Qiх   - осредненная за холодный период масса животных i-ой группы, в  ц;

(т,(п,(х - продолжительность  периода:  теплого,   переходного,   холодного,   сут./год,

устанавливается согласно разд. 2.2.2. Для пыли меховой ( = 240 сут/год и от

периода года не зависит.

2.2.2 Расчет выделений (выброса) ЗВ непосредственно от животных, содержащихся на небольших фермах, производится с учетом температуры окружающей среды (среды обитания). Температура воздуха в помещении для содержания животных условно принимается на 5оС выше температуры наружного воздуха. Период года с температу наружного воздуха (15 + 5)оС и выше следует отнести к теплому, с температурой (5 + 5)оС - к переходному, а с температурой (-5 + 5)оС и ниже - к холодному периоду. Продолжительность периода (теплого, переходного, холодного), сут./год, устанавливается на основании данных табл.2.19 Научно-прикладного справочника по климату СССР, Серия 3. Многолетние данные. Части 1-6. Номер выпуска справочника определяется с  учетом места расположения фермы (область, край). Интервалы температур воздуха в по- мещении для содержания животных, наружного воздуха, продолжительность периодов для районов Омской области и значения коэффициента К2 представлены в табл.1:

##### Таблица 1

| Период | Теплый | Переходный | Холодный |
| --- | --- | --- | --- |
| Интервалы температур в помещении*, оС | (20 + 5) | (10 + 5) | (0 + 5) |
| Интервалы т-р наружного воздуха, оС | (15 + 5) | (5 + 5) | (-5 + 5) |
| Продолжительность, сут./год** | (т =133 | (п = 60 | (х =172 (173) |
| К2 (т,п,х) | (1,2) * * * 0,9 | 1 | (1,15)* * * 1,1 |
| К2 (усредн.за год) | (1,14)* * * 1,01 |

*)     Температура воздуха в помещении для содержания животных в среднем на 5оС выше температуры наружного воздуха (животные нагревают)

**)    Продолжительность периодов с указанным интервалом температур приведена  для пригородов  г. Омска.

***) В скобках указаны значения коэффициента  К2 для  микроорганизмов.

2.2.3 Валовое выделение в помещение для содержания животных k-го ЗВ от навоза, поступающего  от  этих  животных,  (Gkнi), т/год, при его периодическом удалении в на-возонакопитель или навозохранилище,  1   рассчитывается по формуле:

Gkнi=8,64*10-2*0,5*10-6*Уkiп*Qiу*Кk3*К4*К5*К6*К17*(К8.1*(п1 +

1

(11)

+ К8.2*(п2 + К8.3*(п3+ К8.4*(п4 + К8.5*(п5)

где  К8  - коэффициент, учитывающий  температуру  навоза,  находящегося  в  помещении

для содержания животных. См. табл. 2 и разд. 2.2.4;

(п1, (п2, (п 3,(п4, (п5 - продолжительность  периодов,  сут./год.  Устанавливается на  осно-

вании сведений  разд. 2.2.4

2.2.4 Расчет выделений  (выброса)  ЗВ  от  продуктов жизнедеятельности животных, содержащихся на небольшой ферме, производится с учетом температуры навоза.

Температура навоза, находящегося в помещении для содержания животных, в первые минуты после дефекации равна температуре тела животного, а затем постепенно выравнивается с температурой среды, в которую навоз поступает, причем в теплый период времени этот процесс может продолжаться до десяти часов, в переходный период -- до трех часов, а в холодный период - до одного часа.

Интервалы температур навоза, находящегося в помещении для содержания животных, помещения и наружного воздуха, продолжительность периодов, в течении которых сохраняются указанные интервалы температур навоза, и значения коэффициента К8 сведены в табл. 2.

Продолжительность каждого из пяти интервалов температур навоза, находящегося  в помещении для содержания животных ((п1, (п2, (п3, (п4, (п5),  сут./год, устанавливается на основании данных табл.1. , полученных в результате несложных расчетов.

Ниже дан порядок и пример расчета длительности каждого из пяти температурных интервалов навоза, находящегося в помещении для содержания животных на ферме, расположенной в  пригороде  г. Омска ((т = 133, (п  = 60,   (х =172 (173) :

(п1 = 0,05*(т + 0,033  * (п  + 0,011*(х=6,65 + 1,98 + 1,89 (1,9)  = 10,53 (10,62)

(п2 = 0,15*(т + 0,10    * (п  + 0,033*(х=19,95 + 6,0 + 5,68 (5,71)  = 31,65 (31,65)

(п3 =  (т*(1-0,2) = 106,4

(п4 =  (п*(1-0,133)=52,02

(п5 =  (х*(1-0,044)=164,4 (165,4)

Примечание. В скобках указана продолжительность каждого из рассчитываемых периодов для високосного года.

Полученные расчетные данные сведены в табл. 2.

Таблица 2

| Инрервал температур навоза, оС | (40 + 5) | (30 + 5) | (20 + 5) | (10 + 5) | (0 + 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инрервал температур в помещен.,оС |  | (25 + 5) | (20 + 5) | (10 + 5) | (0 + 5) |
| Инрервал т-р наружн. возд., оС |  |  | (15 + 5) | (5 + 5) | (-5 + 5) |
| Продолжительность сут./год | (п1=10,53 | (п2=31,65 | ( п3 =106,4 | ( п4=52,02 | ( п5=164,4 |
| Значения коэф. К8 | К8=1 | К8=0,33 | К8=0,11 | К8=0,037 | К8=0,012 |

Продолжительность каждого из пяти интервалов температур почвы, сут./год, устанавливается на основании данных табл. 2.36 Научно-прикладного справочника по климату СССР, Серия 3. Многолетние данные. Части 1-6. Номер выпуска справочника определяется по месту расположения навозохранилища рассчитываемой фермы.

### Главный специалист	О.Л.Трещалов