ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР 
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И КОНТРОЛЮ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО РАСЧЕТУ ВЫБРОСА 
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ 
АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ

# МОСКВА

МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОИЗДАТА

1985

РАЗРАБОТАНЫ Институтом комплексных транспортных проблем при Госплане СССР (ИКТП)

Директор Б.С. Козин

Исполнители - старший научный сотрудник О.А. Ставров

младший научный сотрудник М.А. Боева

Управлением нормирования и надзора за выбросами в природную среду Госкомгидромета

Заместитель начальника Управления В.Н. Сенин

Исполнитель - главный технолог В.Т. Григорьян

Главной геофизической обсерваторией имени А.И. Воейкова Госкомгидромета

Заместитель директора С.И. Зачек

Исполнители - зав. отделом М.Е. Берлянд

зав. лабораторией Н.С. Буренин

ВНЕСЕНЫ Институтом комплексных транспортных проблем при Госплане СССР

# Директор Б.С. Козин

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением нормирования и надзора за выбросами в природную среду Госкомгидромета

Заместитель начальника Управления В.Н. Сенин

Главный технолог В.Т. Григорьян

УТВЕРЖДЕНЫ Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды 6 октября 1983 г.

# Заместитель Председателя

Государственного комитета	В.Г. Соколовский

# Срок введения в действие с 1 января 1984 г.

Методическими указаниями должны руководствоваться министерства и ведомства СССР, Советы Министров союзных республик, республиканские и территориальные управления Госкомгидромета при проведении работ по расчетам годового выброса вредных веществ автомобильным транспортом, необходимого для заполнения плановых форм № 2 попр, 2 попр пл, осуществления государственного учета этих выбросов и разработки мероприятий по их снижению на всех уровнях планирования, учета и контроля.

# Общие положения методики расчета выброса вредных веществ автомобильным транспортом

В основу методики расчета выбросов вредных веществ автомобильным транспортом заложен средний удельный выброс по автомобилям отдельных групп (грузовые, автобусы, легковые). При этом выброс вредных веществ корректируется в зависимости от технического состояния автомобилей, их среднего возраста, влияния природно-климатических условий*).

*) В настоящей методике учитываются только коэффициенты влияния уровня технического состояния автомобилей и среднего возраста парка. Коэффициент влияния природно-климатических условий принимается равным 1 и в дальнейшем подлежит уточнению.

В результате для автомобилей парка рассматриваемого города (региона) масса выброшенного за расчетный период ( вредного j-го вещества () при наличии в группе автомобилей c различными типами ДВС (бензиновыми, дизельными, газовыми и др.) определяется следующим образом:

где i - количество групп автомобилей;

mjik - удельный выброс j-го вредного вещества автомобилем i-й группы с двигателем k-го типа на расчетный период (включает в себя пробеговый выброс с учетом картерных выбросов и испарений топлива), г/км;

Zik - пробег автомобилей i-й группы с двигателем k-го типа за расчетный период, млн. км;

ПRjik - произведение коэффициентов влияния П факторов на выброс j-го вредного вещества автомобилями i-й группы с двигателем k-го типа в рассматриваемом регионе.

# А. Расчет данных за отчетный период

Расчет ведется на основе статистической отчетности о наличии и работе автотранспорта (форма № I - автотранспорт) и учетной документации по расчетным формам "Выброс автотранспорта"; приведенным в приложении 1. В дальнейшем в методических указаниях даются ссылки на разделы, номера строк, граф, содержащиеся в форме статотчетности № 1 - автотранспорт, из которой берутся соответствующие данные. Заполнение расчетных форм "Выброс автотранспорта" осуществляется в следующей последовательности.

1. Графа - 3 пробег автомобилей в группе по типам ДВС заполняется по данным статотчетности (форма № I - автотранспорт).

Грузовые и специальные грузовые бензиновые, - раздел IX, данные строки 914 графы 2 плюс раздел VIII, данные строки 814 графы 6.

Грузовые и специальные грузовые дизельные - раздел IX, данные строки 915 графы 2 плюс раздел VIII (данные строки 812 графы 6 минус данные строки 814 графы 6).

Автобусы бензиновые - раздел VIII, данные строки 814 графы 2.

Автобусы дизельные - раздел VIII (данные строки 812 графы 2 минус данные строки 814 графы 2).

Легковые служебные и специальные легковые - раздел VIII, (данные строки 812 графы 3 плюс данные строки 812 графы 4).

Легковые автомобили индивидуального пользования - пробег рассчитывается по формуле

# Zин.п = 10 км/л ( В,

где В - расход топлива легковых автомобилей индивидуального пользования, тыс. л.

Расход топлива легковыми автомобилями индивидуального пользования берется по данным региональных подразделений Госкомнефтепродукта как реализация бензина рыночного фонда.

2. Графа 4 - удельный выброс вредных веществ (СО, СН, NОx) на 1 км пробега одним средним автомобилем (г/км).

Удельные выбросы окиси углерода, углеводородов, окислов азота для всех групп автомобилей в зависимости от расчетного года приняты постоянными и приведены в табл. 1.

В настоящих методических указаниях не выделены газобаллонные автомобили, поскольку в форме статистической отчетности № 1 - автотранспорт нет данных по их пробегу. При наличии таких данных значения удельных выбросов вредных веществ следует брать равными рекомендуемым значениям для дизельных автомобилей.

# Таблица 1

Удельные выбросы, г/км

| Группа автомобилей | 1983 | 1984 | 1985-1986 *) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СО | СН | NОх | СО | СН | NОх | СО | СН | NОх |
| Грузовые и специальные грузовые с бензиновыми ДВС | 70 | 15 | 8 | 65,9 | 14,2 | 8 | 61,9 | 13,3 | 8 |
| Грузовые и специальные грузовые дизельные | 15 | 6,4 | 8,5 | 15 | 6,4 | 8,5 | 15 | 6,4 | 8,5 |
| Автобусы с бензиновыми ДВС | 65 | 12 | 8 | 61,2 | 11,3 | 8 | 57,5 | 10,7 | 8 |
| Автобусы дизельные | 15 | 6,4 | 8,5 | 15 | 6,4 | 8,5 | 15 | 6,4 | 8,5 |
| Легковые служебные и специальные | 21 | 3 | 2,9 | 19,8 | 2,6 | 2,8 | 18,7 | 2,25 | 2,7 |
| Легковые индивидуального пользования | 20 | 2,9 | 2,8 | 18,9 | 2,5 | 2,7 | 17,9 | 2,1 | 2,6 |

*) На последующие годы значения удельных выбросов будут уточнены по мере введения новых стандартов.

3. Графа 5 - коэффициент влияния среднего возраста парка.

Коэффициенты влияния среднего возраста парка на выброс окиси углерода, углеводородов и окислов азота для всех групп автомобилей приняты постоянными и приведены в расчетных формах.

4. Графа 6 - коэффициент влияния уровня технического состояния.

Коэффициенты влияния уровня технического состояния приняты постоянными и даны в расчетных формах.

5. Годовой выброс вредных веществ по отдельным группам автомобилей (грузовые и специальные грузовые бензиновые, дизельные и др.) определяется перемножением постоянных данных граф 3-6 расчетных форм выброса автотранспорта. Общий выброс, автотранспорта складывается из выбросов вредных веществ всех групп автомобилей. Полученные данные (общий выброс) используются для заполнения форм № 2 попр (графа 2 код 220).

# Б. Расчет данных на текущий год (ожидаемое выполнение) и плановый период

Для расчетов ожидаемого выброса в текущем году и на плановый период используется расчет данных за отчетный период, изложенный в разделе А, с учетом планируемых показателей развития автотранспорта. Данные о планируемых показателях развития автотранспорта берутся из форм 15ПТС или других соответствующих плановых документов. Ниже приводится порядок расчета с использованием форм 15ПТС и 18ПТС. Расчет годового выброса вредных веществ ожидаемого в текущем году и на плановый период проводится раздельно по группам автомобилей следующим образом:

где Мотчет - годовой выброс вредного вещества за отчетный год,  (бензиновые - данные строки 1 графы 7 расчетной формы; дизельные - данные строки 2 графы 7 расчетной формы);

mплан - удельный выброс вредного вещества на 1 км пробега одним средним автомобилем на плановый (текущий) период г/км, (данные табл. 1);

mотчет - удельный выброс вредного вещества на 1 км пробега одним средним автомобилем за отчетный год, г/км (данные табл. 1);

рплан - планируемый или ожидаемый грузооборот, млн. т/км (бензиновые - строка (8) форма 15 ПТС; дизельные - строка (9) форма 15 ПТС);

ротчет - отчетный грузооборот, млн. т/км (бензиновые - строка 8 форма 15 ПТС, дизельные - строка 9 форма 15 ПТС), значение должно совпадать с соответствующими данными формы № 1 - автотранспорт.

2. Для автобусов годовой выброс того или иного вредного вещества на плановый (текущий) период определяется по формуле:

где Мотчет - годовой выброс вредного вещества за отчетный период,  - (бензиновые - данные строки 3 графы 7 расчетной формы, дизельные - данные строки 4 графы 7 расчетной формы);

mплан - удельный выброс вредного вещества на 1 км пробега одним средним автомобилем на плановый (текущий) период,  (данные табл. 1);

mотчет - удельный выброс вредного вещества на 1 км пробега одним средним автомобилем за отчетный год, г/км (данные табл. 1);

- среднесписочное количество автобусов общего пользования на плановый (или ожидаемое количество) и отчетный периоды, тыс. шт. (данные формы 16 ПТС); отчетные данные должны совпадать с данными формы № 1 - автотранспорт;

- среднесписочное количество автобусов министерств и ведомств на плановый (или ожидаемое количество) и отчетный периоды, тыс. шт. (данные формы 15 ПТС), отчетные данные должны совпадать с данными формы № 1 - автотранспорт.

Если расчет выброса вредных веществ проводится в каком-либо министерстве или ведомстве, то в формулу в качестве третьего множимого подставляется отношение соответствующих парков на плановый и отчетный периоды: для транспорта общего пользования только , для ведомственного - . Для советов министров союзных республик подставляются данные по среднесписочному количеству автобусов всех подчиненных министерств.

3. Выброс вредных веществ легковыми служебными и специальными автомобилями по годам принимается в соответствии с табл. 1 постоянным, равным выбросу за отчетный год.

4. Расчет выброса вредных веществ легковыми автомобилями индивидуального пользования на плановый период или ожидаемое количество осуществляется по методу, описанному выше в разделе А. В расчет закладываются плановые данные и ожидаемое выполнение по реализации бензина рыночного фонда региональными подразделениями Госкомнефтепродукта.

Пример расчета

# А. Расчет данных за отчетный период

Пример расчета сделан по данным, которые приведены в частично заполненной форме № 1 - автотранспорт (см. приложение 2).

Расчет осуществляется по расчетным формам (см. таблицы 2-4) в последовательности, описанной выше.

1. Заполняется графа 3 - пробег автомобилей в группе по типам ДВС (см. таблицы 2-4).

Пробег грузовых и специальных грузовых бензиновых складывается из пробега грузовых бензиновых, который равен 428910 тыс. км (см. раздел IX, данные строки 914 графы 2) и из пробега специальных грузовых бензиновых, который равен 43500 тыс. км (см. раздел VIII, данные строки 814 графы 6), и составляет 472410 тыс. км. Данную сумму (472410 тыс. км) заносим в графу 3 строка 1 расчетной формы в млн. км.

Пробег грузовых и специальных грузовых дизельных складывается из пробега грузовых дизельных, который равен 64090 тыс. км (см. раздел IX данные строки 915 графы 2), и из пробега специальных дизельных, который определяется как разность общего пробега специальных грузовых автомобилей - 50000000 км (см. раздел VIII, данные строки 812 графы 6) и пробега специальных грузовых с бензиновыми ДВС - 43500000 км (см. раздел VIII, данные строки 814 графы 6), и составляет 6500000 км. Суммарный пробег грузовых и специальных грузовых дизельных автомобилей в млн. км (64,09 + 6,5 = 70,59) заносим в графу 3 строка 2.

# Таблица 2

Расчетная форма

Выброс автотранспорта

Выброс окиси углерода за 1983 г.

| № п/п | Группа автомобилей | Пробег автомобилей в группе по типам ДВС, млн. км год | Удельный выброс окиси углерода на 1 км пробега одним средним автомобилем, г/км | Коэффициент влияния | Годовой выброс окиси углерода автомобильным транспортом, т/год (гр. 3, гр. 4, гр. 5, гр. 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднего возраста парка | уровня технического состояния |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Грузовые и специальные грузовые с бензиновыми ДВС | 472,41 | 70 | 1,33 | 1,69 | 74327,0 |
| 2 | Грузовые и специальные грузовые дизельные | 70,59 | 15 | 1,33 | 1,80 | 2535,0 |
| 3 | Автобусы с бензиновыми ДВС | 253,0 | 65 | 1,32 | 1,69 | 36685,4 |
| 4 | Автобусы дизельные | 22,0 | 15 | 1,27 | 1,80 | 754,3 |
| 5 | Легковые служебные и специальное | 315,0 | 21 | 1,28 | 1,63 | 13801,5 |
| 6 | Легковые индивидуального пользования | 200,0 | 20 | 1,28 | 1,62 | 8294,3 |
| 7 | Всего выброс окиси углерода |  |  |  |  | 136397,5 |

Таблица 3

Расчетная форма

Выброс автотранспорта

Выброс углеводородов за 1983 г.

| № п/п | Группа автомобилей | Пробег автомобилей в группе по типам ДВС, млн. км год | Удельный выброс углеводородов на 1 км пробега одним средним автомобилем, г/км | Коэффициент влияния | Годовой выброс углеводородов автомобильным транспортом, т/год (гр. 3, гр. 4, гр. 5, гр. 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднего возраста парка | уровня технического состояния |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Грузовые и специальные грузовые с бензиновыми ДВС | 472,41 | 15,0 | 1,2 | 1,86 | 15816,0 |
| 2 | Грузовые и специальные грузовые дизельные | 70,59 | 6,4 | 1,2 | 2,0 | 1084,4 |
| 3 | Автобусы с бензиновыми ДВС | 253,0 | 12,0 | 1,2 | 1,86 | 6776,4 |
| 4 | Автобусы дизельные | 22,0 | 6,4 | 1,17 | 2,0 | 329,4 |
| 5 | Легковые служебные и специальные | 315,0 | 3,0 | 1,17 | 1,83 | 2023,3 |
| 6 | Легковые индивидуального пользования | 200,0 | 2,9 | 1,17 | 1,78 | 1207,9 |
| 7 | Всего выброс углеводородов |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Расчетная форма

Выброс автотранспорта

Выброс окислов азота за 1983 г.

| № п/п | Группа автомобилей | Пробег автомобилей в группе по типам ДВС, млн. км год | Удельный выброс окислов азота на 1 км пробега одним средним автомобилем, г/км | Коэффициент влияния | Годовой выброс окислов азота автомобильным транспортом, т/год (гр. 3, гр. 4, гр. 5, гр. 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднего возраста парка | уровня технического состояния |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Грузовые и специальные грузовые с бензиновыми ДВС | 472,41 | 8,0 | 1,0 | 0,8 | 3023,4 |
| 2 | Грузовые и специальные грузовые дизельные | 70,59 | 8,5 | 1,0 | 1,0 | 600,1 |
| 3 | Автобусы с бензиновыми ДВС | 253,0 | 8,0 | 1,0 | 0,8 | 1619,2 |
| 4 | Автобусы дизельные | 22,0 | 8,5 | 1,0 | 1,0 | 187,0 |
| 5 | Легковые служебные и специальные | 315,0 | 2,9 | 1,0 | 0,85 | 776,5 |
| 6 | Легковые индивидуального пользования | 200 | 2,8 | 1,0 | 0,9 | 504,0 |
| 7 | Всего выброс окислов азота |  |  |  |  | 6710,2 |

Пробег бензиновых автобусов составляет 253 млн. км (см. раздел VIII, данные строки 814 графы 2).

Пробег дизельных автобусов берется как разница общего пробега автобусов - 275000000 км (см. раздел VIII, данные строки 812 графы 2) и пробега бензиновых автобусов - 253000000 км (см. раздел VIII, данные строки 814 графы 2). Разница составляет 22000000 км. Данное значение заносим в расчетные формы в графу 3 строка 4 в млн. км.

Пробег легковых служебных и специальных автомобилей складывается из пробега легковых служебных - 300050000 км (см. раздел VIII данные строки 812 графы 3) и из пробега специальных легковых автомобилей - 14950000 км (см. раздел VIII данные строки 812 графы 4) и составляет 315000000 км. Данное значение заносится в расчетные формы в графу 3 строка 5 в млн. км.

Пробег парка легковых автомобилей индивидуального пользования рассчитывается по формуле:

# Zип.п = 10 ( 20000 = 200000 (тыс. км),

где 20000 - расход топлива парком легковых автомобилей индивидуального пользования в данном примере, тыс. л.

2. Удельные выбросы вредных веществ (СО, СН, NOх) на 1 км пробега для всех групп автомобилей берутся в таблице 1. Например, в нашем случае удельные выбросы окиси углерода, углеводородов и окислов азота в 1983 г. для грузовых и специальных грузовых бензиновых составят соответственно 70, 15 и 8 г/км. Эти данные заносятся в графу 4 строка 1 расчетных форм. Аналогично определяются удельные выбросы вредных веществ и для всех остальных групп автомобилей;

3 и 4. Коэффициенты влияния среднего возраста парка и уровня технического состояния (графы 5 и 6 расчетных форм), на выброс окиси углерода, углеводородов и окислов азота для всех групп автомобилей приведены в расчетных формах. Например, для грузовых и специальных грузовых автомобилей коэффициенты влияния среднего возраста парка на выброс окиси углерода, углеводородов и окислов азота соответственно будут равны 1,33; 1,2 и 1,0.

5. Далее определяется годовой выброс вредных веществ по отдельным видам автомобилей. Например, для грузовых и специальных грузовых бензиновых автомобилей годовые выбросы окиси углерода, углеводородов и окислов азота соответственно определяются следующим образом:

МСО = 472,41 ( 70 ( 1,33 ( 1,69 = 74327,0 т,

МСН = 472,41 ( 15 ( 1,2 ( 1,86 = 15816,0 т,

= 472,41 ( 8 ( 1,0 ( 0,8 = 3023,4 т.

Полученные данные заносим в графу 7 расчетных форм выбросов автотранспорта.

Общий выброс того или иного вредного вещества всем автотранспортом определяем как сумму выбросов всеми группами автомобилей. Например, годовой выброс окиси углерода автотранспортом составит:

74327,0 + 2535,0 + 36685,4 + 754,3 + 13801,5 + 8294,3 = 136397,5 т.

Аналогично определяются выбросы углеводородов, окислов азота всем автотранспортом.

Если бы рассмотренный пример расчета относился к расчету какого-либо министерства или ведомства для заполнения формы № 2 попр, то полученные данные по выбросу вредных веществ автомобильным транспортом составили бы

# 136397,5 + 27237,4 + 6710,2 = 170345,1 т,

что и заносится в форму № 2 попр в тыс. т с округлением до третьего знака (см. частично заполненную форму № 2 попр графа 3 код 220 - приложение 3).

Аналогично данные по легковым автомобилям индивидуального пользования непосредственно берутся из расчетных форм

8294,3 + 1207,9 + 504,0 = 10006,2 т.

и заносится в формы № 2 попр в тыс. т (см. частично заполненную форму № 2 попр графа 2 код 230).

# Б. Расчет данных на текущий год (ожидаемое выполнение) и плановый период

Расчет данных на текущий год и плановый период производится раздельно по группам автомобилей в последовательности, описанной выше в разделе Б.

1. Допустим, грузооборот бензиновых грузовых автомобилей в отчетном 1983 г. составил 2645,496 млн. т/км; планировалось, что грузооборот на 1984 и 1985 г. составит соответственно 2698,405 и 2764,543 млн. т/км; ожидаемое выполнение плана грузооборота на 1984 год - 2680,5 млн. т/км.

Рассмотрим расчет годового выброса окиси углерода на плановый 1985 год на примере бензиновых грузовых и специальных грузовых автомобилей.

# 74327,0 ( 0,884 ( 1,045 = 68861,8 (т/год),

где 74327,0 - годовой выброс окиси углерода грузовыми и специальными грузовыми бензиновыми автомобилями за отчетный период 1983 г., т (см. расчетную форму выброса окиси углерода за 1983 г. строка 1 графа 7),

- отношение удельных выбросов окиси углерода на 1 км пробега одним средним автомобилем на плановый 1985 г. и отчетный 1983 г. (см. данные таблицы 1),

- отношение планируемого грузооборота на 1985 г. к грузообороту, выполненному в 1983 г. (данные строки 8 формы 15 ПТС).

Аналогично рассчитываются выбросы углеводородов и окислов азота на плановый период.

Также проводится расчет на текущий 1984 г. (ожидаемое количество). В формулу расчета выброса окиси углерода вместо планируемого на 1984 г. грузооборота подставляется ожидаемое выполнение плана по грузообороту:

Аналогично рассчитывается выбросы вредных веществ дизельными грузовыми автомобилями на плановый и текущий периоды.

2. Годовой выброс окиси углерода бензиновыми автобусами в данном примере на 1985 г. рассчитывается следующим образом:

36685,4 ( 0,885 ( 1,029 = 33408,1 т.

где 36685,4 - годовой выброс окиси углерода бензиновыми автобусами за отчетный 1983 г., т/год (см. расчетную форму выброса окиси углерода за 1983 г., данные строки 3 графы 7;

- отношение удельных выбросов окиси углерода на 1 км пробега одним средним автобусом на плановый 1985 г, и отчетный 1983 г. (см. данные таблицы 1);

1,75; 1,72 - среднесписочное количество автобусов министерств и ведомств на плановый 1985 г. и отчетный 1983 г. тыс. шт. (см. данные формы 15 ПТС).

Также проводится расчет на текущий 1984 г. В формулу расчета выброса окиси углерода вместо планируемого парка бензиновых автобусов (1,75 + 1,03 = 2,78 тыс. шт.) подставляется ожидаемое среднесписочное количество бензиновых автобусов в текущем 1984 г. (1,73 + 1,01 = 2,74 тыс. шт.)

36685,4 ( 0,942 ( 1,015 = 35076,0 т.

Аналогично проводятся расчеты выбросов углеводородов и окислов азота для бензиновых автобусов и всех вредных веществ для дизельных автобусов.

Выбросы вредных веществ служебными и специальными легковыми автомобилями на плановый 1985 г. принимаются равными выбросам за отчетный 1983 г. Например, выброс окиси углерода легковыми автомобилями в 1985 г. составит 13801,5 т (см. расчетную форму выброса окиси углерода за 1983 г., строка 5 графа 7).

Для легковых автомобилей индивидуального пользования расчет выброса вредных веществ на плановый и текущий периоды осуществляется: по методу, описанному в разделе А.

Допустим, что в 1985 г. планируется реализовать 22000 тыс. л бензина рыночного фонда, тогда пробег составит

# Zин.п = 10 ( 22000 = 220000 тыс. км.

Выброс окиси углерода легковыми автомобилями индивидуального пользования на 1985 г. рассчитывается следующим образом:

# МCO = 220 ( 17,9 ( 1,28 ( 1,62 = 8165,83 т.

Для заполнения плановых форм № 2 попр необходимо просуммировать выброс всех вредных веществ за расчетный (плановый) год. В нашем примере годовой выброс вредных веществ представлен в табл. 5.

# Таблица 5

Годовой выброс вредных веществ на плановый 1985 г. (т)

| № п/п | Группа автомобилей | Окись углерода (СО) | Углеводороды (СН) | Окислы азота (NОх) | Всего по группе автомобилей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грузовые и специальные грузовые с бензиновыми ДВС | 68811,8 | 14643,5 | 3159,45 | 86664,81 |
| 2 | Грузовые и специальные грузовые дизельные | 2712,45 | 1158,5 | 642,1 | 4513,05 |
| 3 | Автобусы с бензиновыми ДВС | 33408,71 | 6302,05 | 1666,15 | 41376,30 |
| 4 | Автобусы дизельные | 776,17 | 338,18 | 192,42 | 1306,77 |
| 5 | Легковые служебные и специальные | 13801,5 | 2023,3 | 776,5 | 16601,3 |
| 6 | Легковые индивидуального пользования | 8165,83 | 962,16 | 514,8 | 9642,79 |
| 7 | Всего по автотранспорту | 127725,8 | 25427,75 | 6951,42 | 160105,02 |

Расчетный суммарный выброс - 160105,02 т заносится в форму № 2 попр (графа 6 код 220) в тыс. т. Из общего выброса вредных веществ в форме № 2 попр выделяется выброс автомобилями индивидуальных владельцев - 9642,79 т, который подставляется в графу 6 код 230 в тыс. т. (приложение 3).

# Приложение 1

Расчетная форма

Выброс автотранспорта

Выброс окиси углерода за 19_______год

| № п/п | Группа автомобилей | Пробег автомобилей в группе по типам ДВС, млн. км год | Удельный выброс окиси углерода на 1 км пробега одним средним автомобилем, г/км | Коэффициент влияния | Годовой выброс окиси углерода автомобильным транспортом, т/год (гр. 3, гр. 4, гр. 5, гр. 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднего возраста парка | уровня технического состояния |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Грузовые и специальные грузовые с бензиновыми ДВС |  |  | 1,33 | 1,69 |  |
| 2 | Грузовые и специальные грузовые дизельные |  |  | 1,33 | 1,80 |  |
| 3 | Автобусы с бензиновыми ДВС |  |  | 1,32 | 1,69 |  |
| 4 | Автобусы дизельные |  |  | 1,27 | 1,80 |  |
| 5 | Легковые служебные и специальные |  |  | 1,28 | 1,63 |  |
| 6 | Легковые индивидуального пользования |  |  | 1,28 | 1,62 |  |
| 7 | Всего выброс окиси углерода от автотранспорта |  |  |  |  |  |

Приложение 1

Расчетная форма

Выброс автотранспорта

Выброс углеводородов за 19_______год

| № п/п | Группа автомобилей | Пробег автомобилей в группе по типам ДВС млн. км год | Удельный выброс углеводородов на 1 км пробега одним средним автомобилем, г/км | Коэффициент влияния | Годовой выброс углеводородов автомобильным транспортом, т/год (гр. 3, гр. 4, гр. 5, гр. 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднего возраста парка | уровня технического состояния |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Грузовые и специальные грузовые с бензиновыми ДВС |  |  | 1,2 | 1,86 |  |
| 2 | Грузовые и специальные грузовые дизельные |  |  | 1,2 | 2,0 |  |
| 3 | Автобусы с бензиновыми ДВС |  |  | 1,2 | 1,86 |  |
| 4 | Автобусы дизельные |  |  | 1,17 | 2,0 |  |
| 5 | Легковые служебные и специальные |  |  | 1,17 | 1,83 |  |
| 6 | Легковые индивидуального пользования |  |  | 1,17 | 1,78 |  |
| 7 | Всего выброс углеводородов от автотранспорта |  |  |  |  |  |

Приложение 1

Расчетная форма

Выброс автотранспорта

Выброс окислов азота за 19_______год

| № п/п | Группа автомобилей | Пробег автомобилей в группе по типам ДВС, млн. км год | Удельный выброс окислов азота на 1 км пробега одним средним автомобилем, г/км | Коэффициент влияния | Годовой выброс окислов азота автомобильным транспортом, т/год (гр. 3, гр. 4, гр. 5, гр. 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднего возраста парка | уровня технического состояния |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Грузовые и специальные грузовые с бензиновыми ДВС |  |  | 1,0 | 0,8 |  |
| 2 | Грузовые и специальные грузовые дизельные |  |  | 1,0 | 1,0 |  |
| 3 | Автобусы с бензиновыми ДВС |  |  | 1,0 | 0,8 |  |
| 4 | Автобусы дизельные |  |  | 1,0 | 1,0 |  |
| 5 | Легковые служебные к специальные |  |  | 1,0 | 0,85 |  |
| 6 | Легковые индивидуального пользования |  |  | 1,0 | 0,9 |  |
| 7 | Всего выброс окислов азота от автотранспорта |  |  |  |  |  |

# Приложение 2

Вкладной лист к форме

№ 1 - автотранспорт

Раздел VIII. Работа и использование автобусов, легковых и специальных автомобилей за 1983 г.

|  | Единица измерения | № строки | Автобусы | Легковые служебные автомобили | Специальные легковые автомобили | Специальные автомобили (без специальных легковых) | Контрольная сумма (гр. 1 + гр. 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе со стационарным несъемным оборудованием |  |  |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Общий пробег автомобилей (автобусов) | км | 812 | 275000000 | 300050000 |  |  | 50000000 |  |
| в том числе бензиновых | -"- | 614 | 253000000 | Х |  |  | 43500000 |  |

Продолжение приложения 2

Раздел IX. Работа и использование грузовых автомобилей и автоприцепов за 1983 г

|  | Единица измерения | № строки | Все грузовые автомобили (включая пикапы и фургоны на шасси легковых автомобилей), работающие по сдельному и повременному тарифу | Из общего итога гр. 2 - автомобили | Автоприцепы бортовые, самосвальные, фургоны | Контрольная сумма (гр. 1 + гр. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Работающие по сдельному тарифу | Привлеченные на уборку урожая |  |  |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общий пробег автомобилей - всего | тыс. км | 912 | 493000 |  |  | X |  |
| в том числе бортовых: Из общего пробега (стр. 912) - пробег: | -"- | 913 |  |  |  | X |  |
| бензиновых дизельных | тыс. км | 914 | 428910 |  |  | X |  |

# Приложение 3

Лист 3 формы № 2 попр

|  | Единица измерения | Код | 1983 г. | 1984 г. (текущий год) | 1985 г. (планируемый год) | Заполняется ВЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Ожидаемое выполнение | По пятилетнему плану и расчетам к нему | Проект плана |  |
| Снижение (-), увеличение (+) общего количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух (по отношению к предыдущему году) | тыс. т год | 195 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе газообразные и жидкие | -"- | 210 |  |  |  |  |  |  |
| II. Передвижные транспортные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух | -"- | 215 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе выбросы автомобилями | -"- | 220 | 170,345 | 165,419 | 164,235 |  | 160,105 |  |
| Из них автомобилями индивидуальных владельцев *) | -"- | 230 | 10,006 | 9,880 | 9973,0 |  | 9,643 |  |

*) Заполняется Советами Министров союзных республик

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения методики расчета выброса вредных веществ автомобильным транспортом 1 А. Расчет данных за отчетный период 2 Б. Расчет данных на текущий год (ожидаемое выполнение) и плановый период 3 Приложение 1 8 Приложение 2 9 Приложение 3 10