ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту технического кодекса установившейся практики

«Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосфера.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Правила расчета выбросов при производстве и переработке

изделий из пластмасс»

(первая редакция)

1 Основание для разработки технического кодекса установившейся практики

В настоящий момент на территории Республики Беларусь единственной действующей методикой расчета выбросов при производстве и переработке изделий из пластмасс является раздел 6.1 «Временной методики по определению выбросов вредных веществ в атмосферу предприятиями отрасли», Министерство радиопромышленности СССР, М., 1990.

Указанная выше методика устарела и подлежит пересмотру.

На основании статей 17 и 26 Закона Республики Беларусь от 15 апреля 1997 года "Об охране атмосферного воздуха" (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1997 г., № 14, ст. 260)

2 Цели и задачи разработки технического кодекса установившейся практики

Цель – создание технического кодекса, устанавливающего единый порядок при учете и нормировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при изготовлении изделий из термопластов и реактопластов, механической обработке изделий из пластмасс, переработке отходов пластмасс.

Основными задачами разработки ТКП являются:

- определение перечня нормируемых показателей;

- расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, основанный на исходных данных, полученных различными методами.

3 Характеристика объекта технического нормирования и стандартизации

Технический кодекс устанавливает порядок определения максимальных и валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при изготовлении изделий из термопластов и реактопластов, механической обработке изделий из пластмасс, переработке отходов пластмасс расчетным методом на основе удельных показателей выделений загрязняющих веществ в единицу времени на единицу технологического оборудования и (или) на единицу массы расходуемых сырья и материалов.

При производстве изделий из пластмасс, в зависимости от типа перерабатываемого сырья и технологического процесса, нормированию подлежат выбросы следующих загрязняющих веществ:

| Код загрязняющего вещества | Наименование загрязняющего вещества |
| --- | --- |
| 0316 | Гидрохлорид (водорода хлорид, хлористый водород, соляная кислота) |
| 0337 | Углерода оксид (окись углерода, угарный газ) |
| 0405 | Изопентан (2-метилбутан) по пентану |
| 0620 | Стирол (винилбензол) |
| 0827 | Винилхлорид (хлорэтилен, этиленхлорид) |
| 0931 | Эпихлоргидрин ((хлорметил) оксиран, 1-хлор-2,3-эпоксипропан) |
| 1042 | Бутиловый спирт (бутан-1-ол) |
| 1050 | Изооктиловый спирт (2-этилгексанол) |
| 1071 | Фенол (гидроксибензол) |
| 1211 | Диметилтерефталат (диметил-1,4-бензолдикарбонат) |
| 1215 | Дибутилфталат (фталевой кислоты дибутиловый эфир) |
| 1217 | Диоктилфталат (1,2-бензилдикарбоновой кислоты диоктиловый эфир) |
| 1232 | Метилметакрилат (метил-2-метилпроп-2-еноат, метакриловой кислоты метиловый эфир) |
| 1317 | Ацетальдегид (уксусный альдегид, этаналь) |
| 1325 | Формальдегид (метаналь) |
| 1551 | Терефталевая кислота (1,4-Бензолдикарбоновая кислота) |
| 1555 | Уксусная кислота |

При механической обработке изделий из пластмасс, в зависимости от типа материала и технологического процесса, нормированию подлежат выбросы следующих загрязняющих веществ:

| Код загрязняющего вещества | Наименование загрязняющего вещества |
| --- | --- |
| 0620 | Стирол (винилбензол) |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70% |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% |
| 2917 | Пыль хлопковая |
| 2920 | Пыль меховая (шерстяная, пуховая) |
| 2921 | Пыль поливинлхлорида |
| 2922 | Пыль полипропилена |
| 2930 | Пыль абразивная (корунд белый, монокорунд) |
| 2932 | Пыль акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков (АБС-2020) |
| 2934 | Пыль аминопластов |
| 2935 | Пыль винипласта-90 |
| 2941 | Пыль композиционного полимерного носителя ВФС 42-1840-88 (интерполимерный комплекс эквимолярных количеств полиметакриловой кислоты и полиэтиленоксида 4000) |
| 2947 | Пыль полиметилметакрилата |
| 2948 | Пыль поливинилпирролидона |
| 2949 | Пыль слоистого эпоксидного углепластика |
| 2952 | Пыль текстолита |
| 2953 | Пыль фенопластов резольного типа (Э2-330-02; У2-301-07) |
| 2960 | Пыль аминопласта марки КФА-7 |
| 2969 | Пыль полиамида ПА-610 |
| 2970 | Пыль полиэфирной ненасыщенной смолы ПН-12 |
| 2971 | Пыль прессматериала К-81-39 (по двуокиси кремния) |
| 2979 | Пыль фенолформальдегидного пресс-порошка марки 03-010-02 |
| 2989 | Пыль полиамида |
| 2990 | Пыль полистирола |
| 2991 | Пыль полисульфонов |
| 2999 | Пыль акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков (АБС-пластики марок 0809, 1106-30) |
| 3707 | Пыль полиарилатов (полиэфиры дифенилолпропана и хлорангидридов фталевых кислот) |
| 3711 | Пыль сополимера винилхлорида и винилацетата (сополимер ВА-15) |

При переработке отходов пластмасс, в зависимости от типа отходов и технологического процесса, нормированию подлежат выбросы следующих загрязняющих веществ:

| Код загрязняющего вещества | Наименование загрязняющего вещества |
| --- | --- |
| 0337 | Углерода оксид (окись углерода, угарный газ) |
| 0620 | Стирол (винилбензол) |
| 0827 | Винилхлорид (хлорэтилен, этиленхлорид) |
| 1232 | Метилметакрилат (метил-2-метилпроп-2-еноат, метакриловой кислоты метиловый эфир) |
| 1555 | Уксусная кислота |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70% |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% |
| 2921 | Пыль поливинлхлорида |
| 2922 | Пыль полипропилена |
| 2930 | Пыль абразивная (корунд белый, монокорунд) |
| 2932 | Пыль акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков (АБС-2020) |
| 2934 | Пыль аминопластов |
| 2935 | Пыль винипласта-90 |
| 2941 | Пыль композиционного полимерного носителя ВФС 42-1840-88 (интерполимерный комплекс эквимолярных количеств полиметакриловой кислоты и полиэтиленоксида 4000) |
| 2947 | Пыль полиметилметакрилата |
| 2948 | Пыль поливинилпирролидона |
| 2949 | Пыль слоистого эпоксидного углепластика |
| 2952 | Пыль текстолита |
| 2953 | Пыль фенопластов резольного типа (Э2-330-02; У2-301-07) |
| 2960 | Пыль аминопласта марки КФА-7 |
| 2969 | Пыль полиамида ПА-610 |
| 2970 | Пыль полиэфирной ненасыщенной смолы ПН-12 |
| 2971 | Пыль прессматериала К-81-39 (по двуокиси кремния) |
| 2979 | Пыль фенолформальдегидного пресс-порошка марки 03-010-02 |
| 2989 | Пыль полиамида |
| 2990 | Пыль полистирола |
| 2991 | Пыль полисульфонов |
| 2999 | Пыль акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков (АБС-пластики марок 0809, 1106-30) |
| 3707 | Пыль полиарилатов (полиэфиры дифенилолпропана и хлорангидридов фталевых кислот) |
| 3711 | Пыль сополимера винилхлорида и винилацетата (сополимер ВА-15) |

4 Источники информации

Изделия из пластмасс: Справочное руководство по выбору, применению и переработке/С. Г. Балянский, М. Л, Кацевман, Е. Б. Файнштейн; При участии и под общ. ред. А. Я. Малкина и М. Л. Кербера. – М: Радипласт, 1992. – 201 с.

Калиничев Э. Д., Саковцева М. Б. Свойства и переработка термопластов. – Л.: Химия, 1983.

Основы технологии переработки пластмасс: Учебник для вузов/С. В. Власов, Л. Б. Кандырин, В. Н. Кулезнев и др. – М.: Химия, 2004. – 600 с.

Бысторов Г.А., Гальперин В.М., Титов Б.П. Обезвреживание и утилизация отходов промышленных пластмасс. – Л.: Химия, 1982.

Гримитлин и др. Вентиляция и отопление цехов переработки пластмасс, 1983.

Шеин В.С., Ермаков В.Н., Нохрин Ю. Г. Обезвреживание и утилизация выбросов и отходов при производстве и переработке эластомеров. – М.: Химия, 1987.

Квашнин, И.М. Промышленные выбросы в атмосферу. Инженерные расчеты и инвентаризация / И.М. Квашнин. – М.: АВОК-ПРЕСС, 2005. – 392 с.

Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного транспорта / МПС. – М., 1992.

Временная методика по определению выбросов вредных веществ в атмосферу предприятиями отрасли  / Министерство радиопромышленности СССР. – М., 1985.

«Integrated Pollution Prevention and Control. Draft Reference Document on Best Available Techniques in the Production of Polymers. Final Draft July 2006». European Commission. European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau. («Интегрированные предотвращение и контроль загрязнения. Справочный документ по наилучшим имеющимся технологиям в производстве полимеров. Последняя редакция июль 2006». Европейская комиссия. Европейское бюро по интегрированным предотвращению и контролю загрязнения.)

5 Сведения о рассылке на отзыв и согласование проекта технического кодекса установившейся практики

Первая редакция проекта ТКП, согласно утвержденному техническому заданию, разослана на отзыв в следующие организации:

НП РУП «БелГИСС»

РУП «БелГИМ»

Белорусский национальный технический университет НИЛ «Экопром»

Министерство промышленности Республики Беларусь

ЗАО «Атлант»

РУП «Минский завод «Термопласт»

ОАО «Белпласт»

ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков»

ОАО «Криница»

Начальник специнспекции госконтроля

за охраной атмосферного воздуха

озонового слоя и климата							 С.В.Завьялов

подпись

Заместитель начальника специнспекции

госконтроля за охраной атмосферного

воздуха, озонового слоя и климата						 И.В.Комоско

подпись

Главный специалист специнспекции

госконтроля за охраной атмосферного

воздуха, озонового слоя и климата						А.С.Пилипчук

подпись

Ведущий специалист специнспекции

госконтроля за охраной атмосферного

воздуха, озонового слоя и климата						А.С.Трушкевич

подпись