Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 31 мая 2007 г. N 8/16564

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

14 мая 2007 г. N 60

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗООЧИСТНЫХ УСТАНОВОК

На основании статьи 17 Закона Республики Беларусь от 15 апреля 1997 года "Об охране атмосферного воздуха" и Положения о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. N 962 "Вопросы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь", Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила эксплуатации газоочистных установок.

2. Паспорта газоочистных установок, зарегистрированные юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями до вступления в силу настоящего постановления, действительны до 1 сентября 2009 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2007 г.

Министр Л.И.ХОРУЖИК

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства природных

ресурсов и охраны

окружающей среды

Республики Беларусь

14.05.2007 N 60

ПРАВИЛА

ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗООЧИСТНЫХ УСТАНОВОК

Глава 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правила эксплуатации газоочистных установок (далее - Правила) определяют природоохранные требования к строительству, монтажу, наладке, испытанию, техническому диагностированию, реконструкции, ремонту, эксплуатации, техническому обслуживанию, консервации и выводу из эксплуатации основного и вспомогательного оборудования газоочистных установок (далее - ГОУ).

2. Требования настоящих Правил распространяются на все виды ГОУ, за исключением установок и устройств по очистке газа:

являющихся технологическими стадиями производственного процесса, выбросы от которого не поступают непосредственно в атмосферный воздух;

от транспортных средств;

от оборудования с выбросами бактериальных и радиоактивных загрязняющих веществ.

Требования настоящих Правил распространяются на все виды промышленных пылесосов и иных фильтров, установленных внутри и снаружи производственных помещений.

3. Контроль соблюдения настоящих Правил осуществляется территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (далее - Минприроды).

4. В настоящих Правилах применяются следующие понятия и их определения:

аппарат очистки газа - составная часть ГОУ, в которой непосредственно осуществляется избирательный процесс улавливания из потока газа загрязняющих веществ или их обезвреживание;

вентиляционная система - комплекс вентиляционных установок и устройств естественной вентиляции, обслуживающих отдельное помещение или здание в целом;

вентиляционная установка - совокупность вентиляционных устройств, оборудованных отдельным вентилятором или другим специальным оснащением для перемещения воздуха;

владелец ГОУ - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые осуществляют эксплуатацию ГОУ на правах собственности, аренды или ином законном основании;

ГОУ - сооружение или устройство, предназначенные для улавливания, нейтрализации, подавления, обезвреживания (физическими, химическими, биологическими и другими методами) из отходящих газов или вентиляционного воздуха (далее - газ) содержащихся в них загрязняющих веществ с целью предотвращения загрязнения атмосферного воздуха и состоящие из одного или нескольких аппаратов очистки газа, вспомогательного оборудования и коммуникаций;

класс опасности химического вещества - классификационная характеристика химического вещества по степени возможного возникновения неблагоприятных эффектов при определенном увеличении его концентрации в атмосферном воздухе;

контроль технического состояния ГОУ - проверка соответствия состояния ГОУ требованиям технической документации, настоящим Правилам и определение возможности безопасной эксплуатации ГОУ;

неисправная ГОУ - установка, имеющая повреждения механических, электрических и других узлов или элементов и (или) эксплуатируемая с нарушением требований глав 7 - 12 настоящих Правил;

неэффективная ГОУ - установка, не обеспечивающая в исправном состоянии очистку газа от загрязняющих веществ или их обезвреживание до концентраций, установленных техническими нормативными правовыми актами, проектными решениями, или не соответствующая проектным решениям по объему очищаемого газа;

неиспользуемая газоочистная установка - установка, не эксплуатируемая при работающем технологическом оборудовании;

очистка газа - отделение от газа или превращение в безвредное состояние загрязняющих атмосферный воздух веществ;

пылеуловитель - аппарат для очистки газа от пыли, твердых частиц;

проектные параметры работы ГОУ - показатели и допустимые их отклонения, установленные в каталогах, паспортах завода - изготовителя ГОУ, определяющие условия эксплуатации ГОУ, конструкцию, технологию улавливания и (или) обезвреживания из отходящих газов содержащихся в них загрязняющих веществ, степень очистки газа, объем очищаемого газа, количество и состав выделяющихся загрязняющих веществ и остаточную концентрацию загрязняющих веществ после очистки, обеспечивающие соблюдение требований к выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

ступень очистки газа - завершенный цикл очистки газа посредством одного или группы аппаратов очистки газа одного принципа действия.

5. Строительство ГОУ производится в полном соответствии с проектной документацией на планируемую хозяйственную деятельность, согласованной в установленном порядке на основании положительного заключения государственной экологической экспертизы проектов, и паспортом завода - изготовителя ГОУ.

Контрольно-измерительные приборы перед монтажом должны пройти расконсервацию, проверку исправности, комплектности и соответствия проектно-технической документации, периодически проходить обязательную государственную поверку.

6. ГОУ должны быть укомплектованы эксплуатационными документами (паспорт завода - изготовителя ГОУ, аппаратов очистки газа, оборудования, узлов, приборов, входящих в состав ГОУ, инструкция или руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию завода-изготовителя, техническое описание и другое) в соответствии с ГОСТ 12.2.003-91 и ГОСТ 2.601-95 "Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы". Эксплуатационные документы хранятся у должностного лица, ответственного за эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт ГОУ структурного подразделения, эксплуатирующего ГОУ.

7. Пуск и наладка ГОУ выполняются при полной загрузке технологического оборудования, подключенного к ГОУ, и включают:

наладку и отработку режимов функционирования отдельных агрегатов и ГОУ в целом;

установление оптимальных режимов работы ГОУ в условиях длительной эксплуатации;

достижение проектных параметров объема очищаемого газа и концентрации загрязняющих веществ на выходе из установки, обеспечивающей соблюдение требований по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

подготовку рекомендаций по режиму работы ГОУ, обеспечивающему соблюдение требований по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

8. ГОУ передается в эксплуатацию после устранения всех недостатков, выявленных в процессе ее испытания и проверки на соответствие фактических параметров работы установки проектным в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил.

9. Принятие ГОУ в эксплуатацию оформляется актом в соответствии с СНБ 1.03.04-2000 "Приемка законченных строительством объектов. Основные положения".

Дата утверждения акта является датой ввода ГОУ в эксплуатацию.

10. Владельцы ГОУ обязаны:

зарегистрировать в территориальных органах Минприроды паспорта ГОУ;

разработать и утвердить инструкцию по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту ГОУ;

определить приказом (распоряжением) должностных лиц, ответственных за эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт ГОУ в каждом структурном подразделении, эксплуатирующем ГОУ, и должностное лицо, ответственное за ведение учетной документации по эксплуатации и техническому обслуживанию ГОУ, и ознакомить указанных должностных лиц с этим приказом (распоряжением);

проводить обучение, инструктаж, повышение квалификации и проверку знаний должностных лиц, ответственных за эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт ГОУ, работников, осуществляющих эксплуатацию ГОУ, в том числе знание принципа действия, устройство и управление оборудованием в составе ГОУ, порядок его пуска, остановки, эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и консервации;

определить приказом (распоряжением) комиссию по оценке технического состояния ГОУ (далее - комиссия);

поддерживать ГОУ в исправном состоянии, осуществлять постоянный контроль технического состояния и работы ГОУ;

своевременно проводить техническое обслуживание, текущий, планово-предупредительный и капитальный ремонт;

содержать системы непрерывного контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (при наличии) и устройства для отбора проб в исправном состоянии;

обеспечить ведение учетной документации по эксплуатации и техническому обслуживанию ГОУ;

своевременно выполнять и информировать о выполнении предписаний, выданных территориальными органами Минприроды.

11. При осуществлении проверки соблюдения настоящих Правил должностными лицами Минприроды или его территориальных органов владелец ГОУ обеспечивает:

представление документации по эксплуатации и техническому обслуживанию ГОУ согласно пункту 17 настоящих Правил;

сопровождение по производственной территории владельца ГОУ должностным лицом, ответственным за эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт ГОУ, или другим должностным лицом, назначенным руководителем;

допуск к ГОУ, расходным материалам и комплектующим;

средствами индивидуальной защиты.

Глава 2

СОСТАВ И КЛАССИФИКАЦИЯ ГОУ

12. В состав ГОУ входят:

один или несколько расположенных последовательно или параллельно однотипных (разнотипных) аппаратов очистки газов, осуществляющих избирательный процесс извлечения, обезвреживания загрязняющих веществ, отходящих от источников их выделения;

оборудование, предназначенное для перемещения загрязненного и очищенного газа;

вспомогательное оборудование, пускорегулирующая и запорная арматура, технические устройства, предназначенные для сбора и транспортирования уловленных веществ, средства автоматики и прочее оборудование, необходимое для обеспечения работы ГОУ;

измерительные приборы и вспомогательные устройства для обеспечения контроля за работой ГОУ при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте, а также обеспечения безопасности при выполнении всех видов работ, в том числе люки, лазы, штуцера для отбора проб, листовые задвижки (шибера), лестницы и площадка для технического обслуживания, защитные ограждения движущихся и вращающихся узлов и элементов оборудования в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.021-75 "Системы вентиляционные. Общие требования" и ГОСТ 17.2.4.06-90 "Охрана природы. Атмосфера. Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения".

13. Аппараты очистки газов по принципу действия подразделяются на следующие группы:

группа С - аппараты сухой механической очистки газа от пыли, твердых частиц, принцип работы которых основан на осаждении частиц за счет силы тяжести, центробежной силы, изменения скорости потока газа;

группа М - аппараты мокрой очистки газа от твердых частиц, а также жидких и газообразных загрязняющих веществ;

группа Ф - аппараты и устройства фильтрующего типа;

группа Э - электрические фильтры;

группа X - аппараты сорбционной (химической, биологической) очистки газа от газообразных загрязняющих веществ;

группа Т - аппараты термического, термокаталитического и каталитического способов обезвреживания газообразных загрязняющих веществ;

группа Д - аппараты других способов очистки газа.

Глава 3

ПРОВЕРКА НА СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

РАБОТЫ ГОУ ПРОЕКТНЫМ

14. ГОУ должны подвергаться проверке на соответствие фактических параметров работы установки, указанных в пункте 15 настоящих Правил, проектным до начала эксплуатации ГОУ в следующих случаях:

при вводе в эксплуатацию и наладочных работах вновь сооруженных или реконструированных ГОУ;

после проведения капитального ремонта ГОУ, а также ремонта, связанного с заменой основных элементов оборудования ГОУ (аппарата, вентилятора, электродвигателей, насосов и тому подобного);

при замене сырья, топлива или материалов и (или) изменении режима работы технологического оборудования, подключенного к ГОУ;

при эксплуатации ГОУ, оснащенных системами непрерывного контроля.

При эксплуатации ГОУ осуществляется контроль инструментальными методами в соответствии с пунктом 35 настоящих Правил.

15. При проведении проверки на соответствие фактических параметров работы ГОУ ее проектным параметрам осуществляется контроль согласно пункту 16 настоящих Правил следующих параметров:

температуры газа;

скорости газа в газоходе на входе и выходе из ГОУ;

объема очищаемого газа на входе и выходе из ГОУ;

гидравлического сопротивления, разрежения;

средней концентрации загрязняющих веществ, по которым производится очистка и (или) обезвреживание, на входе и выходе из ГОУ;

влагосодержания очищаемого газа на входе и выходе из ГОУ;

температуры точки росы.

В случаях, если работа ГОУ не соответствует проектным параметрам, проводятся дополнительные испытания физических и химических параметров газов, а для аппаратов очистки газа групп С, Ф и Э - определение дисперсного состава пыли на входе и выходе из оборудования с целью выявления причин, обусловивших несоответствие.

16. Контроль инструментальными методами фактических параметров работы ГОУ проводится аккредитованной в системе аккредитации Республики Беларусь лабораторией с использованием метрологически аттестованных и официально допущенных к использованию методик выполнения измерений при помощи средств измерения, прошедших государственный метрологический надзор и метрологический контроль в порядке, установленном законодательством, оформляется протоколом испытаний.

Данные указанного в части первой настоящего пункта протокола испытаний:

вносятся в паспорт ГОУ и форму ПОД-1 согласно постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 8 ноября 2005 г. N 59 "Об утверждении альбома унифицированных форм первичной учетной документации в области охраны окружающей среды и Инструкции о порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации в области охраны окружающей среды" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 20, 8/13733);

являются основанием для принятия решения о необходимости ремонта, модернизации, реконструкции или замены ГОУ более эффективной, которое оформляется приказом (распоряжением) владельца ГОУ.

Глава 4

ВЕДЕНИЕ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ

ОБСЛУЖИВАНИЮ ГОУ

17. Документация по эксплуатации и техническому обслуживанию ГОУ включает следующие документы:

акт приемки оборудования ГОУ в эксплуатацию в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил;

приказ (распоряжение) руководителя владельца ГОУ о назначении должностных лиц, ответственных за эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт ГОУ;

инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию ГОУ в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил;

результаты испытаний показателей работы ГОУ на соответствие ее проектным показателям в соответствии с пунктом 21 настоящих Правил;

паспорт ГОУ в соответствии с пунктом 22 настоящих Правил;

планы ремонта ГОУ, утвержденные владельцем ГОУ;

журнал учета времени и режима работы стационарных источников выбросов и газоочистных установок по форме ПОД-3 согласно постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 8 ноября 2005 г. N 59;

эксплуатационные документы завода-изготовителя в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил;

свидетельство о поверке контрольно-измерительных приборов, установленных на оборудовании ГОУ, при их наличии;

данные мониторинга приборами непрерывного контроля при их наличии в составе ГОУ;

планы проведения технической учебы лиц, ответственных за эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт ГОУ, и работников, осуществляющих эксплуатацию ГОУ.

При наличии в составе ГОУ системы непрерывного контроля данные хранятся в составе эксплуатационной документации на бумажном или магнитном носителе в зависимости от метода фиксирования данных мониторинга с использованием самописца или программных средств в течение двух лет.

18. Инструкция по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту ГОУ (далее - инструкция по эксплуатации) разрабатывается на основании руководства по эксплуатации ГОУ завода - изготовителя ГОУ и рекомендаций проектной и пусконаладочной организаций, определенных по результатам испытаний показателей работы ГОУ на соответствие ее проектным показателям согласно пункту 22 настоящих Правил, и настоящих Правил с учетом условий эксплуатации, утверждается владельцем ГОУ и содержит:

схему устройства и управления ГОУ;

порядок пуска, остановки и технического обслуживания ГОУ;

технические характеристики аппаратов очистки газа, входящих в состав ГОУ;

сведения о предусмотренных проектом средствах и системах автоматизации работы ГОУ и оснащенности приборами контроля, блокировки и сигнализации;

основные технические характеристики ГОУ, показатели работы ГОУ и допустимые их отклонения, предусмотренные проектными параметрами работы ГОУ или полученные в процессе пусконаладочных работ в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил;

периодичность и способы контроля показателей работы ГОУ;

сведения о режимах работы технологического оборудования, обеспечивающих оптимальные параметры эксплуатации ГОУ;

схему и параметры работы системы непрерывного автоматического контроля при ее наличии;

порядок проведения и перечень операций технического обслуживания и ремонта;

перечень быстроизнашивающихся узлов и наиболее часто встречающихся неисправностей с указанием способов их устранения;

должностные обязанности работников, осуществляющих эксплуатацию и (или) техническое обслуживание ГОУ, с учетом выполняемой работы;

порядок действия работников, осуществляющих эксплуатацию ГОУ, в аварийных ситуациях на технологическом оборудовании и на ГОУ;

правила и меры безопасности при эксплуатации и ремонте ГОУ;

схему размещения мест отбора проб и анализов для контроля инструментальными методами параметров работы ГОУ.

19. Основные требования из инструкции по эксплуатации должны быть размещены на рабочем месте должностного лица, ответственного за эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт ГОУ, и работников, осуществляющих эксплуатацию ГОУ, в непосредственной близости от ГОУ.

20. Инструкция по эксплуатации действует в течение всего периода эксплуатации ГОУ. Внесение изменений и дополнений в инструкцию по эксплуатации производится в случае изменения в технологических процессах и режимах работы подключенного к ГОУ технологического оборудования, модернизации и реконструкции ГОУ и (или) его отдельных элементов.

21. Результаты испытаний показателей работы ГОУ на соответствие ее проектным показателям должны оформляться в случаях, указанных в абзацах втором - четвертом пункта 14 настоящих Правил, и содержать:

титульный лист по форме согласно приложению 1;

результаты испытаний ГОУ на соответствие проектным показателям по форме таблицы 1 согласно приложению 1;

ведомость дефектов ГОУ по форме таблицы 2 согласно приложению 1;

характеристику оборудования ГОУ по форме таблицы 3 согласно приложению 1;

характеристику местных отсосов по форме таблицы 4 согласно приложению 1;

схему ГОУ согласно приложению 2;

чертеж общего вида аппарата очистки с указанием основных размеров;

протокол аэродинамических испытаний ГОУ;

протокол испытаний выбросов загрязняющих веществ до и после очистки;

анализ результатов испытаний, выводы и рекомендации по режиму работы ГОУ, обеспечивающему соблюдение требований по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

22. Паспорт ГОУ выполняется по форме согласно приложению 3 в виде книги с жесткой обложкой и подлежит регистрации в территориальных органах Минприроды согласно главе 5 настоящих Правил.

23. В состав паспорта ГОУ входит:

чертеж общего вида аппарата очистки газа с указанием основных размеров для ГОУ, изготовленных с отступлением от проектных параметров работы ГОУ, определенных в каталогах ГОУ;

схема согласно абзацу седьмому пункта 21 настоящих Правил.

В паспорт ГОУ вносятся:

рекомендации согласно абзацу одиннадцатому пункта 21 настоящих Правил;

основные показатели, характеризующие режим работы установки (отклонения от оптимального режима, обнаруженные неисправности, случаи отклонения в работе отдельных частей или аппаратов или выход из строя всей установки), установленные при эксплуатации ГОУ;

данные о дате и результатах технических осмотров, проводимых комиссией в соответствии с пунктом 34 настоящих Правил;

сведения о ремонте, замене узлов, деталей, частей ГОУ;

данные о дате и результатах контроля параметров работы ГОУ в соответствии с пунктами 14 и 36 настоящих Правил.

Глава 5

РЕГИСТРАЦИЯ ГОУ

24. Регистрация ГОУ осуществляется Минприроды и его территориальными органами (далее - орган регистрации) в соответствии с компетенцией:

Минприроды - владельцам ГОУ, сведения о которых составляют государственные секреты;

Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды - всем владельцам ГОУ города Минска, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта;

областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды - всем владельцам ГОУ области, за исключением случаев, предусмотренных абзацами вторым и пятым настоящего пункта;

городская или районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды - владельцам ГОУ города или района, выбросы которых составляют менее 3 тонн в год, а также производителям сельскохозяйственной продукции, крестьянским (фермерским) хозяйствам и владельцам ГОУ, финансируемым из бюджета.

25. Для регистрации ГОУ владелец ГОУ в 15-дневный срок со дня ввода ГОУ в эксплуатацию представляет в орган регистрации следующие документы:

заявление о регистрации ГОУ;

проектную документацию на планируемую хозяйственную и иную деятельность, в соответствии с которой выполнены строительство или реконструкция ГОУ, паспорт завода-изготовителя для вновь вводимых, реконструируемых ГОУ;

результаты испытаний показателей работы ГОУ на соответствие ее проектным показателям согласно пункту 21 настоящих Правил;

паспорт ГОУ, выполненный в соответствии с пунктом 22 настоящих Правил;

инструкцию по эксплуатации в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил.

При регистрации ГОУ, находившихся в эксплуатации без регистрации, представляется также копия приказа о назначении должностного лица, ответственного за эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт ГОУ, и акт комиссии, характеризующий ее техническое состояние, согласно приложению 4.

26. Решение о регистрации ГОУ принимается органом регистрации в течение 10 рабочих дней со дня подачи владельцем ГОУ заявления о регистрации ГОУ с приложением документов, предусмотренных пунктом 25 настоящих Правил. Данный срок может быть продлен на период проведения проверки соответствия данных паспорта ГОУ требованиям настоящих Правил, но не более чем на 15 дней.

При соответствии указанных документов требованиям настоящих Правил орган регистрации регистрирует ГОУ, после чего паспорт ГОУ прошнуровывается и опечатывается владельцем ГОУ.

Регистрация ГОУ оформляется в паспорте ГОУ путем внесения наименования органа регистрации, даты регистрации, регистрационного номера, фамилии и инициалов руководителя органа регистрации либо лица, его замещающего, его подписи и печати, на основании соответствующей записи в журнале регистрации ГОУ по форме согласно приложению 5.

Паспорт ГОУ со всеми документами, за исключением заявления владельца ГОУ и акта комиссии, характеризующего техническое состояние ГОУ, находящихся в эксплуатации, передается органом регистрации владельцу ГОУ после регистрации. Заявление владельца ГОУ и акт комиссии о техническом состоянии ГОУ хранятся в органе регистрации.

27. Каждой ГОУ присваивается регистрационный номер, который состоит из букв, обозначающих группу аппаратов очистки газа в соответствии с пунктом 13 настоящих Правил, и пятизначного числа. Цифры обозначают порядковый номер регистрируемой ГОУ, количество букв соответствует числу ступеней очистки и группе аппаратов очистки газа, используемых на каждой ступени.

Регистрационный номер наносится владельцем ГОУ на корпус аппаратов очистки газа с размером надписи 200 x 150 мм. Допускается нанесение регистрационного номера на табличке. При наличии у ГОУ нескольких ступеней очистки (групп аппаратов очистки газа) на каждой из них дополнительно указывается номер соответствующей ступени очистки. Образец надписи приведен согласно приложению 6.

28. В регистрации ГОУ может быть отказано при:

несоответствии представленных документов требованиям настоящих Правил;

наличии в представленном заявлении и прилагаемых к нему документах недостоверных сведений.

Отказ в регистрации ГОУ направляется владельцу ГОУ органом регистрации в 3-дневный срок со дня принятия решения об этом в письменном виде с указанием причин отказа со ссылкой на соответствующие пункты настоящих Правил.

29. Для регистрации ГОУ, выполненных для опытной или опытно-промышленной эксплуатации и (или) не имеющих паспортов завода-изготовителя, паспорт ГОУ должен быть составлен организацией экологического нормирования, получившей официальное признание профессиональной компетентности, по форме согласно приложению 3 с обязательным приложением чертежа общего вида аппаратов очистки с указанием основных размеров.

30. Для снятия с учета зарегистрированной в органе регистрации ГОУ ее владелец обязан представить в этот орган заявление с указанием причин снятия с учета, акт (выписку из акта) о демонтаже производственного оборудования и (или) ГОУ и паспорт ГОУ.

Снятие ГОУ с учета оформляется в журнале снятия ГОУ с учета по форме согласно приложению 5.

31. ГОУ должна быть перерегистрирована владельцем ГОУ в органе регистрации в порядке, установленном настоящими Правилами, с сохранением регистрационного номера до пуска ее в эксплуатацию в срок не позднее 30 дней со дня следующих изменений:

переноса ГОУ на новое место;

передачи ГОУ другому владельцу;

внесения изменений в схему подключения ГОУ.

В журнале регистрации ГОУ по форме согласно приложению 5 органом регистрации учиняется запись о перерегистрации ГОУ.

Глава 6

ОБЩИЕ ПРИРОДООХРАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОУ

32. В процессе эксплуатации ГОУ должны учитываться характерные особенности очищаемых газов, загрязняющих веществ и создаваться условия для обеспечения безопасной, надежной и эффективной в соответствии с проектными параметрами работы ГОУ.

33. При эксплуатации ГОУ, предназначенных для очистки газов с высоким содержанием горючих (взрывоопасных) загрязняющих веществ, должностному лицу, ответственному за эксплуатацию и техническое обслуживание ГОУ, необходимо:

обеспечить контроль показания приборов, поддержание параметров давления газа и герметичности сооружений (оборудования), периодическую продувку коммуникаций и аппаратов в соответствии с требованиями завода-изготовителя;

соблюдать требования правил безопасности при работе с горючими и взрывоопасными веществами.

34. ГОУ подлежит осмотру для оценки технического состояния, выявления дефектов, износа и повреждения ее элементов, металлоконструкций и разработки мер по устранению дефектов и восстановлению работоспособности ГОУ, соответствия ее работы настоящим Правилам и определению возможности дальнейшей эксплуатации не реже одного раза в полугодие комиссией, назначенной в соответствии с абзацем шестым пункта 10 настоящих Правил. Каждый случай нарушения работы ГОУ, приводящий к снижению параметров ее работы, остановке или аварии, должен быть расследован комиссией.

По результатам осмотра составляется акт по форме согласно приложению 4 и при необходимости разрабатываются мероприятия по устранению дефектов и восстановлению работоспособности ГОУ.

Данные о дате осмотра и результатах работы комиссии вносятся в паспорт ГОУ должностным лицом, ответственным за ведение учетной документации по эксплуатации и техническому обслуживанию ГОУ.

35. Показатели работы ГОУ должны подвергаться контролю инструментальными методами ежегодно в соответствии с пунктом 36 настоящих Правил, за исключением ГОУ:

предназначенных для очистки от загрязняющих веществ 1-го класса опасности, контроль которых проводится не реже двух раз в год;

в состав которых включены аппараты очистки газа групп Э, Х и Т и (или) предназначенных для очистки от загрязняющих веществ 2-го класса опасности, контроль которых проводится не реже двух раз в год;

установленных внутри помещения и не имеющих выхода в атмосферный воздух (промышленные пылесосы и иные фильтры).

В случае, если ГОУ эксплуатируется менее 500 часов в год и не предназначена для очистки от загрязняющих веществ 1-го и 2-го класса опасности, контроль проводится не реже одного раза в два года.

36. При проведении контроля показателей работы ГОУ инструментальными методами в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил осуществляется контроль следующих параметров:

температуры газа;

скорости очищаемого газа на входе и выходе из ГОУ;

объема очищаемого газа на входе и выходе из ГОУ;

влагосодержания очищаемого газа на входе и выходе из оборудования для аппаратов очистки газов групп С и Ф, расположенных вне помещений;

средней концентрации загрязняющих веществ, по которым производится очистка, после очистки на выходе из ГОУ.

В случаях, если ГОУ признана неэффективной, ее владельцем обеспечивается наладка оборудования и испытание на соответствие фактических параметров работы ГОУ проектным в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил.

37. В процессе эксплуатации ГОУ ее владельцем проводятся:

плановое техническое обслуживание в соответствии с графиком планово-предупредительного ремонта;

внеплановое техническое обслуживание и ремонт, связанные с проведением работ по устранению недостатков, установленных при осмотре технического состояния ГОУ, при возникновении предпосылок аварийных ситуаций, устранении их последствий;

текущий, средний и капитальный ремонт по графикам, ежегодно утверждаемым владельцем ГОУ.

38. В случае, если в связи с демонтажем или приостановкой работы технологического оборудования эксплуатация ГОУ приостанавливается и при этом ГОУ находится в исправном состоянии, проводятся работы по консервации ГОУ, на корпус ГОУ монтируется табличка "На консервации", комиссией составляется акт об остановке работы и консервации ГОУ по форме согласно приложению 7, вносится соответствующая запись в паспорт ГОУ.

ГОУ, находящиеся на консервации, должны подвергаться осмотру для оценки технического состояния в соответствии с пунктом 34 настоящих Правил.

При пуске в эксплуатацию ГОУ, находившихся на консервации, показатели работы ГОУ должны подвергаться контролю инструментальными методами в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил.

39. При эксплуатации ГОУ запрещается:

использовать технологическое оборудование при неисправных или отключенных ГОУ, в том числе с применением обводных газоходов, исключающих ГОУ из процесса улавливания и (или) обезвреживания загрязняющих веществ;

допускать увеличение производительности технологического оборудования, сопровождающееся изменением объема отходящих газов или концентрации в нем загрязняющих веществ, без одновременного наращивания мощности действующих ГОУ;

вносить изменения в конструкцию аппаратов очистки газа или параметры работы ГОУ без согласования с проектной организацией и заводом - изготовителем ГОУ.

Глава 7

ПРИРОДООХРАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГОУ С АППАРАТАМИ СУХОЙ

МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ОТ ПЫЛИ

40. Перед пуском в эксплуатацию ГОУ с аппаратами сухой механической очистки от пыли работникам, осуществляющим эксплуатацию ГОУ, следует убедиться в следующем:

корпус пылеуловителей, бункеры, люки, фланцевые соединения герметичны;

уровень уловленной пыли в накопительных бункерах не превышает установленного технической документацией уровня;

механизмы удаления пыли и средства транспортировки ее исправны и подготовлены к работе;

ремонтные работы закончены, пылеуловитель исправен и готов к эксплуатации (люки закрыты, леса демонтированы, посторонние предметы убраны);

приборы контроля и автоматики в наличии и исправны.

41. В период работы ГОУ с аппаратами сухой механической очистки от пыли работники, осуществляющие эксплуатацию ГОУ, должны:

следить за герметичностью пылеуловителя и коммуникаций, не допускать утечек газа при работе под давлением или подсосов газа при разрежении, не соответствующих нормам, установленным в Инструкции по эксплуатации;

своевременно удалять из бункеров уловленную пыль и обеспечивать ее транспортировку в установленные места;

не допускать слеживания и цементации пыли в бункерах, аппаратах, воздуховодах;

обеспечивать оптимальный режим работы пылеуловителей при наличии регулирующих устройств;

следить за целостностью теплоизоляции и (или) антикоррозионных покрытий.

42. ГОУ с аппаратами сухой механической очистки от пыли относятся к неисправным при:

отсутствии или нахождении в неисправном состоянии одного и более основных элементов ГОУ - корпус аппарата очистки от пыли, вентилятор, тягодутьевой агрегат, электродвигатель;

наличии деформации, изношенности, сквозных отверстий, вмятин на корпусе аппарата очистки от пыли, бункера, воздуховода, дефектах теплоизоляции или антикоррозионных покрытий, а также нарушении герметичности во фланцевых и болтовых соединениях;

наличии отложений пыли в корпусе аппарата очистки от пыли, воздуховодах, блокирующих очистку газа (воздуха) от пыли;

заполнении бункера уловленной пылью более чем на две трети своего объема или менее чем на 200 мм ниже кромки пылевыпускных отверстий аппаратов очистки от пыли.

Глава 8

ПРИРОДООХРАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГОУ С АППАРАТАМИ

МОКРОЙ ОЧИСТКИ ГАЗА

43. Перед пуском в эксплуатацию ГОУ с аппаратами мокрой очистки газов работникам, осуществляющим эксплуатацию ГОУ, необходимо убедиться в следующем:

гидрозатворы исправны;

уровень орошающего реагента в гидрозатворах аппаратов очистки поддерживается в пределах показателей, установленных в инструкции по эксплуатации;

системы орошения и шламоудаления исправны и подготовлены к работе;

орошающий реагент подан;

ремонтные работы закончены, сооружения, механизмы и аппаратура исправны и готовы к эксплуатации;

приборы контроля (расходомеры, манометры) и автоматики в наличии и исправны.

44. В период эксплуатации ГОУ с аппаратами мокрой очистки газа работники, осуществляющие эксплуатацию ГОУ, должны:

следить за герметичностью оборудования ГОУ и коммуникаций, не допуская утечек газа, орошающей жидкости и (или) подсосов воздуха более значений, предусмотренных в инструкции по эксплуатации;

обеспечивать поддержание оптимального водного режима работы ГОУ, а также постоянное удаление из них шламовой пульпы и транспортировку ее в предназначенные места;

обеспечивать оптимальный газовый режим работы;

обеспечить оптимальный режим работы имеющегося оборудования по регенерации орошающей жидкости (осветление, охлаждение, обработка реагентами и другое) и удалению шлама;

не допускать скоплений шлама в сооружениях или отложений его в трубопроводах и оборудовании оборотного водоснабжения;

поддерживать в исправном состоянии каплеуловители, установленные за аппаратами мокрой очистки газа.

45. ГОУ с аппаратами мокрой очистки газа относятся к неисправным при:

отсутствии или неисправности одного и более элементов оборудования установки (корпус аппарата мокрой очистки газа, гидрозатвор, вентилятор, насос, электродвигатель, система орошения, система контроля расхода и (или) давления жидкости, система регенерации орошающей жидкости);

нарушении оптимального газового режима работы аппарата мокрой очистки газа из-за негерметичности или неисправности элементов оборудования ГОУ;

нарушении режима подачи орошающей жидкости и неравномерном распределении ее по сечению аппарата;

давлении и расходе жидкости в ГОУ ниже пределов, определенных в инструкции по эксплуатации;

наличии деформации, изношенности, сквозных отверстий, вмятин на корпусе аппарата мокрой очистки газа, воздуховода, а также нарушении герметичности во фланцевых и болтовых соединениях;

нарушении порядка регенерации орошающей жидкости и очистки емкости от шлама и (или) несоответствии качества орошающей жидкости требованиям инструкции по эксплуатации.

Глава 9

ПРИРОДООХРАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГОУ С АППАРАТАМИ

ФИЛЬТРУЮЩЕГО ТИПА

46. Перед пуском в эксплуатацию ГОУ с аппаратами фильтрующего типа работникам, осуществляющим эксплуатацию ГОУ, необходимо убедиться в следующем:

фильтрующие элементы аппаратов надежно уплотнены в местах крепления, не деформированы, не повреждены и отвечают условиям эксплуатации, чистота фильтрующей поверхности этих элементов соответствует требованиям завода - изготовителя ГОУ;

системы регенерации фильтрующих элементов и системы отвода уловленного продукта технически исправны и готовы к работе;

ремонтные работы закончены, аппарат фильтрующего типа исправен и готов к эксплуатации;

сжатый воздух, используемый для регенерации фильтровального материала, соответствует требованиям, указанным в инструкции по эксплуатации ГОУ завода-изготовителя;

приборы контроля и автоматики в наличии и исправны.

47. В период эксплуатации ГОУ с аппаратами фильтрующего типа работники, осуществляющие эксплуатацию ГОУ, должны:

контролировать гидравлическое сопротивление фильтра;

поддерживать температуру очищаемого газа в пределах, установленных заводом - изготовителем ГОУ;

следить за сохранением герметичности аппаратов, воздуховодов и других узлов ГОУ;

обеспечивать надежную работу систем регенерации фильтрующих поверхностей, систем пылеудаления и транспортирования уловленной пыли, периодичность регенерации, предусмотренную инструкцией по эксплуатации.

48. ГОУ с аппаратами фильтрующего типа относятся к неисправным при:

отсутствии или неисправности одного из элементов оборудования (корпус аппарата, вентилятор или электродвигатель, система регенерации, система пылеудаления);

отсутствии фильтрующего материала, его повреждении или потере фильтрующих свойств;

наличии сквозных отверстий на корпусе аппарата, нарушении герметичности люков и фланцевых сварных, болтовых соединений, подводящих и отводящих воздуховодов;

наличии сбоев в работе систем регенерации фильтровального материала, несоответствии параметров их работы требованиям инструкции по эксплуатации.

Глава 10

ПРИРОДООХРАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГОУ С АППАРАТАМИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ГАЗА

49. Перед пуском в эксплуатацию ГОУ с аппаратами электрической очистки газов работникам, осуществляющим эксплуатацию ГОУ, необходимо убедиться в следующем:

осадительные и коронирующие электроды не деформированы, правильно отцентрованы, не имеют на поверхности отложений уловленных загрязняющих веществ, межэлектродные расстояния находятся в допустимых пределах, определенных инструкцией по эксплуатации;

системы орошения мокрых электрофильтров и механизмы встряхивания сухих электрофильтров отрегулированы и работают надежно;

узлы и механизмы электрофильтра смазаны в соответствии с картой смазки;

опорные и проходные изоляторы не имеют видимых трещин и надежно защищены от воздействия среды;

корпуса аппаратов, бункера, люки, системы сбора и транспортирования уловленной пыли герметичны;

предохранительные мембраны и клапаны ГОУ, в которых очищаются легковоспламеняющиеся или взрывоопасные газы, исправны;

системы электробезопасности исправны;

приборы контроля и автоматики в наличии и исправны;

ремонтные работы закончены, электрофильтры, включая вспомогательные устройства и агрегаты электропитания, исправны и готовы к работе.

50. В период эксплуатации ГОУ с аппаратами электрической очистки газа работники, осуществляющие эксплуатацию ГОУ, должны:

следить за поддержанием в оптимальных пределах режима работы установки: величины тока, напряжения, объема газа, гидравлического сопротивления, температуры очищаемого газа, концентрации пыли на входе в аппарат;

периодически проводить осмотр наружных узлов электрофильтра и устранять выявленные неисправности;

осуществлять контроль за работой систем встряхивания и выгрузки пыли, не допускать зависания пыли на электродах для сухих электрофильтров, нарушения режима орошения и промывки электродов для мокрых электрофильтров;

своевременно удалять уловленную пыль (пульпу) и транспортировать ее в установленные места.

51. ГОУ с аппаратами электрической очистки газа относится к неисправным при:

отсутствии или неисправности одного и более элементов, входящих в состав оборудования ГОУ (аппарат, тягодутьевой агрегат, насос, электродвигатель);

несоответствии межэлектродного напряжения требованиям инструкции по эксплуатации;

нарушении герметичности корпуса аппарата и бункера, люков и фланцевых сварных, болтовых соединений, подводящих и отводящих воздуховодов;

отложении пыли на электродах, в воздуховодах;

повреждении механизмов встряхивания, изношенности сальниковых уплотнений.

Глава 11

ПРИРОДООХРАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГОУ С АППАРАТАМИ

СОРБЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ГАЗА

52. Перед пуском в эксплуатацию ГОУ с аппаратами сорбционной очистки газов (адсорбера или абсорбера) работникам, осуществляющим эксплуатацию ГОУ, необходимо убедиться в следующем:

корпус, коммуникации ГОУ не имеют повреждений и дефектов, герметичны;

системы подготовки, распределения, удаления и регенерации сорбента исправны и готовы к работе;

количество и качество сорбентов соответствуют требованиям технической документации и инструкции по эксплуатации;

приборы контроля и автоматики в наличии и исправны;

средства и системы химической защиты аппаратов, предупреждения возникновения аварийных ситуаций, средства пожаротушения, предохранительные клапаны и мембраны, предусмотренные технической документацией по эксплуатации и техническому обслуживанию ГОУ, в наличии и исправны;

ремонтные работы закончены, аппараты исправны и готовы к работе.

53. В период эксплуатации ГОУ с аппаратами сорбционной очистки газа работники, осуществляющие эксплуатацию ГОУ, должны:

следить за герметичностью аппаратов и коммуникаций ГОУ, не допускать утечки газа или поглощающей жидкости;

обеспечить оптимальный гидравлический, аэродинамический и температурный режимы работы ГОУ, соблюдать установленный порядок регенерации и контроля качества сорбента;

не допускать скопления шлама или пыли на рабочих поверхностях аппаратов, обеспечивая систематическое удаление и транспортировку уловленных продуктов в предусмотренные места;

регенерацию адсорбента проводить строго в соответствии с требованиями, указанными в инструкции по эксплуатации.

54. ГОУ с аппаратами сорбционной очистки газа относятся к неисправным при:

отсутствии или неисправности одного или нескольких элементов основного оборудования (аппарат, вентилятор, электродвигатель, насос);

отсутствии сорбента или несоответствии его количественного и (или) качественного состава требованиям инструкции по эксплуатации;

наличии деформации, изношенности коммуникационных линий, сквозных отверстий на корпусе аппарата, воздуховода, а также нарушении герметичности во фланцевых и болтовых соединениях;

использовании для регенерации сорбента в аппаратах абсорбционно-биохимической очистки штаммов микроорганизмов, не соответствующих требованиям, указанным заводом - изготовителем ГОУ.

Глава 12

ПРИРОДООХРАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГОУ С АППАРАТАМИ ТЕРМИЧЕСКОЙ

И ТЕРМОКАТАЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ГАЗА

55. Перед пуском в эксплуатацию ГОУ с аппаратами термической и термокаталитической очистки газа работникам, осуществляющим эксплуатацию ГОУ, необходимо убедиться в следующем:

аппараты исправны и готовы к работе;

система газопроводов и установленное оборудование для подачи топливного газа и вентиляционного воздуха исправны, горение газа в горелках происходит устойчиво, отвод дымовых газов обеспечивается беспрепятственно;

система трубопроводов и установленное оборудование для подвода к печам очищаемого газа исправны и готовы к работе;

качество и количество катализатора соответствуют нормам, указанным в эксплуатационной документации;

средства контроля работы реактора и его узлов, печи дожига в целом, а также средства защиты от взрыва поддерживаются в технически исправном состоянии в соответствии с требованиями проектной и технической документации;

запуск термических и термокаталитических установок и их остановка по завершении работ выполняются строго в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

56. В процессе эксплуатации ГОУ с аппаратами термокаталитической и термической очистки газа работники, осуществляющие эксплуатацию ГОУ, должны:

обеспечивать поддержание оптимального режима сжигания загрязняющих веществ, содержащихся в очищаемом газе, а также условий обеспечения взрыво- и пожаробезопасности согласно технологическим регламентам;

осуществлять контроль за состоянием применяемых катализаторов, равномерной засыпкой их по сечению аппарата, обеспечивать своевременную замену и регенерацию использованных катализаторов;

контролировать температуру газов, поступающих на каталитический дожиг, производить разогрев системы до рабочих параметров, пропуская через нее атмосферный воздух.

57. Аварийная остановка ГОУ производится работниками, осуществляющими эксплуатацию ГОУ, автоматически или в ручном режиме в соответствии с требованиями по безопасности, указанными в паспорте завода - изготовителя ГОУ, в случаях:

несанкционированного изменения давления топливного газа;

наличия утечки газа;

повышения температуры смеси продуктов сгорания с воздухом выше уровня, определенного инструкцией по эксплуатации.

58. ГОУ с аппаратами термокаталитической и термической очистки газа относятся к неисправным при:

нарушении герметичности оборудования для подачи топливного или очищаемого газа;

превышении определяемых паспортом ГОУ и инструкцией по эксплуатации завода - изготовителя ГОУ значений давления топливного газа или температуры смеси продуктов сгорания с воздухом;

неисправности одного и более элементов оборудования ГОУ;

повреждениях корпуса, приводящих к нарушению герметичности аппарата, дефектах теплоизоляции и антикоррозионных покрытий;

несвоевременной замене и регенерации использованных катализаторов или неравномерно засыпанном катализаторе (слой меньше установленного инструкцией по эксплуатации, между стенками реактора и корзинами с катализатором имеются зазоры, величина которых превышает пределы, определенные инструкцией по эксплуатации, качество катализатора не обеспечивает требуемую степень очистки газа);

нарушении устойчивости горения топливного газа в горелках, несоответствии коэффициента избытка воздуха, расходуемого на горение, оптимальному уровню, определенному инструкцией по эксплуатации;

неисправности, отключении блокировки аварийной остановки аппарата.

Глава 13

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТУЮЩЕМУ ОБОРУДОВАНИЮ И УСТРОЙСТВАМ

59. Комплектующее оборудование и устройства включают:

контрольно-измерительные приборы;

предохранительные устройства;

средства автоматизации, механизации и сигнализации;

вспомогательные устройства, обеспечивающие проведение операций контроля, технического обслуживания и ремонта ГОУ в процессе эксплуатации.

60. Комплектующее оборудование и устройства ГОУ должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями, указанными в паспортах заводов-изготовителей и инструкции по эксплуатации.

61. Аппараты очистки газа, работающие под давлением, должны быть обеспечены контрольно-измерительными приборами и предохранительными устройствами в соответствии с инструкцией по эксплуатации ГОУ завода-изготовителя.

62. ГОУ, в которых возможно образование взрывоопасных смесей, должны оснащаться приборами контроля их концентраций с устройствами сигнализации и автоматическим отключением технологического оборудования от электропитания и ГОУ.

63. Контрольно-измерительные приборы, входящие в состав ГОУ, должны быть исправны, проходить государственные испытания или метрологическую аттестацию, а также поверку в органах государственной метрологической службы в порядке, установленном законодательством.

Эксплуатация измерительных приборов осуществляется в соответствии с требованиями паспортов и инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию заводов - изготовителей приборов.

64. Средства автоматизации, механизации и сигнализации, используемые при эксплуатации ГОУ, должны быть исправны и соответствовать характеристикам, указанным в паспортах заводов-изготовителей.

Глава 14

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ГОУ

65. Техническое обслуживание и ремонт ГОУ должны выполняться в соответствии с инструкцией по эксплуатации и графиком планово-предупредительного ремонта ГОУ. Результаты ремонта оформляются актом приемки ГОУ в эксплуатацию в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил.

66. В случае выявления в ходе проверок ГОУ согласно пункту 34 настоящих Правил неисправностей, связанных с дефектами, повреждениями, отказом элементов оборудования ГОУ, владельцем ГОУ принимаются безотлагательные меры по их устранению вплоть до приостановки работы технологического оборудования с целью проведения ремонта ГОУ.

67. Текущий ремонт осуществляется в зависимости от габаритов ГОУ и сложности ремонта на специализированном участке владельца ГОУ либо на месте его установки и включает в себя проведение регулировочных работ, замену или восстановление отдельных узлов и деталей.

После текущего ремонта пробный пуск ГОУ производится без подсоединения воздуховодов. Объем работ текущего ремонта должен быть занесен в паспорт ГОУ.

68. Капитальный ремонт осуществляется на специализированном участке владельца ГОУ либо на специализированном предприятии по ремонту оборудования ГОУ.

В процессе капитального ремонта ГОУ не должны нарушаться конструктивные размеры узлов и деталей.

69. При выявлении дефектов, повреждений или других видов неисправностей элементов комплектующего оборудования и устройств приведение их в исправное состояние должно осуществляться в ходе технического обслуживания и ремонта.

70. Отработанные материалы, используемые для улавливания и (или) обезвреживания загрязняющих веществ и не поддающиеся регенерации, отдельные узлы ГОУ, пришедшие в негодность или образовавшиеся при ликвидации ГОУ, используются или обезвреживаются в соответствии с требованиями законодательства об отходах.

Приложение 1

к Правилам эксплуатации

газоочистных установок

Форма

УТВЕРЖДЕНО

Владелец ГОУ

____________________ ____________________

(должность, подпись)  (фамилия, инициалы)

М.П.

"__" ________ 20__ г.

Результаты испытаний показателей работы ГОУ

на соответствие ее проектным показателям

_______________________________________________________________

(наименование и адрес владельца ГОУ)

Разработан _________________________________________________________

(наименование организации, осуществившей испытания)

Аттестат по аккредитации:

Номер __________________ срок действия до _______________

Руководитель организации

________________________                   _________________________

(должность, подпись)                         (инициалы, фамилия)

М.П.

"__" ____________ 20__ г.

Наименование населенного пункта, год.

Таблица 1

Результаты испытаний показателей работы ГОУ на соответствие ее

проектным показателям

| N п/п | Номер источ- ника, венти- ляцион- ной системы | Наимено- вание цеха, участка | Технологическое оборудование или рабочая операция | Позиция на схеме вентиля- ционной системы | ГОУ | Загряз- няющее вещество, по которому произво- дится очистка | Объем очища- емого газа, тыс.куб.м/ч <*> | Концентрация загрязняющего вещества, мг/куб.м <*> | Величина выброса, г/с | Средняя степень очистки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наиме- нова- ние источ- ника выде- ления | тип, марка | ко- личе- ство |  | наиме- нова- ние и тип | реги- стра- цион- ный номер | ко- личе- ство аппа- ратов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на входе в ГОУ | на выходе из ГОУ | на входе в ГОУ | на выходе из ГОУ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фак- тиче- ская | про- ект- ная | фак- тиче- ская | про- ект- ная | факти- ческая на выходе из ГОУ | согласно норма- тивам выбросов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

--------------------------------

<*> При несоответствии указанных значений проектным проводятся

испытания в соответствии с частью второй пункта 15 настоящих Правил.

Таблица 2

Ведомость дефектов ГОУ

| N п/п | Наименование дефекта | Кто устраняет | Отметка об устранении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Таблица 3

Характеристика оборудования ГОУ

┌───┬───────┬────────┬───────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────┐

│N  │Наиме- │Номер   │Значения   │Вентилятор                       │Электродвигатель           │

│п/п│нование│вентиля-│           ├───┬───┬───────┬─────┬───┬───────┼───┬───┬───────┬─────┬─────┤

│   │цеха,  │ционной │           │тип│но-│диаметр│n,   │P, │L,     │тип│N, │диаметр│n,   │тип  │

│   │участка│системы │           │   │мер│шкифа, │   -1│Па │куб.м/ч│   │кВт│шкифа, │   -1│пере-│

│   │       │        │           │   │   │мм     │мин  │   │       │   │   │мм     │мин  │дачи │

├───┼───────┼────────┼───────────┼───┼───┼───────┼─────┼───┼───────┼───┼───┼───────┼─────┼─────┤

│ 1 │   2   │   3    │     4     │ 5 │ 6 │   7   │  8  │ 9 │  10   │11 │12 │  13   │ 14  │  15 │

├───┼───────┼────────┼───────────┼───┼───┼───────┼─────┼───┼───────┼───┼───┼───────┼─────┼─────┤

│   │       │        │Проектные  │   │   │       │     │   │       │   │   │       │     │     │

├───┼───────┼────────┼───────────┼───┼───┼───────┼─────┼───┼───────┼───┼───┼───────┼─────┼─────┤

│   │       │        │Фактические│   │   │       │     │   │       │   │   │       │     │     │

└───┴───────┴────────┴───────────┴───┴───┴───────┴─────┴───┴───────┴───┴───┴───────┴─────┴─────┘

Таблица 4

Характеристика местных отсосов

| N п/п | Наиме- нование цеха, участка | Номер вентиля- ционной системы | Технологическое оборудова- ние или рабочая операция | Загряз- няющее вещество | Фактические данные | Рекомендуемые данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наимено- вание | тип, марка | позиции на схеме вен- тиляционной системы |  | тип отсоса | рабочий проем, м | удаля- емый объем воздуха, куб.м/ч | скорость в рабочем проеме, м/с | коэффи- циент местного сопро- тивления | влаж- ность удаляе- мого газа, г/нкуб.м сухого газа | удаляе- мый объем воздуха, куб.м/ч | скорость в рабочем проеме, м/с | рабочий проем, м | тип отсоса |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Приложение 2

к Правилам эксплуатации

газоочистных установок

ОБРАЗЕЦ СХЕМЫ

*****НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

Приложение 3

к Правилам эксплуатации

газоочистных установок

Форма

ПАСПОРТ

газоочистной установки

Паспорт издается в жесткой обложке на листах формата 210 x 297 мм.

Формат паспорта типографского издания 218 x 290 мм.

Обложка паспорта

____________________________________________________________________

(наименование ГОУ)

____________________________________________________________________

(номер источника выброса и аспирационной системы)

____________________________________________________________________

(наименование и адрес владельца ГОУ)

Титульный лист

ГОУ  подлежит  регистрации  в  органах  Минприроды  до  ввода в

эксплуатацию.

____________________________________________________________________

(наименование завода-изготовителя)

____________________________________________________________________

(наименование, тип ГОУ)

ПАСПОРТ

____________________________________________________________________

(номер источника выброса и аспирационной системы)

____________________________________________________________________

(регистрационный номер)

При  передаче  ГОУ  другому  владельцу вместе с ГОУ должен быть

передан настоящий паспорт.

Оборот титульного листа

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА ГОУ!

1. Паспорт постоянно должен находиться у владельца ГОУ.

2.  При  передаче ГОУ другому владельцу вместе с ГОУ передается

настоящий паспорт.

3.  Копии разрешений организации-разработчика на отступление от

требований проекта должны быть приложены к паспорту ГОУ.

4. ____________________________________________________________

(другие сведения, на которые необходимо обратить внимание

владельца ГОУ)

Страница 2

Регистрация ГОУ

ГОУ зарегистрирована за N _____________________________________

в __________________________________________________________________

(орган регистрации)

В паспорте пронумеровано и прошнуровано ______ страниц и ___

чертежей.

_________________________________  ___________ _____________________

(должность регистрирующего  лица)   (подпись)      (И.О.Фамилия)

М.П.

"__" ______________ 20__ г.

____________________________________________________________________

(наименование и адрес владельца ГОУ)

____________________________________________________________________

ПАСПОРТ

газоочистной установки

1. Цех, участок, количество и тип источников выделения  загрязняющих

веществ, за которыми установлена ГОУ _______________________________

____________________________________________________________________

2. Номер источника выброса и аспирационной системы _________________

____________________________________________________________________

3. Наименование и тип ГОУ, число ступеней очистки __________________

____________________________________________________________________

4. Разработчик проекта установки ___________________________________

____________________________________________________________________

5. Дата приемки ГОУ в эксплуатацию ______________ номер акта ввода в

эксплуатацию _____________________

6. Структурная схема ГОУ:

Страница 3

7. Основные данные оборудования ГОУ:

7.1. аппарат очистки газа:

а) наименование, тип аппарата ______________________________________

изготовитель аппарата ______________________________________________

б) назначение аппарата и улавливаемые загрязняющие вещества ________

____________________________________________________________________

7.2. тягодутьевые агрегаты, вентиляционные аппараты:

тип, марка _________________________________________________________

производительность _________________________________________________

7.3. насосы:

тип, марка _________________________________________________________

производительность _________________________________________________

7.4. контрольно-измерительные приборы:

тип, марка _________________________________________________________

контролируемые параметры ___________________________________________

7.5. системы автоматизации:

тип, марка _________________________________________________________

характеристика _____________________________________________________

7.6. основные требования к эксплуатации аппаратов очистки газов ____

____________________________________________________________________

7.7. рекомендации по режиму работы ГОУ,  обеспечивающему  соблюдение

требований по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух ___

____________________________________________________________________

Страницы 4, 6 и 8

8. Таблица 1. Показатели работы ГОУ:

| N п/п | Наименование регламентируемого показателя <*> | Единица измерения | Регламентируемые показатели работы ГОУ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проект- ные | допустимые отклонения | результаты испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объем очищаемых газов | на входе в ГОУ | тыс.куб.м/ч |  |  |  |  |  |
|  |  | на выходе | тыс.куб.м/ч |  |  |  |  |  |
| 2 | Температура газа | на входе в ГОУ | град. C |  |  |  |  |  |
|  |  | на выходе | град. C |  |  |  |  |  |
| 3 | Давление (разрежение) газа | на входе в ГОУ | кПа |  |  |  |  |  |
|  |  | на выходе | кПа |  |  |  |  |  |
| 4 | Гидравлическое сопротивление, разрежение | кПа |  |  |  |  |  |
| 5 | Скорость входа воздуха в аппарат | м/с |  |  |  |  |  |
| 6 | Концентрация загрязняющих веществ в газе | на входе в ГОУ, Cвход | мг/куб.м |  |  |  |  |  |
|  |  | на выходе из ГОУ, Cвых | мг/куб.м |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Степень очистки газа 100 - Cвых x 100 / Cвход | % |  |  |  |  |  |
| 12 | Дата проведения испытаний |  |  |  |  |  |
| 13 | Наименование организации, проводившей испытания |  |  |  |  |  |
| 14 | Вывод о соответствии, подпись |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*>  Пункты этой графы заполняются в зависимости от типа ГОУ, в

графах  с 7-й по 10-ю указываются параметры, характерные для данного

типа  ГОУ (расход и давление газа регенерации для рукавных фильтров,

расход  воды  для  мокрых пылеуловителей, напряжение и сила тока для

электрофильтров и другое).

Страницы 5, 7 и 9

| Регламентируемые показатели работы ГОУ |
| --- |
| Результаты испытаний |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Страница 10

9. Таблица 2. Перечень быстроизнашивающихся сменных узлов и деталей:

| Аппарат очистки газа | Наименование узлов (деталей) | Количество на 1 аппарат | Фактический срок службы узлов (деталей) | Обязательный комплект сменных частей узлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Страницы 10 - 13

10. Таблица 3.  Сведения  о  проведенном  ремонте,  его  содержании,

замене или модернизации отдельных узлов оборудования ГОУ:

| Дата | Вид ремонта | Наименование аппаратов, узлов, агрегатов | Характер повреждения, дефекта, неисправности | Причина возникновения повреждения, дефекта, неисправности | Выполнение работ по устранению неисправности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | Акт N Протокол N |

Страницы с 14-й по 21-ю

11. Таблица 4. Результаты обследования и испытаний ГОУ:

| Дата | Заключение о техническом состоянии установки (по данным визуального осмотра) | Номер акта комиссии |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Страница 22

12. Таблица 5. Сведения о выводе ГОУ из эксплуатации:

| Дата | Причина | Документ, подтверждающий ликвидацию ГОУ | Территориальный орган Минприроды | Фамилия и подпись представителя территориального органа Минприроды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Страница 23

13. Таблица 6. Перечень чертежей, схем, актов и  других  документов,

приложенных к паспорту ГОУ:

| N п/п | Наименование чертежей, схем, актов и других документов | Номер чертежей, схем, дата утверждения акта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Общий вид ГОУ (схема, чертеж, рисунок, планы, разрезы) |  |
| 2 | Общие виды аппаратов (схемы, чертежи, рисунки): |  |
| 2.1 |  |  |
| 2.2 |  |  |
| 2.3 |  |  |
| 2.4 |  |  |
| 3 | Принципиальная схема КИП и автоматики |  |
| 4 | Акт приемки ГОУ в эксплуатацию |  |
| 5 | Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию ГОУ |  |

14.  Таблица  7.   Ответственные   за    эксплуатацию,   техническое

обслуживание и ремонт ГОУ:

| Номер и дата приказа о назначении | Должность, фамилия, инициалы | Подпись должностного лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ГОУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Паспорт составлен "__"____________ 20__ г.

В паспорте пронумеровано и прошнуровано __________ страниц и _______

чертежей.

Главный инженер (технический директор) __________     ______________

(подпись)      (И.О.Фамилия)

М.П.

Должностное лицо, ответственное за эксплуатацию и

техническое обслуживание ГОУ ______________________   ______________

(должность, подпись)     (И.О.Фамилия)

Приложение 4

к Правилам эксплуатации

газоочистных установок

Форма

УТВЕРЖДАЮ

__________________________

(должность владельца ГОУ)

_________   ___________________

(подпись)   (инициалы, фамилия)

М.П.

"__" ________________ 20__ г.

АКТ

технического осмотра ГОУ

от "__" ________ 20__ г.

Комиссия, назначенная приказом N ______ от "__"________ 20__ г.

____________________________________________________________________

(наименование владельца ГОУ)

в составе: _________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

провела осмотр аппаратов очистки газа, вспомогательного оборудования

и коммуникаций и проверку технического состояния ___________________

(наименование ГОУ,

____________________________________________________________________

наименование оборудования, за которым смонтирована ГОУ)

____________________________________________________________________

регистрационный номер ГОУ и дата регистрации _______________________

номер источника выброса и аспирационной системы ____________________

смонтированного в __________________________________________________

(название цеха, участка, производства)

по факту ___________________________________________________________

(основание: плановый осмотр, авария, остановка оборудования,

нарушение в работе)

составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Техническое состояние аппаратов очистки газов ______________

(соответствует /

не соответствует)

требованиям Правил эксплуатации газоочистных установок

____________________________________________________________________

(указать полный перечень недостатков)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. Состав и техническое состояние вспомогательного оборудования

____________________________________________________________________

(указать полный перечень недостатков)

____________________________________________________________________

3. Состояние коммуникаций

____________________________________________________________________

4. Наличие и состояние контрольно-измерительной аппаратуры

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Сведения о ее поверке ______________________________________________

(дата, номер свидетельства о поверке)

____________________________________________________________________

5. Сведения  о  проведенных  за   период  с  даты   предыдущего

обследования  технического состояния  ГОУ "___" ____________ 20__ г.

работах по ремонту, наладке, испытанию ГОУ: ________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

6. Дата завершения работ ______________________________________

7. Имеющиеся недостатки в предъявленном к осмотру  оборудовании

подлежат устранению в сроки: _______________________________________

(указать пункт акта, в котором указаны

____________________________________________________________________

недостатки, сроки устранения, ответственных исполнителей)

____________________________________________________________________

Заключение:  предъявленное  к  техническому   осмотру   оборудование

является технически исправным / неисправным  и может быть допущено к

(ненужное зачеркнуть)

эксплуатации _______________________________________________________

(дата, срок или условия допуска к эксплуатации)

____________________________________________________________________

Комиссия:

_________________      ________________      _______________________

(должность)             (подпись)            (инициалы, фамилия)

_________________      ________________      _______________________

_________________      ________________      _______________________

Приложение 5

к Правилам эксплуатации

газоочистных установок

Таблица 1

Форма журнала регистрации и перерегистрации ГОУ в территориальных

органах Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды

Республики Беларусь

| Регистра- ционный номер | Дата регист- рации | Наиме- нование, адрес вла- дельца ГОУ | Наименование цеха, участка, технологичес- кого оборудова- ния или рабочей операции, за которыми уста- новлена ГОУ | Номер ис- точника, номер вентиля- ционной системы | Наимено- вание и тип ГОУ с указа- нием способа очистки | Загрязняю- щее ве- щество, по которому произ- водится очистка | Концентрация, мг/куб.м | Объем возду- ха, куб.м/ч | Год ввода в эксплу- атацию | Фамилия, инициалы, подпись лица, регистри- рующего ГОУ | Основание, отметка и дата снятия с регистра- ции или перерегист- рации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | на входе в ГОУ | на выходе из ГОУ | на входе в ГОУ | на выходе из ГОУ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Таблица 2

Форма журнала снятия ГОУ с учета

| N п/п | Дата снятия с учета | Наимено- вание и адрес владель- ца ГОУ | Наименование цеха, участка, технологиче- ского оборудо- вания или ра- бочей операции | Регистра- ционный номер | Номер источ- ника и аспира- ционной системы | Наиме- нование и тип ГОУ | Осно- вание снятия ГОУ с учета | Фамилия, инициалы, подпись должност- ного лица Минприроды | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Приложение 6

к Правилам эксплуатации

газоочистных установок

ОБРАЗЕЦ НАНЕСЕНИЯ РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА

1 ступень очистки на корпус электрофильтра:

А-2/ист. 7

---------------

Рег. N Э 0005

2 ступени очистки на аппарат сухой очистки, за которым смонтирован промышленный фильтр:

А-79/ист. 138

------------------

Рег. N СФ 8795-1

3 ступени очистки на аппарат сухой очистки, являющийся второй ступенью очистки, за которым смонтирован аппарат мокрой очистки:

А-1/ист. 1

-------------------

Рег. N ССМ 1022-2

Приложение 7

к Правилам эксплуатации

газоочистных установок

УТВЕРЖДАЮ

______________________________

(должность владельца ГОУ)

_________   ___________________

(подпись)   (инициалы, фамилия)

М.П.

"__" ________________ 20__ г.

АКТ

об остановке работы и консервации ГОУ

от "___" ________ 20__ г.

Комиссия, назначенная приказом N __________ от "__" ________ 20__ г.

____________________________________________________________________

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

в составе: _________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

____________________________________________________________________

составила настоящий акт о нижеследующем:

работа ГОУ <*> _____________________________________________________

(наименование ГОУ, наименование оборудования,

____________________________________________________________________

за которым смонтирована ГОУ)

____________________________________________________________________

регистрационный номер ГОУ и дата регистрации <*> ___________________

номер источника выброса и аспирационной системы <*> ________________

смонтированного в <*> ______________________________________________

(название цеха, участка, производства)

подлежит остановке с "___" _________ 20__ г.,

ГОУ подлежит консервации с "___" _________ 20__ г. в связи с _______

____________________________________________________________________

(указать причину приостановки работы ГОУ, номер, дату документа о

____________________________________________________________________

приостановке работы оборудования)

____________________________________________________________________

Техническое  состояние  аппаратов  очистки  газа,   вспомогательного

оборудования и коммуникаций ________________________________________

(соответствует / не соответствует)

требованиям ________________________________________________________

Правил эксплуатации газоочистных установок _________________________

(указать полный

____________________________________________________________________

перечень недостатков)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Заключение: ГОУ, указанная в настоящем акте, является технически

исправной / неисправной.

(ненужное зачеркнуть)

В период приостановки работы и консервации _________________________

(требования по

____________________________________________________________________

техническому обслуживанию и проверке)

может быть введено в эксплуатацию при условии ______________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Комиссия:

________________        _____________        _______________________

(должность)            (подпись)             (инициалы, фамилия)

________________        _____________        _______________________

________________        _____________        _______________________

--------------------------------

<*> Указывается для каждой ГОУ.