МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

###### Республиканский нормативный документ

Охрана атмосферного воздуха

МЕТОДИКА

расчета выбросов

загрязняющих веществ в атмосферу

от стационарных дизельных установок

РНД 211.2.02.04-2004

Издание официальное

Астана, 2004

Предисловие

1 ПЕРЕРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским научно-исследовательским Центром охраны атмосферного воздуха

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 20.12.2004 г. № 328 п

3 ОДОБРЕН на заседании рабочей группы Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан, протокол №1 от 20 декабря 2002 года

4 РЕГИСТРАЦИЯ не требуется согласно письма Министерства юстиции Республики Казахстан №4-01-10-6/7082 от 17.10.2001г.

5 ВЗАМЕН Орлов Н.И., Смайлис В.И. Временные рекомендации по расчету выбросов от стационарных дизельных установок. Л., 1988

6 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ 1 РАЗ В 5 ЛЕТ

Документ оформлен с учетом требований РНД 211.1.01.02-1994 «Правила изложения и оформления нормативных документов», Алматы, 1994 и СТ РК 1.5-2000 «Требования к построению, изложению, оформлению и содержанию государственных и фирменных стандартов, стандартов научно-технических, инженерных обществ и других общественных объединений и изменений к ним»

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения разработчика.

Содержание

1 Область применения	19

2 Нормативные ссылки	19

3 Определения	20

4 Общие положения	20

5 Оценка выбросов от стационарных дизельных установок	22

6 Расчет выбросов с использованием усредненных показателей	23

7 Оценка выбросов по данным технической документации завода-изготовителя и инструментального контроля 	26

Литература	28

Приложение А Оценка расхода и температуры отработавших газов	29

Приложение Б Санитарно-гигиенические нормативы загрязняющих веществ 	30

Введение

Настоящая методика переработана на основе новейших нормативно-методических документов и предназначена для определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при эксплуатации стационарных дизельных установок.

Устанавливает порядок расчета выбросов от стационарных дизельных установок на основе удельных показателей.

Распространяется на все типы стационарных дизельных установок: дизель-генераторы, буровые агрегаты, мотопомпы, мотокомпрессоры, мотовентиляторы и т.п.

Приложением к РНД являются также разрабатываемые программы для различных ЭВМ, согласованные в установленном порядке с разработчиками методики и утвержденные Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ

| МЕТОДИКА расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок | РНД 211.2.02.04-2004 |
| --- | --- |

Дата введения 1.01.2004 г.

1 Область применения

1.1 Настоящий документ:

- разработан с целью создания единой методологической основы по определению выбросов загрязняющих веществ от стационарных дизельных установок;

- применяется предприятиями и территориальными управлениями по охране окружающей среды, специализированными организациями, проводящими работы по нормированию выбросов и контролю за соблюдением установленных нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ).

1.2 Полученные по настоящему документу результаты используются в качестве исходных данных при учете и нормировании выбросов на действующих предприятиях и объектах, а также при разработке предпроектной и проектной документации на новое строительство.

1.3 Любая деятельность по нормированию выбросов от стационарных дизельных установок, проводимая в Республике Казахстан, должна осуществляться в соответствии с настоящим документом и удовлетворять рекомендациям, приведенным в нем.

2 Нормативные ссылки

Методика разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

- ГОСТ 17.2.2.01-84. Охрана природы. Атмосфера. Дизели автомобильные. Дымность отработавших газов. Нормы и методы измерения. М., Издательство стандартов, 1984

- ГОСТ 17.2.2.02-86. Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измерения дымности отработавших газов тракторных и комбайновых дизелей. М., Издательство стандартов, 1986

- ГОСТ Р 51249-99 Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Выбросы вредных веществ с отработавшими газами. Нормы и методы определения. М., Изд-во стандартов, 1999

- ГОСТ Р 51250-99 Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Дымность отработавших газов. Нормы и методы определения. М., Изд-во стандартов, 1999

3 Определения, обозначения и сокращения

В настоящем документе применяются термины и определения в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об охране окружающей среды», Законом Республики Казахстан «Об охране атмосферного воздуха», ГОСТ 17.2.1.04-77, ГОСТ 17.2.1.03-84.

4 Общие положения

4.1 Настоящая методика предназначена для расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при эксплуатации стационарных дизельных установок.

4.2 В соответствии с Методикой производится расчет максимальных разовых за 20-ти минутный период времени и валовых за год выбросов в атмосферу стационарной дизельной установкой. В качестве исходных данных для расчета максимальных разовых выбросов используются сведения из технической документации завода-изготовителя дизельной установки об эксплуатационной мощности (если сведения об эксплуатационной мощности не приводятся, - по номинальной мощности), а для расчета валовых выбросов в атмосферу, - результаты учетных сведений о годовом расходе топлива дизельного двигателя.

4.3 Методика позволяет, в зависимости от наличия или отсутствия, а также полноты имеющейся информации по выбросам вредных веществ, приводимых в сопровождаемой технической документации на стационарную дизельную установку, или располагаемых возможностей на выполнение соответствующего инструментального контроля выбросов, осуществлять расчет выбросов:

- с использованием усредненных значений удельных выбросов в зависимости от мощности и частоты вращения коленчатого вала дизельного двигателя;

- по данным инструментального контроля выбросов в условиях эксплуатации.

В случаях, когда в исходных данных отсутствует информация о мощности установки, расчет максимального разового выброса (г/с) выполняется по данным о расходе топлива (формула 2, табл. 3 и 4).

4.4 Приведенные в документе усредненные удельные значения показателей выбросов отражают основные закономерности изменения параметров токсичности дизелей в зависимости от нагрузочно-скоростного режима работы силовой установки, а также мощности и быстроходности дизельного двигателя [1, 5, 6]. При этом учитывается, что в реальной эксплуатации в течение года в соответствии с изменением характера внешних условий стационарная дизельная установка работает на некоторой совокупности установившихся дискретных режимов, для которой значения удельных выбросов усредняются [5]. Принимаются во внимание также особенности организации рабочего процесса многоцилиндровых мощных дизельных установок.

4.5 Расчеты выбросов выполняются для следующих вредных веществ, поступающих в атмосферу с отработавшими газами стационарных дизельных установок:

| оксид углерода (СО); | формальдегид (СН2О); |
| --- | --- |
| сажа (С); | диоксид серы (SO2); |
| углеводороды (СН); | бенз(()пирен (БП); |
| оксиды азота (NОх) в пересчете на NO2 и NO . |

5 Оценка выбросов от 
стационарных дизельных установок

В соответствии с основными классификационными признаками мощности, быстроходности, числа цилиндров дизельных двигателей [1], которые определяют способ организации рабочего процесса и, следовательно, токсикологические свойства выделяемых веществ, стационарные дизельные установки условно подразделяются на четыре группы (Ne - номинальная мощность, n - число оборотов, i - число цилиндров):

А - маломощные, быстроходные и повышенной быстроходности (Nе(73.6 кВт, n=1000-3000 мин-1). Например, дизельгенераторы 0801-08011 (2Ч9,5/10), 1601-1612 (4Ч9,5/10), 3001-3012 (8Ч9,5/10); дизель-электрический агрегат 2Э-16А (4Ч8,5/11), А-01М и т.д.;

Б - средней мощности, средней быстроходности и быстроходные (Nе=73.6-736 кВт, n=500-1500 мин-1). Например, газомотокомпрессор КС-550/4-64 (8Д22/22,5), автоматизированный дизель-электрический агрегат АСДА-200 (дизель 1Д12В-300), дизельгенератор ДГР 300/500-4 (6ЧН 25/34), дизель-насосная установка ДНУ 120/70 (6ЧН12/14), энергетические установки на базе дизеля ЯМЗ-238, дизельгенераторы ДГА-315,320 (6ЧН25/34), Г-72 (6ЧН36/45), КАС 315 (12ЧН18/20), КАС 630Р (12ЧН18/20), АС 630М (12ЧН18/20) и т.д.:

В - мощные, средней быстроходности (Nе=736-7360 кВт, n=500-1000 мин-1). Например, буровой агрегат 1А-6Д49 (8ЧН26/26), 1-9ДГ (16ЧН26/26), 14ДГ (дизель14Д40), Г-99 (6ЧН12А36/45), ПЭ-6 (12ЧН26/26), дизельгенератор ДГ-4000 (дизель 64Г базовой модели 61В-3) и т.д.,

Г - мощные, повышенной быстроходности, многоцилиндровые (Nе=736-7360 кВт, n=1500-3000 мин-1, i(30). Например, АСДГ-800 (42ЧСПН16/17), ДГ-2000 (56ЧСПН16/17) и т.д.

Современные требования стандартов зарубежных стран к выбросам стационарных дизельных установок существенно отличаются от требований стандартов Республики Казахстан. Кроме того, после капитального ремонта, происходит изменение количества выбросов дизельными двигателями. В связи с тем, что в ряде организаций Республики Казахстан находятся в эксплуатации как зарубежные стационарные дизельные установки, так и установки капитально отремонтированные, данные по выбросам корректируются в соответствии с указанными обстоятельствами.

6 Расчет выбросов 
с использованием усредненных показателей

6.1 Максимальный выброс i-ого вещества стационарной дизельной установкой определяется по формуле:

, г/с	(1)

где:

еi -	выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме номинальной мощности, г/кВт(ч, определяемый по таблице 1 или 2;

Рэ - 	эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт. Значение берется из технической документации завода-изготовителя. Если в технической документации не указывается значение эксплуатационной мощности, то в качестве Рэ, принимается значение номинальной мощности стационарной дизельной установки (Ne);

1/3600 - коэффициент пересчета «час» в «сек».

Таблица 1

Значения выбросов еi для различных групп

стационарных дизельных установок до капитального ремонта

| Группа | Выброс, г/кВт(ч |
| --- | --- |
|  | СО | NОx | СН | С | SО2 | СН2О | БП |
| А | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3(10-5 |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2(10-5 |
| В | 5.3 | 8.4 | 2.4 | 0.35 | 1.4 | 0.1 | 1.1(10-5 |
| Г | 7.2 | 10.8 | 3.6 | 0.6 | 1.2 | 0.15 | 1.3(10-5 |

Таблица 2

Значения выбросов еi для различных групп

стационарных дизельных установок, прошедших капитальный ремонт

| Группа | Выброс, г/кВт(ч |
| --- | --- |
|  | CO | NOx | СН | С | SO2 | CH2O | БП |
| А | 8.6 | 9.8 | 4.5 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 1.6(10-5 |
| Б | 7.4 | 9.1 | 3.6 | 0.65 | 1.3 | 0.15 | 1.5(10-5 |
| В | 6.4 | 8.0 | 3.0 | 0.45 | 1.5 | 0.12 | 1.4(10-5 |
| Г | 8.6 | 10.3 | 4.5 | 0.75 | 1.3 | 0.2 | 1.6(10-5 |

6.2 Валовый выброс i-ого вещества за год стационарной дизельной установкой определяется по формуле:

, т/год	(2)

где:

qi -	выброс i-го вредного вещества, г/кг топлива, приходящегося на один кг дизельного топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл, определяемый по таблице 3 или 4;

Bгод - 	расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т. (берется по отчетным данным об эксплуатации установки);

1/1000 - коэффициент пересчета «кг» в «т».

Таблица 3

Значения выбросов qi для различных групп

стационарных дизельных установок до капитального ремонта

| Группа | Выброс, г/кг топлива |
| --- | --- |
|  | CO | NОx | СН | C | SО2 | СН2О | БП |
| А | 30 | 43 | 15 | 3.0 | 4.5 | 0.6 | 5.5(10-5 |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 5.5(10-5 |
| В | 22 | 35 | 10 | 1.5 | 6.0 | 0.4 | 4.5(10-5 |
| Г | 30 | 45 | 15 | 2.5 | 5.0 | 0.6 | 5.5(10-5 |

Таблица 4

Значения выбросов qi для различных групп

стационарных дизельных установок, прошедших капитальный ремонт

| Группа | Выброс, г/кг топлива |
| --- | --- |
|  | CO | NОx | СН | C | SО2 | СН2О | БП |
| А | 36 | 41 | 18.8 | 3.75 | 4.6 | 0.7 | 6.9(10-5 |
| Б | 31 | 38 | 15.0 | 2.5 | 5.1 | 0.6 | 6.3(10-5 |
| В | 26 | 33 | 12.5 | 1.9 | 6.1 | 0.5 | 5.6(10-5 |
| Г | 36 | 43 | 18.8 | 3.15 | 5.1 | 0.7 | 6.9(10-5 |

6.3 Для стационарных дизельных установок зарубежного производства, отвечающих требованиям природоохранного законодательства стран Европейского Экономического Сообщества, США, Японии (необходимо подтверждение сертификатом с экологическими показателями фирм-изготовителей) значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 могут быть соответственно уменьшены по СО в 2 раза; NO2 и NO в 2.5 раза; СН, С, СH2О и БП в 3.5 раза. При этом необходимо предусмотреть инструментальную проверку соблюдения нормативов выбросов для таких установок.

6.4 Для дизельных установок работающих на природном газе значения выбросов, по сравнению с показателями, приведенными в табл. 1, 2, 3, 4, могут быть уменьшены для:

- оксида углерода на 20%;

- сажи в 15 раз;

- диоксида азота в 2 раза;

- альдегидов в 15 раз;

- бенз(()пирена в 20 раз;

- диоксида серы в зависимости от содержания серы в топливе.

6.5 При внедрении различных природоохранных технологий (см. табл. 5), эффективность очистки отработавших газов должна быть подтверждена соответствующими сертификатами на газоочистное оборудование, либо данными инструментального контроля выбросов в условиях эксплуатации стационарной дизельной установки.

Таблица 5

Сведения об эффективности природоохранных технологии

| Наименование технологий | Вещество | % очистки |
| --- | --- | --- |
| Окисление в каталитическом нейтрализаторе (активная фаза платина Рt) | СО СН C СH2О | 90-95 70-80 30-50 50-60 |
| Окисление в каталитическом нейтрализаторе с принудительным разогревом реактора (активная фаза платина Рt) | CO СH С СН2О | 98-100 98-100 50-60 90-95 |
| Окисление и фильтрация в регенерируемых каталитических фильтроэлементах (активная фаза платина Рt) | СО СН С СН2О | 98-100 98-100 90-95 90-95 |
| Применение вододиспергированного топлива | NOx С | до 50 60-80 |
| Применение топлива с пониженным содержанием серы | SO2 | До 95 |
| Восстановление NО2 аммиаком в сотово-блочных катализаторах (активная фаза V2О5 (WO3)/(ТiO2)) | NOx | до 80 |
| Промывка в водных растворах (жидкостная нейтрализация) | NOx C CH2O | до 40 до 50 до 80 |

6.6 В соответствии с технологическим регламентом производства дизельные электростанции (ДЭС) могут классифицироваться как резервные (т.е. используемые периодически при нехватке мощности) или аварийные (т.е. используемые при аварийных ситуациях, например, в электроснабжении).

Если ДЭС - резервная, то ее выбросы подлежат нормированию и для них устанавливаются нормативы ПДВ (ВСВ).

Если ДЭС - аварийная, то ее выбросы в работах по нормированию не учитываются, а описание ситуаций ее применения, профилактики и предотвращения таких ситуаций дается в соответствующем разделе проектной документации.

7 Оценка выбросов 
по данным технической документации 
завода-изготовителя и инструментального контроля

7.1 При наличии в сопровождаемой стационарную дизельную установку документации сведений о выбросах вредных веществ в зависимости от нагрузки и частоты вращения коленчатого вала дизеля, расчеты выбросов выполняются с использованием этих данных на основе учета в течение года режимов и времени работы на них установки. При этом значения расходов отработавших газов на стационарных режимах работы установки берутся из технической документации или рассчитываются в соответствии с нормативными документами, а для расчетов загрязнения атмосферы принимаются максимальные значения выбросов.

7.2 Инструментальные замеры выбросов должны выполняться на характерных, для условий реальной эксплуатации в течение года, режимах работы стационарной дизельной установки и использоваться в дальнейшем для расчета максимальных и валовых показателей выбросов аналогично п.6.2 на основе учета в течение года данных по загрузке установки.

7.3 Допускается использовать комбинированные методы оценки выбросов стационарными дизельными установками на основе расчетов выбросов с использованием усредненных показателей и оценки выбросов по данным технической документации завода-изготовителя и инструментального контроля.

Литература

- Теория двигателей внутреннего сгорания / Под. ред. проф. д-ра техн. наук Н.Х-Дьяченко. Л., Машиностроение (Ленингр. отделение), 1974.

- РК 3.02.036.99. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. ГН 2.1.6.695-98. -М.: 1998 - 69 с.

- РК 3.02.037.99. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. ГН 2.1.6.696-98.-М.: 1998 - 132 с.

- Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. СПб, 2000.

- Экспериментально-расчетная оценка выбросов вредных веществ с отработавшими газами ДВС на эксплуатационных режимах работы О.И. Демочка, В.Н. Ложкин и др. Технический отчет по НИР. СПб, НПО ЦНИТА, 1990.

- Жегалин О.И., Лупачев П.Д. Снижение токсичности автомобильных двигателей. М., Транспорт, 1985.

- Орлов Н.И., Смайлис В.И. Временные рекомендации по расчету выбросов от стационарных дизельных установок. Л., 1988.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок, НИИ Атмосфера, СПб, 2001

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки в соответствии с [1] определяется по выражению:

GOГ=GВ({1+1/(((((L0)},	(А.1)

где GB - расход воздуха, определяемый по соотношению:

GB=(1/1000)((1/3600) (bэ(Pэ(((((L0),	(А.2)

где:

bэ -	удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя, г/кВт(ч (берется из паспортных данных на дизельную установку);

(  - 	коэффициент продувки, ((1.18;

(  - 	коэффициент избытка воздуха, ((1.8;

L0 - 	теоретически необходимое количество кг воздуха для сжигания одного кг топлива, L0(14.3 кг воздуха/кг топлива.

Значения остальных коэффициентов и параметров такое же, как и в (1) и (2).

После подстановки (А2) в (А1) окончательная формула для расчета расхода отработавших газов (кг/с) от стационарной дизельной установки приобретает вид:

GОГ(8.72(10-6(bэ(Рэ,	(А.З)

Объемный расход отработавших газов (м3/с) определяется по ф-ле:

QОГ=GОГ/(oг, 	(А.4)

где (or - удельный вес отработавших газов (кг/м3) рассчитываемый по формуле:

(or=(0or/(1+Toг/273),	(А.5)

где:

(0oг - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0°С, значение которого согласно [1], [6] можно принимать 1.31 кг/м3;

Tor - температура отработавших газов, К.

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450(С (723К), на удалении от 5 до 10 м - 400(С (673К).

Приложение Б

(справочное)

Санитарно-гигиенические нормативы

некоторых загрязняющих веществ

(по состоянию на 1 сентября 2000 г.)

| Код ЗВ | Наименование вещества | ПДКмр, мг/м3 | ПДКсс, мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Кл. опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота диоксид /5/ | 0.085 | 0.04 | - | 2 |
| 0304 | Азота оксид /4/ | 0.4 | 0.06 | - | 3 |
| 0328 | Углерод черный (Сажа) /499/ | 0.15 | 0.05 | - | 3 |
| 0330 | Серы диоксид (Ангидрид сернистый) /436/ | 0.5 | 0.05 | - | 3 |
| 0337 | Углерода оксид /498/ | 5 | 3 | - | 4 |
| 0703 | Бенз/(/пирен (3,4-бензпирен) /48/ | - | 0.000001 | - | 1 |
| 1325 | Формальдегид /522/ | 0.035 | 0.003 |  | 2 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С) /497/ | 1 | - | - | 4 |

# Footnotes

Названия Министерств, ведомств и организаций приведены на момент утверждения документа

нормировать по - углеводородам предельным С12-С19 (№ п/п 497 [3], код 2754 [4])

коэффициенты трансформации следует принимать на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO. Коэффициенты трансформации могут корректироваться расчётно-экспериментальным методом, утверждаемым МООС РК

Код загрязняющего вещества согласно [4]

Порядковый номер согласно [2, 3]

# Text boxes

II

III

IV