МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

###### Республиканский нормативный документ

Охрана атмосферного воздуха

МЕТОДИКА

расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов

(по величинам удельных выбросов)

РНД 211.2.02.05-2004

Издание официальное

Астана, 2004

Предисловие

1 ПЕРЕРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским научно-исследовательским Центром охраны атмосферного воздуха

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан 
от 20.12.2004 г. № 328 п

3 ОДОБРЕН на заседании рабочей группы Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан, протокол №1 от 20 декабря 2002 года

4 РЕГИСТРАЦИЯ не требуется согласно письма Министерства юстиции Республики Казахстан №4-01-10-6/7082 от 17.10.2001г.

5 ВЗАМЕН Сборника методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, КАЗЭКОЭКСП, Алматы, 1996 (п.3.5. Участки нанесения лакокрасочного покрытия)

6 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ 1 РАЗ В 5 ЛЕТ

Документ оформлен с учетом требований РНД 211.1.01.02-1994 «Правила изложения и оформления нормативных документов», Алматы, 1994 и СТ РК 1.5-2000 «Требования к построению, изложению, оформлению и содержанию государственных и фирменных стандартов, стандартов научно-технических, инженерных обществ и других общественных объединений и изменений к ним»

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения разработчика.

# Содержание

Введение

1 Область применения	37

2 Нормативные ссылки	37

3 Определения	38

4 Общие положения	39

5 Определение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов 	40

Литература 	62

Приложение. Санитарно-гигиенические нормативы загрязняющих веществ 	63

Введение

Настоящая методика переработана на основе новейших нормативно-методических документов и предназначена для определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при нанесении лакокрасочных материалов.

Устанавливает порядок определения выбросов загрязняющих веществ при нанесении лакокрасочных материалов расчетным методом.

Распространяется на источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства

Приложением к РНД являются также разрабатываемые программы для различных ЭВМ, согласованные в установленном порядке с разработчиками методики и утвержденные Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ

| МЕТОДИКА расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов) | РНД 211.2.02.05-2004 |
| --- | --- |

Дата введения 1.01.2004 г.

1 Область применения

1.1 Настоящий документ:

- разработан с целью создания единой методологической основы по определению выбросов загрязняющих веществ при нанесении лакокрасочных материалов;

- применяется предприятиями и территориальными управлениями по охране окружающей среды, специализированными организациями, проводящими работы по нормированию выбросов и контролю за соблюдением установленных нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ).

1.2 Полученные по настоящему документу результаты используются в качестве исходных данных при учете и нормировании выбросов на действующих предприятиях и объектах, а также при разработке предпроектной и проектной документации на новое строительство.

1.3 Любая деятельность по нормированию выбросов при нанесении лакокрасочных материалов, проводимая в Республике Казахстан, должна осуществляться в соответствии с настоящим документом и удовлетворять рекомендациям, приведенным в нем.

2 Нормативные ссылки

Методика разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

- ГОСТ 17.2.1.04-77. Охрана природы. Атмосфера. Метеорологические аспекты загрязнения и промышленные выбросы. М. Издательство стандартов, 1978.

- ГОСТ 17.2.4.02-81. Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ. М. Издательство стандартов, 1982.

- ГОСТ 28246-89. Краски и лаки. Термины и определения, М. Издательство стандартов, 1989.

- ГОСТ 28451-90 (ИСО 4617-1-3-86). Краски и лаки. Перечень эквивалентных терминов. М. Издательство стандартов, 1990.

3 Определения, обозначения и сокращения

В настоящем документе применяются термины и определения в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об охране окружающей среды», Законом Республики Казахстан «Об охране атмосферного воздуха», ГОСТ 17.2.1.04-77, ГОСТ 17.2.1.03-84.

В дополнение к ним, в настоящем стандарте установлены следующие термины:

Краска - жидкий или порошкообразный продукт, содержащий пигменты, которые после нанесения на поверхность образуют непрозрачную пленку, обладающую защитными, декоративными или специальными техническими свойствами.

Лак - продукт, который после нанесения на поверхность образует твердую прозрачную пленку, обладающую защитными, декоративными или специальными техническими свойствами.

Растворитель для лакокрасочного материала - жидкость одно или многокомпонентная, летучая в условиях сушки, в которой пленкообразующее полностью растворяется.

Шпатлевка - продукт пастообразный или жидкой консистенции, применяемый для устранения небольших дефектов поверхности перед окраской.

Условные обозначения:

| ЛКМ - лакокрасочный материал | НЦ - нитроцеллюлозные |
| --- | --- |
| ГФ - глифталевые | ПФ – пентафталевые |
| МЛ - меламинные | ЭП – эпоксидные |
| ПЭ - полиэфирные ненасыщенные | АК - полиакриловые |
| ПХВО, ПХВ - перхлорвиниловые | КЧ – каучуковые |
| ВЛ - поливинилацетатные | КО - кремнийорганические |

4 Общие положения

4.1 Разработка настоящего документа проведена исходя из определения термина «унификация» - приведение имеющихся путей расчета выбросов веществ, загрязняющих атмосферу, от однотипных производств и типов лакокрасочных материалов (ЛКМ) к наибольшему возможному единообразию

4.2 При определении выбросов при нанесении лакокрасочных материалов используются расчетные методы.

4.3 Процесс формирования покрытия на поверхности изделия заключается в нанесении ЛКМ и его сушке. Процесс нанесения покрытия может быть различным, но преимущественно осуществляется методом пневматического распыления.

4.4 В процессе окраски и сушки происходит полный переход летучей части краски (растворителей) в парообразное состояние, причем, при окраске выделяется 20-30% паров растворителей, при сушке - остальное его количество.

Выброс поллютантов (загрязнителей) зависит от ряда факторов: способа окраски, производительности применяемого оборудования, состава лакокрасочного материала и др.

4.5 В качестве исходных данных для расчета выбросов загрязняющих веществ при различных способах нанесения ЛКМ принимают: фактический или плановый расход окрасочного материала, долю содержания в нем растворителя, долю компонентов лакокрасочного материла, выделяющихся из него в процессах окраски и сушки.

4.6 В данном документе приведены данные для наиболее распространенных видов материалов, используемых в окрасочном производстве. В случае, когда на конкретном производстве применяются оборудование и материалы, сведения по которым в настоящей методике отсутствуют или для расчета жидких и газообразных выбросов используются данные о площади окрашиваемой поверхности рекомендуется руководствоваться отраслевыми методиками и справочными данными, по согласованию с территориальными управлениями МООС РК.

5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ НАНЕСЕНИИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

5.1 Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность изделия (детали), определяется по формуле:

т/год		(1)

где

mф - фактический годовой расход ЛКМ (т);

(а - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.), табл. 3;

fр   - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.), табл. 2;

(   - 	степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы).

Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении ЛКМ на поверхность изделия (детали), определяется по формуле:

г/с	(2)

где:

mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность.

5.2 Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:

а) при окраске:

т/год	(3)

где:

((р - 	доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (%, мас.), табл. 3;

(х -	содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (%, мас.), табл. 2

б) при сушке:

т/год	(4)

где:

(((р -	доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (%, мас.), табл. 3.

5.3 Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:

а) при окраске:

г/с	(5)

где:

mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность;

б) при сушке:

г/с	(6)

где:

mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом времени сушки (кг/час). Время сушки берется согласно технологических или справочных данных на данный вид ЛКМ.

Общий валовый или максимальный разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается по формуле:

(7)

5.4 Таблица 2 содержит информацию о составе ЛКМ в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и т.п., т.е. с вязкостью «исходной товарного ЛКМ, поставляемого заводом-изготовителем».

При использовании дополнительных количеств растворителей известного состава для доведения ЛКМ до рабочей вязкости величину «летучей части» (в % массовых) надо увеличить пропорционально количеству введенного растворителя. Поскольку эта добавка может варьироваться в довольно широких пределах и зависит как от свойств самого технологического оборудования для нанесения ЛКМ, так и от требуемого качества наносимого покрытия (толщина слоя, укрывистость и т.д.), в методике приведены данные, гарантированно соответствующие стандартам на ЛКМ.

5.5 При нанесении ЛКМ способами окраски, сопровождающимися выбросом окрасочного аэрозоля, необходимо применение коэффициента его оседания (Кос) для организованных источников при известной длине воздуховодов. Коэффициент учитывается при расчете валового и максимального разового выброса аэрозоля краски.

Таблица 1

Значение коэффициента оседания аэрозоля краски для организованных источников в зависимости от длины газовоздушного тракта, Кос

| Наименование коэффициента | Длина воздуховода от места образования до очистного устройства, м |
| --- | --- |
|  | 2-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 |
| Кос | 1.0-0.8 | 0.8-0.5 | 0.5-0.3 | 0.3-0.1 |

В случае отсутствия очистного устройства длина берется от места образования до места выброса аэрозоля краски. Коэффициент определен при средней скорости воздуха 6-10 м/с.

Таблица 2

# Состав лакокрасочных материалов

| Марка | Доля летучей части (растворителя) fр, % мас. | Наименование | Содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (х, % мас |
| --- | --- | --- | --- |

| Продолжение таблицы 2 |
| --- |
| Марка | fр, % мас. | Наименование | (х, % мас |
| ШПАТЛЕВКИ |
| ПФ-002 | 25 | сольвент | 100 |
| НЦ-007 | 35 | ацетон бутилацетат этилацетат спирт н-бутиловый спирт этиловый толуол | 3 18 9 10 10 50 |
| НЦ-008 | 70 | ацетон бутилацетат этилацетат спирт н-бутиловый толуол | 15 30 20 5 30 |
| НЦ-173 | 96.9 | бутилацетат этилацетат спирт н-бутиловый спирт этиловый этилцеллозольв толуол | 7 5 4 77 3 4 |
| ЭП-0010 | 10 | толуол спирт этиловый | 55.07 44.93 |
| ХВ-005 | 67 | ацетон бутилацетат толуол | 25.8 12.1 62.1 |
| МЧ-0054 | 11 | спирт н-бутиловый ксилол этиленгликоль этилкарбитол | 40 40 10 10 |
| ГРУНТОВКИ |
| АК-070 | 86 | ацетон спирт н-бутиловый ксилол | 20.04 12.6 67.36 |
| ГФ-017 | 51 | ксилол | 100 |
| ГФ-021 | 45 | ксилол | 100 |
| ГФ-0119 | 47 | ксилол | 100 |
| ГФ-030 | 24.75 | уайт-спирит | 100 |
| ГФ-031 | 46 | ксилол уайт-спирит сольвент | 28.7 35.65 35.65 |
| ГФ-032 | 61 | сольвент | 100 |
| ГФ-0163 | 32 | сольвент | 100 |
| ВЛ-02 | 79 | спирт н-бутиловый спирт этиловый ксилол ацетон | 28.2 37.6 6 28.2 |
| ВЛ-023 | 74 | спирт н-бутиловый спирт этиловый бутилацетат толуол ацетон | 24.06 48.71 3.17 1.28 22.78 |
| НЦ-173 | 96.9 | спирт н-бутиловый спирт этиловый бутилацетат этилацетат толуол этилцеллозольв | 4 77.7 6.4 5.2 3.6 3.1 |
| НЦ-0135 | 63 | спирт н-бутиловый спирт изобутиловый спирт этиловый бутилацетат этилацетат толуол этилцеллозольв | 4 11 6 46 10 5 18 |
| НЦ-0140 | 80 | спирт н-бутиловый спирт этиловый бутилацетат этилацетат толуол этилцеллозольв циклогексанон | 15 10 20 15 20 15 5 |
| НЦ-0205 | 61 | спирт этиловый бутилацетат этилацетат этиленгликольацетат | 7 53 20 20 |
| ПФ-002 | 25 | сольвент | 100 |
| ПФ-020 | 43 | ксилол | 100 |
| ФЛ-03К ФЛ-03Ж | 30 | уайт-спирит ксилол | 50 50 |
| ФЛ-086 | 46 | уайт-спирит ксилол | 50 50 |
| ФЛ-087 | 47 | спирт н-бутиловый сольвент | 58.33 41.67 |
| ХС-010 | 67 | ацетон бутилацетат толуол | 26 12 62 |
| ХС-059 | 64 | ацетон бутилацетат толуол циклогексанон | 27.57 12.17 45.35 14.91 |
| ХС-068 | 69 | ацетон бутилацетат толуол циклогексанон | 25.98 12.02 56.37 5.63 |
| МЛ-0.29 | 40 | спирт н-бутиловый ксилол | 42.62 57.38 |
| МЧ-0054 | 11 | спирт н-бутиловый ксилол этиленгликоль этилкарбитол | 40 40 10 10 |
| ЭМАЛИ |
| АС-182 | 47 | ксилол уайт-спирит сольвент | 85 5 10 |
| АК-194 | 72 | бутилацетат спирт н-бутиловый спирт этиловый толуол | 50 20 10 20 |
| АК-1102 | 80.5 | ацетон бутилацетат спирт н-бутиловый ксилол | 29.13 29.13 2.91 38.83 |
| ГФ-92 | 51 | уайт-спирит ксилол спирт н-бутиловый | 8 90 2 |
| ГФ-92ГМ | 45 | ксилол | 100 |
| ГФ-92ГС | 43 | сольвент | 100 |
| ГФ-92ХС | 44 | сольвент | 100 |
| ГФ-820 | 50 | ксилол уайт-спирит | 50 50 |
| МЛ-12 | 49.5 | спирт н-бутиловый уайт-спирит этилцеллозольв сольвент | 20.78 20.14 1.4 57.68 |
| МЛ-152 | 57 | спирт н-бутиловый спирт изобутиловый уайт-спирит сольвент ксилол бензин | 20.85 9.59 13 14.07 39.76 2.73 |
| МЛ-158 | 47 | спирт н-бутиловый уайт-спирит ксилол | 37.03 30.72 32.25 |
| МЛ-165 | 51 | спирт н-бутиловый уайт-спирит ксилол | 35.92 0.68 63.4 |
| МЛ-197 | 49 | бутилацетат спирт н-бутиловый уайт-спирит этилцеллозольв нефрас | 8.42 41.42 2.01 8.93 39.22 |
| МЛ-242 | 44 | спирт н-бутиловый спирт изобутиловый ксилол | 20 20 60 |
| МЛ-279 | 50 | спирт н-бутиловый ксилол | 24.74 75.26 |
| МЛ-283 | 45 | спирт н-бутиловый ксилол | 19.72 80.28 |
| МЛ-629 | 44 | спирт н-бутиловый ксилол | 50 50 |
| МЛ-1156 | 49 | спирт н-бутиловый ксилол | 24.58 75.42 |
| МС-17 | 57 | ксилол | 100 |
| МС-160 | 57 | ксилол | 100 |
| МС-226 | 50 | ксилол | 100 |
| МЧ-123 | 55 | ксилол | 100 |
| МЧ-240 | 55 | спирт н-бутиловый сольвент ксилол | 37.79 22.9 39.31 |
| НЦ-11 | 74.5 | бутилацетат этилацетат спирт н-бутиловый спирт этиловый толуол | 25 25 10 15 25 |
| НЦ-132П | 80 | ацетон бутилацетат спирт н-бутиловый спирт этиловый этилцеллозольв толуол | 8 8 15 20 8 41 |
| НЦ-257 | 62 | ацетон бутилацетат спирт н-бутиловый спирт этиловый этилцеллозольв толуол | 7 10 15 10 8 50 |
| НЦ-1125 | 60 | ацетон спирт н-бутиловый спирт этиловый толуол бутилацетат этилцеллозольв | 7 10 15 50 10 8 |
| ПФ-115 | 45 | ксилол уайт-спирит | 50 50 |
| ПФ-133 | 50 | ксилол уайт-спирит | 50 50 |
| ПФ-167 | 40 | уайт-спирит | 100 |
| ПФ-188 | 44.5 | бутилцеллозольв сольвент | 8.53 91.47 |
| ПФ-218ГС | 27.5 | уайт-спирит | 100 |
| ПФ-283 | 50 | уайт-спирит ксилол | 60 40 |
| ПФ-837 | 53 | уайт-спирит ксилол | 18.16 81.84 |
| ПФ-1105 | 39 | уайт-спирит ксилол | 50 50 |
| ПФ-1189 | 47 | ксилол сольвент | 65.7 34.3 |
| ПФ-1126 | 57 | сольвент | 100 |
| ПЭ-220 | 35 | ацетон толуол ксилол | 89 7 4 |
| ПЭ-250 | 35 | ацетон толуол ксилол | 83 14 3 |
| ПЭ-250М ПЭ-250ПМ | 43 | ацетон толуол ксилол | 88.4 9.3 2.3 |
| ПЭ-251 ПЭ-251Б | 25 | стирол толуол ксилол метилизобутилкетон циклогексанон | 14 5 5 38 38 |
| ПЭ-247 | 40 | ацетон толуол ксилол спирт этиловый | 75 15 2.5 7.5 |
| ПФ-246 ПЭ-265 | 8 | ацетон бутилацетат стирол | 12.5 62.5 25 |
| В-ПЭ-1179 | 74 | бутилцеллозольв этиленгликоль | 98.3 1.7 |
| ПЭ-276 | 9.5 | ацетон бутилацетат стирол | 20 60 20 |
| ЭП-51 | 76.5 | ацетон спирт н-бутиловый бутилацетат этилацетат толуол | 4 4 33 16 43 |
| ЭП-140 | 53.5 | ацетон ксилол толуол этилцеллозольв | 33.7 32.78 4.86 28.66 |
| ЭП-148 | 35 | спирт н-бутиловый ксилол толуол этилцеллозольв | 16.15 72.03 3.32 8.5 |
| ЭП-255 | 36.5 | ацетон бутилацетат толуол ксилол | 36.44 27.79 8.33 27.44 |
| ЭП-525 | 29 | ацетон бутилацетат ксилол | 23.57 45.99 30.44 |
| ЭП-773 | 38 | ацетон ксилол этилцеллозольв | 30 40 30 |
| ЭП-1236 | 59 | бутилацетат ацетон толуол ксилол | 29.55 31.42 1.78 37.25 |
| ХВ-16 | 78.5 | ацетон бутилацетат толуол ксилол | 13.33 30 22.22 34.45 |
| ХВ-110 | 61.5 | ацетон сольвент ксилол | 15 50 35 |
| ХВ-124 | 27 | ацетон бутилацетат толуол | 26 12 62 |
| ХВ-518 | 70 | ацетон бутилацетат сольвент | 28 10 62 |
| ХВ-785 | 73 | ацетон бутилацетат толуол | 26 12 62 |
| ХВ-1120 | 75 | бутилацетат толуол ксилол | 37.43 60 2.57 |
| КО-83 | 78 | ацетон бутилацетат спирт н-бутиловый спирт этиловый этилцеллозольв толуол | 13.17 11.07 9.10 14.10 7.10 45.46 |
| КО-811 | 64.5 | бутилацетат спирт н-бутиловый спирт этиловый толуол | 50 20 10 20 |
| КО-822 | 65 | ацетон бутилацетат этилацетат спирт н-бутиловый спирт этиловый этилцеллозольв ксилол | 10 10 10 5 15 11 39 |
| КО-935 | 30 | толуол | 100 |
| ХС-119 ХС-119Э | 68.5 | ксилол ацетон бутилацетат циклогексанон толуол | 10.82 27.26 11.95 14.5 35.47 |
| ХС-75У | 68.5 | ацетон бутилацетат толуол | 26.43 12.12 61.45 |
| ХС-759 | 69 | ацетон бутилацетат циклогексанон толуол | 27.58 11.96 14.4 46.06 |
| ФЛ-5233 | 87.5 | спирт этиловый спирт н-бутиловый бутилацетат | 73.1 18.3 8.6 |
| ВЛ-515 | 72 | спирт этиловый толуол этилцеллозольв | 18.4 51.6 30 |
| ЛАКИ |
| АК-113 | 93 | бутилацетат спирт н-бутиловый спирт этиловый толуол | 50.1 19.98 9.94 19.98 |
| АК-113Ф | 91 | спирт н-бутиловый ксилол | 20.7 79.3 |
| БТ-99 | 56 | уайт-спирит ксилол | 4 96 |
| БТ-577 | 63 | уайт-спирит ксилол | 42.6 57.4 |
| БТ-985 | 60 | уайт-спирит | 100 |
| БТ-987 | 60 | уайт-спирит | 100 |
| БТ-988 | 60 | уайт-спирит | 100 |
| ГФ-92 | 45.5 | спирт н-бутиловый уайт-спирит ксилол | 2 8 90 |
| ГФ-95 | 51 | уайт-спирит ксилол спирт н-бутиловый | 48 46 6 |
| КФ-965 | 65 | уайт-спирит | 100 |
| ЛБС-1 | 45 | спирт этиловый фенол | 77.8 22.2 |
| ЛБС-21 | 32 | спирт этиловый фенол | 64.06 35.94 |
| МЛ-92 | 47.5 | спирт н-бутиловый ксилол уайт-спирит спирт изобутиловый | 10 40 40 10 |
| МЛ-133 | 55 | спирт н-бутиловый ксилол | 40 60 |
| МЧ-52 | 38.76 | спирт н-бутиловый спирт этиловый сольвент формальдегид | 85 2.6 10.4 2 |
| НЦ-211 | 76 | спирт н-бутиловый спирт этиловый бутилацетат толуол этилцеллозольв ацетон | 10 15 10 50 8 7 |
| НЦ-218 | 70 | спирт н-бутиловый спирт этиловый бутилацетат этилацетат ксилол толуол этилцеллозольв | 9 16 9 16 23.5 23.5 3 |
| НЦ-221 | 83.1 | спирт н-бутиловый бутилацетат этилацетат ацетон толуол этилцеллозольв спирт этиловый | 19.98 15.04 9.99 5.05 39.95 3 6.99 |
| НЦ-222 | 78 | спирт н-бутиловый бутилацетат этилацетат толуол этилцеллозольв спирт этиловый | 9.49 9.23 15.9 46.54 3.2 15.64 |
| НЦ-223 | 67 | спирт н-бутиловый бутилацетат этилацетат ксилол толуол этилцеллозольв | 15 18 5 25 25 12 |
| НЦ-224 | 75 | спирт н-бутиловый спирт этиловый бутилацетат этилацетат ксилол растворитель окситерпеновый | 10.67 45.4 13.6 14 13.73 2.6 |
| НЦ-243 | 74 | спирт н-бутиловый спирт этиловый этилацетат толуол этилцеллозольв циклогексанон | 20 10 7 50 8 5 |
| НЦ-2101 | 72 | спирт н-бутиловый спирт изобутиловый спирт этиловый этилацетат ксилол этилцеллозольв толуол | 14 4 21 14 9 14 24 |
| НЦ-2105 | 81 | спирт бутиловый спирт этиловый бутилацетат | 8 12 80 |
| НЦ-2-95 | 67 | спирт н-бутиловый спирт этиловый этилацетат | 9 17 17 |
| НЦ-2-95 | 67 | бутилацетат толуол ксилол этилцеллозольв | 9 35 10 3 |
| ПЭ-220 | 35 | ацетон ксилол толуол | 88.57 4.29 7.14 |
| ПЭ-232 | 8.9 | ацетон ксилол толуол | 32.58 11.24 56.18 |
| ПЭ-246 ПЭ-265 | 8 | ацетон бутилацетат стирол | 18.75 62.5 18.75 |
| ПЭ-250М | 43 | ацетон ксилол толуол | 88.37 2.33 9.3 |
| ПЭ-251Б | 25 | стирол ксилол толуол метилизобутилкетон циклогексанон | 16 4 4 38 38 |
| УР-231 | 70 | бутилацетат ксилол | 20 80 |
| УР-249М | 71 | бутилацетат ксилол циклогексанон этиленгликольацетат | 36.62 22.54 19.72 21.12 |
| УР-227М | 65 | ксилол циклогексанон этиленгликольацетат | 7.69 52.31 40 |
| Бакелитовый лак 180 | 57 | спирт этиловый фенол | 94.74 5.26 |
| ПФ-170 | 50 | уайт-спирит ксилол | 59.56 40.44 |
| ФЛ-559 | 60 | спирт н-бутиловый толуол ксилол этиленгликоль | 3.98 30.62 9.71 55.69 |
| ФЛ-582 | 65 | уайт-спирит ксилол | 69.9 30.1 |
| ХВ-784 | 84 | ацетон бутилацетат ксилол | 21.74 13.02 65.24 |
| ЭП-730 | 70 | ацетон ксилол этилцеллозольв | 30 40 30 |
| РАСТВОРИТЕЛИ |
| Р-4 | 100 | ацетон бутилацетат толуол | 26 12 62 |
| Р-4А | 100 | ацетон толуол ксилол | 15 70 15 |
| Р-5 Р-5А | 100 | ацетон бутилацетат ксилол | 30 30 40 |
| Р-6 | 100 | бутилацетат толуол спирт н-бутиловый спирт этиловый | 15 40 15 30 |
| Р-7 | 100 | спирт этиловый циклогексанон | 50 50 |
| Р-10 | 100 | ацетон ксилол | 15 85 |
| Р-12 | 100 | бутилацетат толуол ксилол | 30 60 10 |
| Р-14 | 100 | толуол циклогексанон | 50 50 |
| Р-24 | 100 | ацетон ксилол сольвент | 15 35 50 |
| Р-30, Р-40 | 100 | толуол этилцеллозольв | 50 50 |
| Р-60 | 100 | спирт этиловый этилцеллозольв | 70 30 |
| Р-189 | 100 | бутилацетат ксилол этиленгликольацетат метилэтилкетон | 13 13 37 37 |
| Р-197 | 100 | ксилол растворитель АР скипидар | 27 70 3 |
| Р-198 | 100 | циклогексанон этилцеллозольв | 50 50 |
| Р-119Э | 100 | ксилол спирт н-бутиловый циклогексанон этилцеллозольв | 40 10 25 25 |
| Р-219 | 100 | ацетон толуол циклогексанон | 33 33 34 |
| Р-1101 | 100 | толуол сольвент этиленгликольацетат | 25 55 20 |
| Р-1166 | 100 | циклогексанон этилцеллозольв этилацетат ксилол | 15 15 20 50 |
| Р-1176 | 100 | циклогексанон метилэтилкетон | 50 50 |
| Р-2106 | 100 | циклогексанон сольвент | 30 70 |
| Р-2106М | 100 | циклогексанон сольвент нитропропан | 30 50 20 |
| Р-3160 | 100 | спирт н-бутиловый спирт этиловый | 60 40 |
| РЛ-176 | 100 | циклогексанон сольвент | 50 50 |
| РЛ-176М | 100 | циклогексанон сольвент нитропропан | 50 40 10 |
| РЛ-251 м. А | 100 | ацетон циклогексанон | 5 95 |
| РЛ-251 м. Б | 100 | циклогексанон МИБК | 60 40 |
| РЛ-277 | 100 | циклогексанон метилэтилкетон | 50 50 |
| Рл-278 | 100 | толуол этилцеллозольв ксилол спирт н-бутиловый спирт этиловый | 25 10 30 20 15 |
| РЛ-298 | 100 | этилцеллозольв ксилол | 30 70 |
| РЛ-541 | 100 | ацетон толуол этилцеллозольв спирт бутиловый спирт этиловый бутилацетат | 4.2 70 4.8 9 6 6 |
| № 645 | 100 | ацетон толуол спирт н-бутиловый спирт этиловый бутилацетат этилацетат | 3 50 10 10 18 9 |
| № 646 | 100 | ацетон спирт н-бутиловый спирт этиловый бутилацетат этилцеллозольв толуол | 7 15 10 10 8 50 |
| № 647 | 100 | спирт н-бутиловый бутилацетат этилцеллозольв толуол | 7.7 29.8 21.2 41.3 |
| № 648 | 100 | спирт н-бутиловый спирт этиловый бутилацетат толуол | 20 10 50 20 |
| № 649 | 100 | спирт н-бутиловый этилцеллозольв ксилол | 20 30 50 |
| № 650 | 100 | спирт н-бутиловый этилцеллозольв ксилол | 30 20 50 |
| РМЛ-218 | 100 | спирт н-бутиловый спирт этиловый бутилацетат этилацетат этилцеллозольв толуол ксилол | 9 16 9 16 3 23.5 23.5 |
| РМЛ | 100 | спирт н-бутиловый спирт этиловый этилцеллозольв толуол | 10 64 16 10 |
| РМЛ-315 | 100 | спирт н-бутиловый бутилацетат этилцеллозольв ксилол толуол | 15 18 17 25 25 |
| РДВ | 100 | ацетон спирт н-бутиловый спирт этиловый бутилацетат этилацетат толуол | 3 10 10 18 9 50 |
| РКБ-1 | 100 | спирт н-бутиловый ксилол | 50 50 |
| РКБ-2 | 100 | спирт н-бутиловый ксилол | 95 5 |
| Р-83 | 100 | этилцеллозольв растворитель АР лактон С12 | 40 50 10 |
| Р-119 | 100 | ацетон толуол нитропропан | 30 35 35 |
| РВЛ | 100 | этилцеллозольв хлорбензол | 50 50 |
| РФГ | 100 | спирт н-бутиловый спирт этиловый | 75 25 |
| РС-2 | 100 | ксилол уайт-спирит | 30 70 |
| РП | 100 | ацетон ксилол | 25 75 |
| М | 100 | спирт н-бутиловый бутилацетат спирт этиловый этилацетат | 5 30 60 5 |
| АМР-3 | 100 | спирт н-бутиловый бутилацетат спирт этиловый толуол | 22 25 23 30 |
| ЛКР | 100 | бутилацетат спирт этиловый этилацетат ацетон эфирный | 5 60 25 10 |
| Р-251Б | 100 | метилизобутилкетон циклогексанон | 40 60 |
| РАЗБАВИТЕЛИ ДЛЯ ЭЛЕКТРООКРАСКИ |
| РЭ-1В | 100 | сольвент спирт н-бутиловый спирт диацетоновый | 70 20 10 |
| РЭ-2В | 100 | сольвент бутилацетат этилцеллозольв | 60 20 20 |
| РЭ-3В | 100 | сольвент спирт н-бутиловый этилцеллозольв | 50 30 20 |
| РЭ-4В | 100 | сольвент этилцеллозольв | 30 70 |
| РЭ-5В | 100 | спирт н-бутиловый спирт диацетоновый этилцеллозольв ксилол | 10 25 25 40 |
| Р-6В | 100 | сольвент спирт диацетоновый ксилол | 50 15 35 |
| Р-7В | 100 | спирт диацетоновый бутилацетат ксилол циклогексанон | 10 25 60 5 |
| РЭ-8В | 100 | спирт н-бутиловый ксилол | 75 25 |
| РЭ-9В | 100 | сольвент бутилацетат этилцеллозольв | 50 30 20 |
| РЭ-10В | 100 | сольвент спирт н-бутиловый этилцеллозольв | 40 40 20 |
| РЭ-11В | 100 | этилцеллозольв ксилол циклогексанон этилацетат | 30 40 10 20 |
| РЭ-12В | 100 | сольвент спирт диацетоновый этилцеллозольв | 30 30 40 |
| РЭС-5107 | 100 | бутилацетат ксилол толуол | 17 17 66 |
| РП | 100 | ацетон ксилол | 25 75 |
| ПРОЧЕЕ |
| Разравнивающая жидкость РМЕ | 94 | спирт н-бутиловый спирт этиловый бутилацетат этилацетат растворитель окситерпеновый | 4 57 16 21 2 |
| Распределительная жидкость НЦ-313 | 96.9 | спирт н-бутиловый спирт этиловый бутилацетат этилацетат толуол этилцеллозольв | 2 79 7 5 4 3 |
| Нитрополитура НЦ-314 | 86 | спирт этиловый бутилацетат толуол этилцеллозольв | 65 9 10 16 |
| Полировочная N18 | 97 | спирт н-бутиловый спирт этиловый бутилацетат этилацетат бензин «калоша» | 5 71 1 2 21 |
| Ускоритель N25 | 90 | толуол | 100 |
| Ускоритель N30 | 90 | стирол | 100 |
| Паста полировочная | 15 | уайт-спирит | 100 |

## Таблица 3

Выброс загрязняющих веществ при нанесении лакокрасочных покрытий

| Способ окраски | Доля аэрозоля при окраске, (а (% мас) | Пары растворителя (% мас. от общего содержания растворителя в краске) |
| --- | --- | --- |
|  |  | при окраске, ((р | при сушке, (((р |
| Пневматический | 30 | 25 | 75 |
| Горячее распыление | 20 | 22 | 78 |
| Пневмоэлектростатический | 3.5 | 20 | 80 |
| Безвоздушный | 2.5 | 23 | 77 |
| Гидроэлектростатический | 1 | 25 | 75 |
| Электростатический | 0.3 | 50 | 50 |
| Струйный облив | - | 35 | 65 |
| Окунание (пропитка) | - | 28 | 72 |
| Кистью, валиком | - | 28 | 72 |
| Электроосаждение | - | 10 | 90 |
| Покрытие лаком в лаконаливных машинах: |
| металлических изделий | - | 60 | 40 |
| деревянных изделий | - | 80 | 20 |

ЛИТЕРАТУРА

- Методика определения валовых выбросов вредных веществ в атмосферу основным технологическим оборудованием предприятий Минавтосельхозмаша. М., Гипроавтопром, 1991.

- Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами. Л., Гидрометеоиздат, 1986.

- Письмо № 879/23 от 27.11.87г. «О сборнике по расчету выбросов в атмосферу». ГГО им. А.И. Воейкова.

- Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ремонтно-обслуживающих предприятий и машиностроительных заводов агропромышленного комплекса. М., Проектпромвентиляция, 1990.

- Временные методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятиями деревообрабатывающей промышленности. Петрозаводск, Эко-прогноз, 1992.

- Методика определения валовых выбросов вредных в-в в атмосферу основным оборудованием предприятий химического и нефтяного машиностроения. М., НИИОГаз, 1987.

- Временная методика по определению выбросов вредных веществ в атмосферу предприятиями отрасли (для п/я А-1379) М., МГПИ, 1989.

- Методика расчета жидких и газообразных выбросов окрасочных цехов (отделений, участков), Владимир, 1990, ВНИИТИЭМ.

- РК 3.02.036.99. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. ГН 2.1.6.695-98. -М.: 1998-69 с.

- РК 3.02.037.99. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. ГН 2.1.6.696-98.-М.: 1998-132 с.

- Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. СПб, 2000.

- Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов), НИИ Атмосфера, СПб, 1999

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Санитарно-гигиенические нормативы некоторых загрязняющих веществ

(по состоянию на 1 сентября 2000 г.)

| № п/п | Наименование вещества в методике | Сведения в «Справочнике веществ» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Код ЗВ | Наименование вещества и № п/п | ПДКмр мг/м3 | ПДКсс, мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Кл. опасности |
| 1 | Ксилол | 616 | Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) /273/ | 0.2 |  |  | 3 |
| 2 | Стирол | 620 | Винилбензол (Стирол) /106/ | 0.04 | 0.002 |  | 2 |
| 3 | Толуол | 621 | Толуол /473/ | 0.6 |  |  | 3 |
| 4 | Хлорбензол | 915 | Хлорбензол /536/ | 0.1 |  |  | 3 |
| 5 | Спирт н-бутиловый | 1042 | Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) /92/ | 0.1 |  |  | 3 |
| 6 | Спирт диацетоновый | 1046 | 4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он (Спирт диацетоновый) /260/ |  |  | 0.3 |  |
| 7 | Спирт изобутиловый | 1048 | 2-Метилпропан-1-ол (Спирт изобутиловый) /326/ | 0.1 |  |  | 4 |
| 8 | Спирт этиловый | 1061 | Этанол (Спирт этиловый) /574/ | 5 |  |  | 4 |
| 9 | Фенол | 1071 | Фенол /512/ | 0.01 | 0.003 |  | 2 |
| 10 | Этиленгликоль | 1078 | Этан-1,2-диол (Этиленгликоль, Этандиол) /1440/ |  |  | 1 |  |
| 11 | Бутилцеллозольв | 1110 | 2-(Изобутокси) этанол (Моноизобутиловый эфир этиленгликоля, Бутилцеллозольв) /234/ | 1 | 0.3 |  | 3 |
| 12 | Этилкарбитол | 1112 | 2-(2-Этоксиэтокси) этанол (Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля, Этилкарбитол) /1494/ |  |  | 1.5 |  |
| 13 | Этилцеллозольв | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) /1491/ |  |  | 0.7 |  |
| 14 | Бутилацетат | 1210 | Бутилацетат /100/ | 0.1 |  |  | 4 |
| 15 | Этилацетат | 1240 | Этилацетат /581/ | 0.1 |  |  | 4 |
| 16 | Этиленгликольацетат | 1260 | 2-Этоксиэтилацетат (Целлозольвацетат) /1492/ |  |  | 1 |  |
| 17 | Формальдегид | 1325 | Формальдегид /522/ | 0.035 | 0.003 |  | 2 |
| 18 | Ацетон | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) /398/ | 0.35 |  |  | 4 |
| 19 | Ацетон эфирный, Растворитель АР | 1405 | Растворитель древесно-спиртовой марки А (ацетоноэфирный) (контроль по ацетону) /419/ | 0.12 |  |  | 4 |
| 20 | МИБК, Метилизобутилкетон | 1408 | 4-Метилпентан-2-он (Метилизобутилкетон) /322/ | 0.1 |  |  | 4 |
| 21 | Метилэтилкетон | 1409 | Бутан-2-он (Метилэтилкетон) /189/ |  |  | 0.1 |  |
| 22 | Циклогексанон | 1411 | Циклогексанон /563/ | 0.04 |  |  | 3 |
| 23 | Нитропропан | 1913 | 2-Нитропропан /902/ |  |  | 0.1 |  |
| 24 | Бензин, бензин «калоша» | 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый в пересчете на углерод) /54/ | 5 | 1.5 |  | 4 |
| 25 | Нефрас | 2741 | Гептановая фракция Нефрас ЧС 94/99 /236/ |  |  | 1.5 |  |
| 26 | Растворитель окситерпеновый | 2748 | Скипидар (в пересчете на углерод) /442/ | 2 | 1 |  | 4 |
| 27 | Сольвент | 2750 | Сольвент нафта /1144/ |  |  | 0.2 |  |
| 28 | Уайт-спирит | 2752 | Уайт-спирит /1287/ |  |  | 1 |  |
| 29 | Окрасочный аэрозоль | 2902 | Взвешенные вещества /105/ | 0.5 | 0.15 |  | 3 |
| 30 | Лактон С12 | 3542 | Пропионовой кислоты у-лактон-3-(17-a-гидрокси-7-метокси андроста-З, 5-диен-17-а-ил) (Лактон) /1017/ |  |  | 0.03 |  |

# Footnotes

Названия Министерств, ведомств и организаций приведены на момент утверждения документа

Нормировать по взвешенным веществам (№ п/п 105 [9], код 2902 [11])

Код загрязняющего вещества согласно [11]

Порядковый номер согласно [9, 10]

# Text boxes

II

III

IV