Государственный проектно-изыскательский и научно-
исследовательский институт морского транспорта

"Союзморниипроект"

Ленинградский филиал 
«ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ 
В АТМОСФЕРУ В МОРСКИХ ПОРТАХ

РД 31.06.06–86

1986 г.

| МИНИСТЕРСТВО МОРСКОГО ФЛОТА (МИНМОРФЛОТ) 103759 Москва, Жданова, 1/4 от 24.04.86 № ГФ-16/6-799 по №_________________ О введении РД 31.06.06-86 | Руководителям организаций и предприятий ММФ (по списку) |
| --- | --- |

Главфлотом ММФ утвержден руководящий нормативный документ "Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу в морских портах" РД 31.06.06-86 (взамен РТМ 31.3014-77).

Руководящий нормативный документ устанавливает единую методику расчета выбросов вредных веществ в атмосферу от загрязняющих источников морских портов и обоснование организационно-технических мероприятий, направленных на уменьшение количества этих выбросов.

Для внедрения РД 31.06.06-86

ПРЕДЛАГАЮ:

1. РД 31.06.06-86 ввести в действие с 1 октября 1986 года.

2. Начальникам морских портов внедрить РД 31.06.06-86 в установленном порядке.

3. Директору Ленморниипроекта обеспечить издание и рассылку документа заинтересованным предприятиям и организациям.

4. Контроль за соблюдением требований РД 31.06.06-86 возложить на отдел Новой техники и технологии Главфлота.

Зам. начальника Главфлота	В.Г. Куриленко

РАЗРАБОТАН Государственным проектно-изыскательским и научно-исследовательским институтом морского транспорта (Союзморниипроект)

Ленинградским филиалом (Ленморниипроектом)

Главный инженер В.А. ФИРСОВ

Главный инженер проекта Б.Е. КЕРШТЕЙН

Руководитель разработки с.н.с., к.т.н. М.К. МАЦКЕВИЧ

Ответственный исполнитель - главный специалист К.И. БУНИН

Исполнитель - инженер Н.М. ПОРВАТОВА

СОГЛАСОВАН	Главной геофизической обсерваторией им. А.И. Воейкова

Заместитель директора С.И. ЗАЧЕК

МИНИСТЕРСТВО МОРСКОГО ФЛОТА

| СОГЛАСОВАНА письмом от 17.03.86 г. № 50-54-88 начальника управления нормирования и надзора за выбросами в природную среду Госкомгидромета СССР В.П. АНТОНОВЫМ | УТВЕРЖДЕНА заместителем начальника Главфлота В.Г. КУРИЛЕНКО 23 апреля 1986 г. |
| --- | --- |

| МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ В МОРСКИХ ПОРТАХ | РД 31.06.06-86 Взамен РТМ 31.3014-77 |
| --- | --- |

Срок введения в действие 
установлен с 1 октября 1986 г.

Настоящий руководящий документ устанавливает методы расчета валовых годовых и секундных выбросов вредных веществ в атмосферу объектами порта и транспортными судами и подготовки исходных данных для расчета рассеивания выбросов в атмосферу.

Руководящий документ распространяется на расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу при разработке норм временно согласованных выбросов (ВСВ) и предельно допустимых выбросов (ПДВ), инвентаризации источников выбросов, составлении статистической отчетности по охране атмосферного воздуха, а также при разработке проектно-сметной документации.

Руководящий документ не распространяется на расчеты выбросов при хранении и перегрузке жидких и газообразных химических грузов.

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу должны на основе анализа технологических процессов выполняться:

методом материального баланса;

по результатам измерения параметров выбросов;

по техническим характеристикам вентиляционных систем, приводимых в их паспортах.

1.2. Метод материального баланса для расчета выбросов следует применять при отсутствии паспортов вентиляционных систем и возможности провести измерения параметров выбросов.

# 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ

2.1. Источники выбросов классифицированы применительно к задачам нормирования выбросов и расчета рассеивания веществ в атмосферу на ЭВМ по программе "Эфир".

2.2. По характеру выбросов источники подразделяются на организованные и неорганизованные.

К первым относятся источники, в которых выброс поступает в атмосферу через специальные газоходы, трубы и воздуховоды, что позволяет применить газоочистные и пылеулавливающие установки. Через неорганизованные источники выбросы поступает в атмосферу в виде ненаправленных потоков газо- или пылевоздушной смеси.

2.3. По степени подвижности источники делятся на стационарные и передвижные (транспортные); по геометрическим характеристикам на точечные, линейные, плоскостные.

2.4. По составу выбросы делятся на основные (пыль, сернистый газ, окись углерода, окислы азота) и прочие.

Таблица 2.1

Источники выбросов веществ в атмосферу

| Наименование источников | признаки источников |
| --- | --- |
|  | организованный | неорганизованный | стационарный | передвижной (транспортный) |
| Технологические перегрузочные комплексы |  | + | + |  |
| Суда транспортного флота | + | + | + |  |
| Суда портового флота |  | + |  | + |
| Внутрипортовая (малая) механизация (подъемно-транспортные машины с ДВС) |  | + |  | + |
| Автомобильный транспорт |  | + |  | + |
| Резервуары для хранения нефтепродуктов | + |  | + |  |
| Грузовые танки танкеров и плавбункеровщиков, топливные танки сухогрузных судов | + |  | + |  |
| Автозаправочные | + |  | + |  |
| Гаражи для автомобилей и средств малой механизации | + |  | + |  |
| Мастерские (сварочные посты, холодная обработка металлов, покраска и т.д.) | + |  | + |  |
| Пождепо | + |  | + |  |
| Сварка и газорезка металлов вне зданий |  | + | + |  |
| Деревообрабатывающие цеха (участки) | + |  | + |  |
| Асфальтосмесители | + |  | + |  |
| Котельные | + |  | + |  |

2.5. Перечень источников выбросов, характерных для морских торговых портов, приведен в табл. 2.1.

2.6. Все неорганизованные и передвижные источники для расчета рассеивания их выбросов на ЭВМ должны быть представлены как организованные стационарные (точечные, линейные, плоскостные) в соответствии с указаниями, приведенными в разделе 3.

# 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

3.1. Исходными данными для расчета выбросов вредных веществ и их рассеивания в атмосферу являются:

годовые и секундные количества топлива и материалов, потребляемые источниками выбросов;

объем газовоздушной смеси и ее температура;

геометрические характеристики источников выбросов (диаметр устья и высота для точечного источника, длина и ширина для плоскостного, длина для линейного);

координаты, определяемые по генплану предприятия или по карте-схеме (точечного источника, центра плоскостного, конца линейного).

3.2. Исходные данные устанавливаются для всех источников, как организованных, так и неорганизованных, независимо от того оснащены они очистными установками или нет.

3.3. Транспортный флот.

3.3.1. Годовой расход топлива судами транспортного флота Втф вычисляется по формуле

, т/год	(3.1)

где bi - нормативный расход топлива на стоянке судами данного типа, т/сутки, определяемый по "Унифицированным техническим нормативам по расходу топлива и масел для транспортных судов ММФ", РД 31.27.21-82;

Тi - валовое время стоянки судов данного типа, судосутки/год;

Ki - коэффициент, учитывающий электроснабжение судов данного типа от береговой электросети.

где n(i - количество транспортных судов данного типа, не подключенных к береговой электросети;

ni - общее количество транспортных судов данного типа, находящихся в порту.

Типы судов, число судозаходов и валовое время стоянки по типам судов принимаются по материалам диспетчерской службы портов; определение типа конкретного судна осуществляется по "Классификации сухогрузных судов" (приложение к приказу ММФ № 180 от 09.08.83 г.) или "Списку наливных судоходных судов ММФ" (приложение к приказу ММФ № 151 от 14.08.79 г.).

3.3.2. Валовые секундные расходы топлива отдельным транспортным судном, стоящим у причала или на внутреннем рейде, определяются по суточным (часовым) нормативам из расчета равномерного использования топлива в течение суток (часа).

3.3.3. Выброс в атмосферу газовоздушной смеси (влажных продуктов сгорания, содержащих сухие газы и водные пары, образующиеся в результате сгорания водорода и испарения влаги топлива) определяется по формуле ("Расчет котельных агрегатов. Нормативный метод" М., 1973).

, м3/с	(3.2)

где b - нормативный расход топлива, кг/с;

Vp - суммарный объем влажных продуктов сгорания; для жидкого топлива, используемого на транспортных судах, принимается равным 11 м3/кг топлива;

( - коэффициент избытка воздуха, равный 1,4-1,7 в зависимости от марки двигателя;

Тг - температура газовоздушной смеси на выходе из трубы, при отсутствии данных принимается равной 180 °С.

3.3.4. Геометрические характеристика судна, как стационарного точечного источника выбросов, устанавливаются по справочникам морских транспортных судов Минморфлота и дополнениям к ним или по материалам механико-судовой службы пароходства.

Транспортные суда, стоящие на внутреннем рейде, в зависимости от их количества и расстановки принимаются как отдельные точечные источники или совместно, как один плоскостной.

3.3.5. Координаты транспортных судов определяются по расчетной расстановке судов.

3.3.6. Исходные данные, перечисленные в п. 3.1, для иностранных судов принимаются по советским судам, имеющим одинаковый дедвейт с иностранными.

3.4. Портовой флот.

3.4.1. Годовое количество топлива, потребленное судами портового флота, устанавливается по документам материальной отчетности.

3.4.2. Расчетный максимальный секундный расход отдельных видов топлива судами портового флота bпф определяется по формуле

, г/с	(3.3)

где к - коэффициент неравномерности работы порта;

Впф - расход топлива судами портового флота, т/год;

Тф - фактическое время работы портового флота, сутки.

Коэффициент неравномерности "к" равен отношению максимального месячного судооборота (по прибытию) к среднемесячному судообороту за год.

3.4.3. Суда портофлота работают на всей акватории порта, поэтому, при разработке задания на расчет рассеивания вредных веществ в атмосфере на ЭВМ, их следует представлять в виде одного или нескольких плоскостных источников. В этом случае отпадает необходимость в определении объема и температуры газовоздушной смеси и скорости выхода ее из труб.

Ширина и длина расчетного прямоугольника зависят от площади акватории (в границах порта), на которой перемещаются суда портофлота. Координаты центра источника (прямоугольника) определяются по карте-схеме порта, высота принимается равной средней отметке верха труб судов при их осадке по ватерлинию.

3.5. Внутрипортовая механизация (подъемно-транспортные машины с двигателями внутреннего сгорания).

3.5.1. Годовой расход топлива подъемно-транспортными машинами определяется по документам материальной отчетности.

3.5.2. Внутрипортовая механизация принимается в задании на расчет рассеивания на ЭВМ как плоскостной источник. Площадь источника в зависимости от категорийности порта и взаимного расположения грузовых районов (участков) может охватывать территорию всего порта, района (участка) или отдельного технологического перегрузочного комплекса.

Количество машин, одновременно работающих в границах площади источника, определяется по рабочим технологическим картам, составленным на период наиболее напряженной работы порта. Секундный расход топлива источником определяется по формуле

, г/с	(3.4)

где bi - норма расхода топлива машиной i-го типа, г/с; принимается по утвержденным в порту "Нормам расхода топлива для подъемно-транспортных и дорожно-строительных машин";

ni - количество машин i-ого типа, одновременно работающих в границах площадки источника.

3.5.3. Валовый секундный выброс внутрипортовой механизации, представленной в задании на расчет рассеивания на ЭВМ как один плоскостной источник, занимающий территорию порта или грузового района, допускается определять по формуле

, г/с	(3.5)

где Ввм - расход топлива машинами, т/год;

к, Тф - то же, что и в формуле (3.3.).

3.5.4. При наличии на балансе порта тепловозов валовой годовой расход дизельного топлива принимается по документам материальной отчетности, а валовой секундный bт - по формуле

, г/с	(3.6)

где к - коэффициент неравномерности работы порта;

Вт - годовой расход топлива тепловозами, т/год;

Тм - общее время маневровой работы тепловозов, час/год;

Тепловозы при составлении задания на расчет рассеивания на ЭВМ рассматривать как плоскостной источник, занимающий территорию порта, на которой расположены железнодорожные пути.

3.6. Автомобильный транспорт.

3.6.1. Параметры автотранспорта, как источника выбросов, а также количество топлива, расходуемого автомобилями, работающими в составе ПТМ технологических перегрузочных комплексов и на территории порта, определяются в соответствии с п. 3.5.

3.6.2. Количество топлива, израсходованного автомобилями, занятыми на перевозках вне территории порта, рассчитывается по методическим указаниям "Расчеты выбросов вредных веществ автомобильным транспортом", разработанным Институтом комплексных транспортных проблем (ИКТ) и Управлением нормирования Госкомгидромета.

3.7. Перегрузка и хранение нефтепродуктов.

3.7.1. Источниками выбросов веществ (углеводородов) в атмосферу при перегрузке и хранении нефтепродуктов в морских портах могут быть:

резервуары для хранения нефтепродуктов;

грузовые танки танкеров, плавбункеровщиков и топливные танки сухогрузных судов;

заправочные станции.

3.7.2. Количество выбросов углеводородов зависит от сорта нефтепродуктов, срока и способов их хранения, температуры, оборудования, производительности перекачивающих насосов и сливных трубопроводов. Эти данные, наряду со сведениями об объемах перекачиваемых и хранимых нефтепродуктов, являются исходными данными для расчета годовых и секундных выбросов в атмосферу и должны быть получены при инвентаризации источников выбросов.

3.7.3. Годовое количество нефтепродуктов, поступающих в резервуары нефтебаз, находящихся на балансе морских портов, и перегружаемых на танкера, плавбункеровщики, транспортные суда и т.д., определяются по квартальным отчетам по форме № 4-СМ. Годовое количество топлива, получаемое и выдаваемое заправочными станциями в грузовых районах портов, определяется по документам материально-технической отчетности.

3.7.4. Резервуары с нефтепродуктами рассматриваются как высотные плоскостные источники. В качестве локального источника выброса принимается дыхательный патрубок резервуара. В один источник объединяются близкорасположенные резервуары, обычно из общего обвалования, имеющие одинаковую высоту.

При наливе нефтепродуктов в танкеры и плавбункеровщики все грузовые танки судна объединяются в один плоскостной источник, площадь которого равна проекции суммарной площади танков на горизонтальную плоскость.

При бункеровке сухогрузных судов дыхательный клапан топливного танка принимается за точечный источник.

Сливные эстакады и заправочные станции рекомендуется рассматривать как плоскостные источники; размеры площади, занимаемой источником, определяются по генплану.

3.8. Вентиляционные выбросы.

3.8.1. Рассматриваются как организованные точечные источники. Геометрические характеристики источников, объем выделяемой газовоздушной смеси и ее температура определяются по паспортам вентиляционных систем и газоочистных установок.

Годовые и секундные расходы материалов определяются в соответствии с указаниями пункта 3.11.2.

3.9. Дымовые трубы котельных.

3.9.1. Принимаются как точечные источники.

Исходные данные для расчета выбросов и их рассеивания в атмосфере устанавливаются по паспортам котельных агрегатов.

Годовые расходы топлива определяются по отчетным документам, секундные - по часовой потребности котлоагрегатов в топливе при их максимальной нагрузке.

Для котельных, работающих по отопительному графику, расчетный секундный расход топлива определяется для двух вариантов работы:

при средней максимальной температуре наиболее жаркого месяца;

при средней температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 92 %.

3.10. Определение исходных данных при проектировании.

3.10.1. Для проектируемых объектов все исходные данные, необходимые при расчетах выбросов веществ и их рассеивания в атмосфере, определяются в процессе разработки соответствующих частей проекта (архитектурно-строительной, технологической, санитарно-технической и др.).

3.11. Мелкие неорганизованные источники.

3.11.1. К этим источникам относятся сварочные посты, расположенные вне зданий, площадки для резки металла, участки распиловки древесины и т.д.

3.11.2. Годовое количество использованных источниками выбросов материалов выбирается из документов материальной отчетности.

Секундные расходы материалов определяются по технологическим операциям, в которых используются эти материалы.

3.11.3. Для расчета загрязнения атмосферы мелкие неорганизованные источники представляются как площадные низкие источники, геометрические характеристики которых принимаются на основе анализа работы источника по карте-схеме или генеральному плану порта.

# 4. РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ВЫБРОСОВ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТОПЛИВА И МАТЕРИАЛОВ

4.1. Количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками в порту, рассчитывается по материальному балансу технологических процессов или количеству используемого топлива и, в общем случае, равно произведению массы израсходованного в технологическом процессе материала или использованного топлива на удельный выброс.

4.2. Удельные выбросы при сжигании топлива в судовых энергетических установках и двигателях внутреннего сгорания машин (автопогрузчиков, контейнеровозов, ролл-трейлеров и т.п.) принимаются по табл. 4.1.

Таблица 4.1.

Удельные выбросы судами и машинами, кг на тонну топлива

| Вредные вещества | Топливо |
| --- | --- |
|  | дизельное | бензин | мазут |
| Сернистый ангидрид | 3,9 | 0,83 | 40,8 |
| Окись углерода | 25,6 | 375 | 5,3 |
| Окислы азота | 68,06 | 83,33 | 10,7 |
| Углеводороды | 18,05 | 229,2 | - |
| Сажа | 6,11 | 1,25 | - |
| Зола | - | - | 0,5 |

Примечание: Для судов портового флота, оборудованных паросиловыми установками, работающими на угле, удельные выбросы определяются в соответствии с указаниями п. 4.6.1.

4.3. Количество вредных веществ, выделяемых в атмосферу при работе автотранспорта, определяется в соответствии с "Методическими указаниями по расчету выброса вредных веществ автомобильным транспортом", утвержденными Госкомгидрометом СССР 6 октября 1983 года (М., Гидрометеоиздат., 1985).

4.4. Выбросы углеводородов при перегрузке и хранении нефтепродуктов.

4.4.1. Рассчитываются в соответствии с "Временной методикой по определению выбросов в атмосферу на предприятиях Госкомнефтепродукта СССР", утвержденной Госкомнефтепродуктом СССР 19.10.82 г.

4.4.2. При эксплуатации резервуаров количество углеводородов, выбрасываемых в атмосферу за год из одиночного резервуара или группы резервуаров при хранении бензинов, определяется суммированием квартальных потерь нефтепродуктов, рассчитываемых, исходя из "Норм естественной убыли нефтепродуктов при приеме, отпуске и хранении", по формуле

, т	(4.1)

где n1 - норма естественной убыли нефтепродуктов при хранении до 1 месяца для соответствующих зоны и периода года, кг/т;

n2 - норма естественной убыли нефтепродуктов при хранении свыше 1 месяца для соответствующих зоны и периода года, кг/т.мес.;

( - продолжительность хранения за вычетом 1 месяца, мес.;

если продолжительность хранения менее 1 месяца, то норма n2 не учитывается (n2 = 0);

Gn - количество нефтепродуктов, поступивших в резервуар или группу резервуаров в течение квартала, т.

Валовый секундный выброс углеводородов при наливе в резервуары ("большом дыхании") следует определять по формуле

, г/с	(4.2)

где Gс.н. - производительность налива, м3/час;

qуд. = 560 г/м3 - удельный выброс бензина при наливе в резервуар.

При сливе бензинов из резервуаров (малые дыхания) удельный выброс для летнего периода следует принимать равным - 100 г/м3.

Годовые выбросы углеводородов при хранении темных нефтепродуктов принимаются равными потерям нефтепродуктов при хранении и определяется по формуле

, т	(4.3)

где vгод - объем нефтепродукта, поступившего в резервуар за год, м3;

qt - удельные выбросы при наливе 1 м3 продукта при его среднегодовой температуре, т/м3 (таблица 4.2).

Таблица 4.2.

Удельные выбросы углеводородов при наливе нефтепродуктов в резервуары

| Нефтепродукты | Удельные выбросы 10-6 т/м3 при температуре |
| --- | --- |
|  | 25 (С | 50 °С | 75 °С |
| Керосин | 30 | 70 | 110 |
| Дизтопливо | 20 | 47 | 74 |
| Мазут | 16 | 38 | 60 |
| Масла | 4 | 8 | 14 |

Валовой секундный выброс при наливе нефтепродуктов в резервуар принимается равным

, г/с	(4.4.)

где Qт.н. - производительность налива, м3/час;

qt - удельный выброс при наливе в резервуар, г/м3.

4.4.3. Количество выбросов углеводородов при наливе в грузовые танки танкеров светлых нефтепродуктов определяется в соответствии с "Нормами естественной убыли нефти и нефтепродуктов при отпуске в железнодорожные цистерны и нефтеналивные суда из резервуаров наливных станций магистральных трубопроводов" по формуле

, т/год	(4.5)

где n1 и n2, G1 и G2 - соответственно нормы естественной убыли и количество отгруженного продукта в осенне-зимний и весенне-летний периоды, кг на тонну нефтепродуктов.

Валовой секундный выброс углеводородов при наливе светлых нефтепродуктов в танкеры определяется по формуле 4.2.

Расчет выбросов в атмосферу при наливе темных нефтепродуктов производится по формуле 4.3. и 4.4.

4.4.4. Для заправочных станций в грузовых районах порта годовое количество выбросов углеводородов при операциях с бензином определяется при значении удельного выброса равного 1 кг/м3 выдаваемого бензина.

Валовой секундный выброс определяется по производительности топливораздаточных устройств и значению удельного выброса 0,5 кг/м3 выдаваемого бензина.

Валовое годовое количество выбросов углеводородов при операциях с дизельным топливом принимается разным произведению объема выдаваемого дизтоплива на удвоенную величину удельного выброса, принимаемого по табл. 4.2.

Валовой секундный выброс определяется по производительности топливораздаточных устройств и удельному выбросу, принимаемому по табл. 4.2.

4.5. Выбросы от мелких неорганизованных источников и вентиляционные выбросы.

4.5.1. Рассчитываются по материальному балансу технологических процессов. Их количество равно произведению использованных материалов на удельные выбросы вредных веществ в атмосферу.

4.5.2. Значения выбросов вредных веществ при сварке и резке металлов приведены в табл. 4.3. и 4.4.

Таблица 4.3.

Удельные выбросы вредных веществ при электросварочных работах

| Процесс сварки | Сварочный материал | Количество вредных веществ, г на кг, расходуемых сварочных материалов |
| --- | --- | --- |
|  |  | Пыль | Аэрозоли в составе пыли | Газ HP |
|  |  |  | Мn | CrO3 | Cr2O3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ручная с применением электродов с покрытием руднокислого типа | УОНИ 13/45 | 14 | 0,5 | - | - | 1,0 |
|  | УОНИ 13/55 | 18 | 1,1 | - | - | 2,3 |
|  | АНО-3 | 6 | 0,9 | - | - | - |
|  | АНО-6 | 16 | 2,0 | - | - | - |
|  | АНО-7 | 12 | 1,5 | - | - | - |
|  | АЭС-3 | 15 | 0,4 | - | - | - |
|  | АЗС-4 | 9 | 1,1 | - | - | - |
|  | МР-3 | 10 | 1,3 | - | - | 0,4 |
|  | ЦЛ-17 | 10 | 0,6 | 0,17 | - | - |
|  | ЭА-606/11 | 12 | 0,7 | 0,39 | 0,3 | - |
|  | ЭА-400/10У | 6 | 0,4 | 0,25 | - | 0,5 |
|  | ОЗЛ-14 | 8 | 1,4 | 0,46 | - | 0,9 |
|  | ЭА-395/9 | 27 | 1,1 | 0,13 | - | - |
|  | ЭА-981/15 | 10 | 0,7 | 0,72 | - | - |
|  | ЭА-48М/22 | 10 | 1,0 | 0,73 | 0,7 | - |
| Сварка порошковой проволокой | ЭПС-15/2 | 8 | 0,9 | - | - | 0,8 |
|  | ПП-ДСК-1 | 12 | 0,8 | - | - | - |
|  | ПП-АН-3 | 14 | 1,4 | - | - | 2,7 |
| Полуавтоматическая сварка плавящимся электродом в среде углекислого газа | СВ08Г2С | 8 | 0,4 | - | - | - |
|  | СВ08Г6Х16Н25М6 | 15 | 1,8 | 0,5 | - | - |
|  | СВ10Х20Н7СТ | 8 | 0,7 | 0,02 | 0,4 | - |
|  | СВ08ХГН2МТ | 7 | 0,2 | - | 0,1 | 6,0 |
|  | 07ХНЗМД | 4 | 0,2 | - | 0,1 | 1,2 |
| Сварка под слоем флюса | АН-348-А | - | - | - | - | 0,1 |
|  | ОСЦ-45 | - | - | - | - | 0,2 |
|  | 48-ОФ-6 | - | - | - | - | 0,1 |
|  | ФЦ-7 | - | - | - | - | 0,1 |

Таблица 4.4.

Удельные выбросы вредных веществ при ручной кислородной резке

| Толщина разрезаемой стали | Расход ацетилена, м3/ч | Расход ацетилена, кг/ч | Удельный выброс, г на кг ацетилена |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пыль | СО | NO2 |
| 3-8 | 0,4 | 0,47 | 223 | 83 | 57 |
| 8-15 | 0,5 | 0,59 | 356 | 97 | 59 |
| 15-30 | 0,65 | 0,76 | 552 | 99 | 61 |

Примечание: плотность ацетилена при температуре 0 °С и давлении 0,101 МПа равна 1,173 кг/м3.

4.5.3. В деревообрабатывающих цехах и участках валовые годовые и секундные выбросы древесной пыли определяются по годовому времени работы вентиляционной системы (станков) и паспортным данным пылеулавливающей установки (циклона). При отсутствии паспортных данных удельный выброс древесной пыли на один станок принимать равным 0,05 кг/час.

4.5.4. Валовые годовые и секундные выбросы при работе заточных и точильно-шлифовальных станков определяется по паспортным данным. При отсутствии этих данных удельный выброс пыли на один станок следует принимать равным 0,09 кг/час.

4.5.5. При окрасочных работах, удельные выбросы вредных веществ в кг на тонну краски принимаются по данным, приведенным в таблице 4.5.

Таблица 4.5.

Удельные выбросы в процессе покраски

| Метод распыления краски | Удельные выбросы, кг на тонну краски |
| --- | --- |
|  | красочный аэрозоль | пары растворителя |
| Пневматический | 300 | 400 |
| Безвоздушный | 25 | 225 |
| Гидроэлектростатистический | 10 | 250 |
| Пневмоэлектростатический | 33 | 200 |
| Электростатический | 1 | 500 |
| Горячее распыление | 240 | 220 |
| Электроосаждение | - | 10 |
| Окунание | - | 350 |
| Струйный облив | - | 250 |

При ручной окраске валовой годовой выброс вредных веществ (паров растворителя) определяется по формуле

Мгод = В ( m, т/год	(4.6)

где В - расход краски, т/год;

m - содержание растворителя в краске, т/т.

Валовый секундный выброс составляет

М = 0,278 ( n ( qкр ( m, г/с	(4.7)

где n - среднечасовая норма покраски; при отсутствии данных принимаем равной 15 м2/час;

qкр - удельный расход краски - 0,1 кг/м2.

Таблица 4.6.

Расчетные параметры выбросов асфальтосмесителями

| Тип асфальтосмесителя | Производительность асфальтосмесителя, т/ч | Газоочистное оборудование | Средний коэффициент очистки | Характеристики источника выброса | Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника выбросов | Концентрации пыли, поступающей на очистку, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ступень | Тип |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | высота, м | диаметр устья, м | скорость, м/сек. | объем, м/сек. | температура, (С |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Г-1 | 20 |  | Отсутствует | - | 14 | 0,6 | 0,9 | 2,8 | 150 | 20 |
| Д-597 | 25 | I | Циклоны НИИОГаза ЦН-15, ( 500 мм - 4 шт. | 75 | 18 | 0,5 | 14,2 | 2,8 | 120 | 27 |
|  |  | II | Отсутствует | - | - | - | - | - | - | - |
| Д-597 | 25 | I | Циклоны НИИОГаза ЦН-15, ( 500 мм - 4 шт. | - | - | - | - | - | - | 32 |
|  |  | II | Барботажный пылеуловитель "Светлана" | 82 | 18 | 0,5 | 16,8 | 3,3 | 80 | - |
| Д-597А | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д-508-2А | 25 | I | Циклоны СДК-ЦН-33, ( 800 мм - 4 шт. | - | - | - | - | - | - | 30 |
|  |  |  | Циклон-промыватель СИОТ | 75 | 18 | 0,5 | 22,4 | 4 | 75 | - |
| Д-225 | 12,5 | I | Циклоны НИИОГаза ЦН-15, ( 450 мм - 2 шт. | 75 | 18 | 0,5 | 7,1 | 1,4 | 120 | 30 |

4.5.6. Количество выбросов при приготовлении асфальта зависит от типа асфальтосмесителей и приведено в табл. 4.6.

Количество пыли, поступающей в атмосферу при приготовлении асфальта, определяется по формуле

, т/год	(4.8)

где Т - время работы технологического оборудования, ч/год;

q - выброс пыли, г/с (принимается по табл. 4.7, графе 3)

Таблица 4.7.

Концентрация и выбросы пыли

| Тип асфальтосмесителя | Концентрация пыли в газах, прошедших очистку, С2 г/м3 | Выброс пыли, г/с |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Г-1 | 20,0 | 56,0 |
| Д-597 | 6,7 | 18,7 |
| Д-597 | 5,8 | 19,1 |
| Д-597А | 7,5 | 33,0 |
| Д-508-2А | 7,5 | 33,0 |

Примечание. Числа в строчках графы 3 показывают концентрацию пыли в газах, прошедших очистку в пылеулавливающих установках, указанных в соответствующих строках табл. 4.6.

Количество выбросов, вредных веществ от сжигания мазута при приготовлении асфальта определяется так же, как и для котлов малой производительности (см. пункт 4.6.1.).

4.6. Котельные и нагревательные печи (горны).

4.6.1. Выбросы от котлоагрегатов производительностью более 30 т/час рассчитываются по указаниям "Методики определения валовых выбросов вредных веществ в атмосферу от котлов тепловых электростанций". МТ 34-70-010-83. М., СПО Союзтехэнерго, 1984.

Для котлоагрегатов производительностью до 30 т/ч и горнов расчеты выбросов в атмосферу выполнять в соответствии с "Методическими указаниями по расчету выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/ч", утвержденными Госкомгидрометом СССР 5 августа 1984 года (М., Гидрометеоиздат, 1985).

4.7. Количество водорода , л, выделяющегося из щелочных или кислотных аккумуляторов во время заряда, определяется по формуле

, л	(4.9)

где I - наибольший зарядный ток, А;

t - время заряда.

Выделение водорода, определенное по этой формуле, приведено в табл. 4.8.

Таблица 4.8.

Выделение водорода при зарядке аккумуляторов

| Тип аккумулятора | Выделение водорода, л |
| --- | --- |
|  | за время полного заряда | среднее в час |
| ТЖН-250 | 87,5 | 12,5 |
| ТЖН-300 | 105,0 | 15,0 |
| ТЖН-350 | 126,0 | 18,0 |
| ТЖН-400 | 147,0 | 21,0 |
| ТЖН-450 | 175,0 | 25,0 |
| ТЖН-500 | 175,0 | 25,0 |
| ТЖН-550 | 196,0 | 28,0 |
| ТЖН-950 | 304,0 | 38,0 |
| ТКН-250 | 75,0 | 12,5 |
| ТКН-300 | 90,0 | 15,0 |
| ТКН-350 | 108,0 | 18,0 |
| ТКН-400 | 126,0 | 21,0 |
| ТКН-450 | 150,0 | 25,0 |
| ТКН-500 | 150,0 | 25,0 |
| ТКН-550 | 168,0 | 28,0 |
| ТКН-900 | 304,0 | 38,0 |

Примечание: 1. Вес одного л водорода равен 0,08987 г.

2. Количество выделяемого водорода взято из "Указаний по проектированию зарядных станций тяговых и стартерных аккумуляторных батарей" института Тяжпромэлектропроект, 1974 г.

4.8. Валовые выбросы при работе тепловозов рассчитываются по показателям, приведенным в табл. 4.9, ("Методические указания по определению вредных выбросов от тепловозов железнодорожного транспорта" М., МПС СССР, 1984).

# 5. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫБРОСОВ ПЫЛИ В АТМОСФЕРУ ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ СЫПУЧИХ ГРУЗОВ

5.1. Методика определения выбросов пыли в атмосферу установлена РД 31.06.06-86, согласованной с Государственной инспекцией по охране атмосферного воздуха при Госкомгидромете СССР 4 октября 1985 года.

# 6. УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ЗАДАНИЯ НА РАСЧЕТ РАССЕИВАНИЯ ВЫБРОСОВ ВЕЩЕСТВ НА ЭВМ

6.1. Показатели, характеризующие все имеющиеся источники выбросов и определенные в соответствии с требованиями разделов 3 и 4, вносятся в таблицу "Параметры выбросов веществ в атмосферу для расчетов ПДВ", составленную по форме приложения 3 ГОСТ 17.2.3.02-78.

При наличии на источниках выбросов пылеулавливающих и газоочистных установок количество улавливаемых загрязняющих веществ устанавливается по паспортам установок. При отсутствии этих данных эффективность очистных установок рекомендуется принимать по табл. 6.1, составленной на основании табл. 4, приведенной в "Руководстве по расчету количества и удельных показателей выбросов вредных веществ в атмосферу", ВПТИтрансстрой, М., 1982.

Таблица 4.9.

Усредненные величины удельных выбросов вредных веществ и показатели объемов сухих отработанных газов

| Серия тепловоза | Тип дизеля | Nсном, кВт | Удельные выбросы вредных веществ | Расход топлива на холостом ходу | Объем сухих отработанных газов, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на режиме К.Х. в г/кг топлива | при Nсном в г/кВт ч |  | при работе дизеля на холостом ходу | при номинальной мощности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2Т3116 1 секция | 1А-5Д49 (16ЧН26/26) | 2250 | 50 | 120 | 3 | 10 | 25 | 0,2 | 18 | 2800 | 14800 |
| 2Т310Л(К) 1 секция | 10Д100 (10ДН20, 7/2×25,4) | 2200 | 50 | 120 | 1 | 10 | 25 | 0,2 | 33 | 3900 | 19600 |
| ТЭ3 1 секция | 2Д100 (10ДН20, 7/2×25,4) | 1470 | 50 | 120 | 1 | 10 | 21 | 0,2 | 27 | 3200 | 12700 |
| ТЭП 60 | 11Д45 (16ЧН 23/30) | 2200 | 50 | 120 | 3 | 10 | 21 | 0,2 | 24 | 3500 | 19900 |
| ТЭП 70 | 2А-5Д49 (16ЧН 26/26) | 2740 | 50 | 120 | 3 | 10 | 25 | 0,2 | 18 | 2800 | 18500 |
| ТЭМ 1 | 25Д50(М) (6ЧН 31,8/33) | 735 | 50 | 120 | 1 | 10 | 29 | 0,15 | 13 | 2500 | 6500 |
| ТЭМ 2 | ПД1(М) (6ЧН 31,8/33) | 880 | 50 | 120 | 1 | 10 | 29 | 0,15 | 14 | 2500 | 6500 |
| ТГМ 4 | 211Д-1 (6ЧН 21/21) | 550 | 50 | 120 | 1 | 10 | 29 | 0,15 | 10 | 1500 | 2500 |
| ТГМ6 (Л) | 3А-6Д49 (8ЧН 26/26) | 880 | 50 | 120 | 1 | 10 | 29 | 0,15 | 12 | 2500 | 6000 |
| ЧМ33 | КБ 310 ДК (6ЧН 31/36) | 995 | 50 | 120 | 1 | 10 | 29 | 0,2 | 14 | 3000 | 6500 |
| М 62 | 14Д40 (12ДН 23/30) | 1470 | 50 | 120 | 1 | 10 | 25 | 0,2 | 22 | 2600 | 13000 |

Примечание: (), (), () - удельные выбросы окиси углерода, окислов азота, сажи.

Таблица 6.1.

Ориентировочная эффективность аппаратов газоочистки и пылеулавливания

| Аппарат, установка | Эффективность, % |
| --- | --- |
|  | Твердые или жидкие части | Газообразные примеси |
| 1 | 2 | 3 |
| Отходящие газы котельных |  |  |
| Золоуловители осадительного типа | 30 | - |
| Золотоуловители жалюзийного типа | 50 | - |
| Групповые циклоны ЦН-15 | 70-85 | - |
| Мокропутковые золоуловители ВТИ | 90-92 | - |
| Центробежные скрубберы ЦС-ВТИ | 90 | - |
| Электрофильтры | 85-95 | - |
| Аспирационный воздух |  |  |
| Рукавные фильтры | 98-99 | - |
| Циклоны ЦН-15 | 80-85 | - |
| Циклоны СДКЦН-33 и 34 | 90-91 | - |
| Батарейные циклоны БЦ | 90-93 | - |
| Циклоны СИОТ | 60-70 | - |
| Циклоны с обратным конусом | 70-60 | - |
| Циклоны ЛИОТ | 70-80 | - |
| Пылевые камеры | 45-50 | - |
| Инерционный пылеуловитель | 65-85 | - |
| Пенные аппараты | 75-95 | - |
| Циклоны с водяной пленкой | 85-90 | - |
| Мокрые аппараты ударно-инерционного действия | 90-95 | - |
| Циклон Гипродрева | 70-90 | - |
| Гидрофильтры |  |  |
| форсуночные | 87-94 | - |
| каскадные | 86-92 | 40-30 |
| барботажно-вихревые | 90-92 | 40-50 |

В таблице параметров указываются максимальные секундные выбросы веществ.

6.2. Задание на расчет составляется по данным таблицы (форма приложения 3 к ГОСТ 17.2.3.02-78). В расчет должны приниматься источники выбросов, исходя из реальных условий эксплуатации объектов порта, в период его наиболее напряженной работы (по грузообороту).

6.3. При подготовке исходных данных для расчета следует рассматривать целесообразность объединения источников и сокращения их числа. Эти операции выполняются в соответствии с "Временными рекомендациями по объединению источников при подготовке числового материала для расчетов загрязнения атмосферы на ЭВМ", разработанными в Главной геофизической обсерватории им. А.А. Воейкова (Л., 1983 г.).

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения 2 2. Классификация источников выбросов 2 3. Определение исходных данных 3 4. Расчет количества выбросов от потребителей топлива и материалов 6 5. Методика определения выбросов пыли в атмосферу при перегрузке сыпучих грузов 11 6. Указания по составлению исходных данных для задания на расчет рассеивания выбросов веществ на ЭВМ 11