ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

ПОБУДОВА ГЕОЛОГІЧНОГО РОЗРІЗУ

Шаром гірських порід називається більш-менш однорідне, відокремлене утворення (або гірська порода), обмежена поверхневими нашаруваннями. Крім терміну “шар”, вживається і термін “пласт”.

Перехід від одного шару до іншого може бути різким або поступовим. В останньому випадку перехід шару до нижче- або вищележачого відбувається при поступовій зміні складу породи. Поверхні, які розмежовують шари або пласти, зазвичай бувають нерівними. Вони називаються поверхнями нашарування. Верхня з них називаеться крівлею шару, а нижня – підошвою. Відстан між крівлею і підошвою шару характеризує його потужність.

Геологічний розріз – це графічне зображення на вертикальній площині умов залягання гірських порід. Геологічний розріз поповнює і уточнює геологічну карту, даючи наочне уявлення про зміну геологічної будови з глибиною. Для складання геологічного розрізу використовуються не лише матеріали наземних спостережень, але й дані бурових свердловин і геофізичних досліджень.

Вертикальний та горизонтальний масштаби розрізів переважно мають відповідати масштабу карти, але в окремих випадках допускається перевищення вертикального масштабу над горизонтальним у декілька разів.

Вихідним матеріалом для побудови розрізу служать дані по кожній свердловині в розрізі: абсолютні відмітки гирла (верхньої точки) та забою (нижньої точки) свердловини, послідовність залягання та потужності пластів гірських порід, абсолютні відмітки рівнів ґрунтових вод.

Для побудови геологічного розрізу попередньо необхідно скласти його топографічну основу, тобто в заданому напрямку побудувати топографічний профіль місцевості.

Відповідно до заданих масштабів вибирають необхідний розмір паперу (можна міліметровий) з таким розрахунком, щоб висота розрізу була приблизно 20-22 см. Далі креслять так званий журнал розрізу. В лівій частині креслення залишають місце для умовних позначень (6-8 см) і будують шкалу абсолютних відміток, яка повинна охопити увесь діапазон відміток (з деяким запасом). Діапазон відміток обчислюється як різниця між максимальною відміткою гирла та мінімальною відміткою вибою свердловини. Відступивши від шкали на 1 - 1,5 см, в відповідному напрямку журналу, де зазначаються відстані між свердловинами, намічають положення першої свердловини. В верхньому рядку ставиться номер свердловини, а в нижніх абсолютні відмітки гирла, вибою і рівня ґрунтових вод. Потім у відповідному масштабі відкладають відстані між сусідніми свердловинами, ставлять їх номер і виписують відповідні відмітки. Після цього за абсолютними відмітками гирла та вибою свердловини, використовуючи шкалу відміток, наносять свердловини на креслення. Діаметр свердловини наносять умовно - шириною 1,0 - 1,5 мм.

На наступному етапі переходять безпосередньо до побудови геологічного розрізу. Для цього біля кожної свердловини будують стратиграфічну колонку шириною 8-10 мм. По вертикалі від гирла свердловини, в масштабі відкладають послідовно товщину (потужність) шарів (пластів). Потім об'єднують розрізні стратиграфічні колонки біля кожної свердловини в єдиний геологічний розріз за такими правилами.

1. Точки, відповідні  гирлам свердловини, з'єднують прямими лініями.

2. Підошви (покрівлі) пластів одних і тих же гірських порід (шарів грунтів), які спостерігаються в сусідніх свердловинах, з'єднують прямими лініями.

3. Якщо той чи інший шар не просліджується в сусідніх свердловинах його виклинюють (зводять нанівець) по середині відстані між  свердловинами (до підошви верхнього шару).

4. Для розмежування двох різних пластів (шарів), які займають в сусідніх свердловинах однакову позицію, проводять розмежувальну лінію і викликають шар на 1/3 відстані від протилежної свердловини таким чином, щоб шари перекривались, причому більш молода за геологічним віком гірська порода повинна перекривати більш стародавню, а не навпаки.

# 5. Точки вибоїв свердловини з’єднувати не треба, оскільки свердловини не добурюють до підошви нижнього шару.

6. Весь простір між свердловинами заповнюють умовними позначеннями (штриховкою). Нижче забоїв свердловин штриховка заповняється на 1-2 см. Відстань між штриховими лініями 2 мм.

7. Рівні підземних вод з'єднують пунктирами, прямими лініями під кутом так, щоб вони не перетинали водонепроникних гірських порід (водоупорів). На кожній свердловині відмічають глибину залягання рівня підземних вод.

8. Кожний шар грунту або гірської породи нумерують зверху вниз і цифри обводять кружком діаметром 7-8 мм. Відповідно номери проставляють в колонці умовних позначень.

9. Біля кожної свердловини проставляють глибину залягання підошви кожного шару, включаючи і РГВ (WL) від рівня земної поверхні.

Вихідні дані про бурові свердловини приведені в табл. 1 та 2.

Умовні позначення основних типів гірських порід та приклад оформлення геологічного розрізу приведені на рис.

Таблиця 1

| Варіант | Номера свердловин у геологічному розрізі | Відстань між свердловинами, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 – 4 – 5 – 6 | 45,0 - 50,0 - 45,0 |
| 2 | 2 – 3 – 7 – 8 | 50,0 - 60,0 - 40,0 |
| 3 | 3 – 7 – 6 – 12 | 40,0 - 50,0 - 50,0 |
| 4 | 4 – 6 – 10 – 11 | 30,0 - 80,0 - 25,0 |
| 5 | 1 – 9 – 10 – 11 | 65,0 - 35,0 - 40,0 |
| 6 | 6 – 8 – 9 – 12 | 40,0 - 30,0 - 60,0 |
| 7 | 2 – 7 – 8 – 12 | 35,0 - 35,0 - 75,0 |
| 8 | 1 – 3 – 5 – 8 | 60,0 - 45,0 - 45,0 |
| 9 | 1 – 4 – 7 – 8 | 45,0 - 40,0 - 40,0 |
| 10 | 8 – 10 – 11 – 12 | 50,0 - 50,0 - 50,0 |
| 11 | 13 – 14 – 15 – 16 | 40,0 - 75,0 - 35,0 |
| 12 | 17 – 18 – 19 – 20 | 30,0 - 40,0 - 80,0 |
| 13 | 21 – 22 – 23 – 24 | 45,0 - 60,0 - 45,0 |
| 14 | 25 – 26 – 27 – 28 | 20,0 - 60,0 - 65,0 |
| 15 | 29 – 30 – 31 – 32 | 30,0 - 60,0 - 60,0 |
| 16 | 34 – 35 – 36 – 33 | 50,0 - 45,0 - 45,0 |
| 17 | 29 – 31 – 32 –30 | 145,0 - 75,0 - 45,0 |
| 18 | 26 – 27 – 25 – 28 | 110,0 - 60,0 - 60,0 |
| 19 | 26 – 25 – 28 – 27 | 75,0 - 60,0 - 75,0 |
| 20 | 16 – 19 – 22 – 25 | 75,0 - 75,0 - 75,0 |
| 21 | 19 – 17 – 18 – 21 | 45,0 - 60,0 - 120,0 |
| 22 | 23 – 20 – 21 – 24 | 47,0 - 80,0 - 150,0 |
| 23 | 29 – 26 – 30 – 27 | 60,0 - 160,0 - 70,0 |
| 24 | 8 – 6 – 12 – 9 | 40,0 - 150,0 - 80,0 |
| 25 | 9 – 1 – 10 – 11 | 60,0 - 55,0 - 130,0 |
| 26 | 11 - 6 – 4 – 10 | 75,0 - 90,0 - 100,0 |
| 27 | 14 - 16 - 1З – 15 | 90,0 - 85,0 - 85,0 |
| 26 | 22 – 21 – 24 - 23 | 85,0 - 80,0 - 70,0 |
| 29 | 7 – 8 – 12 – 2 | 75,0 - 100,0 - 90,0 |
| 30 | 1 – 10 – 9 – 11 | 85,0 - 110,0 - 65,0 |
| 31 | 35 – 36 - 34 – 33 | 100,0 - 100,0 - 100,0 |
| 32 | 18 – 17 – 19 – 21 | 85,0 - 90,0 - 85,0 |
| 33 | 6 – 9 – 8 – 12 | 90,0 - 65,0 - 70,0 |
| 34 | 9 – 10 – 11 – 1 | 120,0 - 70,0 - 60,0 |
| 35 | 12 – 7 – 8 – 3 | 80,0 - 80,0 - 100,0 |
| 36 | 1 – 10 – 11 – 9 | 75,0 - 90,0 - 110,0 |
| 37 | 24 – 22 – 23 – 21 | 80,0 - 80,0 - 80,0 |
| 38 | 17 – 20 – 18 – 19 | 112,0 - 60,0 - 80,0 |
| 39 | 5 – 8 – 3 – 1 | 130,0 - 60,0 - 80,0 |
| 40 | 7 – 8 – 2 - 12 | 80,0 - 75,0 - 90,0 |
| 41 | 6 – 4 – 5 – 1 | 110,0 - 90,0 - 110,0 |
| 42 | 26 – 27 – 28 – 25 | 120,0 - 50,0 - 70,0 |
| 43 | 31 – 32 – 30 – 29 | 80,0 - 75,0 - 130,0 |
| 44 | 16 – 21 – 19 – 22 | 100,0 - 100,0 - 100,0 |
| 45 | 9 – 11 – 10 – 1 | 80,0 - 120,0 - 75,0 |
| 46 | 3 – 2 – 7 – 8 | 90,0 - 100,0 - 90,0 |
| 47 | 32 – 29 – 28 – 27 | 70,0 – 160,0 – 40,0 |
| 48 | 12 – 3 – 8 – 7 | 75,0 - 140,0 - 60,0 |
| 49 | 5 – 6 – 4 – 3 | 50,0 - 120,0 - 90,0 |
| 50 | 13 – 15 – 16 - 14 | 65,0 - 150,0 - 55,0 |

При кресленні геологічного розрізу приймати масштаби по варіантах згідно з таблиці 2.

Таблиця 2 – Масштаби для побудови геологічного розрізу

| Варіант | 1 - 16 | 17 - 32 | 33 - 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| Горизонтальний | 1:500 | 1:1000 | 1:1000 |
| Вертикальний | 1:200 | 1:200 | 1:200 |

Таблиця 3 – Дані по варіантах для побудови геологічного розрізу

|  | Грунт | Геохроно- логічний індекс | Потужність пластів грунтів по бурових свердловинах |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Грунт | QIV | 0,5 | 0,4 | - | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | - | 0,2 | 0,5 | 0,8 |
| 2 | Насипний грунт | QIV | 1,2 | - | - | 3,5 | 2,8 | 1,2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Намивний пісок | QIV | - | 5,5 | 0,4 | - | - | - | 3,6 | 8,1 | - | - | - | 4,5 |
| 4 | Торф | QІІІ-QIV | - | 1,6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Лес | QІІ-QІІІ | 10,5 | - | - | 8,4 | - | - | - | - | 4,2 | 8,6 | 4,5 | - |
| 6 | Супісок гумусований | QІІ | 3,3 | - | - | 5,4 | 6,2 | 5,6 | 1,2 | 0,8 | 1,8 | 2,5 | 2,1 | - |
| 7 | Суглинок | QІ | 4,6 | 0,9 | 1,5 | - | - | 1,6 | - | 1,9 | 2,4 | 8,5 | 0,5 | 2,7 |
| 8 | Пісок мілкий | N2 | 8,4 | 10,5 | 6,6 | 2,1 | - | 4,3 | 12,5 | 8,2 | 2,6 | 4,0 | 4,0 | 8,3 |
| 9 | Гравій | N1 | 1,5 | - | - | 1,3 | - | - | - | - | - | - | 2,9 | - |
| 10 | Пісок крупний | P2 | - | 11,1 | - | 5,7 | - | - | 7,2 | - | 5,2 | - | 8,8 | 7,2 |
| 11 | Крейда | K2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Вапняк | K1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - |
| 13 | Глина | I3 | - | - | 10,2 | 3,1 | 6,1 | 2,8 | 5,0 | 10,7 | 5,0 | - | - | 2,5 |
| 14 | Каолін | P2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 3,0 | 6,3 | - |
| 15 | Жорства | D1 | - | - | - | 0,3 | 4,3 | 4,0 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Мергель | S2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 | 3,0 | 4,0 |
| 17 | Граніт | PR | - | - | 7,7 | - | 5,7 | 10,0 | - | - | 1,8 | - | - | - |
|  | Абсолютна відмітка РГВ, м Абсолютна відмітка гирла свердловини, м Абсолютна відмітка вибою, м | 146,8 | 146,8 | 145,7 | 136,2 | 149,1 | 149,6 | 150,1 | 150,3 | 155,0 | 146,0 | 154,5 | 149,7 |
|  |  | 155,5 | 153,6 | 152,2 | 154,3 | 157,7 | 154,8 | 153,0 | 158,8 | 160,4 | 159,0 | 155,6 | 158,7 |
|  |  | 125,6 | 123,6 | 124,8 | 124,3 | 132,0 | 124,8 | 123,0 | 128,8 | 130,4 | 129,0 | 123 | 128,7 |
|  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | Грунт | QIV | 0,7 | - | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | - | 1 | - | 0,9 | - |
| 2 | Насипний грунт | QIV | - | 0,9 | - | - | - | - | - | 0,8 | - | 1,2 | - | 0,4 |
| 3 | Намивний пісок | QIV | 3,7 | 3,9 | 4,8 | 5,9 | 4,2 | 3,8 | 5,1 | 5,5 | 6,5 | 5,7 | 5,6 | 6,2 |
| 4 | Торф | QІІІ-QIV | - | 4,6 | 4,7 | - | - | - | 5 | 5,4 | - | - | - | 5 |
| 5 | Лес | QІІ-QІІІ | 4,1 | - | - | 6 | 4,8 | 5,2 | - | - | 3,7 | - | - | - |
| 6 | Супісок гумусований | QІІ | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,2 | 2,4 | 2 | 2,6 | - | - | 5,2 | 7,2 | 2,2 |
| 7 | Суглинок | Q1 | 4,1 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 4 | 5,2 | 5,5 | 5,2 | 4,8 |
| 8 | Пісок мілкий | N2 | - | 2,6 | 5 | 2,8 | 4,6 | 3,5 | 3,8 | 2,7 | 3,1 | 3 | 2,8 | - |
| 9 | Гравій | N1 | 3,6 | 14,3 | - | 2,7 | - | - | - | 5,4 | 2,6 | 1,8 | 1,7 | 7,4 |
| 10 | Пісок крупний | P2 | 12,3 | 1,7 | 13 | 10,9 | 3,6 | 9,4 | 11,5 | 3,9 | 13,6 | 10 | 9,6 | 8,5 |
| 11 | Крейда | K2 | 2,3 | - | 3,1 | 1,4 | - | - | 1 | - | 1,7 | 4,8 | 2 | 1,5 |
| 12 | Вапняк | K1 | - | - | 0,1 | 0,5 | 0,7 | - | 0,2 | 0,4 | - | - | - | 0,2 |
| 13 | Глина | I3 | - | 1 | - | 3,8 | 1 | 1,3 | 3,1 | - | 3,6 | 3,9 | - | - |
| 14 | Каолін | P2 | 2,9 | 2,7 | 3,4 | - | 2,7 | 0,7 | 0,5 | 3,9 | - | - | 4,2 | 4 |
| 15 | Жорства | D1 | - | - | - | 0,9 | 0,9 | 2,5 | 3,8 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 3,4 |
| 16 | Мергель | S2 | 2,8 | - | 0,8 | 3,5 | 4,1 | - | - | - | 3,2 | 3,6 | 3,9 | 0,9 |
| 17 | Граніт | PR | - | 2,9 | 3,3 | - | - | 4,3 | - | 3,7 | - | - | - | - |
|  | Абсолютна відмітка РГВ, м Абсолютна відмітка гирла свердловини, м Абсолютна відмітка вибою, м | 174,6 | 173,1 | 185,5 | 191,5 | 193,3 | 176,1 | 182,1 | 190,2 | 182,5 | 180 | 184,3 | 180 |
|  |  | 182,2 | 183,4 | 196,1 | 197 | 194,3 | 184,6 | 192,8 | 193 | 194 | 193,1 | 190,2 | 192,6 |
|  |  | 143,6 | 142,4 | 151 | 153,4 | 160,4 | 147 | 151,6 | 152,3 | 149,4 | 147,8 | 146,9 | 148,1 |

|  |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грунт | QIV | 0,7 | 0,9 | - | - | 0,5 | 0,4 | - | 0,3 | - | 0,7 | 1,1 | 0,9 |
| 2 | Насипний грунт | QIV | 4,9 | - | 0,5 | 0,6 | - | 1,6 | - | - | 0,7 | - | - | - |
| 3 | Намивний пісок | QIV | 0,9 | 5,3 | - | - | 1,2 | - | 0,4 | 3 | - | 3,7 | 3,8 | 5,6 |
| 4 | Торф | QIII-QIV | 4,4 | 3,4 | 4,6 | 5 | 2,1 | 5,5 | 1 | 2 | 5 | - | - | - |
| 5 | Лес | QII-QIII | - | 0,6 | - | - | 8,4 | - | - | 6,9 | 4,1 | 4,1 | 5,2 | - |
| 6 | Супісок гумусований | QII | 4,3 | 5,7 | 4,2 | 4,7 | - | - | - | - | 2,7 | 2,1 | 2 | 7,2 |
| 7 | Суглинок | Q1 | 5,4 | 3,1 | 1,4 | 3,5 | 3,3 | - | - | - | 1,5 | 4,1 | 3,8 | 5,2 |
| 8 | Пісок мілкий | N2 | 2,6 | 1 | 3,3 | 2,5 | 4,6 | 0,9 | 1,5 | 5,4 | 2,5 | - | 3,5 | 2,8 |
| 9 | Гравій | N1 | 2,8 | - | 2,6 | 2,9 | - | - | - | 1,3 | 2,9 | 3,6 | - | 1,7 |
| 10 | Пісок крупний | P2 | 3,9 | 4,4 | - | - | 4, | 5,5 | 3 | 5,7 | - | 12,3 | 9,4 | 9,6 |
| 11 | Крейда | K2 | 4,7 | 2,1 | 2,2 | 0,8 | - | - | - | 0,3 | 0,8 | 2,3 | - | 2,0 |
| 12 | Вапняк | K1 | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Глина | I3 | 3,1 | 5,3 | 4,2 | - | 4 | 5 | 5,3 | 5,1 | - | - | 1,3 | - |
| 14 | Каолін | P2 | 2,2 | - | 4,6 | 3,6 | - | - | - | - | 3,0 | 2,9 | 0,7 | 4,2 |
| 15 | Жорства | D1 | 3 | 6,2 | 1,9 | 2,2 | 1,9 | 8,4 | 8,2 | - | 2,2 | - | 2,5 | 0,5 |
| 16 | Мергель | S2 | - | 3,1 | 5,8 | 5,6 | - | - | - | - | 6,2 | 2,8 | - | 3,6 |
| 17 | Граніт | PR | 6,9 | 0,1 | 0,1 | 4,2 | - | 2,7 | 7 | 0,1 | 4,0 | - | 4,3 | - |
|  | Абсолютна відмітка РГВ, м Абсолютна відмітка гирла свердловини, м Абсолютна відмітка вибою, м | 192,3 | 195,2 | 193 | 191,6 | 177,3 | 179,5 | 180 | 187,6 | 188,2 | 187,5 | 181,2 | 173,8 |
|  |  | 198,8 | 198,2 | 199,1 | 197,2 | 191 | 183,4 | 182,2 | 193,5 | 198,2 | 197,5 | 189,4 | 180,3 |
|  |  | 149 | 158,9 | 163,7 | 161,6 | 160,8 | 153,4 | 155,8 | 163,4 | 162,6 | 158,9 | 151,8 | 137 |