ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

Визначення морфологічного складу твердих побутових відходів

Для проведення експерименту потрібно 5 поліетиленових пакетів об’ємом 20-30 л.

Домашні ТПВ збираються по роздільній схемі:

- пакет № 1 – макулатура (тетрапак у пакет № 5);

- пакет № 2 – склотара і скло бій;

- пакет № 3 – пластмаса всіх видів і сортів (в тому числі пакети і обгортки);

- пакет № 4 – металеві предмети;

- пакет № 5 – всі інші відходи (в основному харчові).

1. Пакети № 1-4 наповнювати 5-7 днів, після чого зважити кожен. Пакет № 5 важити щодня, визначаючи приріст ваги, по завершенню експерименту усереднену його вагу помножити на кількість днів, протягом яких збирались інші відходи.

2. Потім пакети № 1-4 тісно приставити один до одного і заміряти загальні розміри для визначення об’єму. До цього об’єму додати об’єм накопичених (викинутих) відходів з пакету № 5.

3. Заповнити таблицю 1.

Таблиця 1 – Дані вимірювань

| Тип відходів | Кількість членів сім’ї N | Період накопичення, діб, t | Маса компонентів, кг, M | Загальний об’єм, м3 V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пакет № 1 (макулатура) |  |  | M1 = |  |
| Пакет № 2 (скло) |  |  | M2 = |  |
| Пакет № 3 (пластик) |  |  | M3 = |  |
| Пакет № 4 (метали) |  |  | M4 = |  |
| Пакет № 5 (інші) |  |  | M5 = |  |

4. Розрахувати загальну масу ТПВ, накопичених за період експерименту, і масу ТПВ на 1 людину за 30 днів:

M = M1 + M2 + M3 + M4 + M5				(1)

5. Розрахувати густину ТПВ: загальну масу поділити на загальний об’єм:

ρ = M/V						(2)

6. Розрахувати питому кількість ТПВ:

- у м3/чол.*міс:

(3)

- кг/чол.*міс (загальну і для кожного компоненту):

(4)

7. Розрахувати масовий вміст кожного компоненту.

8. Заповнити таблицю 2.

Таблиця 2 – Розрахунок вмісту вторсировини

| Тип відходів | Загальна маса ТПВ, кг, М | Густина ТПВ, кг/м3 ρ | Питома кількість ТПВ | Вміст компоненту у ТПВ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/чол.*міс k1 | кг/чол.*міс k2 |  |
| Макулатура |  |  |  |  |  |
| Скло |  |  |  |  |  |
| Пластмаса |  |  |  |  |  |
| Метали |  |  |  |  |  |
| Інші |  |  |  |  |  |