Змiст

1.Аналiз умов працi:

1.1 Аналiз умов працi…………………………………………………….

1.2 Органiзацiйно-технiчнi заходи………………………………………

2.Виробнича санiтарiя:

2.1 Повiтря робочоi зони…………………………………………………

2.2 Вiбрацiя………………………………………………………………..

2.3 Шум……………………………………………………………………

2.4 Природнс та штучне освiтлення……………………………………..

3.Технiка безпеки

3.1. Електробезпека……………………………………………………….

3.2. Пожежна безпека……………………………………………………..

4.Розрахункове завдання………………………………………………………….

5.Графічне завдання................................................................................................

Література………………………………………………………………………….

1.Аналiз умов працi

  - .Аналiз умов працi

Цех термічної обробки металів має таке устаткування: дві електропечі, один гартівний агрегат, один завантажувальний пристрій, ділянку де зберігаються небезпечні хімічні речовини. Також цех обладнується повітряним душом для кожного робочого мясця біля заслонок печей та гартявного агрегата та приточно – витяжну систему вентиляції.

Небезпечні та шкідливі фактори,що виникають при термічній обробці деталей, в першу чергу обумовлені її видом,застосованим обладнанням i робочими середовищами (з контролюємою атмосферою, з розплавами солей i т.д.). В даному термічному цеху є електропечі та гартівні агрегати, охолоджувальні пристрої. Крім основного обладнання застосовуються додаткові (для очистки,поверхневого зміцнення i т.д.), допоміжні (для отримання контролюємих атмосфер, засоби механiзацiї, пiдйомно-транспортнi i т.д.) i контролюючi (прилади контролю якостi виробiв,теплового режиму,складу атмосфери,управлiння процесами i т.д.).[1].

Основними шкідливими та небезпечними виробничими факторами при термічній обробці можуть бути  (ГОСТ 12.3.004-75; ОСТ 105-699-79 ) слідкуючі:

a). Підвищена загазованість або запиленість повітря робочої зони. Токсичними газами, які є в складі контролюємої атмосфери та вихiдних газах, являються: оксид вуглецю; амiак; дiоксид сiрки; сiрководень; бензол i інш.Поява рiзкого запаху деяких газiв є попередженням про неполадку. При роботі з розплавами утворюється виділення i можливо їх розбризкування в результаті хімічних реакцій, протікаючи як на обробляємому матерiалi, так i на поверхнi роздiлу робочих середовищ i атмосфери (реакцii з киснем, вологою).

б). Підвищена температура матеріалів або поверхні обладнання, підвищений рівень теплового випромінювання. Перегрівання i опіки можливі при недотриманні технологічного процесу, а також при недотриманні техніки безпеки (табл. 1).

в). Підвищене значення напруги в електричних колах: 660 В, 380 В, 220 В, 36 В. Електротермічне обладнання має струмопровідні частини безпосередньо в робочому просторі. Це являє небезпеку при дотику з відкритими частинами в момент завантаження, розвантаження або переміщення матеріалів. Контакт  людини зі струмопровідною частиною можливий також через виріб або інструмент.

г). Пiдвищена напруженiсть елекромагнiтних полей. При експлуатації високочастотних установок на організм людини можуть діяти електричні i магнітні поля. Згідно ГОСТ 12.1.006-76 діапазон частот 0,06-300 МГц нормуються гранично - допустимі напруженості Е i Н, вiдповiдно електричного i магнiтних полiв. В діапазоні частот 0,3-300 ГГц нормується допустима густина енергії електромагнітних хвиль i час перебування на робочих мiсцях можливого находження персоналу (табл.2).

д). Рiвень шуму на робочих місцях: при роботi декiлькох печей, наприклад при перемагнiчуваннi осердя в iндукцiйних нагрiвальних печах, вiбрацiях i роботi механiзмiв, може виникнути шум, що перевищує допустимi норми.

В термiчних цехах може виникнути вибухо – пожежна небезпека. В бiльшостi випадкiв це трапляcться при роботi: з контролюємими атмосферами; при використаннi масел для нагрiву та охолодження. Контролюємi атмосфери, як i будь - якi горючi гази вибухонебезпечнi, коли в замкнутому об’ємi утворюється газоповiтряна сумiш певного спiввiдношення. Найбiльш вибухонебезпечним з газiв, що застосовуються в контролюємих атмосферах є водень, що має широкi межi запалення. Велику небезпеку являє собою диссоцiований амiак i ендотермiчний газ.[2].

Особливу небезпеку являють собою трубопроводи витяжної вентиляцii,через якi вiдводять пари масел, так як на їх внутрiшнiх стiнках осаджується конденсат масляних парiв.

Пiдвищену небезпеку являє собою гартування труб i їм подiбних виробiв: при невiрних дiях оператора масло всерединi труби перегрiвається, частково випаровується i в зв'язку з рiзким збiльшенням об'єму викидається iз труби, i виникає запалення.

Другим джерелом вибухонебезпеки є водоохолоджувальнi елементи (кожухи, iндуктори та iншi елементи вакумних електропечей).При неполадках герметичнiсть порушується i вода потрапляє в робочий простiр печi, пiд дiєю високої температури вона випаровується i в герметично закритiй печi в результатi пiдвищення тиску, може бути вибух.

1.2 Органiзацiйно - технiчнi заходи

Розмiри цеху: 54x20x5 м;об’єм примiщення 5400 куб.метрiв; площа примiщення: 1080 кв.метрiв.

Для розмiщення виробництва з надлишком явного тепла бiльше 20 ккал/ч i значним видiленням шкiдливих газiв, парiв i пилу потрiбно передбачати, як правило, одноетажнi будiвлi, при чому профiль кровлi та ширина таких будiвель повиннi визначатись з врахуванням необхiдностi забезпечення найбiльш ефективного вилучення шкiдливих видiлень i тепла приточно - витяжноiю вентиляцiєю [1] у виробничих будiвлях з об'ємом на одного робiтника бiльше 40 куб.метрiв при присутностi вiкон та при вiдсутностi видiлення шкiдливих речовин (така їх кiлькiсть, що не перевищує гранично - допустимi при одночасному видiленнi iх у повiтря).

Будiвлi цехiв термiчної обробки будуються у вiдповiдностi з будiвними нормами з незгораємого вогнестiйкого матерiалу на вiдстанi 50 м вiд жилих будiвель. Висота будiвлi не менше 5 м (залежить вiд технологiї термообробки та кiлькостi прольотiв) [2].

Виробничi примiщення для термiчної обробки займають або всю будiвлю, або знаходяться в примiщеннi з іншими цехами, при цьому займають мiсце у зовнiшнiй стiнi i вiддiляються вiд iнших цехiв капiтальною перегородкою. Ширина прольоту не менше 18 м. Прольти мають операцiйнi фонарi, якi мають площадки, що дозволяють очищати свiтловi пройоми вiд пилу. Стiни красять вогнестiйкою краскою i обкладають кафельною плиткою.

Поли роблять iз рифленної чугунної плитки, на дiлянках промивки з нахилом для стоку води не менше 0,005.

Освiтлення термiчних цехiв повина вiдповiдати СНиП II – 4 - 79. На випадок вимкнення електроенергiї в будiвлi встановлюють аварiйне освiтлення не менше 5% освiтленностi, нормуємої при загальному освiтленнi, но не менше 2 лк на полу основних проходiв виходу i 10 лк на робочих мiсцях, де неможливо припинити роботу [2].

Транспортнi операцiї здiйснюються за допомогою завантажувально -розвантажувальних пристроїв. Мiлкi деталi транспортують в ящиках; їдкi речовини в пляшках. При транспортуваннi:

1. В термiчних цехах повинi застосовуватись мостовi крани (пiдвiснi -тiльки на невиликих дiлянках);

2. Експлуатацiя вантажопiдйомних механiзмiв повина здiйснюватись у вiдповiдностi з "Правилами встановлення i безпечної експлуатацiї вантажопiдйомних кранiв" i вiдповiдати "Санiтарним правилам по обладнанню кранiв"[3].

Хiмiчнi речовини зберiгають в спецiальній для їх збереження закритiй тарi в спецiально вiдведених i обладнаних мiсцях. На тарi з хiмiкатами повино бути вiдмiчено найменування речовини та вказаний ГОСТ або ТУ. Вiдходи з сильнодiючими ядами зберiгають в спецiальних примiщеннях i тарi, виключаючих забруднення землi, водного басейну i атмосфери.

Густина теплового потоку без застсування засобiв захисту на рiзних робочих мiсцях може досягати значень вказаних в табл.1

табл.1

| Робоче мiсце,операцiя | Iнтенсивнiсть;кВт/м |
| --- | --- |
| Гартiвний-вiдпускний агрегат(завантаж) | 1,11-1,74 |
| -//-розвантаження | 0,35-0,49 |
| Вертикально-гартiвна пiч | 2,15-3,15 |
| Шахтовi електропечi | 0,7- 1,4 |

Визначення температур по кольору бiглостi в табл.2.

табл.2

| Колiр бiглостi | Т;C | Колiр бiглостi | T;C |
| --- | --- | --- | --- |
| Cвiтло-жовтий | 220 | Фiолетовий | 280 |
| Соломяно-жовтий | 240 | Синiй | 300 |
| Жовто-коричневий | 255 | Голубий | 325 |
| Красно-коричневий | 265 | Сiрий | 350 |

Гранично допустимi напруженостi Е i Н вiдповiдно електричного полiв приведенi в табл.3

табл.3

| Частота,МГц | 0,06-1,5 | 1,5-3,0 | 3-30 | 30-50 | 50-300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е;В/м | 50 | 50 | 20 | 10 | 5 |
| Н;А/м | 5 | - | - | 0,3 | - |

Будiвлi термiчних цехiв обладнуються загальнообмiнною приточно-витяжною вентиляцiєю. Повiтря подається в верхню зону примiщення або розсiюється в робочу зону з швидкiстю, що гарантує рухомiсть атмосфери на робочому мiсцi не бiльше 0,3 м/с. Розрахунок потрiбного повiтряного обмiну проводиться по основному виду шкiдливих речовин та надлишковiй теплотi.

Бiля нагрiвних печей над завантажувальними вiкнами встановлюють або зонти - козирки або витяжнi комбiнованi зонти.

Ефективним мiроприємством для створоння на постiйних робочих мiсцях необхiдних метеоумов є застосування повiтряних i водяних завiс при тепловому опромiненню робiтникiв.[3].

Робоче мiсце для виконання робiт в цехах термiчної обробки органiзовують стоячи при фiзичнiй тяжкiй роботi. Категорiя робiт згiдно ГОСТ 12.1.005 - 76.

Конструкцiя, взаємне роташування елементiв робочого мiсця повинi вiдповiдати антропометричним, фiзiологiчним та психологiчним вимогам, а також характеру роботи.

Робоче мiсце повино забезпечувати вимоги по виконанню трудових  операцiй в межах зони досягнення моторного поля. При проектуваннi робочого мiсця, органiзацiї та конструкцiї обладнання повинi забезпечити пряме i вiльне положення корпуса тiла працюючого або його нахил вперiд не бiльше чим на 15 град. Дуже часто використованi засоби iнформацiї необхiдно розташовувати пiд кутом 15 град. вiд нормальної лiнii погляду. Рiдко використованi засоби вiдображення iнформацiї допускається розташовувати в вертикальнiй площинi пiд кутом 60 град. від нормальноi лiнii погляду i в горизонтальнiй площинi пiд кутом 60 град. вiд сагиттальної площини(при русi очей i поворотi голови) згiдно ГОСТ 22269-76.

Середня висота розташування засобiв вiдображеня iнформацiї повина вiдповiдати табл.4

табл.4.

| Пол робiтника | Середня висота;мм |
| --- | --- |
| Чоловiк | 1410 |
| Жiнка | 1320 |
| Чоловiк i жiнка | 1365 |

2.Виробнича санiтарiя

2.1 Повiтря робочоi зони

Показники, о характеризують мiкроклiмат: температура повiтря; вiдносна вологiсть; швидкiсть руху повiтря; iнтенсивнiсть теплового випромiнювання. Висока температура сприяє швидкому втомленню робiтника, може привести до перегрiву органiзму. Низька температура може визвати мiсцеве i загальне охолодження органiзму. Надлишкова вологiсть (бiльше 80 %) затруднює випаровування вологи з поверхнi шкiри, що призводить до погiршення роботоздатностi людини. Пониження вологостi верхнiх дихальних шляхiв викликає почуття сухостi верхнiх дихальних шляхiв.[3].

Iнтенсивнiсть теплового опромiнення в термiчних цехах на постiйному i на не постiйному робочих мiсцях не повина перевищувати 35 Вт/м при опромiненнi 50 %; не бiльше 70 Вт/м при величинi опромiнення 25-30 % та 100 Вт/м при опромiненнi не бiльше поверхнi тiла. В термiчному цеху температура повiтря не повина перевищувати 30 С.

В холодний перiод року температура повiтря повина бути 16 С; вологiсть 40-60 %; швидкiсть руху повiтря 0,3 м/с. В теплий перiод року температура повiтря повина бути 18-20 С; вологiсть 40-60 %; швидкiсть руху повiтря 0,4 м/с.

Для пiдримки чистоти повiтря забезпечують контроль в залежностi вiд класу шкiдливої речовини. Оскiльки в цеху термiчної обробки є гази I класу шкiдливостi необхiдно проводити контроль не менше 1 раза в 10 днiв. Гранично допустимi концентрацiї шкiдливих речовин в повiтрi приведенi в табл.5.

Будiвлi термiчних цехiв обладнуються загальнообмiнною приточн - витяжною вентиляцiєю. Повiтря подається в верхню зону примiщення або розсiюється в робочу зону з швидкiстю,що гарантує рухомiсть атмосфери на робочому мiсцi не бiльше 0,4 м/с згiдно СНиП 2.04.05.86. Розрахунок потрiбного повiтря проводиться по основному виду шкiдливих речовин та надлишковiй теплотi.

Бiля нагрiвних печей над завантажувальними вiкнами встановлюють або "зонты - козырки" або витяжнi комбiнованi зонти.

Ефективним заходом для створення на постiйних робочих мiсцях необхiдних метеоумов є застосування повiтряних i водяних завiс при тепловому опромiненню робiтникiв.[2].

Повiтрянi та повiтряно-тепловi завiси необхiдно розраховувати так, щоб на час вiдкривання дверей температура в примiщеннi була на постiйних робочих мiсцях не нижче 8(С згiдно СН 245-71.

табл.5

| Речовина | ГДК;мг/м | Клас небезпечності | Агрегатний стан |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в повітрі роб. зони | В повітрі нас. міст |  |  |
|  |  | середньодобова | Max. Разова |  |  |
| Оксид азоту | 2 | 0,04 | 0,09 | 2 | п |
| Акролеiн | 0,2 | 0,03 | 0,03 | 2 | п |
| Алюмiнiй i його сплави | 2 | - | - | 4 | а |
| Оксид Al у виглядi аерозоля | 6 | - | - | 4 | а |
| Амiлацетат | 100 | 0,1 | 0,1 | 4 | п |
| Амiак | 20 | 0,04 | - | 4 | п |
| Ангiндрид борний | 5 | - | - | 3 | а |
| Ангiдрид хромовий | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 1 | п |
| Азбест природнiй | 2 | - | - | 4 | a |
| Ацетон | 200 | 0,35 | 0,35 | 4 | п |
| Бензин | 100 | 1,5 | 5 | 4 | п |
| Бензол | 5 | 0,1 | 1,5 | 2 | п |
| Бор фтористий | 1 | - | - | 2 | п |
| Кислота солянна | 1 | 0,1 | 0,3 | 2 | а |
| Кислота сiрчанна | 5 | - | - | 2 | п |
| Карбiд кремнiя | 6 | - | - | 4 | а |
| Лiгроiн | 300 | - | - | 4 | п |
| Оксид марганця | 0,3 | 0,001 | 0,01 | 2 | а |
| Натрiй технiчний | 50 | - | - | 4 | а |
| Свинець i його неорганiчнi сполуки | 0,01 | 0,003 | - | 1 | а |
| Сiрководень | 10 | 0,08 | 0,08 | 2 | п |
| Сульфат амонiя | 10 | - | - | 3 | а |
| Спирт етиловий | 4 | - | - | 4 | а |
| Скляне та мiнеральне волокно | 10 | - | - | 3 | а |
| Водень фтористий | 0,05 | 0,005 | 0,02 | 2 | п |
| HF | 1 | - | - | 2 | а |
| Двооксид хлору | 0,1 | - | - | 1 | п |
| HCl | 5 | 0,2 | 0,2 | 2 | п |
| Хромамонiй сiрнокiслий | 0,02 | - | - | 1 | а |

2.2 Вiбрацiя

Рухомi машини i механiзми, рухомi частини виробничого обладнання для завантаження i вiдвантаження мають II категорiю вiбрацii по санiтарним нормам i критерiй оцiнки: границя пониження виробничостi працi згiдно ГОСТ 12.1.012-90. В залежностi вiд середньоквадратичної полоси частот (Гц) iснують нормативнi значення в напрямках вiброприскорення, які залежать вiд категорiї вiбрацiї.

Вiбронебезпека працi на пiдприємствах повина забезпечуватись:

а). пiдтриманням технологiчного стану машини,параметрiв технологiчних процесiв i елементiв виробничого середовища на рiвнi "НТП";

б) .вдосконаленням режимiв роботи машин i елементiв виробничого середовища;

в). виконанням правил i умов експлуатацiї машин i ведення технологiчних процесiв.

Заходи по захисту вiд вiбрацiї: взуття на вiброiзолюючiй пiдошвi, встановити кожух. Для забезпечення  вiбрацiйної небезпеки працi повинен бути органiзований ефективний контроль встановлених норм i вимог.

В термiчному цеху забезпечуються санiтарнi норми  вiбрацiйного навантаження на оператора при всiх передбачених умовах експлуатацiї обладнання та без обмеження часу застосування обладнання  на протязi змiни.

Вiбрацiйна безпека працi в цеху забезпечусться:

а). застосування амартизаторiв для гасiння коливань;

б). розробка схем розмiщення пристроiв з врахуванням  створення мiнiмальних рiвнiв вiбрацiї на робочих мiсцях.

2.3 Шум

У вiдповiдностi з санiтарними нормами допустимих рiвнiв шуму на робочих мiсцях СН 3223-85 доустимi рiвнi звукового тиску в активних смугах частот, рiвнi звука i еквiвалентнi рiвнi звука на робочих мiсцях в термiчному цеху представленi в табл.6.

табл.6

| Середньогеометричнi частоти октавних полос; Гц | Рівень звуку дБ |
| --- | --- |
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| Рiвнi звукового тиску |  |
| 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 60 |

Обертовi перетворювачi частоти (машиннi генератори), що виробляють шум бiльше 80 дБ, повиннi встановлюватись в звуконепроникненних примiщенях. Для зменшення вiбрацiї машинних генераторiв необхiдно засосовувати вiброгасячi пристрої, що забезпечують виконання санiтарних норм по рiвню вiбрацiї.

Санiтарно - побутовi примiщення термiчних цехiв повинi задовiльняти вимогам санiтарних  норм  проектуванню пiдприємств звiднесенням до групи IIб-виробничих процесiв.

Джерела шуму: рухомi частини завантажувально – вивантажувальних механiзмiв. Захиснi мiри: для зменшення рiвня шуму стiни виробничого примiщення слiдує облiцовувати звукоiзолюючими матерiалами.

2.4 Природнс та штучне освiтлення

В термiчному цеху застосовується комбiноване освiтлення, тобто є верхнє i бокове освiтлення. Виходячи з  цього, нормується середнє значення КПО в точках, розташованих на перетинi вертикальної площини характерного розрiзу примiщення в умовнiй робочiй поверхнi. За контрольну точку приймають точку на вiдстанi 1 м вiд поверхнi стiн або перегородок.

Нормоване значення КПО для четвертого пояса визначаємо по формулi:

Е = е*m*c;

де Е - КПО для четвертогото пояса; е - третього, е = 2,4  %; с - коефiцiєнт сонячностi, с = 0,75; м - коефiцiєнт свiтлового клiмата м = 0,9 у вiдповiдностi з СНиП II-4-79.

Е = 2,4*0,75*0,9=1,6 %.

Освiтленiсть робочої поверхнi, що створюється штучно повина складати 10% нормуємого для комбiнованого освiтлення при тих джерелах свiтла,якi застсовуються для мiсцевого освiтлення. Розряд зорової роботи: 4, пiдрозряд зорової роботи: в, характеристика зорової роботи середноьї точностi. Характеристика фонас ередня, контраст об’єкта розрiзнення з фоном середнiй [1].

Природнє освiтлення в цеху бокове здiйснюється через свiтловi пройоми в зовнiшнiх стiнах. Штучне освiтлення - комбiноване, тобто крiм загального освiтлення встановлюють мiсцеве освiтлення. Освiтленiсть проходiв i участкiв де не виконусться робота повина складати не менше 25 % освiтленостi, що створюється штучно вiд загального освiтлення на робочих мiсцях, но не менше 75лк при газорозрядних лампах i 30лк при лампах накалювання.

3.Технiка безпеки

3.1. Електробезпека

В данному термiчному цеху є електропечi та гартiвнi агрегати.

Все електрообладнання електричних печей повино вiдповiдати дiючим правилам будови електропристроiв i експлуатуватися у вiдповiдностi з правилами технiчної експлуатацiї i безпеки обслуговування електропристроiв промислових пiдприсмств.[1].

Електричнi печi повинi мати блокiровку для автоматичного вимкнення струму з нагрiвальних елементiв при вiдкриваннi дверцят печi.

На щитках i пультах управлiння електропечей повино бути встановленi сигнальнi лампи, що вказують про ввiмкнення напруги на нагрiвальнi елементи печi, або її вiдключення. Щити управлiння електропечей повинні бути закритого типу. Допускасться обладнання вiдкритих щитiв панельного типу, але тiльки в спецiально вiдведених для них i iзольованих примiщеннях з вiкнами для спостереження за приладами.

Всi струмонесучi частини електричних печей повиннi бути iзольованi або вiдгородженнi. Огородження i iншi металевi не струмонесучi частини повиннi бути заземленi.

Нагрiвальнi печi i гартiвнi агрегати на участках необхiдно розмiщувати так, щоб обслуговуючi їх робiтники не попадали пiд дiю променевого тепла одночасно вiд завантажувальних вiкон двох i бiльше печей. До кожного робочого мiсця повино подаватись чисте повiтря. Процеси завантаження i вивантаження повиннi бути максимально механiзованi.

Пристрої для отримання контролюємої атмосфери повинi повнiстю вiдповiдати правилам безпеки та технiчної експлуатацiї. Прилади для вимiрювання температури i для перiодичного та автоматичного регулювання режиму роботи пристроїв отримання контролюємих атмосфер повинi бути в вибухобезпечному виконаннi [2].

Електричнi пристрої повинi перiодично перевiрятись i повиннi проводитись планово - попереджувальнi ремонти по графiку, що завiрений головним енергетиком пiдприсмства.

Люди, що працюють на електротермiчних пристроях пiдвищеної i високої частоти повинi забезпечуватись iндивiдуальними засобами захисту, спецодягом по дiючим нормам згiдно ГОСТ 12.3.002-75. Для пониження електромагнiтних полiв на робочому мiсцi всi частини схеми пристрою, що мають несучi струми високої частоти повинi бути екранованi.

Iнструмент, що застосовується термiстами для завантаження i вiдвантаження повиннi мати рукоядки iзольованi по довжинi захвата. Експлуатацiя електротермiчних пристроїв при знятому екранi забороняється [1].

В примiщеннi, де знаходиться електротермiчна установка або поблизу, повинi бути написанi правила технiки безпеки.

В цеху використовується мережа: 36 В, 220 В, 380 В, 660В. Згiдно ГОСТ 12.1.013-78 класифiкацiя умов працi по степенi  електробезпеки: категорiя особливо небезпечна, тому як для цiєї степенi характерна наявнiсть можливостi одночасного дотику людини до маючих сполучення з землею металоконструкцiй, технологiчних пристроїв i т.д., з однiєї сторони, i до металiчного корпусу електрообладнання – з іншої.

Основний захист електробезпеки – занулення - сполучення з нульовим захисним провiдником неметалiчних струмонесучих частин, що можуть бути пiд напругою. При зануленнi фазнi i захиснi нульовi провiдники повинi бути вибранi таким чином, щоб при замиканнi на корпус або на нульовий провiдник, виникав струм короткого замикання, що забезпечує вiдключення автомата або плавкої вставки запобiжника. В ланцюгу нульових захисних провiдникiв не повино бути запобiжникiв.

3.2.Пожежна безпека

Згiдно ОНТП 24-86 в залежностi вiд характеристик використовуємих речовин виробничi будiвлi по вибуховiй, вибухо - пожежнiй i пожежнiй безпецi роздiляють на категорiї A,Б,В,Г,Д,Е. Термiчний цех вiдносять до категорiї Б. В вiдповiдностi iз СНиП 2.09.02-85 cтупiнь вогнестiйкостi II, вiдстань до евакуацiонного виходу 25 м, кiлькiсть людей на 1 м евакуацiйного виходу до коридору не повинна перевищувати 45 людей. В залежностi вiд степенi вогнестiйкостi будiвель i споруд згiдно СНиП 2.01.02-85 встановленi мiнiмальнi межi вогнестiйкотi будiвельних матерiалiв i максимальнi межi поширення вогню (табл.7).

табл.7

| Ступінь вогнестійкості | Стіни | Колони | Балки, марші, косоори | Елементи покрить |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | несучі | Само несучі | Зовн. несучі | Внутр. несучі |  |  | Плити прогони | Балки прогони |
| II | 2 0 | 1 0 | 0,25 0 | 0,25 0 | 2 0 | 1 0 | 0,25 0 | 0,25 0 |

Заходи по попередженню пожежi на данному виробництвi слiдуючi: вивчення працівниками та службовцями протипожежних правил; вiрна експлуатацiя установок; вiдведення спецiальних мiсць для легкозаймистих речовин, контроль протипожежної безпеки.

Для тушiння пожежi використовуються:

- повiтряно - пiннiручнi вогнегасники ОВП-3 та ОВП-5;

- вуглекислотнi вогнегасники ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8, якi дають можливiсть лiквiдувати джерело займання на установках, що знаходяться пiд напругою.

Пожежний звязок в данному цеху здiйснюсться за допомогою телефону або радiостанцii УКВ дiапазону, що дає можливiсть бiльш оперативно гасити пожежi.

В системi заходів попередження пожежі важливе значення має пожежна сигналiзацiя. В данному цеху використовується прилад сигналiзацiї "ЭПС"; яка мiстить: повiдомлювачi, джерело живлення, звуковi i свiтловi засоби оповiщення.[3].

4.Розрахункове завдання

Початкові данні для розрахунків: розміри цеху 54x20x5 м;об’єм примiщення 5400 куб.метрiв; площа примiщення 1080 кв.метрiв; відстань від пола до центру витяжних фрамуг 4 м; температура припливного повітря 20 0С;температура повітря в робочій зоні 35 0С; кількість печей 2 шт.; кількість гартівних агрегатів 1 шт.; потужність електропечі 100 кВт.

Повітряний душ (завіса) є одним з ефективніших засобів захисту працюючих від впливу температури.

При роботі в термічному цеху створюється дуже велика температура повітря за того що постійно відкриваються заслінки печей тому, щоб зменшити вплив температури в конкретному місці, встановлюють повітряний душ. Повітряний душ встановлюється біля заслінок печей та гартівних агрегатів.

Головним параметром який характеризує ефективність використання повітряного душу є повітрообмін G, м3/г, необхідний для ліквідації надлишка тепла. Розраховується повітрообмін за такою формулою:

G=Qизб/(cv(tуд-tпр)),

де Qизб – надлишок тепла, Вт (Дж/с); tуд,tпр –температура повітря, видоляємого з приміщення і припливного, (0С); с– теплоємність повітря, кДж/(кг.град); v- густина припливного повітря, кг/м3.

Температура повітря, видаленого з приміщення, рекомендується розраховувати за емпіричною формолою:

tуд=tрз+k(h-2),

де tрз- температура повітря в робочій зоні при аерації (приймається на 3-5 0С вище температури зовніщнього повітря), 0С; k- кооефіцієнт підвищення температурипо висоті приміщення (для горячих цехів k = 1...1,5, для інших k = 0,2); h- відстань від пола до центру витяжних фрамуг, м; 2- висота робочої зони, м.

tуд= tрз+k(h-2) = 35+1,5(4-5) = 35+1,5*2 = 38 ( 40 0С

для приміщень, де працюють агрегати та машини, які випромінюють тепло, надлишок тепла Qизб, Вт, можна розрахувати так:

Qизб = 1000(nп Nп(1-(п)+nгNг(1-(г)),

де nп , nг – кількість печей та гартівних агрегатів; Nп , Nг – потужності електропечей та гартівних агрегатів (Nг=50), кВт; (п , (г – ККД печей та гартівних агрегатів ((г = 0,86).

Qизб = 1000(nп Nп(1-(п)+nгNг(1-(г)) = 1000(2*100(1-0,86)+1*50(1-0,86)) = =1000(200*0,14 + 50*0,14) = 1000*35 = 35000 Вт.

Тепер за формолою розрахуємо потрібний повітрообмін

G=Qизб/(cv(tуд-tпр)) = 35000/(8,4*1,3(40-20)) = 16000 м3/год

Таакий повітрообмін створений повітряним душем повністю задовільняє наші вимоги до робочого місця.

Графічне завдання

План приміщення з обладнанням

Лiтература

1."Безопасность производственных процессов:Справочник",под ред.Белова В.М.-М.:Машиностроение,1985.-448.

2. Игнатюк О.С."Справочник по технике безопасности и производственной санитарии",М.:Машиностроение,1966-667.

3.Павлов С.П.,Губонина З.И."Охрана труда в приборостроении",М.:Высшая школа,1986.-216.