Код ОКПO             14758723

# УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

(Должность руководителя предприятия)

Чапаев Василий Иванович

(Подпись)                               (ФИО)

«___»___________________200__г.

ПРОЕКТ

НОРМАТИВОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ

И ЛИМИТОВ НА ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ

(ПНООЛР)

ОАО "РОГА И КОПЫТА"

(Наименование предприятия)

Загоруйск

Место расположения предприятия (город, поселок)

2003 год

АННОТАЦИЯ

Настоящий проект содержит предложения по нормативным объемам образования отходов и лимитам на их размещение (ПНООЛР) производства и потребления для предприятия ОАО "РОГА И КОПЫТА". Основным видом деятельности указанного предприятия является авторемонтные услуги

В процессе производственной деятельности предприятия образуются отходы производства и отходы потребления, всего 27 наименований, в том числе:

- 1 класса опасности -  1  наименований -  0.920 т;

- 2 класса опасности -  2  наименований -  0.014 т;

- 3 класса опасности -  5  наименований -  0.513 т;

- 4 класса опасности -  11  наименований  - 146.746 т;

- 5 класса опасности -  8  наименований -  25.153 т.

Общая масса ожидаемого образования отходов с учетом отходов, принятых от сторонних организаций, в 2003 году предполагается равной 173.346 т

Из образующихся отходов производства и потребления на объекты конечного размещения планируется вывезти  46.131 т отходов, другим предприятиям на переработку и обезвреживание будет передано  124.249 т.

Отходы производства и потребления в периоды их накопления для вывоза на объекты конечного размещения и специализированные предприятия подлежат временному размещению и хранению на территории предприятия. Единовременное накопление отходов составляет 16.302т в  3 местах, в том числе:

- открытых площадок (мест) - 2;

- закрытых площадок (мест) - 1.

Проектом определены способы и порядок выполнения операций, обеспечивающих требования экологической безопасности и техники безопасности, рассчитаны "Лимиты размещения отходов", разработаны "Мероприятия по снижению влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды", представленные в Таблице 1.17 Приложения 3 и предусматривающие мероприятия в  2003  году.

Состав материалов проекта и приложений к нему отвечает требованиям [1] и других нормативных документов и является достаточным для утверждения "Лимитов размещения отходов".

В данной работе представлены:

- результаты инвентаризации предприятия как источника образования отходов;

- расчет и обоснование нормативных объемов образования отходов;

- расчет и обоснование объемов временного накопления (хранения) отходов на территории предприятия и периодичность их вывоза;

- характеристика объектов размещения отходов;

- перечень, физико-химическая характеристика и состав отходов в целом по предприятию;

- операционная схема движения отходов;

- оценка степени влияния отходов, образующихся на предприятии, на окружающую среду;

- предложения по лимитам размещения отходов.

| СОДЕРЖАНИЕ 1. Введение 2. Общие сведения о предприятии 2.1. Реквизиты предприятия 2.2. Расположение промплощадки предприятия 2.3. Перечень структурных подразделений предприятия, основных и вспомогательных производств, участков 2.4. Сведения о наличии собственных объектов конечного размещения и длительного хранения отходов 2.5. Карта-схема предприятия с расположением структурных подразделений предприятия, принадлежащих предприятию площадок (мест) временного и длительного хранения отходов 2.6. Временной режим работы предприятия 2.7. Природоохранная документация предприятия 3. Характеристика производственных процессов предприятия как источника образования отходов 3.1. Краткая характеристика технологии производства. Сведения о наличии транспортных средств, состоящих на балансе предприятия. 3.2. Перечень отходов, образующихся на предприятии 3.3. Краткая характеристика производственных подразделений предприятия 3.4. Краткая характеристика очистных сооружений сточных вод или водоподготовки предприятия 3.5. Краткая характеристика пылегазоочистных установок и оборудования для очистки воздуха 4. Паспорт опасного отхода 5. Перечень, состав и физико-химические характеристики отходов, образующихся на предприятии 6. Расчет и обоснование нормативов и количества образующихся отходов 7. Схема операционного движения отходов 8. Характеристика мест временного хранения (накопления) отходов на территории предприятия, обоснование количества временного хранения (накопления) отходов и периодичности их вывоза 8.1. Характеристика мест временного хранения (накопления) отходов на территории предприятия | Стр. 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 13 13 13 14 17 18 34 35 36 |
| --- | --- |
| 8.2. Расчет периодичности вывоза отходов и предельно-допустимого объема временного хранения (накопления) отходов на территории предприятия 9. Характеристика установок и технологий по переработке, обезвреживанию отходов 10. Сведения об объектах размещения отходов 11. Сведения об организации наблюдения за состоянием окружающей природной среды на объектах размещения отходов, принадлежащих предприятию 12 Оценка воздействия отходов на окружающую среду 12.1. Оценка воздействия отходов, хранящихся на открытой территории предприятия, на окружающую среду 12.2. Оценка воздействия отходов, хранящихся в производственных помещениях, на окружающую среду 12.3. Оценка воздействия отходов, хранящихся на собственных объектах захоронения либо длительного хранения, на окружающую среду 13. Сведения о противоаварийных мероприятиях 13.1. Возможность возникновения аварийной ситуации на предприятии, её возможные последствия и способы локализации 13.2. Соблюдение правил техники безопасности и экологической безопасности при сборе, транспортировке и хранении отходов. Действия в аварийных ситуациях 13.3. Порядок обращения с отходами, принятый на предприятии 14. Сведения о мероприятиях, направленных на снижение влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды 15. Предложения по лимитам размещения отходов 16. Список использованной литературы 17. Приложения Приложение 1. Список предоставляемых предприятием документов. Копии договорных документов Приложение 2. Карта-схема предприятия с расположением структурных подразделений предприятия, принадлежащих предприятию площадок (мест) временного и постоянного хранения отходов. Ситуационная карта-схема района расположения предприятия Приложение 3. Таблица 1.1. Материально-сырьевой баланс Таблица 1.8. Характеристика очистных сооружений и осадка хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод и водоподготовки | 36 37 38 39 40 40 40 40 42 42 42 44 46 47 48 50 51 52 53 |
| Таблица 1.9. Характеристика пылегазоочистных устройств и оборудования для очистки воздуха Таблица 1.10. Перечень, физико-химическая характеристика и состав отходов за год Таблица 1.11. Схема операционного движения отходов Таблица 1.12. Характеристика мест хранения (накопления) и обоснование нормативов предельного накопления отходов на территории предприятия Таблица 1.13. Сведения о применяемых технологиях, установках использования или обезвреживания отходов Таблица 1.14. Характеристика объекта размещения отходов Таблица 1.15. Мониторинг за состоянием окружающей среды в местах хранения (накопления) отходов Таблица 1.16. Мониторинг за состоянием окружающей среды на объектах захоронения отходов Таблица 1.17. Мероприятия по снижению влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды Таблица 1.18. Перечень и количество размещаемых отходов Таблица 3.1. Обоснование объемов временного накопления отходов на территории предприятия, периодичность их вывоза Таблица 3.2. Краткая характеристика производственных подразделений предприятия Таблица 3.3. Расчет предельно-допустимого объема временного накопления (хранения) отходов на территории предприятия Таблица 3.4. Расчет предельно-допустимого объема временного накопления (хранения) отходов на территории предприятия (с учетом инвентаризации емкостей и мест хранения) Приложение 4. Протоколы расчета класса опасности образующихся непаспортизированных отходов Приложение 5. Бланки паспортов образующихся непаспортизированных отходов |  |

- ВВЕДЕНИЕ

Проект разработан на основании нормативных актов, действующих в сфере обращения с отходами производства и потребления:

- Закона РФ "Об охране окружающей природной среды" от 10.01.02 № 7-ФЗ (ст. 19);

- Закона РФ "Об отходах производства и потребления" от 24.06.98 г. № 89-ФЗ;

- Указа Президента РФ от 04.02.94 г. № 236 "О государственной стратегии РФ по охране окружающей среды и обеспечения устойчивого развития";

- Постановления Правительства РФ от 16.06.2000 г. № 461 «О Правилах разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»;

- Приказа МПР РФ от 11 марта 2002 г. № 115 «Об утверждении Методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»;

- Методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

- Приказа МПР РФ от 15июня 2001 г. № 511 «Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды»;

- Приказ МПР России от 02 декабря 2002 г. № 785 «Об утверждении паспорта опасного отхода»;

- Приказ МПР России от 02 декабря 2002 г. № 786 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов»;

- Приказ МПР России от 30 июля 2003 г. № 663 «О внесении дополнений в федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом МПР России от 02.12.2002 N786 "Об утверждении федерального классификационного каталога отходов».

При разработке и оформлении настоящего проекта использованы нормативно-методические документы, санитарные нормы и справочные материалы, перечисленные ниже (раздел 16).

Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение разработан во исполнение требований законодательства Российской Федерации для природопользователей с целью утверждения предельных норм на образование и размещение отходов.

Основными материалами для разработки проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение явились:

1. Акты по результатам проверки природоохранной деятельности и природоохранного законодательства.

2. Сведения  о  фактическом образовании,  использовании  и  размещении  отходов  за

2002 год.

3. Сведения об ожидаемом образовании отходов за  2003 год.

4. Карты технологического регламента производственных процессов, осуществляемых на предприятии.

5. Данные о режиме работы технологического и пылегазоочистного оборудования.

Проект выполнен с использованием программного комплекса "STALKER" (версия 4.06),

НПП "Логус", 143400, Московская область, г. Красногорск, ул. Вокзальная, д.27-А,

тел./факс: 562-04-02, 562-69-90, 562-01-18,

E-mail: ecology@logus.ru  Web: www.logus.ru

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

2.1. Реквизиты предприятия

Полное наименование предприятия:

ОАО "Рогокопытное производство"

Юридический адрес предприятия:

Фактический адрес предприятия:

Руководитель предприятия:

Генеральный директор   Чапаев Василий Иванович       тел. 911

Должностное лицо, ответственное за ООС:

Громов Максим Петрович      тел. 911 .

ИНН:

# ОКПО:

ОКОНХ:

Адрес электронной почты:

Основным видом деятельности   ОАО "РОГА И КОПЫТА"  является  авторемонтные услуги

2.2. Расположение промплощадки предприятия

Промплощадка предприятия занимает земельный участок площадью  10.0000 га.

Копия договора аренды земли представлена в Приложении 1.

# Площадь занимаемой территории -  100000 м2

Площадь застройки -  8000 м2

Площадь усовершенствованных покрытий -  4000 м2

Площадь неусовершенствованных покрытий -  1000 м2

# Площадь озеленения -  87000 м2

# Площадь убираемой территории - 10000 м2

# Предприятие граничит:

# Север:

# с лесопарком

# Восток:

# с рекой Евсеевка

Юг:

с магистральной автодорогой

Запад:

с поселком городского типа Белый ключ

В соответствии с санитарной классификацией "Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов" [3], предприятие относится к  II классу с размером нормативной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) -  500 метров от границ предприятия.

Ближайшая жилая застройка находится на расстоянии  1000 метров от предприятия.

Общая численность сотрудников предприятия на  2003 г. составляет  1000 человек.

2.3. Перечень структурных подразделений предприятия, основных и вспомогательных производств, участков

Основное производство:

-Гаражно-ремонтное отделение

-Механическое отделение

Вспомогательное производство:

-Сварочное отделение

-Технический отдел

Прочие подразделения:

-Административный корпус

На территории предприятия расположены  5 производственных корпусов, в том числе: производственно - вспомогательного и административно - бытового назначения.

2.4. Сведения о наличии собственных объектов конечного размещения и длительного хранения отходов

Предприятие имеет на балансе собственные (арендованные) места длительного хранения (захоронения) отходов, основные характеристики которых представлены в Таблице 1.14 Приложения 3.

На территории предприятия имеется 3 места временного накопления (хранения) отходов, образующихся в результате производственной деятельности предприятия и арендных организаций и подлежащих вывозу на городские полигоны или специализированные предприятия. (Таблица1.12).

2.5. Карта-схема предприятия с расположением структурных подразделений предприятия, принадлежащих предприятию мест временного и длительного хранения отходов

Карта-схема предприятия с расположением структурных подразделений предприятия, принадлежащих предприятию мест временного хранения и постоянного хранения отходов с указанием номера и размеров мест накопления (хранения), координат центра по осям Х и У, а так же наименованием отходов, образующихся в результате производственной деятельности предприятия, представлена в Приложении 2.

Общая площадь, занимаемая под отходы предприятия, составляет 2170.00 м2.

Общее число контейнеров различных размеров, используемых для временного размещения отходов на территории предприятии  35 штук.

Ситуационная карта-схема района расположения предприятия с указанием на ней границ санитарно-защитной зоны, селитебной территории и др. представлена в Приложении 2.

Вблизи предприятия зоны отдыха, заповедники и т.п. отсутствуют.

2.6. Временной режим работы предприятия

Временной режим работы предприятия:

Сменный  режим,  1 смен,  5  - дневная рабочая неделя.

2.7. Природоохранная документация предприятия

Список природоохранной документации предприятия представлен в Приложении 1, в том числе:

- проект нормативов ПДВ (ВСВ);

- разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу;

- лицензия на водопользование;

- проект нормативов ПДС.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

КАК ИСТОЧНИКА ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ

3.1. Краткая характеристика технологии производства. Сведения о наличии транспортных средств, состоящих на балансе предприятия

Основной вид деятельности предприятия:  авторемонтные работы

Выпускаемая продукция:

-авторемонтные услуги

-детали для ремонта автомашин

Продукция поступает:

предоставляется клиентам

используется на предприятии

Перевозка продукции осуществляется:

автотранспортом предприятия

На балансе предприятия на  2003 г. находится  6 единиц автотранспорта.

3.2. Перечень отходов, образующихся на предприятии

Таблица 1.7

Перечень образующихся отходов

ОАО "РОГА И КОПЫТА"

2003 год

| Наименование отходов | Код отхода по ФККО | Производство (наименование) | Опасные свойства отхода | Класс опасности отхода для ОПС | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | т | м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Отработанные люминесцентные и ртутные лампы | 3533010013011 | Освещение помещений люминесцентными или ртутными лампами | токсичность | 1 | 0.920 |  |
| Итого I класса опасности | 1 |  |  |  | 0.920 |  |
| Лом свинцовых аккумуляторных батарей(в сборе) | 9211010213012 | Замена аккумуляторных батарей | токсичность | 2 | 0.012 |  |
| Кислота аккумуляторная серная | 5210010102012 | Замена аккумуляторных батарей | токсичность | 2 | 0.002 |  |
| Итого II класса опасности | 2 |  |  |  | 0.014 |  |
| Отработанные моторные масла | 5410020102033 | Техническое обслуживание и текущий ремонт (ТО-1,ТО-2,ТР) | пожароопасность | 3 | 0.003 |  |
| Отработанные трансмиссионные масла | 5410020602033 | Замена трансмиссионных масел | пожароопасность | 3 | 0.466 |  |
| Замасленная обтирочная ветошь | 5490270101033 | Техническое обслуживание и текущий ремонт (ТО-1,ТО-2,ТР) | пожароопасность | 3 | 0.005 |  |
| Отработанные масляные фильтры | 5490000000000 | Техническое обслуживание и текущий ремонт (ТО-1,ТО-2,ТР) | пожароопасность | 3 | 0.001 |  |
| Нефтешлам от очистки сточных вод поверхностно-ливневых стоков | 9430000000000 | Очистные сооружения ливнестоков |  | 3 | 0.038 |  |
| Итого III класса опасности | 5 |  |  |  | 0.513 |  |
| Твердые бытовые отходы (ТБО) | 9110000000000 | Отдельно стоящие объекты.Образование ТБО |  | 4 | 25.300 | 126.500 |
| Обтирочные материалы | 5820000000000 | Станки и оборудование.Образование обтирочных материалов |  | 4 | 0.001 |  |
| Сточные воды после мойки | 5480000000000 | Ежедневное техническое обслуживание |  | 4 | 113.050 |  |
| Отработанные тормозные накладки | 5750010001000 | АМ.Тормозные накладки | данные не установлены | 4 | 0.042 |  |
| Макулатура от населения | 1879010001004 | Сбор отходов потребления в качестве вторсырья (ВМР) | данные не установлены | 4 | 0.435 |  |
| Изношенные покрышки и камеры | 5750020013004 | Сбор отходов потребления в качестве вторсырья (ВМР) | данные не установлены | 4 | 0.201 |  |
| Отработанные покрышки с металлокордным брекером | 5750020413004 | Шиномонтажные работы | данные не установлены | 4 | 0.275 |  |
| Изношенные автомобильные камеры | 5750020113004 | Шиномонтажные работы | данные не установлены | 4 | 0.003 |  |
| Осадки ОС стоков поверхностно-ливневых | 9480000000000 | Очистные сооружения ливнестоков |  | 4 | 0.472 |  |
| Окалина и сварочный шлак | 3140480001994 | Сварочные работы | опасные свойства отсутствуют | 4 | 0.299 |  |
| Абразивно-металлическая пыль | 3140030011004 | Металлообработка абразивная (по тому ПДВ) | данные не установлены | 4 | 6.667 |  |
| Итого IV класса опасности | 11 |  |  |  | 146.745 |  |
| Смет с территории | 9900000000000 | Смет с территории |  | 5 | 22.260 |  |
| Лом черных металлов от ремонта | 3513010001995 | Ремонт деталей, узлов и агрегатов | опасные свойства отсутствуют | 5 | 0.043 |  |
| Лом черных металлов от замены агрегатов | 3511010101995 | Ремонт деталей, узлов и агрегатов | опасные свойства отсутствуют | 5 | 0.122 |  |
| Лом цветных металлов от ремонта | 3531000001000 | Ремонт деталей, узлов и агрегатов | опасные свойства отсутствуют | 5 | 0.001 |  |
| Лом цветных металлов от замены агрегатов | 3550000000000 | Ремонт деталей, узлов и агрегатов |  | 5 | 0.019 |  |
| Фильтрующая загрузка отработанная керамзито-песчаная | 3148000000000 | Очистные сооружения ливнестоков |  | 5 | 0.220 |  |
| Огарки сварочных электродов | 3512160101995 | Сварочные работы | опасные свойства отсутствуют | 5 | 1.774 |  |
| Лом абразивных кругов | 3140430201995 | Металлообработка абразивная (по тому ПДВ) | опасные свойства отсутствуют | 5 | 0.714 |  |
| Итого V класса опасности | 8 |  |  |  | 25.153 |  |
| ВСЕГО ОТХОДОВ | 27 |  |  |  | 173.345 |  |

3.3. Краткая характеристика производственных подразделений предприятия

Краткая характеристика производственных подразделений предприятия с указанием производственных операций, в которых образуются отходы, представлена в Таблице 3.2 Приложения 3.

Схема операционного движения образующихся отходов, подлежащих использованию, переработке, обезвреживанию и/или захоронению на специально предназначенных для этого объектах, представлены в Таблице 1.11 Приложения 3.

3.4. Краткая характеристика очистных сооружений сточных вод или водоподготовки предприятия

Краткая характеристика очистных сооружений для хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод или очистных сооружений водоподготовки предприятия, а также сведения об отходах, образующихся в процессе их эксплуатации, представлены в Таблице 1.8 Приложения 3.

3.5. Краткая характеристика пылегазоочистных установок и оборудования для очистки воздуха

Краткая характеристика пылегазоочистных устройств и оборудования для очистки воздуха, имеющихся на предприятии, а также сведения об отходах, образующихся в процессе их эксплуатации, представлены в Таблице 1.9 Приложения 3.

4. ПАСПОРТ ОПАСНОГО ОТХОДА

В нижеприведенной таблице по каждому образующемуся отходу представлены сведения, содержащиеся в паспорте опасного отхода, с указанием кода отхода согласно ФККО. Метод определения класса опасности отхода указан в графе 8 «Метод определения класса опасности»:

- код ФККО - по значению последней цифры кода вида отхода по ФККО (Приказ МПР РФ от 30.07.2003 N663 "О внесении дополнений в федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом МПР России от 02.12.2002 N786 "Об утверждении федерального классификационного каталога отходов", зарегистрированный Минюстом РФ 14.08.2003 г.);

- мет.2001 - на основе коэффициентов степени опасности для компонентов отходов ("Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды", утвержденные приказом МПР России от 15.06.2001 N511);

- региональ. – на основании действующих региональных или отраслевых классификаторов отходов.

Протоколы расчета класса опасности образующихся непаспортизированных отходов представлены в Приложении 4. Бланки паспортов на эти отходы представлены в Приложении 5.

Для отнесения отхода к 5-ому классу опасности расчетным методом согласно «Критериям отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды» необходимоего подтверждение экспериментальным методом, иначе отход относят к IV классу опасности.

Сведения из паспорта опасного отхода

ОАО "РОГА И КОПЫТА"

2003

| Вид отхода | Класс опасности для ОПС | Агрегатное состояние | Опасные свойства отхода | Состав отхода по компонентам | Метод определения класса опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Код по ФККО |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наименование компонента | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Отработанные люминесцентные и ртутные лампы | 3533010013011 | I | готовое изделие, потерявшее потребительские свойства | токсичность |  |  | код ФККО |
|  |  |  |  |  | Ртуть /валовое содержание/ | 20.00 |  |
|  |  |  |  |  | Стекло /п.13,"Критерии"/ | 80.00 |  |
| Лом свинцовых аккумуляторных батарей(в сборе) | 9211010213012 | II | готовое изделие, потерявшее потребительские свойства | токсичность |  |  | код ФККО |
|  |  |  |  |  | Свинец/подвижн.форма/рН 4,8 | 60.00 |  |
|  |  |  |  |  | Полимер /п.13,"Критерии"/ | 40.00 |  |
| Кислота аккумуляторная серная | 5210010102012 | II | жидкий | токсичность |  |  | код ФККО |
|  |  |  |  |  | Серная кислота | 25.00 |  |
|  |  |  |  |  | Вода /п.13,"Критерии"/ | 75.00 |  |
| Отработанные моторные масла | 5410020102033 | III | жидкий | пожароопасность |  |  | код ФККО |
| Отработанные масляные фильтры | 5490000000000 | III | готовое изделие, потерявшее потребительские свойства | пожароопасность |  |  | мет.2001 |
|  |  |  |  |  | Нефтепродукты | 15.00 |  |
|  |  |  |  |  | Картон /п.13,"Критерии"/ | 85.00 |  |
| Отработанные трансмиссионные масла | 5410020602033 | III | жидкий | пожароопасность |  |  | код ФККО |
| Нефтешлам от очистки сточных вод поверхностно-ливневых стоков | 9430000000000 | III | шлам |  |  |  | аналог |
| Замасленная обтирочная ветошь | 5490270101033 | III | твердый | пожароопасность |  |  | код ФККО |
|  |  |  |  |  | Хлопок, х/б ткань/п.13,"Критер | 90.00 |  |
|  |  |  |  |  | Нефтепродукты /ПДКп-Москва/ | 5.00 |  |
|  |  |  |  |  | Механические примеси/п.13,Крит | 5.00 |  |
| Сточные воды после мойки | 5480000000000 | IV | жидкий |  |  |  |  |
| Отработанные тормозные накладки | 5750010001000 | IV | готовое изделие, потерявшее потребительские свойства | данные не установлены |  |  |  |
| Отработанные покрышки с металлокордным брекером | 5750020413004 | IV | готовое изделие, потерявшее потребительские свойства | данные не установлены |  |  | код ФККО |
| Изношенные автомобильные камеры | 5750020113004 | IV | готовое изделие, потерявшее потребительские свойства | данные не установлены |  |  | код ФККО |
| Твердые бытовые отходы (ТБО) | 9110000000000 | IV | твердый |  |  |  | региональ |
| Макулатура от населения | 1879010001004 | IV | твердый | данные не установлены |  |  | код ФККО |
| Изношенные покрышки и камеры | 5750020013004 | IV | готовое изделие, потерявшее потребительские свойства | данные не установлены |  |  | код ФККО |
| Окалина и сварочный шлак | 3140480001994 | IV | твердый | опасные свойства отсутствуют |  |  | код ФККО |
| Обтирочные материалы | 5820000000000 | IV | волокно |  |  |  | мет.2001 |
|  |  |  |  |  | Ткань, текстиль/п.13,"Критерии | 93.00 |  |
|  |  |  |  |  | Нефтепродукты | 7.00 |  |
| Абразивно-металлическая пыль | 3140030011004 | IV | пылеобразный | данные не установлены |  |  | код ФККО |
| Осадки ОС стоков поверхностно-ливневых | 9480000000000 | IV | пастообразный |  |  |  |  |
| Лом черных металлов от замены агрегатов | 3511010101995 | V | твердый | опасные свойства отсутствуют |  |  | код ФККО |
| Лом цветных металлов от ремонта | 3531000001000 | V | твердый | опасные свойства отсутствуют |  |  | региональ |
| Лом цветных металлов от замены агрегатов | 3550000000000 | V | твердый |  |  |  | региональ |
| Огарки сварочных электродов | 3512160101995 | V | твердый | опасные свойства отсутствуют |  |  | код ФККО |
| Смет с территории | 9900000000000 | V | пылеобразный |  |  |  |  |
| Лом абразивных кругов | 3140430201995 | V | твердый | опасные свойства отсутствуют |  |  | код ФККО |
| Фильтрующая загрузка отработанная керамзито-песчаная | 3148000000000 | V | сыпучий |  |  |  | мет.2001 |
|  |  |  |  |  | Нефтепродукты | 2.50 |  |
|  |  |  |  |  | Песок, земля /п.13,"Критерии"/ | 57.50 |  |
|  |  |  |  |  | Керамзит /п.13,"Критерии"/ | 40.00 |  |
| Лом черных металлов от ремонта | 3513010001995 | V | твердый | опасные свойства отсутствуют |  |  | код ФККО |

5. ПЕРЕЧЕНЬ, СОСТАВ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТХОДОВ,

ОБРАЗУЮЩИХСЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Перечень, состав и физико-химические характеристики отходов, образующихся в результате деятельности предприятия и подлежащих размещению на  2003 год, представлены в Таблице 1.10 Приложения 3.

6. РАСЧЕТ И ОБОСНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ

Расчет нормативов образования отходов (НОО) проведен в соответствии с [1]. При расчете нормативного количества образования отходов использовались сведения, полученные от предприятия, справочные и нормативные документы. Применяемый метод определения НОО указан в пояснительном тексте к расчету количества образования каждого вида отходов (“по справочным таблицам удельных НОО”, “по удельным отраслевым НОО” и т.д.).

Расчет НОО методом «по материально-сырьевому балансу» проводится на основании данных, представленных в Таблице 1.1 Приложения 3.

6.1.Автомобили по маркам

Расчет отходов от эксплуатации и обслуживания различных марок

автомобилей выполнен на основании удельных показателей нормативных

объемов образования отходов (метод определения норматива образования

отходов - "по справочным таблицам удельных НОО") с учетом конкретной

комплектации каждой машины.

Для основных отходов расчет нормативной массы образования

производится по стандартной формуле:

M = Q * Q2 * N / K1n

где Q - количество автомобилей данной марки;

Q2 - средний пробег автомобиля (км);

N - норматив для 1-ой расчетной единицы;

K1n - пробег в км, к которому относится норматив.

Для отходов, у которых нестандартная формула, расчет нормативной

массы образования производится по своей характерной формуле.

Расчет проведен на основании нормативно-методических документов:

"Сборник методик по расчету объемов образования отходов", С-Пб., 2000.

"Отраслевой каталог. Автомобили, автобусы, троллейбусы, прицепной состав,

автопогрузчики", М., ЦНИИАВТОПРОМ, 1988.

"Методические указания по нормированию сбора отработанных масел в

автотранспортных предприятиях Министерства автомобильного транспорта РСФСР",

Му-200-РСФСР-12-0207-83., М., 1984.

"Краткий автомобильный справочник", М., Транспорт, 1985.

6.1.1."Сточные воды после мойки"

N=9.50000-Норматив

K1n=10000-км пробега

| Марка автомобилей | Кол-во а/м | Пробег, км | Нормативная масса, т |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Q | Q2 | M |
| Предприятие в целом |
| БелАЗ-7509 | 2 | 10000 | 19.000 |
| Гаражно-ремонтное отделение |
| КамАЗ-53212 | 3 | 33000 | 94.050 |
| ИТОГО | 5 |  | 113.050 |

6.1.2."Замасленная обтирочная ветошь"

Расчет нормативной массы образования отхода производится по стандартной формуле:

M = Q * Q2 * N / K1n

где Q - количество автомобилей данной марки;

Q2 - средний пробег автомобиля (км);

K1n - пробег в км, к которому относится норматив;

N - норматив (удельный) образования ветоши (т/10тыс км) из "Сборника удельных показателей образования отходов производства и потребления" (НИЦПУРО), М.1999г, стр.54

Гаражно-ремонтное отделение

Марка автомобилей: "АЗЛК-2141"

Q=1-Кол-во а/м

Q2=54000-Пробег, км

N=0.00105-Норматив

K1n=10000-км пробега

M=0.006-Нормативная масса, т

6.1.3."Лом черных металлов от ремонта"

Расчет нормативной массы образования отхода производится по стандартной формуле:

M = Q * Q2 * N / K1n

где Q - количество автомобилей данной марки;

Q2 - средний пробег автомобиля (км);

K1n - пробег в км, к которому относится норматив;

N - норматив (удельный) образования лома черных металлов (непригодные детали и узлы, куски металла, металическая стружка, остатки сварочных электродов, проволоки и т.п., т/10тыс км) из "Сборника удельных показателей образования отходов производства и потреления" (НИЦПУРО), М.1999г, стр.54

Гаражно-ремонтное отделение

Марка автомобилей: "АЗЛК-2141"

Q=1-Кол-во а/м

Q2=54000-Пробег, км

N=0.00800-Норматив

K1n=10000-км пробега

M=0.043-Нормативная масса, т

6.1.4."Лом черных металлов от замены агрегатов"

Расчет нормативной массы образования отхода производится по стандартной формуле:

M = Q * Q2 * N / K1n

где Q - количество автомобилей данной марки;

Q2 - средний пробег автомобиля (км);

N - норматив для 1-ой расчетной единицы;

K1n - пробег в км, к которому относится норматив.

N - норматив (удельный) образования лома черных металлов от замены агрегатов автомобилей (т/10тыс км) из "Сборника удельных показателей образования отходов производства и потребления" (НИЦПУРО), М.1999г, стр.54

Гаражно-ремонтное отделение

Марка автомобилей: "АЗЛК-2141"

Q=1-Кол-во а/м

Q2=54000-Пробег, км

N=0.02250-Норматив

K1n=10000-км пробега

M=0.122-Нормативная масса, т

6.1.5."Лом цветных металлов от ремонта"

Расчет нормативной массы образования отхода производится по стандартной формуле:

M = Q * Q2 * N / K1n

где Q - количество автомобилей данной марки;

Q2 - средний пробег автомобиля (км);

K1n - пробег в км, к которому относится норматив;

N - норматив (удельный) образования лома цветных металлов от ремонта автомобилей (т/10тыс км) из "Сборника удельных показателей образования отходов производства и потребления" (НИЦПУРО), М.1999г, стр.54-55

Гаражно-ремонтное отделение

Марка автомобилей: "АЗЛК-2141"

Q=1-Кол-во а/м

Q2=54000-Пробег, км

N=0.00019-Норматив

K1n=10000-км пробега

M=0.001-Нормативная масса, т

6.1.6."Лом цветных металлов от замены агрегатов"

Расчет нормативной массы образования отхода производится по стандартной формуле:

M = Q * Q2 * N / K1n

где Q - количество автомобилей данной марки;

Q2 - средний пробег автомобиля (км);

K1n - пробег в км, к которому относится норматив;

N - норматив (удельный) образования лома цветных металлов от ремонта автомобилей (т/10тыс км) из "Сборника удельных показателей образования отходов производства и потребления" (НИЦПУРО), М.1999г, стр.55

Гаражно-ремонтное отделение

Марка автомобилей: "АЗЛК-2141"

Q=1-Кол-во а/м

Q2=54000-Пробег, км

N=0.00350-Норматив

K1n=10000-км пробега

M=0.019-Нормативная масса, т

6.2.АМ.Двигатели

6.2.1."Отработанные моторные масла"

Для отхода расчет нормативной массы образования производится по формуле:

M = M = Q * Q2 * V1 * N * Np * Dn * Kn

где Q - количество автомобилей данной марки;

Q2 - количество пройденных ТО;

V1=1 - без промывки, V1=2 - с промывкой;

N - норматив на 1 расчетную единицу - объем системы смазки (л);

Np - норматив на 1 расчетную единицу - процент сбора отработанного масла;

Dn - норматив на 1 расчетную единицу - плотность масла (г/см3);

Kn - коэффициент перевода из килограмм в тонны.

Гаражно-ремонтное отделение

Q=1-Кол-во а/м

Марка двигателя: "408Э Р4"

Q2=1-Кол-во ТО

V1=2-Коэфф.промывки

N=4.50-Объем системы смазки,л

Np=35-Процент сбора отработ.масла

Dn=0.910-Плотность масла,г/см3

Kn=0.001-Коэфф

M=0.003-Нормативная масса, т

6.2.2."Отработанные масляные фильтры"

Формула расчета нормативной массы образования отхода:

M = Q*Q2*G2

где Q - количество автомобилей данной марки;

Q2 - количество пройденных ТО;

G2 - норматив на 1 расчетную единицу - вес масляного фильтра (кг).

Гаражно-ремонтное отделение

Q=1-Кол-во а/м

Марка двигателя: "408Э Р4"

G2=0.50-Вес масляного фильтра,кг

Q2=1-Кол-во ТО

M=0.001-Нормативная масса, т

6.3.АМ.Аккумуляторы автомобилей

6.3.1."Лом свинцовых аккумуляторных батарей(в сборе)"

Формула расчета нормативной массы образования отхода:

M = Q * Qi * (mg1 * 0.001) / C

где Q - количество автомобилей данной марки;

Qi - количество аккумуляторов у данной марки автомобиля;

mg1 - масса аккумулятора без электролита (кг);

0.001 - коэффициент перевода из килограмм в тонны;

C - срок службы данной марки аккумулятора.

Гаражно-ремонтное отделение

Q=1-Кол-во а/м

Марка аккумулятора: "6СТ-55ЭМ"

C=3.0-Срок службы,лет

mg1=17.500-Масса mg1 аккум-ра без электролита,кг

Qi=2-Кол-во аккум-ов

M=0.012-Нормативная масса, т

6.3.2."Кислота серная (отработанная)"

Формула расчета нормативной массы образования отхода:

M = Q * Qi *(((mg2-mg1) / d1) * Kf * d2 * 0.001) / C

где Q - количество автомобилей данной марки;

Qi - количество аккумуляторов у данной марки автомобиля;

mg1 - масса аккумулятора без электролита (кг);

mg2 - масса аккумулятора c электролитом (кг);

d1 - плотность чистого электролита (мг/м3);

d2 - плотность отработанного электролита (мг/м3);

Kf - коэффициент заполняемости отработанного электролита;

0.001 - коэффициент перевода из килограмм в тонны;

C - срок службы данной марки аккумулятора.

Гаражно-ремонтное отделение

Q=1-Кол-во а/м

Марка аккумулятора: "6СТ-55ЭМ"

C=3.0-Срок службы,лет

mg1=17.500-Масса mg1 аккум-ра без электролита,кг

mg2=21.500-Масса mg2 аккум-ра с электролитом,кг

d1=1.280-Плотность d1 чистого электролита,мг/м3

d2=1.220-Плотность d2 отработ. электролита,мг/м3

Kf=0.87-Коэфф.Kf заполняемости отработ.аккум-ра

Qi=2-Кол-во аккум-ов

M=0.002-Нормативная масса, т

6.4.АМ.Шины автомобилей

6.4.1."Отработанные покрышки с металлокордным брекером"

Формула расчета нормативной массы образования отхода:

M = Q * Qi * Q2 * N / K1r

где Q - количество автомобилей данной марки;

Qi - количество колес (шин) у данной марки автомобиля;

Q2 - среднегодовой пробег для автомобилей данной марки;

N - масса изношенной покрышки;

K1r - гарантийный пробег до замены (км).

Тип корда: "Металл"

| Кол-во а/м | Пробег, км | Марка шин | Гар. пробег, км | Кол-во колес | Тип шин | Масса для 1-ой шины,т | Нормативная масса, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | Q2 |  | K1r | Qi |  | N | M |
| Гаражно-ремонтное отделение |
| 1 | 54000 | 10.00R-20(260- 508Р)Д ИА-185М | 70000 | 4 | С камерой | 0.0421 | 0.130 |
| 3 | 33000 | 175/70R14Д М- 191 | 45000 | 10 | Без камеры | 0.0066 | 0.145 |
| ВСЕГО: 4 |  |  |  | 14 |  |  | 0.275 |
| ИТОГО: 4 |  |  |  | 14 |  |  | 0.275 |

6.4.2."Изношенные автомобильные камеры"

Формула расчета нормативной массы образования отхода:

M = Q * Qi * Q2 * N / K1r

где Q - количество автомобилей данной марки;

Qi - количество колес (камер) у данной марки автомобиля;

Q2 - среднегодовой пробег для автомобилей данной марки;

N - масса камеры;

K1r - гарантийный пробег до замены (км).

Гаражно-ремонтное отделение

Q=1-Кол-во а/м

Q2=54000-Пробег, км

Марка шин: "10.00R-20(260-508Р)Д  ИА-185М"

Тип корда: "Металл"

K1r=70000-Гар.пробег, км

Qi=4-Кол-во колес

Тип шин: "С камерой"

N=0.0009-Масса для 1-ой шины,т

M=0.003-Нормативная масса, т

6.5.АМ.Тормозные накладки

Формула расчета нормативной массы образования отхода:

M = Q * Qi * Q2 * Mg * 0.001

где Q - количество автомобилей данной марки;

Qi - количество тормозных накладок у данной марки автомобиля;

Q2 - количество ТО;

Mg - масса изношенной тормозной накладки (кг);

0.001 - коэффициент перевода (килограмм -> тонна).

6.5.1."Отработанные тормозные накладки"

Mg=0.200-Масса изношенной тормозной накладки,кг

| Кол-во а/м | Кол-во накладок | Кол-во ТО | Нормативная масса, т |
| --- | --- | --- | --- |
| Q | Q | Q2 | M |
| Гаражно-ремонтное отделение |
| 1 | 8 | 4 | 0.006 |
| 3 | 20 | 3 | 0.036 |
| ВСЕГО: 4 | 28 |  | 0.042 |
| ИТОГО: 4 | 28 |  | 0.042 |

6.6.АМ.Трансмиссионные масла

Для отхода расчет нормативной массы образования производится по формуле:

M = Q * Qi * Vd * d * K / K1d

где Q - количество автомобилей данной марки;

Qi - количество замен трансмиссионного масла;

Vd - объем системы трансмиссии (л);

K1d - коэффициент перевода (килограмм -> тонна);

К - коэффициент полноты слива;

d - плотность трансмиссионного масла (г/см3).

6.6.1."Отработанные трансмиссионные масла"

d=0.885-Плотность трансм. масел,г/см3

K=0.900-Коэфф.полноты слива

| Кол-во а/м | Кол-во замен трансм. масел | Объем трансмиссии, л | Нормативная масса, т |
| --- | --- | --- | --- |
| Q | Qi | Vd | M |
| Предприятие в целом |
| 2 | 1 | 290.00 | 0.462 |
| Гаражно-ремонтное отделение |
| 1 | 2 | 2.84 | 0.004 |
| ИТОГО: 3 |  |  | 0.466 |

6.7.Металлообработка абразивная (по тому ПДВ)

Расчет количества абразивно-металлической пыли, образующейся при

работе заточных и точильно-шлифовальных станков и собирающейся в

бункере пылеулавливающего аппарата, и количества лома абразивных

изделий при наличии согласованного тома ПДВ у предприятия.

Расчет нормативной массы отходов производится по стандартной

формуле (определение норматива образования отходов производится

методом "по справочным таблицам удельных НОО").

Формула расчета нормативного количества абразивно-металлической пыли:

M = Q * d / (1-d) , где

Q - валовый выброс абразивно-металлической пыли по данным проекта ПДВ, т/год;

d - степень очистки на ПГУ (в пылеулавливающем аппарате) по

данным проекта ПДВ, доли от 1.

Формула расчета нормативной массы образования отхода "Лом

абразивных кругов" следующая:

M = Q / (1-d) * k3 * (1-k)/k , где

k - коэффициент износа круга, значение по умолчанию k = 0.70;

k3 - доля абразива в абразивно-металлической пыли:

для корундовых абразивных кругов - k3=0.35;

для алмазных абразивных кругов - k3=0.10.

Расчет проведен на основании нормативно-методических документов:

"Методика расчета объемов образования отходов. Лом абразивных

изделий, абразивно-металлическая пыль", С-Петербург, 1999 год.

"Временные методические рекомендации по расчету нормативов

образования отходов производства ипотребления", С-Петербург, 1998 год.

"Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в

атмосферу при механической обработке металлов (на основе удельных

показателей)", утверждена приказом Государственного комитета РФ по

охране окружающей среды от 14 апреля 1997 года №158.

6.7.1."Абразивно-металлическая пыль"

Механическое отделение

Q=10.000000-Валовый выброс по ПДВ

d=0.40-Степень очистки на ПГУ

Наименование ПГУ: "ПГУ1"

M=6.667-Нормативная масса, т

6.7.2."Лом абразивных кругов"

Механическое отделение

Абразивный круг?: "алмазный"

k3=0.10-Доля абразива в пыли

k=0.70-Коэффициент износа круга

Q=10.000000-Валовый выброс по ПДВ

d=0.40-Степень очистки на ПГУ

M=0.714-Нормативная масса, т

6.8.Освещение помещений люминесцентными или ртутными лампами

Расчет нормативного количества образования отработанных

люминесцентных и ртутных ламп (в тоннах и в штуках) производится на

основании данных о сроке службы марок ламп, используемых для освещения

помещений (определение норматива образования отходов производится

методом "по справочным таблицам удельных НОО").

Формула расчета нормативной массы образования отходов:

M = Q * Q2 * K * mg / K1r

где Q - количество ламп установленного типа в штуках;

Q2 - количество суток работы лампы в году;

mg - вес одной лампы (кг);

K1r - эксплуатационный срок службу ламп (час) выбранного типа;

K - время работы лампы в сутки (час).

Для каждой лампы есть дополнительные данные "Содержание ртути,%" (значение по умолчанию - 0.12% от веса лампы), которые не используется для расчета нормативного объема образования отходов, но выводится для справки.

Расчет проведен на основании нормативно-методических документов:

"Методика расчета объемов образования отходов. Отработанные

ртутьсодержащие лампы.", С-Петербург, 1999г.

"Временные методические рекомендации по расчету нормативов

образования отходов производства и потребления.", С-Петербург, 1998г.

Формула расчета содержания ртути в лампах:

MHg = Q * Q2 * K * mg / K1r * (Hg * 1000 / 100)

где Hg - cодержание ртути (%) для каждой лампы;

100 - коэффициент перевода (% -> доли);

1000 - коэффициент  перевода (килограмм -> грамм).

6.8.1."Отработанные люминесцентные и ртутные лампы"

K1r=12000-Срок службы,час

Q2=250-Суток работы в году

K=4.57-Время работы в сутки,час

| Тип ламп | Вес,кг | Кол-во ламп | Содержание ртути,г | Нормативная масса, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg | Q | Hg | M |
| Предприятие в целом |
| ДРЛ 250(14)-4 | 0.400 | 10256 | 468.7 | 0.391 |
| ЛБ 40 | 0.210 | 26456 | 132.2 | 0.529 |
| ВСЕГО |  | 36712 | 600.9 | 0.920 |
| ИТОГО |  | 36712 | 600.9 | 0.920 |

6.9.Отдельно стоящие объекты.Образование ТБО

Расчет нормативного количества накопления твердых бытовых отходов

от отдельно стоящих объектов общественного назначения, торговых и

культурно-бытовых учреждений (определение норматива образования

отходов производится методом "по справочным таблицам удельных НОО").

Формула расчета нормативной массы образования отходов:

M = Q * N * Kn

где Q - кол-во расчетных единиц (человек, мест или кв.м площади);

N - норматив в килограммах на 1 расчетную единицу;

Kn - коэффициент перевода из килограмм в тонны;

Расчет проведен на основании и с учетом следующих нормативно-

методических документов:

"Временные методические указания по проведению инвентаризации

отходов и разработке проекта лимитов размещения отходов (ПРО)

на предприятиях Ульяновской области", Ульяновск, 1999;

"Безопасное обращение с отходами. Сборник нормативно-

методических документов", С-Пб., 1999;

"Сборник удельных показателей образования отходов производства

и потребления", М., 1999;

"Нормы накопления бытовых отходов", СНиП 2.07.01-89.

6.9.1."Твердые бытовые отходы (ТБО)"

Норма на: "1 человека"

| Тип источника образования ТБО | Кол-во | Норматив, кг | Нормативная масса, т |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Q | N | M |
| Административный корпус |
| Благоустроенные дома (без отбора пищевых отходов) | 100.0 | 225.0 | 22.500 |
| Технический отдел |
| Учреждение, предприятие | 40.0 | 70.0 | 2.800 |
| ИТОГО |  |  | 25.300 |

6.10.Очистные сооружения ливнестоков

Расчет отходов на основании данных о входной/выходной

концентрации ЗВ и нефтепродуктов и данных о фильтрующей загрузке

(определение норматива образования отходов производится методом "по

справочным таблицам удельных НОО").

6.10.1."Осадки ОС стоков поверхностно-ливневых"

Расчет отхода проведен по формуле:

M = 0.000001 * Q * (C1-C2)/(1-VC/100)

где Q=S*A*Kct*0.001 - производительность (куб.м/год);

S - площадь поверхности (кв.м);

Kct - Коэффициента стока;

А - среднегодовое кол-во осадков (мм/год);

С1 - вход.концентрация (ЗВ,мг/л);

С2 - выход.концентрация (ЗВ,мг/л);

VC - влажность осадка (%).

Формула расчета реализована с помощью расчетного блока.

Предприятие в целом

Название сооружения: "Волна"

Тип поверхности: "Твердые покрытия"

Kct=0.7-Коэфф. стока

S=10000-Площадь поверхности,кв.м

A=60-Среднегод.кол-во осадков мм/год

Q=420.0000-Производительность куб.м/год

C1=500.0000000-Вход.концентр. ЗВ,мг/л

C2=50.0000000-Выход.концентр. ЗВ,мг/л

VC=60.00-Влажность осадка,%

M=0.472-Нормативная масса, т

6.10.2."Нефтешлам от очистки сточных вод поверхностно-ливневых стоков"

Расчет отхода проведен по формуле:

M = 0.000001 * Q * (O1-O2)/(1-VO/100)

где Q=S*A*Kct*0.001 - производительность (куб.м/год);

S - площадь поверхности (кв.м);

Kct - Коэффициента стока;

А - среднегодовое кол-во осадков (мм/год);

О1 - вход.концентр.нефтепродуктов (мг/л);

О2 - выход.концентр.нефтепродуктов (мг/л);

VO - влажность нефтешлама (%).

Формула расчета реализована с помощью расчетного блока.

Предприятие в целом

Название сооружения: "Волна"

Тип поверхности: "Твердые покрытия"

Kct=0.7-Коэфф. стока

S=10000-Площадь поверхности,кв.м

A=60-Среднегод.кол-во осадков мм/год

Q=420.0000-Производительность куб.м/год

O1=40.0000000-Вход.концентр. нефтепр.,мг/л

O2=4.0000000-Выход.концентр. нефтепр.,мг/л

VO=60.00-Влажность нефтешлама,%

M=0.038-Нормативная масса, т

6.10.3."Фильтрующая загрузка отработанная"

Расчет отхода проведен по формуле:

M = (MF+(C2-C3+O2-O3) * Q * 0.000001) * TF

где Q=S*A*Kct*0.001 - производительность (куб.м/год);

S - площадь поверхности (кв.м);

Kct - Коэффициента стока;

А - среднегодовое кол-во осадков (мм/год);

О3 - после доочистки нефтепродуктов (мг/л);

О2 - выход.концентр.нефтепродуктов (мг/л);

С3 - После доочистки ЗВ (ЗВ,мг/л);

С2 - выход.концентрация (ЗВ,мг/л);

MF - масса загрузки (т);

TF-  количество замен (раз в год).

Формула расчета реализована с помощью расчетного блока.

Предприятие в целом

Название сооружения: "Волна"

Тип поверхности: "Твердые покрытия"

Kct=0.7-Коэфф. стока

S=10000-Площадь поверхности,кв.м

A=60-Среднегод.кол-во осадков мм/год

Q=420.0000-Производительность куб.м/год

C2=50.0000000-Выход.концентр. ЗВ,мг/л

C3=5.0000000-После доочистки ЗВ,мг/л

O2=4.0000000-Выход.концентр. нефтепр.,мг/л

O3=0.4000000-После доочистки нефтепр.,мг/л

Тип фильтрующей загрузки: "Сипроновая"

MF=0.200-Масса загрузки,т

TF=1.0-Замена, раз в год

M=0.220-Нормативная масса, т

6.11.Сбор отходов потребления в качестве вторсырья (ВМР)

Расчет отходов производится на основании удельных показателей и

рекомендуемых нормативов сбора отходов потребления в качестве

вторичного сырья (определение норматива образования отходов

производится методом "по справочным таблицам удельных НОО").

Для всех отходов расчет нормативной массы образования

производится по стандартной формуле:

M = Q * N * Kn

где Q - масса потребляемой продукции в качестве вторсырья;

N - норматив на 1 расчетную единицу;

Kn - процентный коэффициент перевода (0.01).

Расчет проведен на основании нормативно-методических документов:

"Сборник удельных показателей образования отходов производства и

потребления", М., 1999.

6.11.1."Макулатура от населения"

| Потребляемая продукция (операция) | Масса,т | Норматив, % | Нормативная масса, т |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Q | N | M |
| Административный корпус |
| Бумажная упаковочка, коробочная тара | 0.500 | 65.0 | 0.325 |
| Технический отдел |
| Бумага писчая и беловые изделия | 0.200 | 55.0 | 0.110 |
| ИТОГО | 0.700 |  | 0.435 |

6.11.2."Изношенные покрышки и камеры"

N=75.0-Норматив,%

| Потребляемая продукция (операция) | Масса,т | Нормативная масса, т |
| --- | --- | --- |
|  | Q | M |
| Предприятие в целом |
| Покрышки (камеры) автомобильной техники | 0.200 | 0.150 |
| Гаражно-ремонтное отделение |
| Покрышки (камеры) автомобильной техники | 0.050 | 0.038 |
| ИТОГО | 0.250 | 0.188 |

6.12.Сварочные работы

Расчет отходов от отработанных электродов при проведении

сварочных работ электродуговой и дуговой сваркой на основании

удельных показателей нормативных объемов образования отходов.

Для отходов расчет нормативной массы образования производится по

стандартной формуле:

M = Q * Np  или  M = Q * Np2

где Q - масса израсходованных электродов в течение года;

Np - норматив для одной расчетной единицы (окалина и сварочный шлак);

Np2 - норматив для одной расчетной единицы (огарки сварочных электродов).

Расчет проведен на основании следующих нормативно- методических документов:

"Электроды для сварки оборудования тепловых электростанций",

И.В.Воронцовский, М., Энергоатомиздат, 1983.

"Справочник строителя", Том 1, М., Стройиздат, 1989.

"Сварка наклонным и лежачим электродом", М., 1877.

"Электроды для ручной сварки.Каталог", М., 1994.

"Сварка и свариваемый материал.Справочник", Часть 1, М., МГТУ им.Баумана, 1998.

"Справочник по сварочным электродам", И.Д.Давыденко, Ростов-на-Дону, 1961.

6.12.1."Огарки сварочных электродов"

Для отхода расчет нормативной массы образования производится по

стандартной формуле:

M = Q * Np

где Q - масса израсходованных электродов в течение года;

Np - норматив для одной расчетной единицы (огарки сварочных электродов)

"Электроды для сварки оборудования тепловых

электростанций", И.В.Воронцовский, М., Энергоатомиздат, 1983. стр.34.

| Марка электрода | Годовой расход электродов, т | Коэфф. образования огарков сварочных электродов, % | Нормативная масса, т |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Q | Np | M |
| Сварочное отделение |
| УОНИИ-13/45 | 5.000 | 34.00 | 1.700 |
| Электрод (d=1.6, высоколегированный, L=150) | 0.400 | 12.50 | 0.050 |
| Комсомолец МН | 0.200 | 12.00 | 0.024 |
| ВСЕГО | 5.600 |  | 1.774 |
| ИТОГО | 5.600 |  | 1.774 |

6.12.2."Окалина и сварочный шлак"

Для отхода расчет нормативной массы образования производится по

стандартной формуле:

M = Q * Np2

где Q - масса израсходованных электродов в течение года;

Np2 - норматив для одной расчетной единицы (окалина и сварочный шлак).

| Марка электрода | Коэф.потерь на окалину и сварочный шлак,% | Годовой расход электродов, т | Нормативная масса, т |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Np2 | Q | M |
| Сварочное отделение |
| УОНИИ-13/45 | 4.50 | 5.000 | 0.225 |
| Электрод (d=1.6, высоколегированный, L=150) | 13.33 | 0.400 | 0.053 |
| Комсомолец МН | 10.57 | 0.200 | 0.021 |
| ВСЕГО |  | 5.600 | 0.299 |
| ИТОГО |  | 5.600 | 0.299 |

6.13.Смет с территории

Расчет отходов выполнен на основании удельных показателей

нормативных объемов образования одноименного отхода "Смет с

территории" (определение норматива образования отходов производится

методом "по справочным таблицам удельных НОО").

Формула расчета нормативной массы образования отходов:

M = Q * Gn

где Q - Количество расчетных единиц;

Gn - норматив в килограммах на 1 расчетную единицу.

Расчет проведен на основании нормативно-методических документов:

"Справочник по санитарной очистке городов и поселков",

Ю.А.Шевченко, Т.Д.Дмитриенко, Киев, 1978, стр.161;

"Гигиена почвы и санитарная очистка населенных мест",

В.М.Перелыгин, В.В.Разнощик, М., 1977;

"Санитарная очистка и уборка населенных мест", под ред. А.Н.Мирного,М., 1997;

"Охрана окружающей среды", И.Ф.Ливчак, Ю.В.Воронов, М., 1988;

"Справочник по коммунальному хозяйству", часть 2, Киев, 1956;

Сборник нормативно-методических документов "Безопасное обращение с отходами", С-Пб,1999г, стр.206.

6.13.1."Смет с территории"

| Убираемая территория | Тип покрытия | Кол-во расчетных единиц | Расчетная единица | Норматив в кг на расч.ед. | Нормативв м3 на расч.ед. | Плотность т/куб.м | Норма-тивная масса,т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q |  | Gn | N1 | D | M |
| Предприятие в целом |
| Проезжая часть | Усовершенствованное покрытие | 1000.000 | кв.м | 10.000 | 0.012 | 0.750 | 10.000 |
| Механическое отделение |
| Механические мастерские | Рабочий | 100.000 | человек | 108.000 | 0.270 | 0.400 | 10.800 |
| Гаражно-ремонтное отделение |
| Гаражи | Гаражное покрытие | 100.000 | кв.м | 14.600 | 0.037 | 0.400 | 1.460 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 22.260 |

6.14.Станки и оборудование.Образование обтирочных материалов

Расчет отходов при эксплуатации и обслуживании различных типов

станков (токарные, обдирочные и т.д.) и оборудования выполнен на

основании удельных показателей нормативных объемов образования

обтирочных материалов (определение норматива образования отходов

производится методом "по справочным таблицам удельных НОО").

Формула расчета нормативной массы образования отходов:

M = Q * Q2 * N * Kn

где Q - количество станков (оборудования) установленного типа в штуках;

Q2 - среднее количество смен;

N - норматив в граммах на 1 расчетную единицу;

Kn - коэффициент перевода из грамма в тонну.

Расчет проведен на основании нормативно-методических документов:

"Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления", М., 1999.

6.14.1."Обтирочные материалы"

Механическое отделение

Станки/оборудование: "Ремонт электрооборудования"

Q=5-Кол-во

Q2=1-Кол-во смен,8ч

N=150.0-Норматив, г за смену

M=0.001-Нормативная масса, т

7. СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ ОТХОДОВ

Перечень и масса отходов, полученных от других организаций или образующихся в результате деятельности предприятия и подлежащих использованию или размещению на  2003 год, а также передаче другим организациям с целью переработки, обезвреживания и/или захоронения отходов, представлены в Таблице 1.11 Приложения 3.

В графу 1 включены все отходы, полученных от других организаций или образующиеся на предприятии в течение всего года в результате производственно-хозяйственной деятельности.

В графу 16 "Передано другим предприятиям" включены только те отходы, на которые имеются договора или документы, подтверждающие их сдачу.

Отходы, по которым названных документов нет, включены в графу 21 в полном объеме их образования, как подлежащие временному накоплению (хранению) до решения вопроса.

В графе 13 показаны те отходы, которые либо подвергаются вторичной переработке на предприятии, либо используются в качестве добавки к основному сырью, либо обезвреживаются на очистных сооружениях промышленных стоков:

-Отработанные покрышки с металлокордным брекером

-Изношенные покрышки и камеры

8. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТ ХРАНЕНИЯ (НАКОПЛЕНИЯ) ОТХОДОВ, ОБОСНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА ХРАНЕНИЯ (НАКОПЛЕНИЯ) ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ

ПРЕДПРИЯТИЯ И ПЕРИОДИЧНОСТИ ИХ ВЫВОЗА

На территории предприятия организованы места временного хранения (накопления) отходов, откуда они по мере накопления вывозятся на предприятия, осуществляющие переработку, использование, обезвреживание или захоронение отходов.

При организации мест временного хранения (накопления) отходов приняты меры по обеспечению экологической безопасности. Оборудование мест временного хранения (накопления) проведено с учетом класса опасности, физико-химических свойств, реакционной способности образующихся отходов, а также с учетом требований соответствующих ГОСТов и СНиП.

Централизованные места временного хранения (накопления) отходов на территории предприятия показаны на карте-схеме Приложения 2 и в Таблице 1.12 Приложения 3.

Часть отходов хранится в производственных помещениях:

-МВХ (склад макулатуры)

Остальные отходы хранятся на открытых местах временного хранения (накопления) отходов:

-Собств. объект №3

-Бетонированная площадка 1/1

Жидкие отходы, направляемые на обезвреживание на очистные сооружения промышленных стоков, до их сброса находятся в работающем технологическом оборудовании.

Расположение мест временного хранения (накопления) отходов, их устройство (расположение с подветренной стороны, противопожарные разрывы, твердое покрытие, раздельное хранение) с учетом выполнения мероприятий, представленных в Таблице 1.17 Приложения 3, отвечают требованиям п.7 [5].

Общая масса ожидаемого образования отходов с учетом отходов, принятых от сторонних организаций, в 2003 году предполагается равной 173.346 т.

Единовременное накопление отходов составляет  16.302 т в 3 местах, в том числе  2 места на открытой территории предприятия, 1 место в производственных и складских помещениях. Общая площадь мест временного хранения (накопления) отходов составляет 170.00 м2.

8.1. Характеристика мест хранения (накопления) отходов на территории предприятия.

Обоснование объемов временного хранения (накопления) отходов в местах их организованного хранения на территории предприятия показаны в Таблице 1.12 и Таблице 3.1 Приложения 3.

При обосновании количества хранимых на предприятии отходов приняты во внимание условия п.7 рекомендаций [5] об обеспечении в воздухе предприятия содержания вредных веществ в местах хранения отходов не более 0.3 ПДК для рабочей зоны на высоте 2 м и не превышения ПДК в почве и подземных и поверхностных водах.

Поскольку размещаемые отходы по своей природе и принятых способах хранения практически не выделяют в атмосферный воздух вредных веществ и не загрязняют почву, а также подземные и поверхностные воды, количества временного накопления отходов до их вывоза или использования определены из соображений пожарной безопасности, правил содержания территории, целесообразности сроков реализации, технологических возможностей перерабатывающего оборудования, в преобладающем большинстве случаев возможностями транспорта.

Предельное количество временного хранения (накопления) отходов на территории предприятия для каждого конкретного вида отходов указано графе 26 Таблицы 1.12 Приложения 3.

Объем единовременного хранения (накопления) отходов составляет 16.302 т, что меньше общей вместимости мест временного хранения (накопления) отходов.

8.2. Расчет периодичности вывоза отходов и предельно-допустимого объема временного хранения (накопления) отходов на территории предприятия

В Таблице 3.3 Приложения 3 приведены сведения о массе и объеме отходов, размещаемых в местах временного хранения (накопления).

Общее нормативное количество образования отходов, с учетом отходов, принятых от сторонних организаций, составляет 173.346 т/год.

Вывоз производится по мере заполнения контейнеров.

Места временного хранения (накопления) находится в удовлетворительном состоянии и соответствуют санитарным требованиям.

9. ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАНОВОК И ТЕХНОЛОГИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ОТХОДОВ.

Сведения об установках по переработке, обезвреживанию отходов, имеющихся на предприятии, в том числе арендуемых, а также о применяемых технологиях с перечнем перерабатываемых или обезвреживаемых отходов и вторично образующихся отходов представлены в Таблице 1.13 Приложения 3.

10. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

Предприятие имеет на балансе собственные (арендованные) места захоронения (длительного хранения) отходов, основные характеристики которых представлены в Таблице 1.14 Приложения 3.

11. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ НА ОБЪЕКТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ПРЕДПРИЯТИЮ

Наблюдение за состоянием окружающей среды на территории предприятия имеет своей целью снижение или полное исключение вредного воздействия отходов на окружающую среду.

Контроль за состоянием мест временного хранения отходов возлагается на представителей предприятия.

Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха, почвы и сточных вод предприятия осуществляется специализированными, аттестованными лабораториями, инспекторами СЭС, а также   аналитическим центром ДП и ООС г. Истра

Сведения об организации наблюдения за состоянием окружающей среды в местах хранения (накопления) отходов на территории предприятия и о периодичности контроля представлены в Таблице 1.15 Приложения 3.

Сведения об организации наблюдения за состоянием окружающей среды на объектах захоронения отходов и о периодичности контроля приведена в Таблице 1.16 Приложения 3.

12. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТХОДОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

В соответствии с разделом 8 настоящего проекта на предприятии организовано  3 мест организованного временного хранения (накопления) отходов, в том числе  1 в помещениях и  2 на открытой территории предприятия.

Производственные сточные воды и хозяйственно фекальные стоки предприятия направляются в Городской канализационный коллектор.

Ливневой канализации на территории предприятия нет.

Поверхностно-ливневые сточные воды после очистки на очистных сооружениях предприятия попадают в сети Горканализации.

Список разрешительных и договорных документов представлен в Приложении 1.

12.1. Оценка воздействия отходов, хранящихся на открытой территории предприятия, на окружающую среду

Оценка воздействия отходов, размещаемых на территории предприятия, проводится с учетом организации мест накопления (хранения) отходов и физико-химических свойств отходов: растворимости в воде, летучести, реакционной способности, опасных свойств (взрыво-пожаробезопасности), агрегатного состояния.

Изношенные автопокрышки с металлокордом и камеры хранятся на открытой

площадке №3, имеющей асфальтовое покрытие, штабелем и/или навалом.

12.2. Оценка воздействия отходов, хранящихся в производственных помещениях, на окружающую среду

Отходы, хранящиеся в производственных помещениях, защищены от влияния атмосферных осадков и не воздействуют на почву, атмосферу, подземные и поверхностные воды. Их воздействие на окружающую среду может проявиться только при несоблюдении правил их сбора и хранения.

Масла отработанные собираются и хранятся в закрытой металлической

бочке емкостью 0,5 м3, установленной на бетонном основании.

12.3. Оценка воздействия отходов, хранящихся на собственных объектах захоронения либо длительного хранения, на окружающую среду

Оценка воздействия отходов, размещаемых на собственных объектах захоронения либо длительного хранения, проводится с учетом организации, мест расположения, оборудованности и содержания указанных объектов, а также физико-химических свойств отходов: растворимости в воде, летучести, реакционной способности, опасных свойств (взрыво-пожаробезопасности), агрегатного состояния.

13. СВЕДЕНИЯ О ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

13.1. Возможность возникновения аварийной ситуации на предприятии, её возможные последствия и способы локализации

Аварийными ситуациями при временном хранении отходов могут быть загорания, разлив жидких отходов, разрушение люминесцентных ламп.

13.2. Соблюдение правил техники безопасности и экологической безопасности при сборе, транспортировке и хранении отходов. Действия в аварийных ситуациях

Общие правила безопасности, накопления и хранения токсичных отходов, техники безопасности и ликвидации аварийных ситуаций установлены санитарными, строительными и ведомственными нормативными документами и инструкциями.

Правила для персонала по соблюдению экологической безопасности и техники безопасности при сборе, хранении и транспортировке отходов, образующихся на предприятии при выполнении технологических процессов и деятельности персонала, предусматривают создание условий, при которых отходы не могут оказывать отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Большая часть нетоксичных отходов: резинотехнических изделий, стекла, макулатуры и других, не содержат загрязняющих веществ, способных оказывать отрицательное воздействие на существующую экосистему и человека.

Высокая термическая и химическая стойкость, атмосферо- и водостойкость, устойчивость к окислению на воздухе, биостойкость большинства материалов допускает складирование и временное хранение отходов в контейнерах как на открытых площадках, так и в производственных помещениях.

Аварийными ситуациями при временном хранении нетоксичных отходов могут быть загорания.

При загорании тушение всех перечисленных отходов рекомендуется пеной (автопокрышек - только пеной), для чего места временного хранения оборудуются огнетушителями ОХП-10 в количестве, соответствующем "Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации" ППБ-01-93 [13].

1.Замасленная обтирочная ветошь

Указанные отходы способны оказывать отрицательное влияние на

приземные слои атмосферы и локальные участки почвы аналогично

отработанным нефтепродуктам.

При этом возможно:

· загрязнение атмосферы летучими углеводородами,

· попадание нефтепродуктов из замасленных материалов в почву при их

длительном контакте с грунтом,

· попадание нефтепродуктов из замасленных материалов в грунтовые

воды при их длительном контакте с грунтом или при воздействии

атмосферных осадков.

Правилами экологической безопасности при обращении с этими видами

отходов предусматривается:

1. В цехах материалы (ветошь, опилки, песок), загрязненные

нефтепродуктами, должен накапливаться в специальных

металлических контейнерах с плотно закрывающимися крышками.

2. Хранение замасленных материалов в производственных помещениях

допускается в течение 1 суток.

3. Складирование и временное хранение указанных отходов

осуществляется на специально оборудованных площадках в плотно

закрывающихся металлических контейнерах.

4. Площадки для хранения емкостей с замасленными материалами

(ветошью, песком или опилками) оборудуются асфальтобетонным

покрытием, исключающим возможную фильтрацию вод, загрязненных

нефтепродуктами.

15.Отработанные люминесцентные и ртутные лампы

Ртуть является наиболее токсичным веществом для экосистемы и

человека. Это вещество находится в лампах в состоянии, способном

к активной воздушной, водной и физико-химической миграции.

Правила экологической безопасности (ПЭБ) обращения с

ртутно-люминесцентными лам-пами, соответствуют требованиям,

предъявляемым к условиям работы с ртутью, согласно:

- Санитарным правилам проектирования оборудования, эксплуатации

и содержании произ-водственных помещений, предназначенных для

проведения работ с ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным

заполнением. Минздрав СССР. 1969 год;

- Правилам техники безопасности - "Сборник действующих правил по

ТБ в электротехнической промышленности",1974 год.

При разрушении люминесцентных ламп их осколки должны быть собраны

в контейнер для транспортировки (ни в коем случае не выбрасывать),

а в случае отделения ртути ее нейтрализация осуществляется в 2

стадии:

1. механическая - шарики ртути собирают влажной бумагой

(фильтровальной или газетной), после чего бумагу сразу не

выбрасывают, а помещают в банку с пробкой и заливают раствором

(в 1 л воды 10 мл КМnO4 и 5 мл концентрированной соляной

кислоты) и выдерживают в течение нескольких дней;

2. химическая - демеркуризация раствором хлорного железа, 20%-ным

раствором FeCl3 обильно смачивают поверхности, куда попала

ртуть, затем несколько раз протирают щеткой и оставляют до

полного высыхания. Через 1-2 суток поверхность тщательно

промывают мыльной, а затем чистой водой. Раствор хлорного

железа готовят из расчета 10 л на 25-30 м2 площади помещения.

13.3. Порядок обращения с отходами, принятый на предприятии

Образующиеся на предприятии отходы требуют для своей переработки специальных технологических процессов, не соответствующих профилю предприятия. Внедрение этих процессов на данном предприятии технически и экономически нецелесообразно. Отходы должны периодически вывозится на полигоны, а также сдаваться на переработку, утилизацию или обезвреживание специализированным предприятиям.

В периоды накопления отходов для сдачи на полигон или специализированные предприятия - переработчики предусматривается их временное накопление (хранение) на территории предприятия в специальных местах, оборудованных в основном, в соответствии с действующими нормами и правилами.

Приказом по предприятию определены лица, ответственные за надлежащее содержание мест для временного размещения отходов, контроль и первичный учет движения отходов.

На территории предприятия имеется  3 мест временного накопления (хранения) отходов, образующихся в результате производственной деятельности предприятия и подлежащих вывозу на городские полигоны или специализированным предприятиям – переработчикам, в том числе  2  расположены на открытой территории предприятия,  1 - в производственных помещениях.

Приказом по предприятию определены лица, ответственные за надлежащее содержание мест для временного накопления (хранения) отходов, контроль и первичный учет движения отходов.

Должностное лицо, ответственное за ООС:

Громов Максим Петрович        тел. 8-90-45 .

Образующиеся на предприятии отходы сдаются по договорам или разовым документам. Порядок обращения с отходами, принятый на предприятии представлен в Таблице 1.12 Приложения 3.

14. СВЕДЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ ВЛИЯНИЯ

ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При анализе мест централизованного временного накопления (хранения) отходов установлено, что изложенные выше способы хранения отходов в основном соответствуют пункту 4 [5], а методы транспортировки – пункт 2.5.3. [6].

Для уменьшения вредного воздействия отходов на окружающую среду и обеспечения полного соответствия мест их централизованного временного накопления (хранения) на территории предприятия необходимо:

-Приобрести спецконтейнер для накопления и перевозки ртутных ламп

-Оборудовать МВН №В3 "Собств. объект №3" навесом и ограждением

-Дооборудовать емкость для накопл. и хран. отработанных масел поддоном

-Дооборудовать МВН №B3 еще двумя контейнерами

Проводимые плановые мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды, представлены в Таблице 1.17 Приложения 3.

15. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЛИМИТАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

Предложения по лимитам размещения отходов оформлены в виде таблицы по годам и представлены в Таблице 1.18 Приложения 3.

16. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- “Методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение”, Утв. Приказом МПР РФ от 11 марта 2002 г. №115.

- Приказ МПР РФ от 15июня 2001 г. № 511 «Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды».

- "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", СанПиН 2.2.1./2.1.1.1031-01.

- Приказ МПР России от 30 июля 2003 г. № 663 «О внесении дополнений в федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом МПР России от 02.12.2002 N786 "Об утверждении федерального классификационного каталога отходов».

- "Предельное количество накопления токсичных промышленных отходов на территории предприятия (организации)", М., 1985 г., Минздрав СССР, Минводхоз СССР, МинГЕО СССР.

- "Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов (санитарные правила)", М., 1985 г., Минздрав СССР.

- "Санитарные правила работы при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением", 1988 г.

- "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", М., 1988 г., Минздрав СССР (СанПиН 42-128-4690-88).

- "Правила по охране труда при работе со ртутью", ПоТ-р-001-93, Минтруд России, 1993г.

- "Санитарные правила по сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке вторсырья", М., 1982 г., Минздрав СССР.

- СНиП 3170-84 "Предельное содержание токсичных соединений промышленных отходов, обусловливающих отнесение этих отходов к категориям по токсичности", от 18.12.1984 г.

- "Методические указания по оценке степени опасности загрязнения почвы химическими веществами", М., 1987 г., Минздрав СССР от 13.03.1987 г. N'4266-87.

- "Рекомендации по условиям приема слаботоксичных промышленных отходов на полигоны (усовершенствованные свалки) ТБО", 1977 г., АКХ, ЖКХ.

- "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации", ППБ-01-93.

- Приказ МПР России от 02 декабря 2002 г. № 785 «Об утверждении паспорта опасного отхода».

- Приказ МПР России от 02 декабря 2002 г. № 786 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов».

- "Временный классификатор токсичных промышленных отходов и методические рекомендации по определению класса токсичности промышленных отходов", М., 1987 г., Минздрав СССР, ГКНТ СССР.

17. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Список предоставляемых предприятием документов

1.Справка о расходе сырья и материалов за 2002 г

2.Договор с "Водоканал"

3.Договор об аренде земельного участка

4.Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

5.Разрешение на сбросы загрязняющих веществ в водный объект

6.Справка о наличии автотранспорта

7.Ситуационная карта - схема

Копии разрешительных документов

Приложение 2

Карта-схема промплощадки и ситуационная карта-схема района расположения предприятия

Приложение 3

Таблица 1.1

Материально-сырьевой баланс

ОАО "РОГА И КОПЫТА"

2003

| Сырье и материалы, поступающие в производство | Количество сырья и материалов |
| --- | --- |
|  | Ед. изм. | Поступающих в производство | Поступающих на вторичную переработку | Использующихся для производства продукции | Загрязняющих окружающую среду |
| Наименование | Код по ОКП | Наим. | Код |  |  | Выход в продукцию | Выход в брак | Безвозвратные потери | Выбрасываемых в атмосферу | Переходящих в отходы | Сбрасываемых в канализацию или в водные объекты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Бумага писчая и беловые изделия |  | т | 168 | 0.200 |  |  |  |  |  | 0.110 |  |
| Бумажная упаковочка, коробочная тара |  | т | 168 | 0.500 |  |  |  |  |  | 0.325 |  |
| ДРЛ 250(14)-4 |  | шт. | 796 | 10256.000 |  |  |  |  |  | 0.391 |  |
| Комсомолец МН |  | т | 168 | 0.200 |  |  |  |  |  | 0.045 |  |
| ЛБ 40 |  | шт. | 796 | 26456.000 |  |  |  |  |  | 0.529 |  |
| Покрышки (камеры) автомобильной техники |  | т | 168 | 0.200 |  |  |  |  |  | 0.150 |  |
| Покрышки (камеры) автомобильной техники |  | т | 168 | 0.050 |  |  |  |  |  | 0.038 |  |
| УОНИИ-13/45 |  | т | 168 | 5.000 |  |  |  |  |  | 1.925 |  |
| Электрод (d=1.6, высоколегированный, L=150) |  | т | 168 | 0.400 |  |  |  |  |  | 0.103 |  |

Таблица 1.8

Характеристика очистных сооружений и осадка хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод и водоподготовки

ОАО "РОГА И КОПЫТА"

2003

| N п/п | Технологический процесс, приводящий к образованию осадка | Краткая характеристика очистных сооружений | Характеристика осадков (отходов) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вид отхода | Химический состав | Класс опасности для ОПС | Количество (объем) осадка | Влажность, % |
|  | Наименование | Код |  | Наименование | Код по ФККО | Наименование компонента | Содержание, (%) |  | т/сут. | т/год |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | очистка поверхностных стоков | 005650000 | Механическая очистка с доочисткой | Осадки ОС стоков поверхностно-ливневых | 9480000000000 |  |  | IV | 0.0024 | 0.472 | 60.00 |
| 2 |  |  |  | Нефтешлам от очистки сточных вод поверхностно-ливневых стоков | 9430000000000 |  |  | II | 0.0002 | 0.038 | 60.00 |
| 3 |  |  |  | Фильтрующая загрузка отработанная | 3148000000000 |  |  | V | 0.0011 | 0.220 |  |

Продолжение таблицы 1.8

| Наличие оборудования для обезвоживания осадка | Организация, в которую сдается осадок | Самостоятельное использование | N п/п |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Адрес | Реквизиты | Номер договора при наличии |  |  |
|  |  |  |  |  | Возможность | Способ использования |  |
| Наименование | Тип, марка |  |  | ИНН | ОКПО | ОКОНХ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Код |  |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Центрифуга | Ц-21 | ОАО "КУБ" | г.Красногорск, ул.Пионерская, зд.15, оф.76 | 1234567 | 12223444 | 23556 |  | Нет |  |  | 1 |
|  |  | ОАО "КУБ" | г.Красногорск, ул.Пионерская, зд.15, оф.76 | 1234567 | 12223444 | 23556 |  | Нет |  |  | 2 |
|  |  | ОАО "КУБ" | г.Красногорск, ул.Пионерская, зд.15, оф.76 | 1234567 | 12223444 | 23556 |  | Нет |  |  | 3 |

Таблица 1.9

Характеристика пылегазоочистных устройств и оборудования для очистки воздуха

ОАО "РОГА И КОПЫТА"

2003

| N п/п | Характеристика очистных устройств | Характеристика образующихся отходов |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Код | Тип | Размер | Производительность, м3/час | Метод очистки | Проектная эффективность, % | Периодичность замены (промывок и т.п.) фильтров | Вид отхода | Физико-химический состав отхода |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Код по ФККО | Класс опасности для ОПС | Количество | Един. изм. | Агрегатное состояние | Наименование компонента | Процентное содержание |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наимен. | Код |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Код |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | ПГУ1 | 2222 | ОЭМР №25 | 1,4мx4,5м | 5800.0 | 1(мокрая) | 98.00 | 1.00 | Абразивно-металлическая пыль | 3140030011004 | IV | 6.667 | т | 168 | пылеобразный | 11 |  |  |

Продолжение таблицы 1.9

| Самостоятельное использование | Организация, в которую сдаются отходы | N п/п |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Адрес | Реквизиты |  |
| Наименование способа использования | Код |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИНН | ОКПО | ОКОНХ | N договора при наличии |  |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|  |  | ОАО "КУБ" | г.Красногорск, ул.Пионерская, зд.15, оф.76 | 1234567 | 12223444 | 23556 |  | 1 |

Таблица 1.10

Перечень, физико-химическая характеристика и состав отходов за  2003 год

ОАО "РОГА И КОПЫТА"

| Вид отхода | Производство | Технологический процесс | Класс опасности отхода для ОПС | Физико-химическая характеристика отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Код отхода по ФККО | Наименование | Код | Наименование | Код |  | Агрегатное состояние | Растворимость, г в 100г воды | Состав отхода по компонентам |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование компонента | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Отработанные люминесцентные и ртутные лампы | 3533010013011 |  |  | Освещение помещений люминесцентными или ртутными лампами |  | I | готовое изделие, потерявшее потребительские свойства |  | Ртуть /валовое содержание/ | 20.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стекло /п.13,"Критерии"/ | 80.00 |
| Лом свинцовых аккумуляторных батарей(в сборе) | 9211010213012 |  |  | Замена аккумуляторных батарей |  | II | готовое изделие, потерявшее потребительские свойства | 19.7000 | Свинец/подвижн.форма/рН 4,8 | 60.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | нерастворим | Полимер /п.13,"Критерии"/ | 40.00 |
| Кислота аккумуляторная серная | 5210010102012 |  |  | Замена аккумуляторных батарей |  | II | жидкий | 999.0000 | Серная кислота | 25.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вода /п.13,"Критерии"/ | 75.00 |
| Отработанные моторные масла | 5410020102033 |  |  | Техническое обслуживание и текущий ремонт (ТО-1,ТО-2,ТР) |  | III | жидкий |  |  |  |
| Отработанные масляные фильтры | 5490000000000 |  |  | Техническое обслуживание и текущий ремонт (ТО-1,ТО-2,ТР) |  | III | готовое изделие, потерявшее потребительские свойства | нерастворим | Нефтепродукты | 15.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Картон /п.13,"Критерии"/ | 85.00 |
| Отработанные трансмиссионные масла | 5410020602033 |  |  | Замена трансмиссионных масел |  | III | жидкий |  |  |  |
| Нефтешлам от очистки сточных вод поверхностно-ливневых стоков | 9430000000000 |  |  | Очистные сооружения ливнестоков |  | III | шлам |  |  |  |
| Замасленная обтирочная ветошь | 5490270101033 |  |  | Техническое обслуживание и текущий ремонт (ТО-1,ТО-2,ТР) |  | III | твердый |  | Хлопок, х/б ткань/п.13,"Критер | 90.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | нерастворим | Нефтепродукты /ПДКп-Москва/ | 5.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Механические примеси/п.13,Крит | 5.00 |
| Сточные воды после мойки | 5480000000000 |  |  | Ежедневное техническое обслуживание |  | IV | жидкий |  |  |  |
| Отработанные тормозные накладки | 5750010001000 |  |  | АМ.Тормозные накладки |  | IV | готовое изделие, потерявшее потребительские свойства |  |  |  |
| Отработанные покрышки с металлокордным брекером | 5750020413004 |  |  | Шиномонтажные работы |  | IV | готовое изделие, потерявшее потребительские свойства |  |  |  |
| Изношенные автомобильные камеры | 5750020113004 |  |  | Шиномонтажные работы |  | IV | готовое изделие, потерявшее потребительские свойства |  |  |  |
| Твердые бытовые отходы (ТБО) | 9110000000000 |  |  | Отдельно стоящие объекты.Образование ТБО |  | IV | твердый |  |  |  |
| Макулатура от населения | 1879010001004 |  |  | Сбор отходов потребления в качестве вторсырья (ВМР) |  | IV | твердый |  |  |  |
| Изношенные покрышки и камеры | 5750020013004 |  |  | Сбор отходов потребления в качестве вторсырья (ВМР) |  | IV | готовое изделие, потерявшее потребительские свойства |  |  |  |
| Окалина и сварочный шлак | 3140480001994 |  |  | Сварочные работы |  | IV | твердый |  |  |  |
| Обтирочные материалы | 5820000000000 |  |  | Станки и оборудование.Образование обтирочных материалов |  | IV | волокно | нерастворим | Ткань, текстиль/п.13,"Критерии | 93.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | нерастворим | Нефтепродукты | 7.00 |
| Абразивно-металлическая пыль | 3140030011004 |  |  | Металлообработка абразивная (по тому ПДВ) |  | IV | пылеобразный |  |  |  |
| Осадки ОС стоков поверхностно-ливневых | 9480000000000 |  |  | Очистные сооружения ливнестоков |  | IV | пастообразный |  |  |  |
| Лом черных металлов от замены агрегатов | 3511010101995 |  |  | Ремонт деталей, узлов и агрегатов |  | V | твердый |  |  |  |
| Лом цветных металлов от ремонта | 3531000001000 |  |  | Ремонт деталей, узлов и агрегатов |  | V | твердый |  |  |  |
| Лом цветных металлов от замены агрегатов | 3550000000000 |  |  | Ремонт деталей, узлов и агрегатов |  | V | твердый |  |  |  |
| Огарки сварочных электродов | 3512160101995 |  |  | Сварочные работы |  | V | твердый |  |  |  |
| Смет с территории | 9900000000000 |  |  | Смет с территории |  | V | пылеобразный |  |  |  |
| Лом абразивных кругов | 3140430201995 |  |  | Металлообработка абразивная (по тому ПДВ) |  | V | твердый |  |  |  |
| Фильтрующая загрузка отработанная керамзито-песчаная | 3148000000000 |  |  | Очистные сооружения ливнестоков |  | V | сыпучий | нерастворим | Нефтепродукты | 2.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Песок, земля /п.13,"Критерии"/ | 57.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Керамзит /п.13,"Критерии"/ | 40.00 |
| Лом черных металлов от ремонта | 3513010001995 |  |  | Ремонт деталей, узлов и агрегатов |  | V | твердый |  |  |  |

Таблица 1.11

Схема операционного движения отходов

ОАО "РОГА И КОПЫТА"

2003

| N п/п | Вид отхода | Класс опасности Для ОПС | Единица измерения | Количество (объем) образования отходов за год | Наличие отходов на начало года | Получено от других организаций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Код по ФККО |  |  |  |  | Количество | Цель приема | Территориальный признак |
|  |  |  |  | Наименован. | Код |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Код | Наименование | Код |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Отработанные люминесцентные и ртутные лампы | 3533010013011 | I | т | 168 | 0.920 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Лом свинцовых аккумуляторных батарей(в сборе) | 9211010213012 | II | т | 168 | 0.012 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кислота аккумуляторная серная | 5210010102012 | II | т | 168 | 0.002 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отработанные моторные масла | 5410020102033 | III | т | 168 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отработанные трансмиссионные масла | 5410020602033 | III | т | 168 | 0.466 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замасленная обтирочная ветошь | 5490270101033 | III | т | 168 | 0.005 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отработанные масляные фильтры | 1872000000000 | III | т | 168 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Нефтешлам от очистки сточных вод поверхностно-ливневых стоков | 9430000000000 | III | т | 168 | 0.038 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Твердые бытовые отходы (ТБО) | 9110000000000 | IV | т | 168 | 25.300 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Обтирочные материалы | 5820000000000 | IV | т | 168 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сточные воды после мойки | 5480000000000 | IV | т | 168 | 113.050 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Отработанные тормозные накладки | 5750010001000 | IV | т | 168 | 0.042 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Макулатура от населения | 1879010001004 | IV | т | 168 | 0.435 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Изношенные покрышки и камеры | 5750020013004 | IV | т | 168 | 0.188 |  | 0.013 | Использование | 1 |  |  |
| 15 | Отработанные покрышки с металлокордным брекером | 5750020413004 | IV | т | 168 | 0.275 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Изношенные автомобильные камеры | 5750020113004 | IV | т | 168 | 0.003 | 0.001 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Осадки ОС стоков поверхностно-ливневых | 9480000000000 | IV | т | 168 | 0.472 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Окалина и сварочный шлак | 3140480001994 | IV | т | 168 | 0.299 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Абразивно-металлическая пыль | 3140030011004 | IV | т | 168 | 6.667 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Смет с территории | 9900000000000 | V | т | 168 | 22.260 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Лом черных металлов от ремонта | 3513010001995 | V | т | 168 | 0.043 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Лом черных металлов от замены агрегатов | 3511010101995 | V | т | 168 | 0.122 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Лом цветных металлов от ремонта | 3531000001000 | V | т | 168 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Лом цветных металлов от замены агрегатов | 3550000000000 | V | т | 168 | 0.019 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Фильтрующая загрузка отработанная керамзито-песчаная | 3148000000000 | V | т | 168 | 0.220 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Огарки сварочных электродов | 3512160101995 | V | т | 168 | 1.774 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Лом абразивных кругов | 3140430201995 | V | т | 168 | 0.714 |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1.11

| Использовано отходов | Передано другим организациям | Размещено на собственных объектах | N п/п |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество | Операции по использованию отходов | Количество | Цель передачи | Территориальный признак | Количество | Операции по размещению отходов | Вид объекта |  |
|  | Наименование | Код |  | Наименование | Код | Наименование | Код |  | Наименование | Код | Наименование | Код |  |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  | 0.920 | Обезвреживание | 2 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 0.012 | Использование | 1 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | 0.002 | Обезвреживание | 2 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | 0.003 | Обезвреживание | 2 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | 0.466 | Обезвреживание | 2 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | 0.005 | Обезвреживание | 2 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | 0.001 | Обезвреживание | 2 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  | 0.038 | Обезвреживание | 2 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  | 25.300 | Захоронение отходов | 3 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  | 0.001 | Захоронение отходов | 3 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  | 113.050 | Обезвреживание | 2 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  | 0.042 | Захоронение отходов | 3 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  | 0.435 | Использование | 1 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 13 |
| 0.201 | Рециркуляция/утилизация органич.веществ, не исп. в виде растворителей | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 0.275 | Рециркуляция/утилизация органич.веществ, не исп. в виде растворителей | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  | 0.003 | Xранение | 4 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  | 0.001 | Использование | 1 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  | 0.472 | Обезвреживание | 2 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  | 0.299 | Захоронение отходов | 3 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  | 6.667 | Обезвреживание | 2 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  | 19.771 | Захоронение отходов | 3 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 | 2.489 | захоронение | 1 | Полигон промышленных отходов | 2 | 21 |
|  |  |  | 0.043 | Использование | 1 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  | 0.122 | Использование | 1 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  | 0.001 | Использование | 1 | Передано другим предприятиям своей области, края, республики | 11 |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  | 0.019 | Использование | 1 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  | 0.220 | Обезвреживание | 2 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  | 1.774 | Использование | 1 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  | 0.714 | Захоронение отходов | 3 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 28 |

| Использовано отходов | Передано другим организациям | Размещено на собственных объектах | N п/п |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество | Операции по использованию отходов | Количество | Цель передачи | Территориальный признак | Количество | Операции по размещению отходов | Вид объекта |  |
|  | Наименование | Код |  | Наименование | Код | Наименование | Код |  | Наименование | Код | Наименование | Код |  |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  | 0.920 | Обезвреживание | 2 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 0.012 | Использование | 1 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | 0.002 | Обезвреживание | 2 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | 0.003 | Обезвреживание | 2 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | 0.466 | Обезвреживание | 2 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | 0.005 | Обезвреживание | 2 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | 0.001 | Обезвреживание | 2 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  | 0.038 | Обезвреживание | 2 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  | 25.300 | Захоронение отходов | 3 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  | 0.001 | Захоронение отходов | 3 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  | 113.050 | Обезвреживание | 2 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  | 0.042 | Захоронение отходов | 3 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  | 0.435 | Использование | 1 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 13 |
| 0.201 | Рециркуляция/утилизация органич.веществ, не исп. в виде растворителей | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 0.275 | Рециркуляция/утилизация органич.веществ, не исп. в виде растворителей | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  | 0.003 | Xранение | 4 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  | 0.001 | Использование | 1 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  | 0.472 | Обезвреживание | 2 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  | 0.299 | Захоронение отходов | 3 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  | 6.667 | Обезвреживание | 2 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  | 19.771 | Захоронение отходов | 3 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 | 2.489 | захоронение | 1 | Полигон промышленных отходов | 2 | 21 |
|  |  |  | 0.043 | Использование | 1 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  | 0.122 | Использование | 1 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  | 0.001 | Использование | 1 | Передано другим предприятиям своей области, края, республики | 11 |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  | 0.019 | Использование | 1 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  | 0.220 | Обезвреживание | 2 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  | 1.774 | Использование | 1 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  | 0.714 | Захоронение отходов | 3 | Передано другим предприятиям своего населенного пункта (города) | 10 |  |  |  |  |  | 28 |

Таблица 1.12

Характеристика мест хранения (накопления) отходов, обоснование нормативов предельного накопления отхода

ОАО "РОГА И КОПЫТА"

2003

| N п/п | Вид отхода | Класс опасности для ОПС | Количество (объем) образования отходов за год | Характеристика объекта (места) хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объект | Операции по размещению отходов |
|  |  |  |  | Наименование | Код | Количество | N на картесхеме промплощ. | Площадь, м2 | Вид обустройства | Вместимость | Способ хранения |  |
|  | Код по ФККО | Наименование отхода |  | Количество | Ед. измер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Код | Количество | Ед. изм. | Наименование | Код | Количество | Наименование | Код |
|  |  |  |  |  | Наим | Код |  |  |  |  |  |  |  |  | Наим | Код |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | 9110000000000 | Твердые бытовые отходы (ТБО) | IV | 25.300 | т | 168 | Открытая площадка с непроницаемым покрытием | 2 | 1 | В1 | 50.00 | Бетонный | 3 | 11.000 | м3 | 113 | Открытая емкость | 15 | 11 | врем.накопл.(хран.) на спец.оборуд.терр.предпр. в ожид. опер.размещен. | 4 |
| 2 | 5820000000000 | Обтирочные материалы | IV | 0.001 | т | 168 | Крытая площадка (под навесом) с непроницаемым покрытием | 4 | 1 | В3 | 100.00 | Асфальт. | 2 | 0.020 | м3 | 113 | Закрытый ящик | 5 | 1 | врем.накопл.(хран.) на спец.оборуд.терр.предпр. в ожид. опер.размещен. | 4 |
| 3 | 3533010013011 | Отработанные люминесцентные и ртутные лампы | I | 0.920 | т | 168 | Открытая площадка с непроницаемым покрытием | 2 | 1 | В1 | 50.00 | Бетонный | 3 | 1.000 | м3 | 113 | Закрытый ящик | 5 | 1 | врем.накопл.(хран.) на спец.оборуд.терр.в ожид. опер.перед. др.предпр. | 7 |
| 4 | 9900000000000 | Смет с территории | V | 22.260 | т | 168 | Открытая площадка с непроницаемым покрытием | 2 | 1 | В1 | 50.00 | Бетонный | 3 | 2.000 | м3 | 113 | Навалом, насыпью | 19 | 1 | врем.накопл.(хран.) на спец.оборуд.терр.предпр. в ожид. опер.размещен. | 4 |
| 5 | 5480000000000 | Сточные воды после мойки | IV | 113.050 | т | 168 | Открытая площадка с непроницаемым покрытием | 2 | 1 | В1 | 50.00 | Бетонный | 3 | 10.000 | м3 | 113 | Металлическая емкость | 21 | 1 | врем.накопл.(хран.) на спец.оборуд.терр.в ожид. опер.перед. др.предпр. | 7 |
| 6 | 5410020102033 | Отработанные моторные масла | III | 0.003 | т | 168 | Крытая площадка (под навесом) с непроницаемым покрытием | 4 | 1 | В3 | 100.00 | Асфальт. | 2 | 0.500 | м3 | 113 | Герметичная бочка | 2 | 1 | врем.накопл.(хран.) на спец.оборуд.терр.в ожид. опер.перед. др.предпр. | 7 |
| 7 | 5410020602033 | Отработанные трансмиссионные масла | III | 0.466 | т | 168 | Крытая площадка (под навесом) с непроницаемым покрытием | 4 | 1 | В3 | 100.00 | Асфальт. | 2 | 0.500 | м3 | 113 | Герметичная бочка | 2 | 1 | врем.накопл.(хран.) на спец.оборуд.терр.в ожид. опер.перед. др.предпр. | 7 |
| 8 | 5490270101033 | Замасленная обтирочная ветошь | III | 0.005 | т | 168 | Крытая площадка (под навесом) с непроницаемым покрытием | 4 | 1 | В3 | 100.00 | Асфальт. | 2 | 0.500 | м3 | 113 | Металлический короб | 18 | 1 | врем.накопл.(хран.) на спец.оборуд.терр.в ожид. опер.перед. др.предпр. | 7 |
| 9 | 3513010001995 | Лом черных металлов от ремонта | V | 0.043 | т | 168 | Крытая площадка (под навесом) с непроницаемым покрытием | 4 | 1 | В3 | 100.00 | Асфальт. | 2 | 1.500 | м3 | 113 | Металлическая емкость | 21 | 3 | врем.накопл.(хран.) на спец.оборуд.терр.в ожид. опер.перед. др.предпр. | 7 |
| 10 | 3511010101995 | Лом черных металлов от замены агрегатов | V | 0.122 | т | 168 | Крытая площадка (под навесом) с непроницаемым покрытием | 4 | 1 | В3 | 100.00 | Асфальт. | 2 | 1.500 | м3 | 113 | Металлическая емкость | 21 | 3 | врем.накопл.(хран.) на спец.оборуд.терр.в ожид. опер.перед. др.предпр. | 7 |
| 11 | 3531000001000 | Лом цветных металлов от ремонта | V | 0.001 | т | 168 | Крытая площадка (под навесом) с непроницаемым покрытием | 4 | 1 | В3 | 100.00 | Асфальт. | 2 | 1.500 | м3 | 113 | Металлическая емкость | 21 | 3 | врем.накопл.(хран.) на спец.оборуд.терр.в ожид. опер.перед. др.предпр. | 7 |
| 12 | 3550000000000 | Лом цветных металлов от замены агрегатов | V | 0.019 | т | 168 | Крытая площадка (под навесом) с непроницаемым покрытием | 4 | 1 | В3 | 100.00 | Асфальт. | 2 | 1.500 | м3 | 113 | Металлическая емкость | 21 | 3 | врем.накопл.(хран.) на спец.оборуд.терр.в ожид. опер.перед. др.предпр. | 7 |
| 13 | 9211010213012 | Лом свинцовых аккумуляторных батарей(в сборе) | II | 0.012 | т | 168 | Крытая площадка (под навесом) с непроницаемым покрытием | 4 | 1 | В3 | 100.00 | Асфальт. | 2 | 1.500 | м3 | 113 | Металлическая емкость | 21 | 3 | врем.накопл.(хран.) на спец.оборуд.терр.в ожид. опер.перед. др.предпр. | 7 |
| 14 | 5750010001000 | Отработанные тормозные накладки | IV | 0.042 | т | 168 | Крытая площадка (под навесом) с непроницаемым покрытием | 4 | 1 | В3 | 100.00 | Асфальт. | 2 | 0.500 | м3 | 113 | Открытая емкость | 15 | 1 | врем.накопл.(хран.) на спец.оборуд.терр.предпр. в ожид. опер.размещен. | 4 |
| 15 | 1872000000000 | Отработанные масляные фильтры | III | 0.001 | т | 168 | Крытая площадка (под навесом) с непроницаемым покрытием | 4 | 1 | В3 | 100.00 | Асфальт. | 2 | 0.500 | м3 | 113 | Металлический короб | 18 | 1 | врем.накопл.(хран.) на спец.оборуд.терр.в ожид. опер.перед. др.предпр. | 7 |
| 16 | 1879010001004 | Макулатура от населения | IV | 0.435 | т | 168 | Производственное помещение (или его часть) | 5 | 1 | В2 | 20.00 | Бетонный | 3 | 1.000 | м3 | 113 | Контейнер | 23 | 1 | врем.накопл.(хран.) на спец.оборуд.терр.в ожид. опер.перед. др.предпр. | 7 |
| 17 | 5750020013004 | Изношенные покрышки и камеры | IV | 0.188 | т | 168 | Открытая площадка с непроницаемым покрытием | 2 | 1 | В1 | 50.00 | Бетонный | 3 | 1.000 | м3 | 113 | Навалом, насыпью | 19 | 1 | врем.накопл.(хран.) на спец.оборуд.терр. в ожид. опер.использования | 5 |
| 18 | 5750020413004 | Отработанные покрышки с металлокордным брекером | IV | 0.275 | т | 168 | Крытая площадка (под навесом) с непроницаемым покрытием | 4 | 1 | В3 | 100.00 | Асфальт. | 2 | 0.500 | м3 | 113 | Навалом, насыпью | 19 | 1 | врем.накопл.(хран.) на спец.оборуд.терр. в ожид. опер.использования | 5 |
| 19 | 5750020113004 | Изношенные автомобильные камеры | IV | 0.003 | т | 168 | Крытая площадка (под навесом) с непроницаемым покрытием | 4 | 1 | В3 | 100.00 | Асфальт. | 2 | 0.100 | м3 | 113 | Навалом, насыпью | 19 | 1 | врем.накопл.(хран.) на спец.оборуд.терр.предпр. в ожид. опер.размещен. | 4 |
| 20 | 9480000000000 | Осадки ОС стоков поверхностно-ливневых | IV | 0.472 | т | 168 | Крытая площадка (под навесом) с непроницаемым покрытием | 4 | 1 | В3 | 100.00 | Асфальт. | 2 | 1.000 | м3 | 113 | Контейнер | 23 | 1 | врем.накопл.(хран.) на спец.оборуд.терр.в ожид. опер.перед. др.предпр. | 7 |
| 21 | 9430000000000 | Нефтешлам от очистки сточных вод поверхностно-ливневых стоков | III | 0.038 | т | 168 | Крытая площадка (под навесом) с непроницаемым покрытием | 4 | 1 | В3 | 100.00 | Асфальт. | 2 | 0.500 | м3 | 113 | Герметичная бочка | 2 | 1 | врем.накопл.(хран.) на спец.оборуд.терр.в ожид. опер.перед. др.предпр. | 7 |
| 22 | 3148000000000 | Фильтрующая загрузка отработанная керамзито-песчаная | V | 0.220 | т | 168 | Крытая площадка (под навесом) с непроницаемым покрытием | 4 | 1 | В3 | 100.00 | Асфальт. | 2 | 6.000 | м3 | 113 | Металлический короб | 18 | 6 | врем.накопл.(хран.) на спец.оборуд.терр.в ожид. опер.перед. др.предпр. | 7 |
| 23 | 3512160101995 | Огарки сварочных электродов | V | 1.774 | т | 168 | Крытая площадка (под навесом) с непроницаемым покрытием | 4 | 1 | В3 | 100.00 | Асфальт. | 2 | 1.500 | м3 | 113 | Металлическая емкость | 21 | 3 | врем.накопл.(хран.) на спец.оборуд.терр.в ожид. опер.перед. др.предпр. | 7 |
| 24 | 3140480001994 | Окалина и сварочный шлак | IV | 0.299 | т | 168 | Открытая площадка с непроницаемым покрытием | 2 | 1 | В1 | 50.00 | Бетонный | 3 | 2.000 | м3 | 113 | Навалом, насыпью | 19 | 1 | врем.накопл.(хран.) на спец.оборуд.терр.предпр. в ожид. опер.размещен. | 4 |
| 25 | 3140430201995 | Лом абразивных кругов | V | 0.714 | т | 168 | Открытая площадка с непроницаемым покрытием | 2 | 1 | В1 | 50.00 | Бетонный | 3 | 1.000 | м3 | 113 | Металлический короб | 18 | 1 | врем.накопл.(хран.) на спец.оборуд.терр.в ожид. опер.перед. др.предпр. | 7 |
| 26 | 3140030011004 | Абразивно-металлическая пыль | IV | 6.667 | т | 168 | Открытая площадка с непроницаемым покрытием | 2 | 1 | В1 | 50.00 | Бетонный | 3 | 1.000 | м3 | 113 | Металлический короб | 18 | 1 | врем.накопл.(хран.) на спец.оборуд.терр.в ожид. опер.перед. др.предпр. | 7 |
| 27 | 5210010102012 | Кислота аккумуляторная серная | II | 0.002 | т | 168 | Крытая площадка (под навесом) с непроницаемым покрытием | 4 | 1 | В3 | 100.00 | Асфальт. | 2 | 0.010 | м3 | 113 | Герметичная бочка | 2 | 1 | врем.накопл.(хран.) на спец.оборуд.терр.в ожид. опер.перед. др.предпр. | 7 |

Продолжение таблицы 1.12

| Количество отходов, накопленное на момент инвентаризации | Критерии определения объема накопления (хранения) | Норматив предельного накопления | Реализация отхода | N п/п |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Способ вывоза | Периодичность | Реквизиты транспортной организации |  |
|  |  |  |  | Величина | Ед. изм. |  |  |
| Количество | Ед. изм. |  | Количество | Ед. изм. | Наименование | Код |  | Наим. | Код | Наименование | Адрес | ИНН | ОКПО | СОАТО | N лицензии | N договора (при наличии) |  |
|  | Наим. | Код |  |  | Наим. | Код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|  |  |  | сроки хранения, обеспечиващие выполнение санитарных норм и правил | 2.108 | т | 168 | спецавтотранспорт |  | 12 | раз/год |  | ОАО "КУБ" | г.Красногорск, ул.Пионерская, зд.15, оф.76 | 1234567 | 12223444 | 14340 | 5667/978 | 451 | 1 |
|  |  |  | емкость места хранения отходов (совокупный объем емкостей) | 0.001 | т | 168 | вывоз автотранспортом |  | 2 | раз/год |  | ООО "Транссервис" | г.Истра, ул.Речная, д.35 | 22334455 | 46000435 | 14351 | 3224/678 | 315 | 2 |
|  |  |  | сроки хранения, обеспечиващие выполнение санитарных норм и правил | 0.077 | т | 168 | спецавтотранспорт |  | 12 | раз/год |  | ООО "Транссервис" | г.Истра, ул.Речная, д.35 | 22334455 | 46000435 | 14351 | 3224/678 | 315 | 3 |
|  |  |  | сроки хранения, обеспечващие выполнение санитарных норм и правил | 1.855 | т | 168 | спецавтотранспорт |  | 12 | раз/год |  | ОАО "КУБ" | г.Красногорск, ул.Пионерская, зд.15, оф.76 | 1234567 | 12223444 | 14340 | 5667/978 | 451 | 4 |
|  |  |  | сроки хранения, обеспечващие выполнение санитарных норм и правил | 9.421 | т | 168 | спецавтотранспорт |  | 12 | раз/год |  | ОАО "КУБ" | г.Красногорск, ул.Пионерская, зд.15, оф.76 | 1234567 | 12223444 | 14340 | 5667/978 | 451 | 5 |
|  |  |  | емкость места хранения отходов (совокупный объем емкостей) | 0.001 | т | 168 | вывоз автотранспортом |  | 2 | раз/год |  | ООО "Транссервис" | г.Истра, ул.Речная, д.35 | 22334455 | 46000435 | 14351 | 3224/678 | 315 | 6 |
|  |  |  | емкость места хранения отходов (совокупный объем емкостей) | 0.233 | т | 168 | вывоз автотранспортом |  | 2 | раз/год |  | ООО "Транссервис" | г.Истра, ул.Речная, д.35 | 22334455 | 46000435 | 14351 | 3224/678 | 315 | 7 |
|  |  |  | емкость места хранения отходов (совокупный объем емкостей) | 0.003 | т | 168 | вывоз автотранспортом |  | 2 | раз/год |  | ООО "Транссервис" | г.Истра, ул.Речная, д.35 | 22334455 | 46000435 | 14351 | 3224/678 | 315 | 8 |
|  |  |  | емкость места хранения отходов (совокупный объем емкостей) | 0.022 | т | 168 | вывоз автотранспортом |  | 2 | раз/год |  | ООО "Транссервис" | г.Истра, ул.Речная, д.35 | 22334455 | 46000435 | 14351 | 3224/678 | 315 | 9 |
|  |  |  | емкость места хранения отходов (совокупный объем емкостей) | 0.061 | т | 168 | вывоз автотранспортом |  | 2 | раз/год |  | ООО "Транссервис" | г.Истра, ул.Речная, д.35 | 22334455 | 46000435 | 14351 | 3224/678 | 315 | 10 |
|  |  |  | емкость места хранения отходов (совокупный объем емкостей) | 0.001 | т | 168 | вывоз автотранспортом |  | 2 | раз/год |  | ООО "Транссервис" | г.Истра, ул.Речная, д.35 | 22334455 | 46000435 | 14351 | 3224/678 | 315 | 11 |
|  |  |  | емкость места хранения отходов (совокупный объем емкостей) | 0.009 | т | 168 | вывоз автотранспортом |  | 2 | раз/год |  | ООО "Транссервис" | г.Истра, ул.Речная, д.35 | 22334455 | 46000435 | 14351 | 3224/678 | 315 | 12 |
|  |  |  | емкость места хранения отходов (совокупный объем емкостей) | 0.006 | т | 168 | вывоз автотранспортом |  | 2 | раз/год |  | ООО "Транссервис" | г.Истра, ул.Речная, д.35 | 22334455 | 46000435 | 14351 | 3224/678 | 315 | 13 |
|  |  |  | емкость места хранения отходов (совокупный объем емкостей) | 0.021 | т | 168 | вывоз автотранспортом |  | 2 | раз/год |  | ООО "Транссервис" | г.Истра, ул.Речная, д.35 | 22334455 | 46000435 | 14351 | 3224/678 | 315 | 14 |
|  |  |  | емкость места хранения отходов (совокупный объем емкостей) | 0.001 | т | 168 | вывоз автотранспортом |  | 2 | раз/год |  | ООО "Транссервис" | г.Истра, ул.Речная, д.35 | 22334455 | 46000435 | 14351 | 3224/678 | 315 | 15 |
|  |  |  | объем, грузоподъемность транспортного средства(по договору о вывозе) | 0.435 | т | 168 | вывоз автотранспортом |  | 1 | раз/год |  | ООО "Транссервис" | г.Истра, ул.Речная, д.35 | 22334455 | 46000435 | 14351 | 3224/678 | 315 | 16 |
|  |  |  | сроки хранения, обеспечващие выполнение санитарных норм и правил | 0.017 | т | 168 | спецавтотранспорт |  | 12 | раз/год |  | ООО "Транссервис" | г.Истра, ул.Речная, д.35 | 22334455 | 46000435 | 14351 | 3224/678 | 315 | 17 |
|  |  |  | емкость места хранения отходов (совокупный объем емкостей) | 0.138 | т | 168 | вывоз автотранспортом |  | 2 | раз/год |  | ООО "Транссервис" | г.Истра, ул.Речная, д.35 | 22334455 | 46000435 | 14351 | 3224/678 | 315 | 18 |
| 0.001 | т | 168 | емкость места хранения отходов (совокупный объем емкостей) | 0.002 | т | 168 | вывоз автотранспортом |  | 2 | раз/год |  | ООО "Транссервис" | г.Истра, ул.Речная, д.35 | 22334455 | 46000435 | 14351 | 3224/678 | 315 | 19 |
|  |  |  | емкость места хранения отходов (совокупный объем емкостей) | 0.236 | т | 168 | вывоз автотранспортом |  | 2 | раз/год |  | ОАО "КУБ" | г.Красногорск, ул.Пионерская, зд.15, оф.76 | 1234567 | 12223444 | 14340 | 5667/978 | 451 | 20 |
|  |  |  | емкость места хранения отходов (совокупный объем емкостей) | 0.019 | т | 168 | вывоз автотранспортом |  | 2 | раз/год |  | ОАО "КУБ" | г.Красногорск, ул.Пионерская, зд.15, оф.76 | 1234567 | 12223444 | 14340 | 5667/978 | 451 | 21 |
|  |  |  | емкость места хранения отходов (совокупный объем емкостей) | 0.110 | т | 168 | вывоз автотранспортом |  | 2 | раз/год |  | ОАО "КУБ" | г.Красногорск, ул.Пионерская, зд.15, оф.76 | 1234567 | 12223444 | 14340 | 5667/978 | 451 | 22 |
|  |  |  | емкость места хранения отходов (совокупный объем емкостей) | 0.887 | т | 168 | вывоз автотранспортом |  | 2 | раз/год |  | ООО "Транссервис" | г.Истра, ул.Речная, д.35 | 22334455 | 46000435 | 14351 | 3224/678 | 315 | 23 |
|  |  |  | сроки хранения, обеспечващие выполнение санитарных норм и правил | 0.025 | т | 168 | спецавтотранспорт |  | 12 | раз/год |  | ОАО "КУБ" | г.Красногорск, ул.Пионерская, зд.15, оф.76 | 1234567 | 12223444 | 14340 | 5667/978 | 451 | 24 |
|  |  |  | сроки хранения, обеспечващие выполнение санитарных норм и правил | 0.059 | т | 168 | спецавтотранспорт |  | 12 | раз/год |  | ОАО "КУБ" | г.Красногорск, ул.Пионерская, зд.15, оф.76 | 1234567 | 12223444 | 14340 | 5667/978 | 451 | 25 |
|  |  |  | сроки хранения, обеспечиащие выполнение санитарных норм и правил | 0.556 | т | 168 | спецавтотранспорт |  | 12 | раз/год |  | ОАО "КУБ" | г.Красногорск, ул.Пионерская, зд.15, оф.76 | 1234567 | 12223444 | 14340 | 5667/978 | 451 | 26 |
|  |  |  | емкость места хранения отходов (совокупный объем емкостей) | 0.001 | т | 168 | вывоз автотранспортом |  | 2 | раз/год |  | ООО "Транссервис" | г.Истра, ул.Речная, д.35 | 22334455 | 46000435 | 14351 | 3224/678 | 315 | 27 |

Таблица 1.13

Сведения о применяемых технологиях, установках использования или обезвреживания отходов

ОАО "РОГА И КОПЫТА"

2003

| Вид отхода | Общие сведения об установке или технологии | Мощность установки, т/год | Производимая продукция | Вторичные отходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Код отхода по ФККО | Класс опасности для ОПС | Назначение: 1-технология использования 2-технология обезвреживания | Наименование технологического процесса | Наименование установки | Организация- изготовитель |  | Наименование | Код продукции по ОКП | Дата получения сертификата | Наименование | Код отхода по ФККО | Класс опасности для ОПС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Сточные воды (фенол - 6%) | 9400000000000 | II | Обезвреживания-2 | очистка ливнестоков | ОС1 | завод Nнн | 10.000 | вода нормативно чистая | 111111 | 23.01.2003 | Фильтрационный осадок диатомитовый | 3550000000000 | IV |
| Сточные воды после мойки | 5480000000000 | IV | Обезвреживания-2 | очистка поверхностных стоков | Волна | Завод "Химоборудования" | 12000.000 | чистая вода | 121 | 05.02.2003 | Осадки ОС стоков поверхностно-ливневых | 9480000000000 | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нефтешлам от очистки сточных вод поверхностно-ливневых стоков | 5470190000000 | II |
| Отработанные люминесцентные и ртутные лампы | 3533010013011 | I | Обезвреживания-2 | демеркуризация ртутных ламп | Прогресс-2 | НПП "Ртутьсервис" | 100.000 | чистый стеклобой | 325 | 05.02.2003 | Бой стекла | 3140310000000 | V |
| Отработанные моторные масла | 5410020102033 | II | Использования-1 | очистка масел от загрязнений | МОО-1 | ОАО "Гарант" | 2000.000 | моторное масло | 222456 | 05.02.2003 |  |  |  |
| Отработанные нефтепродукты | 5490000000000 | IV | Использования-1 | переработка отработанных масел и нефтепродуктов | Нефмасс-1 | ОАО "Гарант" | 100.000 | нефтепродукты, пригодные в качестве смазывающих материалов | 258741 | 17.02.2003 | Шлам (от фильтрации) | 3147000000005 | V |

Таблица 1.14

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ.

ОАО "РОГА И КОПЫТА"

| 1. | Инвентарный номер объекта | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Код | Назначение объекта |
|  | 2 | Длительное хранение отходов |
| 3. | Код | Вид объекта |
|  | 2 | Полигон промышленных отходов |
| 4. | Код | Состояние объекта |
|  | 1 | действующий |
| 5. | Место нахождения объекта |
|  | Наименование объекта, полное: |  |
|  | Наименование объекта, краткое: | Полигон |
|  | ИНН | ОКФС | ОКОПФ | ОКОНХ | ОКПО | ОКАТО |
|  | 1145467 | 22 | 36 | 35546 | 32498905 | 34147850002 |
|  | Юридический адрес объекта: | 143900, г. Истра Московской области, ул. Речная, 34 |
|  | Почтовый адрес объекта: | 143900, г. Истра Московской области, ул. Ленина,24 |
|  | Телефон: | 566-77-33 | Факс: |  | E-mail: |  |
| 6. | Географические координаты: | широта: 200 | долгота: 300 |
| 7. | Решение об отводе земли (N и дата) |
|  | N 4578, 1999 |
| 8. | Наличие проекта: | Да |
| 9. | Год ввода в эксплуатацию: | 1998 |
| 10. | Год окончания эксплуатации: | 2010 |
| 11. | Площадь объекта, га | 0.200000 |
| 12. | Размеры СЗЗ объекта, м | 200 |
| 13. | Код по ФККО | Отходы, разрешенные к размещению |
|  | 9900000000000 Смет с территории 5750020013004 Изношенные покрышки и камеры |
| 14. | Вместимость объекта, т | 45000000000 |
| 15. | Мощность объекта, т/год | 120 |
| 16. | Накоплено отходов всего, т | 2.502 |
| 17. | Заключение ГЭЭ (дата, наименование органа) |
| 18. | Вид территории размещения объекта |
|  | 01-территории городских и др. поселений |
| 19. | Система защиты ОПС |
| 20. | Система мониторинга ОПС |
|  | 01-мониторинг качества грунтовых вод (наблюдательные скважины) 04-мониторинг загрязнения почвы 05-мониторинг качества атмосферного воздуха |
| 21. | Ближайший водный объект (наименование, расстояние в км) |
| 22. | Ближайший населенный пункт (наименование, расстояние в км) |
|  | п. Крюково |
| 23. | Категория потенциальной экологической опасности объекта: |  |
| 24. | N и дата выдачи свидетельства о регистрации объекта в ГРОРО |

Таблица 1.15

Мониторинг за состоянием окружающей среды в местах хранения (накопления) отходов

ОАО "РОГА И КОПЫТА"

2003 год

| Объект хранения отходов | Показатели загрязнения по компонентам окружающей природной среды | Сведения о лаборатории |
| --- | --- | --- |
| № на карте-схеме | Наименование | Код | Площадь | Атмосферный воздух | Поверхностные воды | Подземные воды | Почва | Наименование | Адрес | N Лицензии | N Договора (при наличии) |
|  |  |  | Величина | Единица измерения | Загрязняющее вещество | Периодичность, раз в год | Количество конт-роль. точек | Загрязняющее вещество | Периодичность раз в год | Количество конт-роль. точек | Загрязняющее вещество | Периодичность раз в год | Количество конт-роль. точек | Загрязняющее вещество | Периодичность раз в год | Количество конт-роль. точек |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наиме-нов. | Код | Наименование | Код |  |  | Наименование | Код |  |  | Наименование | Код |  |  | Наименование | Код |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| В3 | Крытая площадка (под навесом) с непроницаемым покрытием | 5 | 100 | м2 | 055 | Пыль неорганическая, сод. SiO2 20-70% | 2908 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Железо | 3 | 1 | 2 | ГИАГ | г.Москва, ул.генерала Белобородова, стр.34 | 4560214 Н48563 | 45/7 |
| В1 | Открытая площадка с непроницаемым покрытием | 5 | 50 | м2 | 055 | Аммиак | 303 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Железо | 3 | 1 | 0 | ГИАГ | г.Москва, ул.генерала Белобородова, стр.34 | 4560214 Н48563 | 45/7 |
|  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, сод. SiO2 20-70% | 2908 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.16

Мониторинг за состоянием окружающей среды на объектах захоронения отходов

ОАО "РОГА И КОПЫТА"

2003 год

| Объект захоронения отходов | Показатели загрязнения по компонентам окружающей природной среды | Сведения о лаборатории |
| --- | --- | --- |
| Инвентарный № | Наименование | Код | Площадь | Атмосферный воздух | Поверхностные воды | Подземные воды | Почва | Наименование | Адрес | N Лицензии | N Договора (при наличии) |
|  |  |  | Величина | Единица измерения | Загрязняющее вещество | Периодичность, раз в год | Количество конт-роль. точек | Загрязняющее вещество | Периодичность раз в год | Количество конт-роль. точек | Загрязняющее вещество | Периодичность раз в год | Количество конт-роль. точек | Загрязняющее вещество | Периодичность раз в год | Количество конт-роль. точек |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наиме-нов. | Код | Наименование | Код |  |  | Наименование | Код |  |  | Наименование | Код |  |  | Наименование | Код |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | Полигон промышленных отходов | 2 | 2000 | м2 | 055 | Аммиак | 303 | 1 | 2 | Сульфаты | 40 | 1 | 4 | Сульфаты | 40 | 1 | 2 | Железо | 3 | 1 | 3 | ГИАГ | г.Москва, ул.генерала Белобородова, стр.34 | 4560214 Н48563 | 45/7 |
|  |  |  |  |  |  | Сероводород (H2S) | 333 | 1 | 2 | Нитраты | 28 | 1 | 4 | Хлориды | 52 | 1 | 2 | Хлориды | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хлориды | 52 | 1 | 4 | Нитраты | 28 | 1 | 2 | Сульфаты | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |

Таблица 1.17

Мероприятия по снижению влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды

ОАО "РОГА И КОПЫТА"

2003  год

| Вид отхода | Мероприятия | Срок выполнения | Ожидаемая экологическая эффективность |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Код отхода по ФККО | Наименование | Год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Отработанные люминесцентные и ртутные лампы | 3533010013011 | внедрение технологий переработки, использования, обезвреживания отходов | 1999 | 29.12.2003 | Снижение вероятности попадания осколков ламп на пол |
| Лом черных металлов от ремонта | 3513010001995 | вывоз (с целью размещения, переработки и т.д.) ранее накопленных отходов | 2000 | 15.06.2003 | Уменьшение коррозии металла |
| Отработанные моторные масла | 5410020102033 | проведение исследований (ведение мониторинга объекта размещения, уточнение состава и класса опасности отходов и т.п.) | 2001 | 13.03.2003 | Исключение попадания отработанных масел на грунт |
| Лом свинцовых аккумуляторных батарей(в сборе) | 9211010213012 | внедрение технологий переработки, использования, обезвреживания отходов | 2000 | 01.10.2003 | Уменьшение коррозии металла |

Таблица 1.18

Перечень и количество размещаемых отходов

ОАО "РОГА И КОПЫТА"

| Сведения об отходе | Количество размещаемых отходов (по годам) за 2003 год |
| --- | --- |
| Наименование | Код по ФККО | Опасные свойства отхода | Класс опасности для ОПС | Всего отхода за год |  |
|  |  |  |  | Количество | Единица измерения | Объект конечного размещения (общегородской, муниципальный, иной) | Собственный объект размещения | Хранение на промплощадке |
|  |  |  |  |  | Наим. | Код | Наименование | Код | Количество | Наименование | Код | Количество |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Отработанные люминесцентные и ртутные лампы | 3533010013011 | токсичность | I | 0.920 | т | 168 |  |  |  |  |  |  | 0.077 |
| Лом свинцовых аккумуляторных батарей(в сборе) | 9211010213012 | токсичность | II | 0.012 | т | 168 |  |  |  |  |  |  | 0.006 |
| Кислота аккумуляторная серная | 5210010102012 | токсичность | II | 0.002 | т | 168 |  |  |  |  |  |  | 0.001 |
| Отработанные моторные масла | 5410020102033 | пожароопасность | III | 0.003 | т | 168 |  |  |  |  |  |  | 0.001 |
| Отработанные трансмиссионные масла | 5410020602033 | пожароопасность | III | 0.466 | т | 168 |  |  |  |  |  |  | 0.233 |
| Замасленная обтирочная ветошь | 5490270101033 | пожароопасность | III | 0.005 | т | 168 |  |  |  |  |  |  | 0.003 |
| Отработанные масляные фильтры | 5490000000000 | пожароопасность | III | 0.001 | т | 168 |  |  |  |  |  |  | 0.001 |
| Нефтешлам от очистки сточных вод поверхностно-ливневых стоков | 9430000000000 |  | III | 0.038 | т | 168 |  |  |  |  |  |  | 0.019 |
| Твердые бытовые отходы (ТБО) | 9110000000000 |  | IV | 25.300 | т | 168 | Могильник отходов | 6 | 25.300 |  |  |  | 2.108 |
| Обтирочные материалы | 5820000000000 |  | IV | 0.001 | т | 168 | Могильник отходов | 6 | 0.001 |  |  |  | 0.001 |
| Сточные воды после мойки | 5480000000000 |  | IV | 113.050 | т | 168 |  |  |  |  |  |  | 9.421 |
| Отработанные тормозные накладки | 5750010001000 |  | IV | 0.042 | т | 168 | Могильник отходов | 6 | 0.042 |  |  |  | 0.021 |
| Макулатура от населения | 1879010001004 | данные не установлены | IV | 0.435 | т | 168 |  |  |  |  |  |  | 0.435 |
| Изношенные покрышки и камеры | 5750020013004 | данные не установлены | IV | 0.188 | т | 168 |  |  |  |  |  |  | 0.017 |
| Отработанные покрышки с металлокордным брекером | 5750020413004 | данные не установлены | IV | 0.275 | т | 168 |  |  |  |  |  |  | 0.138 |
| Изношенные автомобильные камеры | 5750020113004 | данные не установлены | IV | 0.003 | т | 168 | Могильник отходов | 6 | 0.004 |  |  |  | 0.002 |
| Осадки ОС стоков поверхностно-ливневых | 9480000000000 |  | IV | 0.472 | т | 168 |  |  |  |  |  |  | 0.236 |
| Окалина и сварочный шлак | 3140480001994 | опасные свойства отсутствуют | IV | 0.299 | т | 168 | Могильник отходов | 6 | 0.299 |  |  |  | 0.025 |
| Абразивно-металлическая пыль | 3140030011004 | данные не установлены | IV | 6.667 | т | 168 |  |  |  |  |  |  | 0.556 |
| Смет с территории | 9900000000000 |  | V | 22.260 | т | 168 | Могильник отходов | 6 | 19.771 | Полигон промышленных отходов | 2 | 2.489 | 1.855 |
| Лом черных металлов от ремонта | 3513010001995 | опасные свойства отсутствуют | V | 0.043 | т | 168 |  |  |  |  |  |  | 0.022 |
| Лом черных металлов от замены агрегатов | 3511010101995 | опасные свойства отсутствуют | V | 0.122 | т | 168 |  |  |  |  |  |  | 0.061 |
| Лом цветных металлов от ремонта | 3531000001000 | опасные свойства отсутствуют | V | 0.001 | т | 168 |  |  |  |  |  |  | 0.001 |
| Лом цветных металлов от замены агрегатов | 3550000000000 |  | V | 0.019 | т | 168 |  |  |  |  |  |  | 0.009 |
| Фильтрующая загрузка отработанная керамзито-песчаная | 3148000000000 |  | V | 0.220 | т | 168 |  |  |  |  |  |  | 0.110 |
| Огарки сварочных электродов | 3512160101995 | опасные свойства отсутствуют | V | 1.774 | т | 168 |  |  |  |  |  |  | 0.887 |
| Лом абразивных кругов | 3140430201995 | опасные свойства отсутствуют | V | 0.714 | т | 168 | Могильник отходов | 6 | 0.714 |  |  |  | 0.059 |

Таблица 3.1

Обоснование объемов временного накопления отходов на территории предприятия и периодичности их вывоза

ОАО "РОГА И КОПЫТА"

2003 год

| № пл. | Координаты | Характеристика места хранения отходов | Занимаемая площадь, м2 | Максимально возможный объем, м3 | Накоплено на момент инвентаризации, т | Наименование отхода | Класс опас- ности | Нормативный объем образования /получения, т/год | Критерий определения объема временного накопления | Предельно допустимый объем временного накопления, т/год | Периодичн. вывоза, раз в год | Куда вывозится | Кем вывозится | Предполагаемые мероприятия по оборудованию площадки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| В1 | 10 | 10 | Бетонированная площадка 1/1 | 50.00 | 26.00 |  |  |  |  | сроки хранения, обеспечивающие выполнение санитарных норм и правил | 14.118 | 12 | Горканализация, Вторсырье, ОАО "КУБ", Городской полигон | ООО "Транссервис", ОАО "КУБ" | Приобрести спецконтейнер для накопления и перевозки ртутных ламп |
|  |  |  |  |  |  |  | Отработанные люминесцентные и ртутные лампы | I | 0.920 |  | 0.077 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Твердые бытовые отходы (ТБО) | IV | 25.300 |  | 2.108 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Изношенные покрышки и камеры | IV | 0.201 |  | 0.017 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Окалина и сварочный шлак | IV | 0.299 |  | 0.025 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Смет с территории | V | 22.260 |  | 1.855 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Абразивно-металлическая пыль | IV | 6.667 |  | 0.556 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Лом абразивных кругов | V | 0.714 |  | 0.059 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сточные воды после мойки | IV | 113.050 |  | 9.421 |  |  |  |  |
| В2 | 5 | 10 | МВХ (склад макулатуры) | 20.00 | 1.00 |  |  |  |  | объем и грузоподъемность транспортного средства(по договору о вывозе) | 0.435 | 1 | Вторсырье | ООО "Транссервис" |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Макулатура от населения | IV | 0.435 |  | 0.435 |  |  |  |  |
| В3 | 25 | 10 | Собств. объект №3 | 100.00 | 11.13 | 0.001 |  |  |  | емкость места хранения отходов (совокупный объем емкостей) | 1.750 | 2 | Втормет, Вторсырье, ОАО "КУБ", Городской полигон | ООО "Транссервис", ОАО "КУБ", ЗАО "Вторсырье" | Приобрести спецконтейнер для отходов от сварки |
|  |  |  |  |  |  |  | Отработанные покрышки с металлокордным брекером | IV | 0.275 |  | 0.138 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Лом свинцовых аккумуляторных батарей(в сборе) | II | 0.012 |  | 0.006 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кислота аккумуляторная серная | II | 0.002 |  | 0.001 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Отработанные моторные масла | III | 0.003 |  | 0.001 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Отработанные масляные фильтры | III | 0.001 |  | 0.001 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Изношенные автомобильные камеры | IV | 0.004 |  | 0.002 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Отработанные трансмиссионные масла | III | 0.466 |  | 0.233 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Огарки сварочных электродов | V | 1.774 |  | 0.887 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Обтирочные материалы | IV | 0.001 |  | 0.001 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Осадки ОС стоков поверхностно-ливневых | IV | 0.472 |  | 0.236 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Нефтешлам от очистки сточных вод поверхностно-ливневых стоков | III | 0.038 |  | 0.019 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фильтрующая загрузка отработанная керамзито-песчаная | V | 0.220 |  | 0.110 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Замасленная обтирочная ветошь | III | 0.005 |  | 0.003 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Лом черных металлов от ремонта | V | 0.043 |  | 0.022 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Лом черных металлов от замены агрегатов | V | 0.122 |  | 0.061 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Лом цветных металлов от ремонта | V | 0.001 |  | 0.001 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Отработанные тормозные накладки | IV | 0.042 |  | 0.021 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Лом цветных металлов от замены агрегатов | V | 0.019 |  | 0.009 |  |  |  |  |

Таблица 3.2

Краткая характеристика производственных подразделений предприятия

ОАО "РОГА И КОПЫТА"

2003 год

| № п.п. | Цех, участок (подразделение) | Краткая характеристика подразделения | Источник образования (получения) отходов | Код отходов | Наименование отходов | Класс опасности | Арендатор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | В целом по предприятию | авторемонтные услуги | Ежедневное техническое обслуживание | 5480000000000 | Сточные воды после мойки | IV |  |
|  |  |  | Замена трансмиссионных масел | 5410020602033 | Отработанные трансмиссионные масла | III |  |
|  |  |  | Освещение помещений люминесцентными или ртутными лампами | 3533010013011 | Отработанные люминесцентные и ртутные лампы | I |  |
|  |  |  | Сбор отходов потребления в качестве вторсырья (ВМР) | 5750020013004 | Изношенные покрышки и камеры | IV |  |
|  |  |  | Смет с территории | 9900000000000 | Смет с территории | V |  |
|  |  |  | Полигон | 5750020013004 | Изношенные покрышки и камеры | IV |  |
|  |  |  | Очистные сооружения ливнестоков | 9480000000000 | Осадки ОС стоков поверхностно-ливневых | IV |  |
|  |  |  | Очистные сооружения ливнестоков | 9430000000000 | Нефтешлам от очистки сточных вод поверхностно-ливневых стоков | III |  |
|  |  |  | Очистные сооружения ливнестоков | 3148000000000 | Фильтрующая загрузка отработанная керамзито-песчаная | V |  |
|  |  |  | Собств. объект №3 | 5750020113004 | Изношенные автомобильные камеры | IV |  |
| 2 | Механическое отделение | Ремонтные и вспомогательные работы | Смет с территории | 9900000000000 | Смет с территории | V |  |
|  |  |  | Станки и оборудование.Образование обтирочных материалов | 5820000000000 | Обтирочные материалы | IV |  |
|  |  |  | Металлообработка абразивная (по тому ПДВ) | 3140030011004 | Абразивно-металлическая пыль | IV |  |
|  |  |  | Металлообработка абразивная (по тому ПДВ) | 3140430201995 | Лом абразивных кругов | V |  |
| 3 | Административный корпус | Управленческий аппарат, бухгалтерия | Отдельно стоящие объекты.Образование ТБО | 9110000000000 | Твердые бытовые отходы (ТБО) | IV |  |
|  |  |  | Сбор отходов потребления в качестве вторсырья (ВМР) | 1879010001004 | Макулатура от населения | IV |  |
| 4 | Гаражно-ремонтное отделение | ТО,ТР и ЕО автотранспорта предприятия | Техническое обслуживание и текущий ремонт (ТО-1,ТО-2,ТР) | 5490270101033 | Замасленная обтирочная ветошь | III |  |
|  |  |  | Ремонт деталей, узлов и агрегатов | 3513010001995 | Лом черных металлов от ремонта | V |  |
|  |  |  | Ремонт деталей, узлов и агрегатов | 3511010101995 | Лом черных металлов от замены агрегатов | V |  |
|  |  |  | Ремонт деталей, узлов и агрегатов | 3531000001000 | Лом цветных металлов от ремонта | V |  |
|  |  |  | Ежедневное техническое обслуживание | 5480000000000 | Сточные воды после мойки | IV |  |
|  |  |  | АМ.Тормозные накладки | 5750010001000 | Отработанные тормозные накладки | IV |  |
|  |  |  | Ремонт деталей, узлов и агрегатов | 3550000000000 | Лом цветных металлов от замены агрегатов | V |  |
|  |  |  | Шиномонтажные работы | 5750020413004 | Отработанные покрышки с металлокордным брекером | IV |  |
|  |  |  | Замена аккумуляторных батарей | 9211010213012 | Лом свинцовых аккумуляторных батарей(в сборе) | II |  |
|  |  |  | Замена аккумуляторных батарей | 5210010102012 | Кислота аккумуляторная серная | II |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание и текущий ремонт (ТО-1,ТО-2,ТР) | 5410020102033 | Отработанные моторные масла | III |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание и текущий ремонт (ТО-1,ТО-2,ТР) | 5490000000000 | Отработанные масляные фильтры | III |  |
|  |  |  | Шиномонтажные работы | 5750020113004 | Изношенные автомобильные камеры | IV |  |
|  |  |  | Замена трансмиссионных масел | 5410020602033 | Отработанные трансмиссионные масла | III |  |
|  |  |  | Сбор отходов потребления в качестве вторсырья (ВМР) | 5750020013004 | Изношенные покрышки и камеры | IV |  |
|  |  |  | Смет с территории | 9900000000000 | Смет с территории | V |  |
| 5 | Технический отдел |  | Отдельно стоящие объекты.Образование ТБО | 9110000000000 | Твердые бытовые отходы (ТБО) | IV |  |
|  |  |  | Сбор отходов потребления в качестве вторсырья (ВМР) | 1879010001004 | Макулатура от населения | IV |  |
| 6 | Сварочное отделение | Электросварка и газовая сварка | Сварочные работы | 3512160101995 | Огарки сварочных электродов | V | ОАО "Пайк+К" |
|  |  |  | Сварочные работы | 3140480001994 | Окалина и сварочный шлак | IV | ОАО "Пайк+К" |

Таблица 3.3

Расчет предельно-допустимого объема временного накопления (хранения) отходов на территории предприятия

ОАО "РОГА И КОПЫТА"

2003 год

| № пл. | Наименование места временного накопления (хранения) отхода | Наименование отхода | Нормативный объем образования отхода, т/год | Количество емкостей, шт. | Общий объем емкостей, м3 | Нормативная масса предельного накопления, т | Периодичность вывоза, раз в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| В1 | Бетонированная площадка 1/1 |  |  | 16 | 26.00 | 14.118 | 12 |
|  |  | Отработанные люминесцентные и ртутные лампы | 0.920 |  |  | 0.077 |  |
|  |  | Твердые бытовые отходы (ТБО) | 25.300 |  |  | 2.108 |  |
|  |  | Изношенные покрышки и камеры | 0.201 |  |  | 0.017 |  |
|  |  | Окалина и сварочный шлак | 0.299 |  |  | 0.025 |  |
|  |  | Смет с территории | 22.260 |  |  | 1.855 |  |
|  |  | Абразивно-металлическая пыль | 6.667 |  |  | 0.556 |  |
|  |  | Лом абразивных кругов | 0.714 |  |  | 0.059 |  |
|  |  | Сточные воды после мойки | 113.050 |  |  | 9.421 |  |
| В2 | МВХ (склад макулатуры) |  |  | 1 | 1.00 | 0.435 | 1 |
|  |  | Макулатура от населения | 0.435 |  |  | 0.435 |  |
| В3 | Собств. объект №3 |  |  | 18 | 11.13 | 1.750 | 2 |
|  |  | Отработанные покрышки с металлокордным брекером | 0.275 |  |  | 0.138 |  |
|  |  | Лом свинцовых аккумуляторных батарей(в сборе) | 0.012 |  |  | 0.006 |  |
|  |  | Кислота аккумуляторная серная | 0.002 |  |  | 0.001 |  |
|  |  | Отработанные моторные масла | 0.003 |  |  | 0.001 |  |
|  |  | Отработанные масляные фильтры | 0.001 |  |  | 0.001 |  |
|  |  | Изношенные автомобильные камеры | 0.004 |  |  | 0.002 |  |
|  |  | Отработанные трансмиссионные масла | 0.466 |  |  | 0.233 |  |
|  |  | Огарки сварочных электродов | 1.774 |  |  | 0.887 |  |
|  |  | Обтирочные материалы | 0.001 |  |  | 0.001 |  |
|  |  | Осадки ОС стоков поверхностно-ливневых | 0.472 |  |  | 0.236 |  |
|  |  | Нефтешлам от очистки сточных вод поверхностно-ливневых стоков | 0.038 |  |  | 0.019 |  |
|  |  | Фильтрующая загрузка отработанная керамзито-песчаная | 0.220 |  |  | 0.110 |  |
|  |  | Замасленная обтирочная ветошь | 0.005 |  |  | 0.003 |  |
|  |  | Лом черных металлов от ремонта | 0.043 |  |  | 0.022 |  |
|  |  | Лом черных металлов от замены агрегатов | 0.122 |  |  | 0.061 |  |
|  |  | Лом цветных металлов от ремонта | 0.001 |  |  | 0.001 |  |
|  |  | Отработанные тормозные накладки | 0.042 |  |  | 0.021 |  |
|  |  | Лом цветных металлов от замены агрегатов | 0.019 |  |  | 0.009 |  |

Таблица 3.4

Расчет предельно-допустимого объема временного накопления (хранения) отходов на территории предприятия

(с учетом инвентаризации емкостей и мест хранения)

ОАО "РОГА И КОПЫТА"

2003 год

1.В1 Бетонированная площадка 1/1

Координаты X=10

Y=10

Площадка - Открытая

Периодичность вывоза - 12 раза в год.

| № п./п. | Способ хранения, характеристика емкости | Объем одной единицы, м3 | Кол-во, шт. | Коэфф. заполняе- мости | Вместимость, предельно допуст. кол-во временного накопления | Наименование отходов | Плотность, т/м3 | Нормативный объем образования отходов | Предел по факту размещения с учетом вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3 | т |  |  | м3/год | т/год | м3 | т |
| 1 | Закрытый ящик, лампы | 1.00 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.000 |  | - | 0.92 | 0.920 | 0.08 | 0.077 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.Отработанные люминесцентные и ртутные лампы | 1.0000 | 0.92 | 0.920 |  |  |
| 2 | Открытая емкость, ТБО | 1.00 | 11 | 1.00 | 11.00 | 2.200 |  | - | 126.50 | 25.300 | 10.54 | 2.108 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.Твердые бытовые отходы (ТБО) | 0.2000 | 126.50 | 25.300 |  |  |
| 3 | Навалом, насыпью, смет | 2.00 | 1 | 1.00 | 2.00 | 2.000 |  | - | 22.56 | 22.559 | 1.88 | 1.880 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.Смет с территории | 1.0000 | 22.26 | 22.260 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.Окалина и сварочный шлак | 1.0000 | 0.30 | 0.299 |  |  |
| 4 | Металлическая емкость, СВ | 10.00 | 1 | 1.00 | 10.00 | 10.000 |  | - | 113.05 | 113.050 | 9.42 | 9.421 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.Сточные воды после мойки | 1.0000 | 113.05 | 113.050 |  |  |
| 5 | Навалом, насыпью, камеры и покрышк | 1.00 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.000 |  | - | 0.20 | 0.200 | 0.02 | 0.017 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.Изношенные покрышки и камеры | 1.0000 | 0.20 | 0.200 |  |  |
| 6 | Металлический короб, абразивно-металл | 1.00 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.000 |  | - | 7.38 | 7.381 | 0.62 | 0.615 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.Абразивно-металлическая пыль | 1.0000 | 6.67 | 6.667 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.Лом абразивных кругов | 1.0000 | 0.71 | 0.714 |  |  |
|  | Итого |  | 16 |  | 26.00 | 17.200 |  |  | 270.61 | 169.410 | 22.55 | 14.118 |

2.В2 МВХ (склад макулатуры)

Координаты X=5

Y=10

Площадка - Закрытая

Периодичность вывоза - 1 раз в год.

| № п./п. | Способ хранения, характеристика емкости | Объем одной единицы, м3 | Кол-во, шт. | Коэфф. заполняе- мости | Вместимость, предельно допуст. кол-во временного накопления | Наименование отходов | Плотность, т/м3 | Нормативный объем образования отходов | Предел по факту размещения с учетом вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3 | т |  |  | м3/год | т/год | м3 | т |
| 1 | Контейнер, макулатура | 1.00 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.700 |  | - | 0.62 | 0.435 | 0.62 | 0.435 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.Макулатура от населения | 0.7000 | 0.62 | 0.435 |  |  |
|  | Итого |  | 1 |  | 1.00 | 0.700 |  |  | 0.62 | 0.435 | 0.62 | 0.435 |

3.В3 Собств. объект №3

Координаты X=25

Y=10

Площадка - Открытая

Периодичность вывоза - 2 раза в год.

| № п./п. | Способ хранения, характеристика емкости | Объем одной единицы, м3 | Кол-во, шт. | Коэфф. заполняе- мости | Вместимость, предельно допуст. кол-во временного накопления | Наименование отходов | Плотность, т/м3 | Нормативный объем образования отходов | Предел по факту размещения с учетом вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3 | т |  |  | м3/год | т/год | м3 | т |
| 1 | Металлическая емкость, металлоотходы | 0.50 | 3 | 1.00 | 1.50 | 1.950 |  | - | 1.52 | 1.971 | 0.76 | 0.985 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.Огарки сварочных электродов | 1.3000 | 1.36 | 1.774 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.Лом черных металлов от замены агрегатов | 1.3000 | 0.09 | 0.122 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.Лом черных металлов от ремонта | 1.3000 | 0.03 | 0.043 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.Лом цветных металлов от замены агрегатов | 1.3000 | 0.01 | 0.019 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.Лом цветных металлов от ремонта | 1.3000 | 0.00 | 0.001 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.Лом свинцовых аккумуляторных батарей(в сборе) | 1.3000 | 0.01 | 0.012 |  |  |
| 2 | Герметичная бочка, масла | 0.50 | 1 | 1.00 | 0.50 | 0.443 |  | - | 0.53 | 0.469 | 0.26 | 0.235 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.Отработанные трансмиссионные масла | 0.8850 | 0.53 | 0.466 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.Отработанные моторные масла | 0.9300 | 0.00 | 0.003 |  |  |
| 3 | Металлический короб, ветошь, фильтры | 0.50 | 1 | 1.00 | 0.50 | 0.043 |  | - | 0.07 | 0.006 | 0.04 | 0.003 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.Отработанные масляные фильтры | 0.0500 | 0.02 | 0.001 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.Замасленная обтирочная ветошь | 0.1000 | 0.05 | 0.005 |  |  |
| 4 | Открытая емкость, накладки | 0.50 | 1 | 1.00 | 0.50 | 0.850 |  | - | 0.02 | 0.042 | 0.01 | 0.021 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.Отработанные тормозные накладки | 1.7000 | 0.02 | 0.042 |  |  |
| 5 | Герметичная бочка, кислота | 0.01 | 1 | 1.00 | 0.01 | 0.012 |  | - | 0.00 | 0.002 | 0.00 | 0.001 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.Кислота аккумуляторная серная | 1.2200 | 0.00 | 0.002 |  |  |
| 6 | Навалом, насыпью, камеры | 0.10 | 1 | 1.00 | 0.10 | 0.120 |  | - | 0.00 | 0.004 | 0.00 | 0.002 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.Изношенные автомобильные камеры | 1.2000 | 0.00 | 0.004 |  |  |
| 7 | Навалом, насыпью, покрышки | 0.50 | 1 | 1.00 | 0.50 | 0.600 |  | - | 0.23 | 0.275 | 0.11 | 0.138 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.Отработанные покрышки с металлокордным брекером | 1.2000 | 0.23 | 0.275 |  |  |
| 8 | Закрытый ящик, обтир. матер. | 0.02 | 1 | 1.00 | 0.02 | 0.002 |  | - | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.Обтирочные материалы | 0.1000 | 0.01 | 0.001 |  |  |
| 9 | Контейнер, осадки ОС | 1.00 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.200 |  | - | 0.39 | 0.472 | 0.20 | 0.236 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.Осадки ОС стоков поверхностно-ливневых | 1.2000 | 0.39 | 0.472 |  |  |
| 10 | Металлический короб, фильт. загрузка | 1.00 | 6 | 1.00 | 6.00 | 0.240 |  | - | 5.50 | 0.220 | 2.75 | 0.110 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.Фильтрующая загрузка отработанная керамзито-песчаная | 0.0400 | 5.50 | 0.220 |  |  |
| 11 | Герметичная бочка, нефтешлам | 0.50 | 1 | 1.00 | 0.50 | 0.480 |  | - | 0.04 | 0.038 | 0.02 | 0.019 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.Нефтешлам от очистки сточных вод поверхностно-ливневых стоков | 0.9600 | 0.04 | 0.038 |  |  |
|  | Итого |  | 18 |  | 11.13 | 5.940 |  |  | 8.32 | 3.500 | 4.16 | 1.750 |

Приложение 4